江西启洋高分子材料有限公司

PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产项目环境影响报告书

（报批稿）

浙江环耀环境建设有限公司

二〇二〇年五月

目  录

1 前  言	- 1 -

1.1	项目由来	- 1 -

1.2	项目特点	- 2 -

1.3	评价工作程序	- 2 -

1.4	分析判定情况	- 3 -

1.5	关注的主要环境问题	- 4 -

1.6	主要环境影响结论	- 5 -

2 总则	- 6 -

2.1	编制依据	- 6 -

2.2	评价因子	- 8 -

2.3	评价标准	- 9 -

2.4	评价工作等级及评价范围	- 15 -

2.5	相关规划及环境功能区划	- 20 -

2.6	环境保护目标	- 25 -

3 建设项目工程分析	- 28 -

3.1	项目基本概况	- 28 -

3.2	建设项目基本概况	- 30 -

3.3	生产工艺流程及产污环节	- 41 -

3.4	污染源强分析	- 52 -

3.5	项目污染源汇总	- 70 -

3.6	总量控制	- 71 -

4 环境现状调查与评价	- 72 -

4.1	自然环境概况	- 72 -

4.2	环境质量现状调查与评价	- 74 -

4.3	区域污染源调查	- 87 -

5环境影响预测及评价	- 88 -

5.1	施工期环境影响	- 88 -

5.2	营运期环境影响	- 88 -

5.3	退役期环境影响分析	- 121 -

6 环境保护措施及其可行性分析	- 123 -

6.1	废水污染防治措施	- 123 -

6.2	地下水污染防治措施	- 125 -

6.3	废气污染防治措施	- 126 -

6.4	噪声污染防治措施	- 131 -

6.5	固废污染防治措施	- 131 -

6.6	土壤污染防治措施	- 133 -

6.7	风险防治措施	- 133 -

6.8	污染防治措施汇总	- 137 -

7 环境影响经济损益分析	- 140 -

7.1	环保投资分析	- 140 -

7.2	环境效益分析	- 141 -

7.3	经济效益分析	- 142 -

7.4	环保措施的经济损益	- 142 -

7.5	经济损益分析	- 142 -

7.6	环境经济损益分析小结	- 143 -

8 环境管理与监控计划	- 144 -

8.1	环境管理	- 144 -

8.2	环境监测计划	- 147 -

8.3	排污口设置及规范化管理	- 148 -

8.4	污染物排放清单	- 150 -

8.5	“三同时”竣工验收建议方案	- 154 -

9 项目建设环境可行性	- 157 -

9.1	产业政策符合性分析	- 157 -

9.2	选址可行性分析	- 157 -

9.3	“三线一单”符合性分析	- 159 -

9.4	其他符合性分析	- 160 -

10 环境影响评价结论及建议	- 163 -

10.1	建设项目概况	- 163 -

10.2	环境质量现状评价	- 163 -

10.3	工程分析结论	- 163 -

10.4	环境影响预测与评价	- 164 -

10.5	污染防治对策	- 165 -

10.6	控量控制要求	- 165 -

10.7	公众参与要求	- 167 -

10.8	建议	- 167 -

10.9	环评总结论	- 168 -

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周围环境概况示意图

附图3：建设项目总平面布置示意图

附图4：建设项目车间平面布置示意图

附图5：建设项目环保设施位置示意图

附图6：建设项目环境监测点位示意图

附图7：上饶市城市总体规划图

附图8：广丰县城市总体规划图

附图9：建设项目园区位置及园区产业布局图

附图10：建设项目所在区域水环境功能区划图

附图11：建设项目所在区域生态红线区划图

附图12：建设项目卫生防护距离包络线图

附图13：建设项目雨污管线示意图

附件：

附件1：项目委托书

附件2：企业营业执照和法人身份证复印件

附件3：上饶市广丰区发展和改革委员会备案通知书

附件4：上饶市广丰区国土资源局用地预审意见

附件5：上饶市广丰区城乡规划局用地规划意见

附件6：江西广丰经济开发区管理委员会用地规划证明

附件7：园区规划审查意见的函

附件8：监测报告

附件9：建设项目标准确认函

附件10：建设项目总量控制指标确认书

附件11：测绘报告

附件12：专家组评估意见

附件13：专家组评估意见修改单

附件14：专家复核意见

附件15：转件复核意见修改单

附表：

建设项目环评审批基础信息表

# 1 前  言

## 项目由来

聚四氟乙烯合成纤维（PTFE纤维）是由聚四氟乙烯为原料，经纺丝或制成薄膜后切割或原纤化而制得的一种聚烯烃纤维，具有强度和延伸率高，化学稳定性好、耐腐蚀性等优点，有较好的耐气候性和抗挠曲性，是一种可用于作高温粉尘滤带、强腐蚀性的过滤气体或液体的滤材、阀的填料、密封带、自润滑轴承、火箭发射台的苦布、人造血管和军用外衣等的重要材料。

聚苯硫醚（PPS）是一种综合性能优异的特种工程塑料，具有优良的耐高温、耐腐蚀、耐辐射、阻燃性能，均衡的物理机械性能和极好的尺寸稳定性以及优良的电性能等特点，被广泛用作结构性高分子材料，通过填充、改性后广泛用作特种工程塑料。同时，还可制成各种功能性的薄膜、涂层和复合材料，在电子电器、航空航天、汽车运输等领域获得成功应用。

我国家具市场上中低档家具品种繁多，出现供大于求的局面，而高档家具还不能满足市场需求。国内生产高档家具的能力不足，从加工手段，工人技术水平以及原辅材料的供应都不能满足生产高档家具的条件，国内销售的高档家具很多是进口的。

为了满足不断发展的市场需求和提高企业市场占有率，江西启洋高分子材料有限公司拟投资15000万元，在上饶市广丰高新区芦洋产业园A区规划建设用地50亩（约33333m2），新建生产厂房及辅助配套用房约73256.92m2，购置搅拌机、开松机等设备，回收特种纤维滤袋（聚四氟乙烯滤袋）新边角料（滤袋生产商生产滤袋过程中产生的边角料，滤袋未使用过）用于生产特种纤维（PTFE纤维）；购置破碎机、磨粉机、挤出机等设备，回收聚苯硫醚（PPS）除尘滤袋新边角料（滤袋生产商生产滤袋过程中产生的边角料，滤袋未使用过）用于生产PPS高分子材料；购置推台锯、雕刻机、喷漆台等设备，用于高档家具生产。主要产能为：年产PPS聚苯硫醚塑料粒子1万吨、特种纤维5000吨、木制家具2000套。

目前，企业已取得上饶市广丰区发展和改革委员会投资项目备案（文号：广发改备字【2017】114号），原则上同意项目实施。

为了科学客观地评价项目建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受江西启洋高分子材料有限公司委托，浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告书，报请环保主管部门审查。

项目项目于2019年4月17日在上饶市召开了《江西启洋高分子材料有限公司PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产项目环境影响报告书》环评技术咨询会，根据咨询会专家组审查意见对报告进行了修改、补充、完善，编制完成了《环评技术咨询会》报批稿，报请审批。

本次评价工作得到上饶市广丰生态环境局的指导和企业的帮助，谨在此表示深切的感谢。

## 项目特点

项目涉及特种纤维浸泡筛选，有浸泡废水产生；涉及PPS筛选注塑，有注塑废气产生；涉及家具喷涂，有喷漆废气产生。

## 评价工作程序

分析判定建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、 规划环境影响评价结论及审查意见的符合性,并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照,作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书(表)编制阶段。具体流程见图1。

环境影响报告书编制要求如下：

（1）一般包括概述、总则、 建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等内容。

概述可简要说明建设项目的特点、环境影响评价的工作过程，分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、环境影响评价的主要结论等。总则应包括编制依据、评价因子与评价标准、评价工作等级和评价范围相关规划及环境功能区划、主要环境保护目标等。附录和附件应包括项目依据文件、相关技术资料,引用文献等。

（2）应概括地反映环境影响评价的全部工作成果，突出重点。工程分析应体现工程特点，环境现状调查应反映环境特征，主要环境问题应阐述清楚， 影响预测方法应科学，预测结果应可信,环境保护措施应可行、有效，评价结论应明确。

（3）文字应简洁、准确，文本应规范，计量单位应标准化， 数据应真实、可信，资料应翔实，应强化先进信息技术的应用，图表信息应满足环境质量现状评价和环境影响预测评价的要求。

## 分析判定情况

根据项目产品、生产工艺情况，对照分类管理名录及产业政策，判断项目编制类别及准入情况。

（1）产业政策符合性判定

本项目主要从事特种纤维、PPS高分子材料、木质家具等生产，对照《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），项目不属于目录中鼓励类、限制类、淘汰类；同时根据广丰区发改委备案通知，原则上同意项目备案。因此，本项目建设符合国家产业政策和地方备案要求。

（2）评价类型判定

本项目主要从事特种纤维、PPS高分子材料、木质家具等生产，根据项目产品及工艺，经查询《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2017）》，本项目行业属于“C422非金属废料和碎屑加工处理”、“C2110木质家具制造”；经查询《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环保部令第44号）（2017年修订）本项目环评级别判定见下表所示。

    - 本项目环评级别判定表

| 环评类别 项目内容 | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 本栏目环境敏感区含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、家具制造业 |
| 27、家具制造 | 有电镀或喷漆工艺且年用油性油漆量（含稀释剂）10吨以上的 | 其他 | / | / |
| 三十、废弃资源综合利用业 |
| 86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 非电子电器产品、废电池、废汽车、废点击、废五金、废塑料（除分拣清洗工艺的）、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | / | / |

本项目主要进行特种纤维生产，涉及浸泡、分拣工序，环评级别判定为报告表；进行PPS高分子材料生产，涉及分拣、注塑工序，环评级别判定为报告书；进行家具生产，涉及喷漆工序，采用水性油漆喷涂，环评级别可以确定为报告表。综合判定，环评评价类别为报告书。

（3）“三线一单”符合性

根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环境保护部，环环评[2016]95号）和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）文件要求，需落实 “生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。

（1）生态保护红线

项目选址位于江西省上饶市广丰高新区芦洋产业园A区内，对照上饶市生态红线区划，项目不在生态红线区划管控区，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地等敏感点存在，满足生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，根据上饶市2018年环境质量公报，上饶市属于达标区；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的3类标准。项目按环评要求设置污染物治理措施后，各类污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小，能保持区域环境质量现状。

（3）资源利用上线

项目原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上限。

（4）环境准入负面清单

根据《上饶县轻工项目负面清单》、《上饶县其他项目负面清单》（现在为上饶市），企业主要进行PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产、加工，选址位于工业集中区，行业不属于负面清单中禁止类行业项目，生产工艺、生产设备不属于负面清单中禁止类生产工艺、生产设备项目。综上所述，项目建设不在上饶市环境准入负面清单内。

因此，项目符合“三线一单”要求。

## 关注的主要环境问题

（1）废气

关注喷漆过程、热熔造粒过程挥发有机废气对周围大气环境的影响，并论证其采用的废气治理设施的合理性。

（2）废水

关注项目废水处理达标排放的可行性。

（3）噪声

关注项目生产运营后厂界噪声达标可行性。

（4）固废

关注项目产生的固废在厂内暂存的合理性和委托处置的可行性

（5）地下水方面

关注项目涉水区域的防渗措施和要求，废水收集、处理过程的防渗措施和要求，避免废水进入地下水。

## 主要环境影响结论

江西启洋高分子材料有限公司PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产项目选址位于上饶市广丰区芦洋产业园A区，新建厂房及辅助用房进行PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产、加工。项目建设符合国家相关产业政策，用地符合广丰区总体规划、土地利用规划和环境功能区规划要求。项目采用了先进的工艺技术，体现了一定的清洁生产水平，符合清洁生产要求，实施后可取得良好的社会效益和经济效益。项目废水、废气、噪声和固废能达标排放，符合总量控制要求，符合“三线一单”要求，不会对周边环境造成大的影响，能维持周边环境功能区要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。

# 2 总则

## 编制依据

### 国家法律、法规、规章级规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日主席令第二十四号，2018年12月29日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年10月26日施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委会第二十八次会议，2018年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日主席令二十四号，2018年12月29日施行；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议，2019年1月1日施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员第二十四次会议，2016年11月7日施行；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016年5月28日；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日主席令第54号，2012年7月1日起施行；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年修正，2018年10月26日施行）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年10月26日施行；

- 《关于发布施行<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录》（2012年本）>的通知》（2012年5月23日施行）；

- 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

- 建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修正）》（2018年4月28日）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

- 《环境保护公众参与办法》环境保护部令第35号，2015年9月1日起施行；

- 《国家危险废物名录》环境保护部令第39号，自2016年8月1日起实施；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013] 37 号；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015] 17号；

- 《土壤污染防治行动计划》，国发[2016] 31号；

- 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》, 国发[2018] 22号，2018年6月27日；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，环境保护部，环办[2015] 52号；

- 《国家危险废物名录》，2016年8月1日施行；

- 《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日施行；

- 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号，2017年9月14日施行；

- 《关于印发<重点行业挥发性有机废气综合治理方案>的通知》，生态环境部，环大气[2019]53号，2019年6月26日。

### 地方法律、法规、规章级规范性文件

- 《江西省建设项目环境保护条例》，江西省第十一届人大常委会第十八次会议修改，2001.7.1 施行，2010年9月17日 修订；

- 《江西省环境污染防治条例》，江西省第十一届人大常委会第六次会议修改，2009年1月1日施行；

- 《江西省落实大气污染防治行动计划实施细则》，赣府发[2013]41号，2013年12月26日颁布；

- 《上饶市大气污染防治实施方案》，饶府发[2014]17号，2014年7月18日施行；

- 《江西省大气污染防治条例》，江西省第十二届人民代表大会常务委员会公告第119 号，2017年3月1日施行；

- 《关于加强高能耗高排放项目准入管理的实施意见》，赣府厅发[2008]58号，2008年10月6日颁布；

- 《江西省生活饮用水水源污染防治办法》，江西省人民政府第148 号令，2006年8月1日施行；

- 《关于加强“五河一湖”及东江源头环境保护的若干意见》，赣府发[2009]11号，2009年4月9日颁布；

- 《江西省建设项目环境影响评价文件审批程序规定》，赣环评字[2011]340号，2011.8.24 颁布，2011年9月1日施行；

- 《省环保厅关于进一步规范环境影响评价报批材料有关事项的通知》，2009年9月14日颁布。

### 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则—生态环境》（HJ 19-2011）；

（8）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 19-2018）。

### 项目文件及资料

（1）建设单位提供的“江西启洋高分子材料有限公司PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产项目”可行性研究报告；

（2）上饶市广丰生态环境局“关于《江西启洋高分子材料有限公司PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产项目环境影响评价执行标准》的复函”；

（3）其他有关工程技术资料。

## 评价因子

通过工程分析及现状调查，确定本次评价的主要评价因子：

（1）地表水

现状评价因子：pH、BOD5、CODCr、NH3-N、SS、LAS；

影响评价因子：CODCr、NH3-N、硫化物、氯苯类。

（2）地下水

现状评价因子：pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、六价铬、锌、锰、砷、汞、铅。

影响评价因子：CODCr、NH3-N、硫化物、氯苯类。

（3）大气

现状评价因子：NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、VOCs；

预测评价因子：颗粒物、非甲烷总烃（NMHC）、硫化氢、氯苯类。

（4）噪声

现状及预测评价因子：等效连续A声级。

（5）土壤

现状评价因子：

①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；

②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-3氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

④特征因子：pH、石油烃。

预测评价因子：石油烃。

## 评价标准

### 环境质量标准

（1）水环境

项目纳污水体地表水（丰溪河）环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的III类标准；区域地下水参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的III类标准，具体标准限值见下表所示。

- 地表水环境质量标准

单位：除pH外均为mg/L

| 项目 | pH | CODCr | NH3-N | BOD5 | LAS | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤4 | 0.2 | 0.2 |

- 地下水质量标准

单位：除pH外均为mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 3 | 氨氮（NH3-N） | ≤0.5 |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 6 | 挥发酚 | ≤0.002 |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 8 | 氯化物 | ≤250 |
| 9 | 总硬度 | ≤450 |
| 10 | 铁 | ≤0.3 |
| 11 | 铜 | ≤1.00 |
| 12 | 汞 | ≤0.001 |
| 13 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 14 | 镍 | ≤0.02 |

（2）环境空气

根据上饶市环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准；非甲烷总烃质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准限值；TVOCs、硫化氢环境质量标准执行《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中相关标准限值；氯苯类参照《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中“氯苯”标准值，具体标准限值见下表所示。

- 大气环境质量标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| PM10 (粒径小于等于10μm) | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均* | 150 |  |  |
| PM10 (粒径小于等于2.5μm) | 年平均 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均* | 75 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均* | 160 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| NMHC | 一次值 | 2.0 | mg/m3 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》 |
| TVOCs | 8小时平均 | 600 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 1小时平均* | 1200 |  |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 氯苯类 | 24小时平均 | 0.1 | mg/m3 | 《前苏联居民区大气有害物质最大允许浓度》(CH245-71) |
|  | 1小时平均 | 0.1 |  |  |

（3）声环境

项目拟建地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类区标准，具体标准限值见下表所示。

- 声环境质量标准

| 采用标准 | 适用区域 | 标准值[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 居住、工业混杂 | 60 | 50 |
| 3类 | 工业生产、仓储物流为主要功能 | 65 | 55 |

（4）土壤环境

项目建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准，具体标准限值见下表所示。

- 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值（基本项目）

单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管控值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

### 污染物排放标准

（1）废水排放标准

项目废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂，最终经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标后排入丰溪河，具体标准限值见下表所示。

- 废水纳管标准

单位：除pH外均为mg/L

| 指标 | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳管标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤45 |

- 污水外排标准

单位：除pH外均为mg/L

| 指标 | pH | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级B标准 | 6~9 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤8 |

（2）废气排放标准

项目营运期家具制造工艺废气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；喷涂废气非甲烷总烃、总挥发性有机物排放标准执行江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第6部分 家具制造业》（DB36/1101.6-2019）中排放限值；PPS注塑废气污染物排放标准从严执行江西省地方标准《挥发性有机物排放标准 第4部分 塑料制造业》（DB36/1101.6-2019）和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值；生产过程中产生的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的中二级标准；食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放限值，具体标准限值见下表所示。

- 大气污染物排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率 (kg/h) | 无组织排放监控浓度限值 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 120 | 20 | 5.9 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 20 | 17 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

- 挥发性有机物排放标准（家具制造业）

| 污染物 项目 | 有组织 | 无组织 |
| --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 污染物排放监控位置 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| 非甲烷总烃 | 35 | 车间或生产设施的排气筒 | 2.0 | 周界外浓度最高点 |
| TVOC | 40 |  | 2.0 |  |

- 挥发性有机物排放标准（塑料制造业）

| 污染物 项目 | 有组织 | 无组织 |
| --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 污染物排放监控位置 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| 非甲烷总烃 | 20 | 车间或生产设施的排气筒 | 1.5 | 周界外浓度最高点 |
| TVOC | 40 |  | 2.0 |  |

- 合成树脂工业污染物排放标准

单位：mg/m³

| 污染物项目 | 有组织 | 无组织 |
| --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 污染物排放监控位置 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| 硫化氢 | 5 | 车间或生产设施的排气筒 | 0.06* | 周界外浓度最高点 |
| 氯苯类 | 50 |  | 0.4** |  |
| 非甲烷总烃 | 100 |  | 4.0 |  |
| 颗粒物 | 30 |  | 1.0 |  |
| 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） | 0.5 |  | - |  |

注：*参照《恶臭污染物排放标准》）（GB14554-93）厂界标准值，**《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）周界外浓度最高点限值。

- 恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 排放标准值 | 无组织排放监控浓度限值 (二级、新改扩建) |
| --- | --- | --- |
|  | 排放高度(m) | 排放量 |  |
| 臭气浓度 | 15 | 2000(无量纲) | 20(无量纲) |

- 饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。

同时考虑厂界无组织排放因子重复，从严执行相关标准，污染物无组织排放执行标准限值见下表所示。

- 污染物厂界无组织排放限值

| 污染物 项目 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 周界外浓度最高点 |
| 非甲烷总烃 | 1.5 |  |
| TVOC | 2.0 |  |
| 硫化氢 | 0.06 |  |
| 氯苯类 | 0.4 |  |

（3）噪声排放标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准，具体标准限值见下表所示。

- 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 时段 类别 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物控制标准

一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

## 评价工作等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.1-2016、HJ 2.2-2018、HJ 2.3-2018、HJ 2.4-2009、HJ 610-2016、HJ19-2011、HJ 169-2018）中有关环境影响评价工作等级划分要求，确定评价等级。

### 评价工作等级

      - 水环境评价等级

（1）地表水环境评价等级

根据工程分析，项目环境排放的废水经处理达标后纳入市政污水管网，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中有关规定（间接排放建设项目评价等级为三级B），确定水环境评价等级为三级B。水污染影响建设项目评价等级判定情况见下表所示。

- 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污梁物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值(见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污梁物，统计第类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 |

（2）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ6l0-2016），评价工作等级的划分根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级，评价等级判定情况见下表所示。

- 地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| N轻工 |
| 109、锯材、木片加工、家具制造 | 有电镀或喷漆工艺的 | / | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| U城镇基础设施及房地产 |
| 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 | 废电子电器产品、废电池、废汽车、废机电、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用 | 其他 | 危废I类；其他III类 | Ⅳ类 |

- 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用 、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用 、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

- 评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

项目家具行业类别为：“N轻工”中的“109、锯材、木片加工、家具制造”，且“有喷漆工艺的”，编制报告表的，属于IV类；特种纤维行业类别为：“U城镇基础设施及房地产”中的“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，且“废塑料”，编制报告表的，属于IV类；PPS高分子材料生产行业类别为：“U城镇基础设施及房地产”中的“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，且“废塑料”，编制报告书的，属于III类。根据附录 A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

项目周边敏感点生活用水主要为自来水，零散居民点存在分散式地下水取水点，但不涉及地下水集中式饮用水源及与地下水有关的其他保护区，也不涉及集中式饮用水水源意外的补给径流和其他需要特殊保护的敏感区，根据地下水环境敏感程度分级表确定地下水环境敏感程度为不敏感，综合确定地下水评价等级为三级。

      - 大气环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），采用主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%所对应的最远距离D10%，确定评价等级。Pi定义如下：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，ug/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级标准浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；如已有地方环境质量标准，应选用地方标准中的浓度限值。对于GB 3095 及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录D 中的浓度限值。对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。

大气环境评价工作等级判据见下表所示。

- 评价工作分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

项目涉及的大气污染因子主要有颗粒物、非甲烷总烃。根据影响预测分析，各污染物的Pmax或D10%计算结果见下表所示。

- 环境空气评价等级计算结果

| 污染源 | 污染因子 | 源强 (kg/h) | 执行标准 (mg/m3) | 最大落地点距离 （m） | 最大落地点 浓度(μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.119 | 2.0 | 26 | 3.8897 | 0.19 | 0 | 三级 |
|  | 氯苯类 | 0.002 | 0.1 | 26 | 0.0660 | 0.07 | 0 | 三级 |
|  | 硫化氢 | 0.002 | 0.01 | 26 | 0.0660 | 0.66 | 0 | 三级 |
| 2#排气筒 | 颗粒物 | 0.104 | 0.45 | 25 | 3.9890 | 0.89 | 0 | 三级 |
| 3#排气筒 | 颗粒物 | 0.021 | 0.45 | 28 | 0.5763 | 0.13 | 0 | 三级 |
| 4#排气筒 | 颗粒物 | 0.0005 | 0.45 | 20 | 0.0353 | 0.01 | 0 | 三级 |
| 5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 2.0 | 26 | 0.5895 | 0.03 | 0 | 三级 |
| 2#厂房 | 非甲烷总烃 | 0.063 | 2.0 | 38 | 60.901 | 3.05 | 0 | 二级 |
|  | 氯苯类 | 0.001 | 0.1 | 38 | 0.9743 | 0.97 | 0 | 三级 |
|  | 硫化氢 | 0.001 | 0.01 | 38 | 0.9743 | 9.74 | 0 | 二级 |
|  | 颗粒物 | 0.042 | 0.90 | 38 | 40.7180 | 4.52 | 0 | 二级 |
| 4#厂房 | 木工 | 非甲烷总烃 | 0.002 | 2.0 | 38 | 1.9488 | 0.10 | 0 | 三级 |
|  |  | 颗粒物 | 0.046 | 0.90 |  | 44.544 | 4.95 | 0 | 二级 |
|  | 喷漆 | 非甲烷总烃 | 0.009 | 2.0 | 48 | 4.7173 | 0.24 | 0 | 三级 |
|  |  | 颗粒物 | 0.035 | 0.90 |  | 18.3031 | 2.03 | 0 | 二级 |

      - 声环境评价等级

项目拟建地位于广丰区芦洋产业园A区，所在区域以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域，属于3类声环境属功能区。

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中有关规定（建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，按三级评价），项目声环境评价工作等级定为三级。

      - 土壤环境评价等级

项目进行特种纤维、PPS高分子材料和木制家具生产，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ 964-2018）》，企业属于污染影响型企业，项目家具行业类别属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，项目类别属于“有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”，判定为I类；项目特种纤维、PPS高分子材料行业类别属于“环境和公共设施服务业”，项目类别属于“一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”，判定为III类。

企业占地面积约50亩，折0.5公顷，根据土壤导则中建设项目占地规模分类，企业占地类型属于小型（≤5hm2）；项目选址位于工业集聚区，根据土壤导则中污染影响型敏感程度分级表，土壤环境敏感程度为：不敏感。

根据土壤导则污染影响型评价工作等级划分表，判定土壤环境影响评价工作等级为二级。评价等级判定依据见下表所示。

- 土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |
| --- | --- |
|  | I类 | II类 | III类 | Ⅳ类 |
| 制造业 | 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 | 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 | 有化学处理工艺的 | 其他 | - |
| 环境和公共设施服务业 | 危险废物利用及处置 | 采取填埋和焚烧方式的一半工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置 | 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的） | 其他 |

- 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在更低、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

- 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评级工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”标识可不开展土壤环境影响评价工作。 |

      - 风险评价等级

项目拟建地位于广丰区芦洋产业园A区，周边敏感性一般；本项目原辅材料使用的化学品中有害物质成分计算的临界量比值少于1，环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术》（HJ 169-2018）评价工作等级划分表，潜势为I，可开展简单分析，判定依据见下表所示。

- 评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

      - 生态环境评价等级

企业占地面积约50亩，折0.005 km2，根据《环境影响评价技术导则—生态环境》（HJ19-2011），本项目占地面积小于2km2，属于一般区域，评价等级为三级。

### 评价范围

（1）地表水环境

根据导则，地表水评价等级为三级B，需说明排放废水污染物类型、给排水情况、排水去向，废水接管可行性分析。

（2）地下水环境

根据导则，地下水评价等级为三级，根据公式计算，评价范围为所在厂区周边约2.9km2的地区。

（3）大气环境

根据导则，大气评价等级为三级，评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延，边长为5km的矩形区域。

（4）声环境

根据导则，声评价等级为三级，评价范围为厂界向外200m。

（5）环境风险

根据导则，风险评价等级为简单分析，风险评价范围为以危险源为中心，半径3km的范围。

（6）生态环境

根据导则，生态环境评价等级为三级，企业场地已完成三通一平，生态评价范围为项目用地范围内。

## 相关规划及环境功能区划

### 上饶市总体规划

      - 规划概况

（1）规划期限

规划期限为2016年-2030年。近期：2016年-2020年；远期：2021年-2030年。

（2）规划范围及层次

规划分为市域、规划区和中心城区三个空间层次。

市域规划范围为上饶市行政区范围，包括信州区、广丰区、德兴市、上饶市、玉山县、铅山县、横峰县、弋阳县、余干县、鄱阳县、万年县和婺源县，面积22791km2。市域范围内的核心内容为市域城镇体系规划；规划区范围包括信州区的全部，广丰区的永丰街道、芦林街道、丰溪街道、洋口镇、湖丰镇、下溪镇、霞峰镇、壶峤镇、大石乡和吴村镇、排山镇的部分地区，上饶市的旭日街道、罗桥街道、皂头镇、枫岭头镇、茶亭镇、煌固镇、尊桥乡、石狮乡和湖村乡、清水乡、田墩镇的部分地区，经开区的兴园街道、董团乡，面积1487平方公里，规划区范围内的核心内容为城乡统筹；中心城区规划范围北至沪昆高速、老320国道，南至南绕城高速公路、丰州大道，东至广丰区大横山、青山，西至迎宾大道，面积478平方公里，中心城区范围内的核心内容为空间布局规划。

（3）市域城镇空间结构

本次规划中，以上饶规划区为核心，以沪昆、京福两条城镇发展轴为骨架，改变上版总规中三大板块布局，以东、西两大板块统合资源、对接区域，构建“一核、两轴、两板块”的市域城镇空间结构。其中，“一核”指上饶规划区，是上饶的市域政治、经济、文化中心，承载四省交界地区的中心职能；“两轴”指沪昆城镇发展轴和京福城镇发展轴。沪昆城镇发展轴依托沪昆交通廊道，强化人口、产业、空间、交通、设施的全面统筹与一体化发展。京福城镇发展轴依托京福交通廊道，强化生态旅游和生态产业发展；“两板块”指东部信江板块和西部滨湖板块。东部信江板块包括上饶中心城市（含广丰区、上饶市）、玉山、横峰、弋阳、铅山、婺源、德兴、三清山旅游区，是市域战略性资源统合、辐射能力提升的核心板块；西部滨湖板块包括鄱阳、余干、万年三县，以生态保护为优先，对接区域，加快融入南昌核心增长极。

      - 规划符合性分析

项目位于广丰区芦洋产业园A区，属于东部信江板块，项目主要进行橱柜、依据生产，属于当地新兴工业产业（红木文化）的配套产业，用地性质为工业用地，符合工业用地布局规划。综上，项目符合上饶市总体规划。

### 广丰区总体规划

      - 规划概况

（1）规划期限

划期限为2011—2030年。近期： 2016-2020年；远期：2021-2030年。

（2）规划范围

①县域：规划范围为广丰县行政管辖范围，包括3个街道，16个镇，4个乡，面积为1376.71平方公里。

②县城规划区：东至吴村镇的河源村、玉田村、傅家棚村、排山镇荷坞村、下余村、丰溪街道三都村为界；南至丰溪街道的大石山村、朱坞村、大石乡的抱坞亭村、四公村、霞峰镇的方村、公堂村为界；西至洋口镇的和尚渡村、青桥村、富山村、芦林街道的上呈村、翁岭村为界；北至下溪镇的溪滩村、杨村为界，规划总面积约188平方公里。

③中心城区：规划范围为永丰街道、芦林街道，丰溪街道、下溪镇，以及霞峰镇、吴村镇、排山镇、大石乡的部分地区，规划总面积约80平方公里。

（3）中心城区空间结构

规划形成“一主三副、一城五区”的城市空间结构。“一主”即以市民中心、文化中心为依托的城市级公共服务中心，“三副”即三个商贸居住片区的片区级综合服务中心；“五区”即永丰商贸居住区、下溪行政文化商贸综合区、翁岭—西坛商贸居住区、丰溪商贸居住区和芦林-霞峰工业组团五个功能片区。

（4）产业规划

规划做优做强有色金属、红木文化、黑滑石、新能源四大战略产业，巩固提升纸业服装、卷烟食品、机械汽配、现代商贸服务、现代农业和建筑劳务六大基础产业，培育壮大非矿金属加工、电子加工两大支柱产业。

      - 规划符合性分析

项目位于广丰区芦洋产业园A区，项目主要进行特种纤维、pps高分子材料及木制家具生产，家具行业属于当地新兴工业产业（红木文化）的配套产业，特种纤维、PPS高分子材料是废旧资源回收利用，用地性质为工业用地，符合工业用地布局规划。综上，项目符合广丰区总体规划。

### 《江西广丰工业园区扩区和调整区位规划环境影响报告书》

      - 规划环评内容

根据《江西广丰工业园区扩区和调整区位规划环境影响报告书》，广丰区规划范围及主导产业见下表所示。

- 广丰工业园区规划范围表

| 园区名称 | 产业园名称 | 组团 名称 | 规划面积 （公顷） | 四至范围 | 备注 | 主导产业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西广丰工业园区 | 芦 洋 产 业 园 | 芦林 组团 | 400.78 | 东至谢家塘村荒山，南至上广路，西至上呈村用地，北至沿线山地 | 已批准并建成，批准文号：赣府字[2006]40号 | IT电子、食品医药、鞋服、纸业包装等传统产业 |
|  |  | 洋口 组团 | 478.58 | 东至上呈村用地，南至上广路，西至青桥村用地，北至蔡村村庄 | 基本建成， 拟纳入扩区范围 | 红木文化产业为主，造纸、电子等其他产业为辅 |
|  |  | 收费站 组团 | 168.55 | 东至和尚渡村水田，南至丰溪河，西至信州区，北至上广路 | 基本建成， 拟纳入扩区范围 | 再生资源产业为主、化工、机械制造等为辅的综合性工业产业组团 |
|  | 霞峰产业园 | 294.85 | 东至三官殿社区村庄，南至公堂村用地，西至丰溪河滩涂，北至丰溪河 | 拟新扩区范围 | 新能源产业为主，食品行业为辅 |
|  | 信 江 产 业 园 | 湖丰 组团 | 186.55 | 东至玉山，南至浙赣铁路，西至信州区，北至梨温高速 | 拟调区范围（由芦林组团不可利用土地调整过来） | 再生资源产业为主、机械制造为辅 |
|  |  | 壶峤 组团 | 252.61 | 东至尖山村水田，南至郑村坞村荒山，西至东阳村沟渠，北至沿线山地 | 在建，拟纳入扩区范围 | 以黑滑石为代表的非矿金属加工产业 |

规划环评提出芦洋产业园优化方案为：整个芦洋产业园应限制用水量大和排水量大的企业入驻。

对于废气型准入企业污染防治措施：

（1）调整能源结构，园区内供热锅炉应尽量采用燃油、气、电锅炉，采用液化天燃气这一清洁能源。

（2）利用政策在区内鼓励、引导使用太阳能等可再生能源。

（3）对于有组织排放的工艺废气，排气筒的高度和内径应严格按照相关标准进行设置，废气应经处理达标后方可排放，若各企业排污能按环保要求严格执行，则对外环境的影响较小。

（4）对于无组织排放的工艺废气，则应根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中要求，设置大气环境防护距离，目前由于入驻企业的不确定性，无法计算各企业的大气防护距离，在企业入驻园区前，应严格按照国家有关的环保规定，在环评报告中明确项目是否应设置卫生防护距离。

      - 规划环评审查意见的函

江西省环境保护厅对《江西广丰工业园区扩区和调整区位规划环境影响报告书》出具了审查意见的函，文件名：江西省环境保护厅关于《江西广丰工业园区扩区和调整区位规划环境影响报告书》审查意见的函，赣环评函【2013】221号。审查意见主要内容如下：

江西广丰工业园前身为芦林工业园区，2006年经国家核准工业园区面积400.78公顷。江西省发展改革委以赣发改外资函【2012】509号文统一江西广丰工业园区开展扩区调区前期工作。江西广丰工业园区按照“一区三园”布局，将原核准的广丰工业园区、正在形成的洋口产业园合并成芦洋产业园，并将正在形成的信江产业园和新增的霞峰产业园纳入江西广丰工业园区进行统一规划管理，江西广丰工业园区扩区和调整区位规划实施后将成型三大发展平台—芦洋产业园、霞峰产业园和信江产业园。江西广丰工业园总规划面积为17.82平方公里，规划总人口11.2万人，规划近期为2013年~2015年，远期2016年~2020年。

芦洋产业园包括芦林工业组团（原核准的广丰工业园区）、洋口工业组团和收费站工业组团。洋口工业组团东至上呈村用地，南至上广路，西至青桥村用地，北至蔡村村庄，规划面积478.58公顷，规划用地以一类、二类及三类工业用地为主，工业用地面积260.02公顷，以红木文化产业为主导产业，造纸、电子等其他产业为辅助产业；收费站东至和尚渡村水田，南至丰溪河，西至信州区，北至上广路，规划面积168.55公顷，规划用地以三类用地为主，工业用地面积146.53公顷，以再生资源产业为主，化工、机械制造等为辅。

为促进当地经济、社会和环境可持续发展，规划调整和实施过程中应采取有效措施，切实保护好水环境、大气环境以及生态环境，并注重做好以下工作：严格项目准入。限制性引进水量大、污水排放量大的建设项目，慎重发展金属冶炼等涉及重金属污染物排放的产业，确保下游饮水安全和水生态环境。

      - 规划环评符合性分析

项目选址位于芦洋产业园A区，属于芦洋产业园下收费站组团，该组团属于综合性工业产业组团，用地性质为工业用地，项目主要进行特种纤维、pps高分子材料及木制家具生产，家具行业属于广丰区新兴工业产业的配套产业，特种纤维和PPS高分子材料属于再生资源利用行业，属于主导产业，符合规划环评中产业准入要求；项目废气主要为喷漆废气和造粒废气，经废气处理设施处理后达标排放，满足规划环评提出的废气防治措施要求。综上，项目符合规划环评的要求。

### 上饶市生态红线区划

      - 区划概况

（1）区划面积

广丰区生态保护红线总面积为443.7平方公里，占国土面积比例为32.5%。

（2）生态保护红线类型

广丰区涉及生态保护红线类型为水源涵养、生物多样性生态保护红线，区块分别为信江流域水源涵养生态保护红线区和信江流域水源涵养与生物多样性保护生态保护红线区。

（3）生态保护红线区划构成

一级管控区面积为60.4平方公里，占国土面积比例为4.4%。其中，自然保护区核心区和缓冲区面积为58.5平方公里，饮用水一、二级保护区面积为1.9平方公里。

二级管控区剔除重叠部分后总面积为383.3平方公里，占国土面积比例为20.8%。其中，饮用水准保护区面积为0平方公里，备用水源地及县级以下水源地保护区面积为0平方公里，五河及东江源头保护区面积为286.7平方公里，自然保护区实验区面积为48.1平方公里，鄱阳湖湿地及蓄滞洪区面积为0平方公里，省级以上生态公益林面积为191.5平方公里，湿地公园面积为1.4平方公里，省级重要湿地面积面积为0平方公里，森林公园面积为215.4平方千米，地质公园面积为0平方千米，风景名胜区面积为0平方千米，水产种质资源保护区面积为0平方千米，重点生态功能区（生态屏障区面积为320.7平方千米）。

生态保护红线区划构成情况见下表所示。

- 生态保护红线区划构成情况表

| 指标 | 红线类型 | 面积（km2） | 面积占国土比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级管控区 | 自然保护区核心区+缓冲区 | 58.5 | 4.3% |
|  | 饮用水一级、二级保护区 | 1.9 | 0.1% |
| 二级管控区 | 饮用水准保护区 | 0.0 | 0.0% |
|  | 备用及县级以下饮用水保护区 | 0.0 | 0.0% |
|  | 五河及东江源 | 286.7 | 21.0% |
|  | 自然保护区实验区 | 48.1 | 3.5% |
|  | 鄱阳湖湿地及蓄滞洪区 | 0.0 | 0.0% |
|  | 省级以上公益林 | 191.5 | 14.0% |
|  | 湿地公园 | 1.4 | 0.1% |
|  | 省级重要湿地 | 0.0 | 0.0% |
|  | 森林公园 | 215.4 | 15.8% |
|  | 地质公园 | 0.0 | 0.0% |
|  | 风景名胜区 | 0.0 | 0.0% |
|  | 水产种质资源保护区 | 0.0 | 0.0% |
|  | 重点生态功能区（生态屏障区） | 320.7 | 23.5% |
| 总面积 | 剔除一级管控区和二级管控区合并重复后 | 443.7 | 32.5% |

      - 区划符合性分析

根据《上饶市生态红线区划》，项目选址不属于生态红线区一、二级管控区；不属于水源涵养、水源涵养与生物多样保护、信江流域水源涵养与生态保护红线区、信江流域水源涵养与生物多样性保护生态保护红线区。项目选址位于产业园区内A区，即属于允许建设区。因此，项目选址符合生态红线区划要求。

## 环境保护目标

（1）环境空气：保护目标为建设区域周围的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级。

（2）环境风险：保护目标为建设区域周围的居民等敏感点。

（3）地表水环境：保护目标为项目所在地附近的地表丰溪河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类。

（4）地下水环境：保护目标为项目所在地附近的地下水，保护级别参照地表水级别，为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017中的）III类。

（5）声环境：项目厂界周围200米范围内居民等环境敏感点，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类。

本项目主要环境敏感目标具体情况见下表所示。

- 环境保护目标情况表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护 内容 | 环境 功能区 | 相对厂址 方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 方村坞 | 603740.60 | 3141503.80 | 居民 | 大气 环境 （风险） | 环境空气质量 二类功能区 | E | 约576 |
| 王村 | 603907.61 | 3141776.78 | 居民 |  |  | NE | 约792 |
| 前樟 | 604276.53 | 3141495.39 | 居民 |  |  | E | 约1100 |
| 石坎 | 604265.75 | 3142221.36 | 居民 |  |  | NE | 约1349 |
| 寒婆岭 | 605075.62 | 3141855.43 | 居民 |  |  | E | 约1969 |
| 周里 | 605114.83 | 3141206.98 | 居民 |  |  | E | 约1990 |
| 水门 | 605090.97 | 3140849.70 | 居民 |  |  | E | 约2023 |
| 战畈 | 603796.23 | 3140540.17 | 居民 |  |  | SE | 约985 |
| 金家 | 603156.50 | 3141184.46 | 居民 |  |  | SE | 约79 |
| 和尚渡 | 603054.37 | 3140935.57 | 居民 |  |  | S | 约315 |
| 鹤山 | 603991.63 | 3139637.89 | 居民 |  |  | SE | 约1798 |
| 谢家 | 603861.84 | 3139021.71 | 居民 |  |  | SE | 约2344 |
| 汤家峰 | 603259.03 | 3139917.58 | 居民 |  |  | S | 约1338 |
| 龙井 | 603340.06 | 3139119.57 | 居民 |  |  | S | 约2154 |
| 谢家洲 | 603088.32 | 3140510.92 | 居民 |  |  | SW | 约773 |
| 马坳 | 602652.99 | 3139436.70 | 居民 |  |  | SW | 约2118 |
| 许家 | 602553.64 | 3140971.70 | 居民 |  |  | SW | 约1610 |
| 溪洲棚 | 602118.75 | 3139372.81 | 居民 |  |  | SW | 约1585 |
| 李家 | 601872.00 | 3140592.28 | 居民 |  |  | SW | 约1305 |
| 刘家 | 601624.47 | 3140242.90 | 居民 |  |  | SW | 约1714 |
| 山脚底 | 601322.33 | 3140540.41 | 居民 |  |  | SW | 约1790 |
| 茅山底 | 601057.23 | 3140203.22 | 居民 |  |  | SW | 约2180 |
| 宋家村 | 601449.89 | 3141578.23 | 居民 |  |  | W | 约1476 |
| 朝阳镇 | 600879.21 | 3141441.25 | 居民 |  |  | W | 约2032 |
| 下慈坞 | 602140.83 | 3142374.27 | 居民 |  |  | NW | 约1226 |
| 三条岗 | 601723.20 | 3142933.84 | 居民 |  |  | NW | 约1920 |
| 上慈坞 | 602699.00 | 3142600.00 | 居民 |  |  | NW | 约1153 |
| 西垄 | 603374.01 | 3143213.60 | 居民 |  |  | N | 约1780 |
| 青桥 | 603878.45 | 3142206.60 | 居民 |  |  | NE | 约1070 |
| 南墩头 | 604286.98 | 3142583.63 | 居民 |  |  | NE | 约1400 |
| 丰溪河 | 603165.65 | 3140738.58 | 地表水 | 地表水环境 | 地表水环境 III类功能区 | S | 约500 |
| 金家 | 603156.50 | 3141184.46 | 居民 | 声环境 | 2类功能区 | SE | 约79 |

注：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“附录C大气环境影响评价基本内容与图表”中“C2环境空气保护目标”：“环境空气保护目标调查表见C.4”；“C4..1坐标可采用UTM坐标或经纬度，下同”。本次评价采用UTM坐标体系，项目所在区域位于50R区。

注：*区域范围性敏感保护目标相对厂界最近距离情况下测量的UTM坐标体系下的点位。

注：根据生态红线图，2公里范围内无生态红线一二级管控区。

# 3 建设项目工程分析

## 项目基本概况

（1）建设单位：江西启洋高分子材料有限公司

（2）项目名称：PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产项目

（3）建设地点：江西省上饶市广丰高新区芦洋产业园A区内，地理坐标为：东经118° 3'4.64"，北纬  28°23'38.84"。

（4）建设性质：新建

（5）建设内容：企业拟投资15000万元，在江西省上饶广丰经开区芦洋产业园A区编号173地块，新购工业用地33333.3m2（50亩），新建厂房、办公用房等生产辅助用房共73256.92m2，新购搅拌机、开松机、梳理机、挤出机、破碎机、推台锯、雕刻机、喷漆台等设备，进行特种纤维、PPS高分子材料、木制家具生产生产。项目实施后，形成年产5000吨特种纤维、10000吨PPS高分子材料、2000套木制家具的生产能力。

项目组成情况见下表所示。

    - 项目组成情况表

| 序号 | 建设名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 厂房1# | 家具仓库，1#厂房1栋，4F，建筑面积为12036.8㎡。* |
|  |  | 厂房2# | 塑胶生产车间，2#厂房一栋，4F，建筑面积为12036.8㎡。 |
|  |  | 厂房3# | 特种纤维生产车间，3#厂房1栋，4F，建筑面积为12036.8㎡。 |
|  |  | 厂房4# | 家具生产车间，4#厂房（含整体喷漆房）1栋，4F，建筑面积为18264.9㎡。 |
|  |  | 厂房5# | 纤维及塑胶仓库，5#厂房1栋，4F，建筑面积为11216.1㎡。 |
| 2 | 辅助 工程 | 综合楼 | 综合楼1栋，建筑面积4172㎡，6F，含食堂、办公等； |
|  |  | 倒班楼 | 倒班楼1栋，建筑面积4985.8㎡，6F，员工休息、倒班备用 |
| 3 | 贮运 工程 | 厂房1# | 家具仓库，1#厂房1栋，4F，建筑面积为12036.8㎡。 |
|  |  | 厂房5# | 纤维及塑胶仓库，5#厂房1栋，4F，建筑面积为11216.1㎡。 |
| 4 | 公用 工程 | 供水系统 | 市政给水管网供水。 |
|  |  | 排水系统 | 雨污分流，污水经处理达标后纳入市政污水管网。 |
|  |  |  | 项目雨水接管口位于工业七路，南侧大门口附近。 |
|  |  |  | 项目污水接管口位于工业四路，西侧大门口附近。 |
|  |  |  | 项目配套雨水口和检查井。 |
|  |  | 供电 | 由工业园引入，项目总装机容量为13.12万KW·h。 |
| 5 | 环保 工程 | 废水 | 生活污水：自建食堂隔油池及生活化粪池一套，处理能力为15m3/d，生活污水全部纳入市政污水管网。 |
|  |  |  | 特种纤维浸泡废水和PPS注塑直接冷却水：特种纤维生产配套设置容积为56m3循环、沉淀池，经沉淀后与PPS直接冷却水、注塑废气喷淋废水一起进入一体化污水处理设施预处理达标后纳入市政污水管网。 |
|  |  | 废气 | 塑胶车间： ①注塑工序：集气罩+水喷淋+活性炭吸附1套，2#楼1层2层挤出口设置半封闭集气罩，废气集中收集后通过水喷淋+活性炭设施处理，尾气通过1个排放口排放； ②磨粉工序：水膜除尘设施1套，2#楼1层2层磨粉机封闭集中收集后通过水膜除尘处理，尾气通过1个排放口排放； |
|  |  |  | 特种纤维车间： ①抽排风系统1套。 ②烘房：每个烘房出口处设置1套布袋，共设置4套。 |
|  |  |  | 家具车间： ①木工工序：设置集气罩+布袋除尘系统4套；4#楼1层2层家具木工设置布袋除尘设施各2套，废气集中收集后通过1个排放口排放； ②漆面打磨：布袋除尘设施2套，4#楼3层4层漆面打磨设置布袋除尘设施各2套，打磨粉尘经布袋除尘后通过1个排气筒排放； ③喷涂工序：4#楼3层4层喷涂设置水帘式喷漆房，喷涂废气经水帘式喷漆房集中收集后，通过1套水喷淋+过滤棉+光催化+活性炭处理设施处理 ，尾气通过1个排气筒排放。 |
|  |  | 固废 | 分别在3#、4#厂房车间内设固废暂存间，占地面积分别为20㎡；4#厂房楼顶设置危废仓库，面积分别为20㎡。 |
|  |  | 应急消防 | 消防池（兼事故时）一个，容积为86m³ |

注：生产厂房层高为：1F：6.2m；2~4F：4.5m。*目前为上饶市太明家具有限公司使用厂房，厂房2层，太明搬迁后该厂房作为本项目仓库过渡性使用，等经济条件具备后再拆除重建厂房。

项目经济技术指标情况见下表所示。

表2.2-1  主要经济技术指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 | m2 | 33333.3 | 50亩 |
| 2 | 总建筑面积 | ㎡ | 73256.9 |  |
| 3 | 容积率 | / | 2.2 |  |
| 4 | 建筑占地面积 | ㎡ | 18666.5 |  |
| 5 | 建筑密度 | % | 56 |  |
| 6 | 绿化面积 | ㎡ | 6667 |  |
| 7 | 绿化率 | % | 20 |  |

（6）厂区范围内其他生产企业情况

企业厂区规划1#厂房（家具仓库）位置为上饶市太明家具有限公司，主要进行实木家具生产，年产10000万套实木家具，该单位已通过上饶市广丰区环保局审批，审批文件为：《关于上饶市太明家具有限公司年产10000套实木家具建设项目环境影响报告书的批复》，审批文号：广环窗字【2018】21号。根据批文文件内容，该厂喷涂工序废气采用光解+活性炭吸附工艺，总量：COD0.34t/a，氨氮0.046t/a，VOC2.85t/a，颗粒物0.76t/a。根据企业地块使用合约（2020年底到期），预计2020年底进行搬迁，搬迁后具体位置由太明家具搬迁时具体确定。

上饶市太明家具有限公司搬迁后，生产线将完全停止生产且全部搬迁至新厂址，因此在本厂区范围内将不再产生废水、废气、废渣和设备噪声等环境污染物。

搬迁期间对尚未用完的原料必须经妥善包装后由原料生产厂家回收或外售，不得随意倾倒，对固废中有回收价值的固废应综合利用，不可排入外环境中。

对有原辅料等残馀物遗留在上面的生产设施，应经处理干净后方可进行拆除，处理物应按三废相关要求进行合理处置。对于一些届时落后和应淘汰设备应拆除，设备的主要材料为金属，对废弃设备材料作拆除回收利用。

上饶市太明家具有限公司搬迁后遗留的厂房作为本项目厂房过度性使用。

## 建设项目基本概况

### 产品方案

根据企业提供资料，建设项目产品方案见下表所示。

- 本次项目产品方案

| 序号 | 名称 | 单位 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种纤维 | PPS | 吨/年 | 1000 | 长度3.5~6.5厘米，直径0.1~0.3毫米，纤维整齐无结。 |
|  |  | PPS/PTFE | 吨/年 | 1000 |  |
|  |  | PTFE | 吨/年 | 1000 |  |
|  |  | 芳纶 | 吨/年 | 1000 |  |
|  |  | P84/PTFE | 吨/年 | 1000 |  |
| 2 | PPS高分子材料 | 粒料 | 吨/年 | 5000 | PPS塑胶粒子 |
|  |  | 粉料 | 吨/年 | 5000 | PPS塑胶粉料 |
| 3 | 木制家具 | 套/年 | 2000 | 根据客户需求定制尺寸，平均喷涂面积约为7m2。 |

根据业主提供资料，木制家具大致类别及喷涂面积情况见下表所示。

- 木制家具产品类别名称及喷涂面积情况表

| 产品类别名称 | 套数（套） | 单套喷涂面积（m2/套） | 总面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 厨房柜 | 200 | 7 | 1400 |
| 衣柜 | 700 | 8 | 5600 |
| 鞋柜 | 200 | 5 | 1000 |
| 房门 | 600 | 5 | 3000 |
| 木饰面 | 200 | 12 | 2400 |
| 其他柜类（酒柜等） | 100 | 6 | 600 |
| 合计 | 2000 | 7 | 14000 |

### 原辅材料消耗

根据企业提供资料，建设项目原辅材料消耗情况见下表所示。

- 建设项目原辅材料情况表

| 产品名称 | 序号 | 物料 名称 | 年用量 | 包装 方式 | 包装 规格 | 最大 储存量 | 备注 (用途) | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种纤维 | 1 | 除尘滤袋边角料 | 5236t/a | 袋装 | 100kg | 600t | 单纯品种的纯料原料*，主要由生产除尘滤袋的上游无纺布厂提供，不得含有杂质（如其他塑料制品、金属类、废包装袋等）。不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 3# 2~4F |
|  | 2 | 柔软剂 | 25t/a | 桶装 | 25kg | 1t | 用于辅助纤维柔软，0.5%聚醚氨基改性硅油（其他为水） | 3# 2F |
| PPS高分子材料 | 3 | PPS除尘滤袋边角料 | 10051t/a | 袋装 | 100kg | 600 | 单纯品种的纯料原料*（有PPS单料除尘滤袋边角料和PPS/PTFE双料除尘滤袋边角料，原料用量比例各占50%，PPS/PTFE双料中PTFE含量约1%）；主要由生产除尘滤袋的上游无纺布厂提供，不得含有杂质（如其他塑料制品、金属类、废包装袋等）。不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 2# 3~4F |
| 木制家具 | 4 | 水性油漆** | 底漆 | 3.789t/a | 桶装 | 25kg/桶 | 0.8t | 用于底漆喷涂 | 4# 2F |
|  | 5 |  | 面漆 | 3.918t/a | 桶装 | 25kg/桶 | 1.0t | 用于面漆喷涂 |  |
|  | 6 | 橡木 | 200m3/a | 捆扎 | / | 16m3 | 规格3000mm×50mm×25mm | 4# 1F |
|  | 7 | 赤杨 | 100 m3/a | 捆扎 | / | 20m3 | 规格3000mm×50mm×25mm |  |
|  | 8 | 红樱桃 | 150 m3/a | 捆扎 | / | 12m3 | 规格3000mm×50mm×25mm |  |
|  | 9 | 花梨木 | 10 m3/a | 捆扎 | / | 2m3 | 规格3000mm×50mm×25mm |  |
|  | 10 | 多层复合实木板 | 5000张/年 | / | / | 10m3 | 规格1220mm×2440mm×18mm |  |
|  | 11 | 橡胶脂接木 | 2000张/年 | 捆扎 | / | 4m3 | 规格1220mm×2440mm×18mm |  |
|  | 12 | 白乳胶 | 2t/a | 桶装 | 25kg/桶 | 0.3t | 用于冷压、贴皮等 |  |
|  | 13 | 木皮 | 100m2/a | / | / | / | 用于贴木皮 |  |

注：*禁止以使用过的废布袋作为原料。

**水性油漆可分为单组份水性油漆和双组份油漆，根据业主提供资料，企业采用单组份水性油漆进行喷涂。

根据企业提供资料，原辅材料中油漆组分情况见下表所示。

- 原辅材料成分情况表

| 序号 | 油漆 类别 | 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性漆 | 底漆 | 白底 | 丙烯酸乳液固体分24%；丙烯酸乳液水分36%；脂肪族聚氨酯分散体14%；二乙二醇单丁醚2%；乙二醇单丁醚4%；水20%； |
|  |  |  | 透明底 | 丙烯酸乳液固体分28%；丙烯酸乳液水分42%；脂肪族聚氨酯分散体10%；二乙二醇单丁醚2%；乙二醇单丁醚4%；水20%； |
| 2 |  | 面漆 | 白面 | 丙烯酸树脂固体分35%；丙烯酸树脂水分35%；钛白粉12%；消光粉2%；二丙二醇甲醚6%；水10% |
|  |  |  | 透明面 | 丙烯酸树脂固体分32%；丙烯酸树脂水分32%；脂肪族聚氨酯分散体15%；消光粉2%；二乙二醇单丁醚2%；乙二醇单丁醚4%；水13% |

本项目原辅材料涉及油漆，油漆的化学品安全技术说明说一般无详细的理化特性资料，本次评价以原辅材料中有毒有害或易挥发组分进行理化特性的说明，以便于后续污染源强的核算，同时结合其他产品原辅材料理化性质进行说明，原辅材料理化性质见下表所示。

- 主要原辅材料理化特性情况表

| 名称 分子式 | 理化特性 | 燃烧 爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| PTFE | 【中文名】聚四氟乙烯 【英文名】Polytetrafluoroethylene 【CAS登录号】9002-84-0 【分子式】(C2F4)n 【分子量】100.015612 (C2F4) 【化学结构式】-(CF2-CF2)n- 【外观】白色固体 【溶解性】：不溶于水和有机溶剂 【熔点】：327 ℃； 【密度】：2.2 g/mL at 25 ℃(lit.)； 【耐腐蚀性】：耐王水和一切有机溶剂 | 【爆炸物危险特性】耐高温200~260℃。 【储运特性】遵照规定使用和储存则不会分解。 | 【毒性】：无毒性 【可燃性危险特性】高阻燃。 |
| PPS | 【中文名】聚苯硫醚 【英文名】Polyphenylene sulfide 【CAS登录号】— 【分子式】（C6H6S）n 【分子量】— 【外观】无色固态 【物化常数】溶解性：不溶于水。 【熔点】：281℃； 【密度】：1.36 g/mL at 25 ℃(lit.)；玻璃化温度：150℃； 【裂解温度】：350℃。 | 【爆炸物危险特性】高阻燃。 【储运特性】遵照规定使用和储存则不会分解。 | 常温下无明显毒理性； 【可燃性危险特性】高阻燃。 |
| P84 | 【中文名】聚酰亚胺 【英文名】Polyimide（简称PI） 【CAS登录号】— 【化学结构式】 【分子量】— 【外观】无色固态 【物化常数】溶解性：不溶于水，不溶于有机溶剂。 熔点：400 ℃； 分解温度：600℃； 密度：1.38~1.43g/mL at 25 ℃ | 【爆炸物危险特性】高阻燃。 【储运特性】遵照规定使用和储存则不会分解。 | 常温下无明显毒理性； 【可燃性危险特性】高阻燃。 |
| 芳纶 | 【中文名】芳酰胺纤维 理化性质：高耐冲撞、高耐磨、高耐化学物质、高耐热讲解 | 【爆炸物危险特性】高阻燃。 【储运特性】遵照规定使用和储存则不会分解。 | 常温下无明显毒理性； 【可燃性危险特性】高阻燃。 |
| 丙烯酸 | 【中文名】丙烯酸 【英文名】Acrylic acid 【CA登录号】79-10-7 【分子式】C3H4O2 【分子量】72.06 【化学结构式】 CH2=CHCOOH 【外观】无色液体，具有辛辣味。 【物化常数】沸点141℃，熔点12.3℃，具有腐蚀性，相对密度 1.0511/20℃/4℃，辛醇/水分配系数log Kow= 0.35，与水，醇，氯仿及醚互溶， 蒸气压 3.97 mmHg/25℃，1ppm＝3mg/m3, 嗅阈值0.4ppm，1.04 ppm。 | 【安全性质】闪点 54℃，自燃点 438℃，当与酸，铁盐或温度升高时会发生危害性聚合反应。一般工业产品中需加入阻聚剂以防止危害性聚合反应发生。 | 【环境数据】COD 1.33g/g, BOD 经驯化后1.1g/g，当浓度达到41mg/L时对好氧降解微生物有抑制作用。生态毒性 细菌Pseudomonas putida 41 mg/L，藻类Microcystis aeruginosa 0.15 mg/L，绿藻Scenedesmus quadricauda 18 mg/L。蒸气压 3.97 mmHg/25℃，在大气中丙烯酸仅以气态形式存在，气态的丙烯酸可以被光化学催化所诱发羟基游离基所降解，其相应的半衰期为1～2天。它不易直接进行光解反应，在土壤中，丙烯酸具有较强的迁移性，在pH为5～9时，丙烯酸主要以离子形态存在，所以不易通过挥发而转移至大气中去。丙烯酸不易从湿土壤中挥发至大气中去，但可以从干土壤中挥发到大气中。在水体中，它不被悬浮固体及底泥所吸附，在好氧或厌氧条件下均可能发生生物降解过程，在用活性污泥对丙烯酸进行二星期的BOD测定时，可有68%的理论值被测出。而42天的厌氧过程也有71%的丙烯酸被降解。生物富集性较弱。 【接触极限及其它】GBZ 2 2002工业场所有害因素职业接触限值：（皮）时间加权平均容许浓度TWA 6 mg/m3, 短时间接触容许浓度STEL 15 mg/m3，美国NIOSH，ACGIH TWA 2 ppm。 |
| 丙烯酸树脂 | 【中文名】丙烯酸树脂 【英文名】MethylMethacrylate Resin 【CA登录号】9003-01-4 【分子式】（C3H4O2）n 【分子量】72.06n 【外观】类白色或白色的粉末或条状物 【密度】1.07 (30% aq.)，2.17 (Solid) 【沸点】126℃ | 【安全性质】高温不分解不褪色，具有较好的耐酸碱，常用于水性涂料 | 【毒性】皮肤接触可导致皮肤刺激不适和发疹；眼睛接触可导致眼睛刺激不适、流泪或视线模糊；呼入此产品可导致上呼吸道刺激、咳嗽与不适，或不特定不舒服症状，如恶心、头痛或虚弱；食入此产品可导致特定不舒服症状如恶心、头痛或虚弱。患者应立即去医院救治。 |
| 二乙二醇单丁醚 | 【中文名】二甘醇单丁醚，二乙二醇单丁醚 【英文名】Diethylene glycol mono-N-butyl ether 【CA登录号】112-34-5 【分子式】C8H18O3 【分子量】162.23 【化学结构式】 HOCH2CH2OCH2CH2OC4H9 【外观】无色液体。 【物化常数】沸点230.4℃，熔点 -68.1℃，蒸气压 0.06 mmHg/25℃或0.0219 mmHg/25℃，蒸气相对密度5.58，相对密度0.9536℃，辛醇/水分配系数log Kow= 0.56，与水及油互溶，极易溶于醚、醇、丙酮及苯等。 | 【安全性质】闪点 172℃，自燃点 228℃。 | 【毒性】毒性较低，毒性与乙二醇的醚相似，见乙二醇单乙醚，食入过量时，会发生严重的中枢神经系统抑制及呼吸系统损害、干渴及酸毒症，尿中含有白蛋白。可引起恶心、呕吐、腹泻、头痛、腰腹痛、瞬时性的多尿症，随后少尿，可以引起肾衰竭，LD50 大鼠 经口 6560 mg/kg，未见有致癌作用的报告。 【环境数据】生态毒性 LC50 Menidia beryllina 2000 ppm/96 hr， Goldfish 2700 mg/l/24 hr， Lepomis macrochirus 1300 ppm/96 hr。在大气中，它仅以气态的形式存在，它可以被光化学所诱发的羟基游离基所降解，其相应的半衰期为10小时。在土壤中，它具非常高的迁移性，不易从土壤表面挥发至大气中去。也不易水解或直接光分解，可以从土壤及水体中通过生物降解的途径而得到去除。在28天中可有80～90％的去除率。在水体中，它不易被悬浮固体及沉积物所吸附，也不易从水体表面挥发至大气中去。生物富集性较差。在20℃下，对它进行BOD值测定，经5,10及20天后，可测得其理论值的2,13及47％。在第二次的测定时，经5,10,15及20天后，可测得其27，60，78及81%的理论值。另一试验中，在20℃时，经过5,15及28天后，100mg/L的二甘醇单丁醚的可测得其理论值的3,77及88％，如经过4个星期，则其值可升至89～93%。 |
| 乙二醇丁醚 | 【中文名】乙二醇一丁醚；丁基溶纤剂 【英文名】ethylene glycol monobutylether 【CA登录号】111-76-2 【分子式】C6H14O2 【分子量】118.17 【化学结构式】 C3H7CH2OCH2CH2OH 【外观】无色液体，中等程度醚味 【沸点】171.1℃ 【熔点】-40℃ 【溶解性】可溶于水和醇，与石油烃具有高的稀释；能以任意比例与丙酮、苯、四氯化碳、乙醇、正庚烷和水混溶。 【比重】0.9019（20/4℃） | 【安全性质】闪点 60（闭式），开杯73.89℃，自燃点 472℃。易燃液体 | 【毒性】低毒。 健康危害： 吸入可能致命。会抑制中枢神经系统，高浓度可能造成头痛、恶心等。极高浓度可能造成意识丧失甚至死亡。动物实验中，可能损害生殖系统。 |
| 硅油 （聚醚氨基改性硅油）【亲水性】 | 【中文名】硅油 【英文名】 Silicone oil 【CA登录号】— 【分子式】 (CH3)3SiO[（CH3）2SiO]n-Si（CH3）3 【外观】无色无味无毒不易挥发的液体 【沸点】101℃ 【熔点】-50℃ 【溶解性】纯硅油几乎不溶，改性后可称为亲水性硅油 【密度】0.943 | 【安全性质】具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。燃点：320℃ | 常温下无明显毒理性； |

### 总平面布置

根据建设单位提供资料，项目厂区总平面布置和车间平面布置见下图所示；项目厂区平面布置和生产车间平面布置情况下表所示。

因文件大小，隐藏图件

    - 项目厂区总平面布置图（效果图）

    - 项目厂区总平面示意图

    - 项目厂区总平面示意图（2#厂房、3#厂房）

    - 项目厂区总平面示意图（4#厂房）

- 项目厂区平面布置和生产车间平面布置

| 区块 | 分布情况 |
| --- | --- |
| 东南区块 | 5#厂房 （纤维及塑胶仓库） | 1~2F | 特种纤维产品仓库 |
|  |  | 3~4F | PPS高分子材料产品仓库 |
| 东北区块 | 3#厂房 （特种纤维厂房） | 1F | 生产车间：从西到东（由北至南）设施、区域分布为：打料机区、分拣区、梳理机区、浸泡水池、打包机、循环水池、开松机区、收集房、成品区 |
|  |  | 2~4F | 仓库 |
| 南侧区块 | 综合楼 | 1~6F | 办公楼 |
| 西南区块 | 4#厂房 | 1~2F | 木工车间：从西到东（由北至南）设施、区域分布为：原料堆放区、开料区、刨料区、铣床区、组装区、冷压区、封边区、砂光区、半成品堆放区、配件堆放区 |
|  |  | 3~4F | 喷涂车间：喷涂区、半成品区、打磨区 |
| 西北区块 | 倒班楼 | 1~6F | 员工临时休息区 |
|  | 1#厂房 （家具仓库） | 1~4F | 家具仓库 |
| 北侧区块 | 2#厂房 （塑胶生产厂房） | 1~2F | 塑胶生产车间：从西到东（由北至南）设施、区域分布为：磨粉机、挤出机、破碎机、挤出机 |
|  |  | 3~4F | 塑胶原料、成品仓库 |

### 生产设施

根据企业提供资料，建设项目主要生产设施情况见下表所示。

- 建设项目主要生产设施情况表

| 产品类别 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量（台/套/个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种纤维 | 1 | 打料机 | 非标 | 6 |
|  | 2 | 开松机 | 永和LbDs120 | 8 |
|  | 3 | 电热导热油炉 | 2t | 1 |
|  | 4 | 棉纺梳理机 | 非标 | 4 |
|  | 5 | 离心机 | 非标 | 1 |
|  | 7 | 收集房（烘干房） | 5m×5m×5m | 4 |
|  | 8 | 循环水池 | 7m×4m×1m | 2 |
|  | 9 | 浸泡水池 | 7m×4m×1m | 6 |
| PPS高分子材料 | 10 | 塑料单螺旋挤出机 |  | 3 |
|  | 11 | 塑料双螺旋挤出机 |  | 3 |
|  | 12 | 破碎机 |  | 2 |
|  | 13 | 磨粉机 |  | 6 |
| 木制家具 | 14 | 单轴立铣 | 马氏5117 | 2 |
|  | 15 | 推台立铣 | 马氏5116/5.5KW | 2 |
|  | 16 | 45°开榫机 | 信成3510 | 2 |
|  | 17 | 300螺旋平刨 | 马氏503 | 2 |
|  | 18 | 630螺旋压刨 | 马氏106A/5.5KW | 2 |
|  | 19 | 200高速压刨 | 富强102 | 2 |
|  | 20 | 木线机 | 精达9015/5.5KW | 2 |
|  | 21 | 140带锯 | 马氏345A/1.5KW | 2 |
|  | 22 | 85红外线单片锯 | 强劲153C/上锯 | 2 |
|  | 23 | 45°推台锯 |  | 2 |
|  | 24 | 90°推台锯 |  | 2 |
|  | 25 | 窜动砂光机 |  | 2 |
|  | 26 | 1米砂光机 |  | 2 |
|  | 27 | 大吊镂 | 马氏5068/150mm/3KW | 2 |
|  | 28 | 地镂 | 马氏5115A/3KW | 2 |
|  | 29 | 气动铰链机 |  | 2 |
|  | 30 | 双头烙花机 | 骏杰2015 | 2 |
|  | 31 | 空压机 | 22KW永磁变频 | 2 |
|  | 32 | 半自动封边机 |  | 5 |
|  | 33 | 喷漆房 | 5m×5m×3m | 4 |

### 劳动定员与工作制度

劳动定员100人，实行一班制，每班8小时工作制，夜间不生产，年工作日300天。厂区内配套设有食堂、不设宿舍。

### 公用工程

（1）供水：通过广丰区芦洋产业园给水管网供水，从南侧园区工业七路自来水管网上引入DN150给水管，以满足企业的生活及消防用水要求。

（2）排水：项目排水采用雨水、污水分设排水管网的分流制排水系统。项目废水经预处理达上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂纳管标准后纳入园区污水管网，最终经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标后排入丰溪河。

（3）供电：由两路10kV高压电源引入。由城市10kV电网引入一路10kV电源，采用电缆直接埋地引入厂房配电房。消防、照明配电干线采用树干式供电，应急照明采用灯具自带蓄电池。项目消防报警设备，应急照明等用电负荷为二级，其他用电负荷为三级。

（4）工人：采用电加热导热油炉，不设锅炉。

### 产能匹配性分析

根据建设单位提供的资料，企业产品采用水性漆喷涂，根据项目设备类型、工艺参数及产品规格，本项目木制家具生产的主要工序为喷漆，因此本评价以喷漆进行产能匹配性分析。修色用漆为底漆，但修色只是小范围内进行对喷涂过程中产生瑕疵的地方进行修整，不全天进行喷涂，相对于底漆喷涂来说，出漆量较少，本次评价主要以底漆和面漆喷涂进行核算。底漆和面漆为水性漆，根据企业提供的油漆配方，购买的油漆为成品油漆，调配主要为颜色调配。本次评价根据喷涂面积、涂层密度、上漆率、含固率核算出实际油漆量；根据项目喷枪数量、出漆速率、喷漆时间核算出理论最大油漆量，油漆使用情况下表所示。

- 油漆用量匹配性分析

| 喷漆件名称 | 年产量 （套/a） | 喷涂面积* （m2/套） | 厚度 | 涂层密度 | 上漆率 | 含固率 | 油漆用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μm） | （t/m3） | （%） | （%） | （t/a） |
| 水性底漆 | 2000 | 8 | 30 | 1500 | 50% | 0.38 | 3.79 |
| 水性面漆 | 2000 | 8 | 40 | 1500 | 50% | 0.49 | 3.92 |

注：*单套面积因规格、尺寸、大小不同，喷涂面积不等，一般在4~12m2之间，平均按8m2计。

- 喷枪喷漆量匹配性分析

| 油漆 类型 | 单支喷枪最大 出漆量(g/min) | 喷枪 数量(把) | 每天喷漆 时间(h) | 每小时喷漆 时间(min) | 理论最大 喷漆量(t/a) | 实际油漆 用量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水性底漆 | 25 | 2 | 8 | 35 | 4.20 | 3.79 |
| 水性面漆 | 25 | 2 | 8 | 35 | 4.20 | 3.92 |

由上表可知，本项目喷枪设备理论最大出漆量大于实际油漆用量，能满足产能要求。

## 生产工艺流程及产污环节

### 生产工艺

（1）特种纤维

特种纤维生产工艺及产污节点流程示意图见下图所示。

    - 特种纤维生产工艺及产污节点示意图

工艺流程说明：

企业生产PPS、PPS/PTFE、PTFE、芳纶、P84/PTFE5种特种纤维的生产工艺一致。

①原料：企业每生产一种类别的产品，采购相应类别的除尘滤袋边角料（除尘滤袋生产厂家生产过程中产生的边角料，非滤袋使用过后裁剪的边角料），采购的滤袋边角料根据其组分分类为：PPS、PPS/PTFE、PTFE、芳纶、P84/PTFE5种。

②浸泡：将单品种滤袋边角料放入水池中，加水浸泡，同时使用搅拌机搅拌、抖松。由于边角料材质较硬，需要添加柔软剂（硅油类），主要目的是使得边角料变软，便于开松机开松抽丝。一般浸泡时间约24小时。

③脱水：采用离心机脱水，离心浸泡水收集至循环水池，可回用至浸泡池再利用。

④开松：将湿润的变柔软的边角料开松成纤维丝，原料含水率约20%。带水开松过程无粉尘产生。

⑤烘干：由电加热导热油炉供热，通过热转换器将空气加热后通入收集房（烘房）进行烘干，烘干温度约为150℃，时间约2~4小时（根据开松后纤维料多少设置烘干时间），目标是烘干后，预留水分8%，以防静电。风机风量为小风量风机，500m3/h。烘干原理是：烘房底部设置有热风风口，上盖一层隔板（有出气孔），纤维放置在隔板上待烘干，加热后的热风从烘房底部吹出，向上带走水分，排气口位于烘房顶部（标准烘房规格为5m×5m×5m），每个烘房设置2个风机，1个出气口，微风吹起的纤维因重力（密度2200kg/m3，水1000 kg/m3，是水比重2.2倍）作用，又快速沉降至烘房底部，不会出现飘扬现象；少量因开松和本身边角料裁剪导致的的短纤维（长度1cm以下），烘干完成后，重力小于风力情况下，会出现短纤维上飘逸散现象，产生少量纤维粉尘。要求在排气口处设置布袋，以防止短纤维粉尘逸散排放。烘干完成的纤维在收集房沉降收集。

⑥梳理：完成抽丝的纤维状如棉花，开松机抽丝成团的纤维经烘干后存在部分不均匀成团的情况，需要经梳理机重新缓慢梳理均匀成团，经烘干后需要保证约8%左右的湿度，若湿度不够，需要梳理机上方的加湿器进行喷雾加湿。梳理机梳理过程主要将成团的纤维进行梳理变直，纤维长度约为3.5~6.5厘米，不存在颗粒粉尘状，梳理过程无粉尘产生。

⑦成品：均匀成团的特种纤维即为成品，装袋入库。

（2）PPS高分子材料

PPS高分子材料生产工艺及产污节点流程示意图见下图所示。

    - PPS高分子材料生产工艺及产污节点示意图

工艺流程说明：

①原料：外购PPS滤袋边角料（除尘滤袋生产厂家生产过程中产生的边角料，非滤袋使用过后裁剪的边角料）。原料为纯料，不得含有杂质。

②熔融挤出：将筛选好的滤袋边角料投入塑料挤出机中进行熔融挤出，企业生产挤出温度约250℃。PPS单料滤袋边角料注塑时，一般采用塑料双螺杆挤出机注塑；PPS/PTFE双料滤袋边角料注塑时，采用塑料单螺杆挤出机注塑。

③冷却：采用直接冷却方式对挤出塑料进行冷却；每台塑料单螺杆挤出机后配备φ1.5m×1.2m的塑料桶1个，内注自来水冷却；每台塑料双螺杆挤出机后配备2m×0.5m×0.5m槽1个，内注自来水冷却；自来水定期补充，定期排放。

④切粒：塑料双螺杆挤出机配套切粒机，塑胶挤出冷却后通过配套的切粒机自动切粒，粒径约3~4cm。

⑤破碎：PPS/PTFE双料滤袋边角料注塑时，采用塑料单螺杆挤出机熔融挤出，挤出的塑胶成团，后续未配套切粒机，需要破碎机进行破碎，通过破碎机破碎成小段。

⑥磨粉、筛选：破碎成团的塑胶通过磨粉机磨粉，然后通过配套振动筛筛选。磨粉机通过刀盘区对破碎好的小团或小段粉碎成粒（较大颗粒继续撞击），然后通过抽风机抽至关风机，风通过风管排出，物料通过关风机的壳体落入下面的气力输送管路，再进入振动筛进行振动筛选，达到目标粒径的PPS塑胶粒子通过振动筛孔隙掉落收集，振动筛上遗留未破碎的纤维状物，即为PTFE纤维。由于PPS塑胶熔融温度范围约为260~270℃，PTFE熔融温度范围约为320℃，本项目挤出温度约为280℃，能够满足PPS塑胶熔融温度要求，未达到PTFE熔融温度要求，即挤出的塑胶中PTFE仍保持原纤维状（头发丝状），通过磨粉机的筛选功能，将保持纤维状的PTFE筛选出来，粉状物即为成品PPS塑胶成品。考虑到磨粉过程中会散热，磨粉机配套使用自来水管道间接冷却，以达到降温的目的，使得磨粉机内部磨粉接触温度控制在70℃以下。配套设置间接冷却池，规格为5m×2m×1m。磨粉过程中不发生热解，无异味产生。

⑦成品：塑料双螺杆挤出机配套的切粒机切粒后即为成品，包装入库；磨粉筛选后的粉状物即为成品，包装入库。

注：生产加工工序阶段皆有噪声产生。

（3）木制家具

木制家具生产工艺及产污节点流程示意图见下图所示。

    - 木制家具生产工艺及产污节点示意图

工艺流程说明：

①开料：开料师拆包检查木材的质量情况，结疤多少，平整度优良程度，根据不同的订单选择不同的木料，先将木料两边称边，以防止木材开裂；将超宽的木材均匀的开成8公分，以防止木材过宽而开裂变形；不够8公分板宽的板料开成5公分、3公分不等，不同板宽用板料用在不同的地方。8公分开的先考虑使用在门板或房门的边框，剩下板宽的板料用在门板的板芯。

②木加工：根据图册造型，将8公分宽木料放入四面刨铣出相应的家具边框，作为准备库存，用到时可断开；板芯边框根据客户下单尺寸直接断开；断料完成后，送至平刨、压刨机将木材表面刨平，以便上拼板机拼缝时拼成整版，待胶水经过6个小时干透后精裁成相应的尺寸，直接放入双面刨把正方面刨平。边框料通过90°或45°开榫机打好标准角度，板芯通过砂光机正反面处理平整，送到铣边机将板芯的四周铣出相应的造型。边框和板芯相应的数量和造型全部铣好后进入组装，将边框、板芯组成的门板的毛坯尺寸等榫头胶水干透后，精裁出板的成型尺寸，精裁后榫头底部有高低不平现象，通过重型砂光机砂平，砂平后打铰链孔，随后将门板四周铣边，即每块板的白胚成型。

③打磨：由于木材表面不平整，会影响喷漆效果，故喷漆前木材表面需打磨平整，此过程中会产生木质粉尘。将所有门板进入全自动异型砂光机，打磨不到的部位通过手工细磨处理。

④喷底漆、面漆：本项目喷漆在无尘喷漆房进行，废气经水帘+水喷淋+光催化氧化+活性炭处理装置处理后于20m高排气筒排放。本项目底漆和面漆均为水性漆。

⑤晾干：喷漆后工件送入晾干房晾干，晾干区采用自然干。

⑥底磨、修色、色磨：为使得面漆能够更好的附着，喷面漆前需进行底磨，底磨在底磨车间进行，采用气动打磨机将底漆层打磨平整。修色是对底漆进行一定的修饰，其采用的漆仍为底漆，修色设单独的修色车间。修色后同样需要进行表面打磨，即为色磨。

⑦打包：将所有的产品与订单仔细核对数量、尺寸、规格，准确无误后进行包装，张贴合格证，清点件数。

注：生产加工工序阶段皆有噪声产生。

### 主要污染工序分析

本项目主要污染因子见下表所示。

- 项目主要产污工序及主要污染物情况表

| 污染因子 | 产品名称 | 产生工序 | 污染物及产污点 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 特种纤维 | 烘干 | G1烘干粉尘 | 颗粒物 |
|  | PPS高分子材料 | 熔融挤出 | G2注塑废气 | 非甲烷总烃 |
|  |  | 破碎 | G3粉尘 | 颗粒物 |
|  |  | 磨粉 | G4粉尘 | 颗粒物 |
|  | 木制家具 | 木工区 | G5木工粉尘 | 颗粒物 |
|  |  | 拼接 | G6白胶废气 | 非甲烷总烃、VOCs |
|  |  | 调漆室 | G7调漆废气 | 非甲烷总烃、VOCs |
|  |  | 底喷室 | G8喷漆废气 | 非甲烷总烃、VOCs |
|  |  | 底磨室 | G9粉尘 | 颗粒物 |
|  |  | 修色室 | G7喷漆废气 | 非甲烷总烃、VOCs |
|  |  | 色磨室 | G8粉尘 | 颗粒物 |
|  |  | 面漆室 | G7喷漆废气 | 非甲烷总烃、VOCs |
|  |  | 晾干区 | G10有机废气 | 非甲烷总烃、VOCs |
| 废水 | 特种纤维 | 浸泡 | W1浸泡废水 | COD Cr、SS |
|  | PPS高分子材料 | 冷却 | W2冷却废水 | COD Cr、SS |
|  |  | 除尘 | 除尘废水 | SS |
|  | 木制家具 | 喷淋 | 油漆废气处理废水 | COD Cr |
|  | 其他 | 员工生活 | 生活污水 | CODCr、氨氮 |
| 噪声 | 特种纤维、 PPS高分子材料、 木制家具 | 厂房 | 生产车间 | LAeq |
| 固废 | 特种纤维 | 烘干 | 收集粉尘 | / |
|  |  | 梳理 | S1残次品 | / |
|  |  | 磨粉、筛选 | S2筛选纤维 | / |
|  | 木制家具 | 木工 车间 | S3边角料 | / |
|  |  |  | S4废胶桶 | / |
|  |  |  | 收集粉尘 | / |
|  |  | 喷漆区 | S5废漆桶 | / |
|  |  |  | 废活性炭 | / |
|  |  |  | 收集漆膜颗粒 | / |
|  |  |  | S6漆渣 | / |
|  |  |  | 油漆废气处理废水 | / |
|  | 其他 | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

### 物料平衡

（1）油漆平衡

①固化份平衡

本项目油漆过程中固化份物料平衡分析见下图所示。

    - 项目油漆有机废气挥发情况平衡图

②有机物平衡

本项目油漆过程中有机废气挥发情况的物料平衡分析见下图所示。

    - 项目油漆有机废气挥发情况平衡图

（2）水平衡

本项目水平衡见下图所示。

    - 项目水平衡图

### 生产工艺先进性与清洁生产水平

项目木质家具工艺涉及喷漆。本次评价参照《涂装行业清洁生产评价指标体系》表2及表4对项目清洁生产水平进行分析。项目清洁生产水平对照分析见下表所示。

- 本项目喷漆清洁生产水平分析

| 序号 | 一级 指标 | 二级指标 | Ⅰ级 基准值 | Ⅱ级 基准值 | Ⅲ级 基准值 | 项目 水平 | 可达 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备要求 | 底漆 | 电泳漆 自泳漆 喷漆(涂覆) | 应满足以下条件之一：①电泳漆工艺；②自泳漆工艺；③使用水性漆喷涂；④使用粉末涂料 | 节水b、技术应用 | 项目使用水性漆，水性漆占100% | Ⅰ |
| 2 |  |  |  | 节能技术应用c；电泳漆、自泳漆设置备用槽；喷漆设置漆雾处理 | 节能技术应用c；喷漆设置漆雾处理 | 采用水帘除漆雾 | Ⅰ |
| 3 |  |  | 烘干 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 | 加热装置多级调节j，使用清洁能源 | 项目主要采用晾干 | / |
| 4 |  | 中涂、面涂 | 漆雾处理 | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥95% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥85% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥80% | 有自动漆雾处理系统，漆雾处理效率≥90% | Ⅰ |
| 5 |  |  | 喷漆(涂覆)(包括平流) | 应满足以下条件之一：①使用水性漆；②使用光固化(UV)漆；③使用粉末涂料；④免中涂工艺 | 节水b、节能c技术应用 | 使用水性漆 | Ⅰ |
|  |  |  |  | 废溶剂收集、处理e | 废溶剂收集、处理 | Ⅰ |
| 6 |  |  | 烘干室 | 节能技术应用c；加热装置多级调节j，使用清洁能源 | 加热装置多级调节j，使用清洁能源 | 本项目采用晾干方式 | / |
| 7 |  | 废气处理设施 | 喷漆废气 | 溶剂工艺段有VOCs处理设施，处理效率≥85%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 溶剂型喷漆有VOCs处理设施，处理效率≥75%；有VOCs处理设备运行监控装置 | VOCs处理设施处理效率为90% | / |
| 8 |  |  | 涂层烘干废气 | 有VOCs处理设施，处理效率≥98%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有VOCs处理设施，处理效率≥95%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 有VOCs处理设施，处理效率≥90%；有VOCs处理设备运行监控装置 | 项目采用晾干方式 | / |
| 9 |  | 原辅材料 | 底漆 | VOCs≤30% | VOCs≤35% | VOCs≤45% | 本项目采用油漆VOCs<30%； | Ⅰ |
| 10 |  |  | 中涂 | VOCs≤30% | VOCs≤40% | VOCs≤55% |  |  |
| 11 |  |  | 面漆 | VOCs≤50% | VOCs≤60% | VOCs≤70% |  |  |

根据上表结果可知，本项目各指标均Ⅰ级及以上清洁生产水平，说明项目生产设备基本达到国内先进水平，符合清洁生产要求。

## 污染源强分析

### 废水

根据调查及工艺分析，项目生产过程中用水情况主要有职工生活用水；特种纤维浸泡用水；PPS高分子材料冷却用水，除尘用水；木制家具喷淋用水；梳理加湿用水。

项目特种纤维浸泡水循环使用，主要由产品带走水分及定期更换，定期补充；PPS高分子材料冷却用水为直接冷却，主要由蒸发带走水分，定期补充，定期排放；PPS高分子材料除尘用水，主要为带走水分，定期补充，定期排放；家具喷淋废水为高浓度有机废水，考虑到有机废水处理困难，且项目废水更换时间较长，水量较少，故油漆废气处理废水委托有资质单位处理；梳理机上方设有喷雾头，用水梳理过程中给纤维加湿，不排放。

（1）生活污水

企业劳动定员100人，用水定额参照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010），以50L/人·d计，年工作日300天，则项目员工用水情况见下表所示。

- 员工用水情况表

| 项目 | 人数 | 用水系数 | 工作日 | 用水量 | 排水系数 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工 | 100人 | 50L/人·天 | 300天 | 1500t/a | 0.80 | 1200t/a |

生活污水排水水质类比城市居民生活污水水质（CODCr350mg/L，NH3-N30 mg/L，SS200mg/L），则生活污水污染物发生量为：CODCr0.420t/a，NH3-N0.036t/a，SS0.240t/a。

（2）浸泡废水

企业设置浸泡水池7m×4m×1m，共6个，装半池水作为浸泡用水，后续脱水工序脱出的浸泡水经沟渠收集至循环水池，作为下次浸泡水的补充用水。浸泡池中会添加0.5%浓度的柔软剂（主要成分为硅油），用以纤维变软，浸泡水中柔软剂组分主要由原料带走，少量残留于水中，长期使用后，水质会逐渐恶化，CODCr、SS等指标会增加，平均每3个月排放1次，单次排放量约为84t/次，全年排放量约为336t/a，浓度范围约为：CODcr200~400 mg/L（按400 mg/L计），SS1200~1800 mg/L（按1500 mg/L计），石油类1~5mg/L（按2.5 mg/L计），浸泡工序平均每天补充自来水约1.5吨，补充水量约为450t/a，浸泡废水污染物发生量约为：CODCr0.101t/a、SS0.504t/a，石油类0.00087t/a。	（3）冷却废水

项目冷却桶和冷却槽各设置6个，尺寸规格分别为：φ1.5m×1.2m和2m×0.5m×0.5m，装水容积约为冷却容积的70%。直接冷却水循环使用，定期补充自来水，冷却水长期直接接触产品进行冷却后，水质会逐渐恶化，CODCr等指标会增加，平均3个月更换一次，单次更换量约为9t/次，全年更换量约为36t/a，浓度范围约为：CODCr300~500mg/L（按400 mg/L计），SS50~150mg/L（按100 mg/L计），平均每天补水约为12L，补水水量约为3.6t/a，则冷却废水污染物发生量为：CODCr0.014t/a，SS0.004t/a。

（4）注塑废气喷淋废水

项目注塑过程中会产生注塑废气，采用水喷淋+活性炭装置处理，会产生注塑废气喷淋废水。配套的循环水箱表层油污经隔油后，下层喷淋水循环使用，定期补充自来水，由于长期使用后，水质会逐渐恶化，CODCr、SS等指标会增加，需定期更换喷淋水。拟设计水喷淋塔尺寸φ1.5m，塔中水有效高度约0.2m，一侧配套水箱尺寸0.4m×0.2m×0.3m（有效高度0.2m），则水有效容积为0.369t，平均半年更换1次喷淋水，则废水发生量约0.738t/a。喷淋水浓度范围约为：CODCr300~500mg/L（按400 mg/L计），SS50~150mg/L（按100 mg/L计），石油类1~5mg/L（按2.5 mg/L计），平均每天补水约为12L，补水水量约为3.6t/a，则冷却废水污染物发生量为：CODCr0.00030t/a，SS0.00007t/a，石油类0.000002t/a。因该股废水中可能含有氯苯类和硫化物，建议按危险固废委托有资质单位单位处置。

注：注塑过程中，因加热熔融，会使得部分包裹于聚合连中的单质溢出，以废气形式排放，被废气处理设施收集，又因为注塑后进行水直接冷却，可能存在溢出瞬间的单质进入水质的情况，因此评审专家建议水中考虑氯苯类和硫化物。根据本次评价估算（见3.4.2章节），注塑过程中溢出的氯苯类和硫化物较少，且主要以废气形态存在，进入水体中的氯苯类与硫化物发生量极少。根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）文件，建设项目主要污染物控制指标为：CODCr、NH3-N、 SO2、NOX、烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物，氯苯类和硫化物不作为水中总量控制因子，且本项目可能含有该因子的废水纳入市政污水管网，水量较少，并且设置了污水处理设施进行预处理以进行预防，不会排入附近水体，不会改变附近水体水质，对周围水环境无影响，因此本次评价不再进行定量分析，只提出预防措施。

（5）油漆废气处理废水

项目油漆废气处理废水主要包括水帘除漆雾废水和水喷淋塔废水，油漆废气处理废水经AB剂混凝沉淀处理后，上面清水可循环使用，沉渣定期捞出，循环水定期更换，预计水帘喷漆台水池容积约2m3（有效容积约1.6 m3），水喷淋塔容积约1m3（有效容积约0.4 m3），合计有效容积2m3，平均6个月更换1次，1次更换量为2t，则废水产生量为4t/a。水帘除漆雾和喷淋塔水循环过程中会因蒸发等原因损耗，需进行补充，补充水量约36t/a。根据类比，废水主要污染物浓度为CODCr2500mg/L、SS1000mg/L，石油类20mg/L，则污染物产生量为CODCr0.010t/a、SS0.004t/a、石油类0.0001t/a。油漆废气处理废水为高浓度有机废水，考虑到有机废水处理困难，且项目废水更换时间较长，处理管理不便，水量较少，故油漆废气处理废水委托有资质单位处理。

为防止浸泡水、直接冷却水因过度循环导致污染物浓度超标现象发生，建议企业设置一体化污水处理设施，定期排放的浸泡废水（配套设置有循环水池，废水通过循环水池沉淀后再排放）、直接冷却水经一体化污水处理设施预处理，生活污水经化粪池预处理达上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂纳管标准后纳入园区污水管网，最终经污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入丰溪河，主要污染物产生及排放情况具体见下表所示。

- 污水主要污染物产生及排放情况表

| 序号 | 污染物名称 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 削减量 | 排放限值 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （mg/L） | （t/a） | （t/a） | （mg/L） | （t/a） |
| 1 | 浸泡废水 | 水量 | / | 336 | / | / | 336 |
|  |  | CODCr | 300 | 0.101 | / | / | / |
|  |  | SS | 1500 | 0.504 | / | / | / |
|  |  | 石油类 | 2.5 | 0.00087 | / | / | / |
| 2 | 直接冷却废水 | 水量 | / | 36 | / | / | 36 |
|  |  | CODCr | 400 | 0.101 | / | / | / |
|  |  | SS | 100 | 0.004 | / | / | / |
| 4 | 生活污水 | 水量 | / | 1200 | / | / | 1200 |
|  |  | CODCr | 350 | 0.42 | / | / | / |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.036 | / | / | / |
|  |  | SS | 200 | 0.24 | / | / | / |
| 合计 | 综合废水 | 废水量 | / | 1572 | 0 | / | 1572 |
|  |  | CODCr | / | 0.622 | 0.528 | 60 | 0.094 |
|  |  | NH3-N | / | 0.036 | 0.023 | 8 | 0.013 |
|  |  | SS | / | 0.748 | 0.717 | 20 | 0.031 |
|  |  | 石油类* | / | 0.00087 | / | 3 | 0.005 |

注：*发生浓度小于外环境排放浓度，因此发生量计算值小于外环境排放计算值。

### 废气

根据调查及工艺分析，项目废气主要为特种纤维烘干粉尘；PPS注塑废气，PPS破碎、磨粉产生的粉尘；家具木工粉尘，胶水废气，漆面打磨粉尘，喷涂废气。

（1）烘干粉尘（短纤维）

项目由电加热导热油炉供热，通过热转换器将空气加热后通入烘房进行烘干，风机风量为小风量风机。烘干原理是：烘房底部设置有热风风口，上盖一层隔板（有出气孔），纤维放置在隔板上待烘干，加热后的热风从烘房底部吹出，向上带走水分，排气口位于烘房顶部（标准烘房规格为5m×5m×5m），微风吹起的纤维因重力（密度2200kg/m3，水1000 kg/m3，是水比重2.2倍）作用，又快速沉降至烘房底部，不会出现飘扬现象；少量因开松和本身边角料裁剪导致的的短纤维（长度1cm以下），烘干完成后，重力小于风力情况下，会出现短纤维上飘逸散现象，产生少量纤维粉尘（主要为短纤维）。

开松出短纤维的含量比例较少，且特种纤维比重大，易沉降，纤维为根状，最短长度在0.2cm以上，非颗粒状，通过5m高的排气口逸散的纤维粉尘极少，且要求在排气口位置设置布袋，防止纤维粉尘逸散。因此逸散的纤维粉尘发生量极少，本次评价仅提出污染防治措施，不再进行定量评价。

（2）注塑废气

项目在一层设置注塑区，年用量为10000t/a。注塑过程会有少量废气（有机废气和极少量烟尘）产生，有机废气以非甲烷总烃计（极少量烟尘本次评价不做定量评价，仅提出配套措施）。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，并结合及实际情况，每千克原料注塑过程产废气量约为300mg（约万分之三），则非甲烷总烃排放量为3t/a。

根据《热重法研究聚苯硫醚滤料的热稳定性》（全国袋式除尘技术研讨会论文集，2013年4月）、《色质联用研究的论文聚苯硫醚热分解》（质谱学报，2006年7月）等文献，PPS在250℃时没有分解。PPS随着温度的升高，重量曲线见下图所示。

    - PPS随着温度升高的重量曲线

由此可见，PPS在250℃时，重量基本无变化。根据《色质联用研究聚苯硫醚热分解》（质谱学报，第27卷增刊，2006年7月），聚苯硫醚在350℃以上才开始初始分解阶段。即聚苯硫醚在250℃情况下不会发生裂解，不会产生裂解废气，根据其理化性质，常规聚苯硫醚中亦为稳定物质。

根据资料调查，现有使用较多的PPS树脂合成工艺主要为硫化钠和对二氯苯在极性溶剂中经缩聚反应制得。参照同类型合成树脂中单体含量数据（如：《聚苯乙烯树脂》（GB/T12671-2008）聚苯乙烯树脂中单体中含量最大为≤800mg/kg），以树脂中单体含量最大不超过800mg/kg计，由于本项目加工时间短，绝大部分单体仍包裹在聚合链中，没有挥发，仅少量单体溢出，单体挥发量按单体总量的1%估算，则PPS树脂挥发的单体总量为0.08t/a。（根据《合成树脂工业污染物排放标准》编制说明中“聚苯硫醚”说明中，未聚合的二氯苯和硫化钠（转化为硫化氢）以废气形态排出），未及时排出的在树脂中以单体形式存在，在熔融过程中，极少量单体发生溢出，产生废气。本次评价以二氯苯和硫化氢进行评价，废气发生量按二等分计，则发生量为二氯苯0.04t/a，硫化氢0.04t/a。

企业在注塑挤出口设置半封闭集风罩和配套收集管道，注塑废气收集后通过水喷淋+活性炭装置处理后，尾气引至厂房楼顶排放，排放高度不低于15m。企业设置1套注塑废气处理设施，总风机风量12000m3/h，注塑废气收集效率按95%计，处理效率按90%计，则注塑废气产排情况见表所示。

- 注塑废气产生及排放情况表

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 削减量 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 产生速率 | 排放方式 | 排放量 | 排放速率 | 排放浓度(mg/m3) | (t/a) |  |
|  | (t/a) | (kg/h) |  | (t/a) | (kg/h) |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 3.000 | 1.250 | 有组织 | 0.285 | 0.119 | 9.9 | 2.565 | 1# |
|  |  |  | 无组织 | 0.150 | 0.063 | / |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0.435 | 0.181 | / |  |  |
| 二氯苯 | 0.040 | 0.017 | 有组织 | 0.004 | 0.002 | 0.132 | 0.034 |  |
|  |  |  | 无组织 | 0.002 | 0.001 | / |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0.006 | 0.003 | / |  |  |
| 硫化氢 | 0.040 | 0.017 | 有组织 | 0.004 | 0.002 | 0.132 | 0.034 |  |
|  |  |  | 无组织 | 0.002 | 0.001 | / |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0.006 | 0.003 | / |  |  |
| 折VOC | 3.040 | 1.267 | / | 0.441 | 0.184 | / | 2.599 |  |

注：本项目PPS高分子材料产能为10000t/a，单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）为：0.0435，小于标准限值0.5 kg/t产品。

项目注塑废气非甲烷总烃、VOCs排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第4部分 塑料制造业》（DB36/1101.6-2019）中标准限值要求；氯苯类、硫化氢排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准限值要求。

（3）恶臭

构成恶臭的物质种类多样，且往往是多种挥发性物质共同作用的结果，主要有醛类、醇类、酮类、萜烯衍生物、烃类以及少量的呋喃、硫醚、萘类等，一些相对分子量低的醛类，尤其是己醛，它们的阈值低，通常会产生一些令人不愉快、辛辣的刺激性气味；C4～C11醇类物质会使人产生不愉快的类似金属或泥土的气味；烯类和酮类物质对挥发性成分起协同增效作用。具有土腥味的萜烯衍生物主要是土臭素和二甲基异冰片。由于其各种物质之间的相互作用(相加、协同、抵消及掩饰作用等)，加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。

目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级(1958年)；日本的臭气强度6级分级(1972年)等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。

北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表所示），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。

- 恶臭6级分级法

| 恶臭强度级 | 特 征 |
| --- | --- |
| 0 | 未闻到有任何气味，无任何反应 |
| 1 | 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓 |
| 2 | 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常 |
| 3 | 很容易闻到气味，有所不快，但不反感 |
| 4 | 有很强的气味，而且很反感，想离开 |
| 5 | 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑 |

本项目产生恶臭的源主要有：注塑生产过程，喷漆生产过程，产生恶臭的主要物质为硫化氢、醇醚类。类比同类型企业，项目注塑加工车间内恶臭等级在1~2级左右；喷涂车间内恶臭等级在2~3级，车间外恶臭等级在1~2级左右；厂界恶臭等级在0~1级左右。

（4）破碎、磨粉粉尘

项目注塑单螺杆挤出机注塑生产的PPS高分子材料需要进行破碎和磨粉，根据企业提供资料，发生量约5000t/a。

①破碎粉尘

项目挤出的塑胶团在冷却桶内冷却，进入破碎前，外表带有少量水分（有抑尘效果），通过破碎机破碎成非规则状小粒（直径在1.5cm以下），仅极少量因破碎时被破成微小颗粒，会随着设备破碎时产生的惯性力弹射出来，发生量约为原料使用量的0.1‰，发生量约为1t/a，因塑胶团原料为PPS，比重比较大，且表面带有少量水分，易在设备周边沉降，其余在车间内逸散，沉降率按95%计算，则粉尘发生量约0.05t/a，排放速率0.021kg/h。要求在破碎机进、出料口设置挡板，以减少破碎粉尘的发生量，则破碎粉尘产排情况见表所示。

- 破碎粉尘产生及排放情况表

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 削减量 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 产生速率 | 排放方式 | 排放量 | 排放速率 | 排放浓度(mg/m3) | (t/a) |  |
|  | (t/a) | (kg/h) |  | (t/a) | (kg/h) |  |  |  |
| 颗粒物 | 1 | 0.417 | 有组织 | 0.000 | 0.000 | / | 0.950 | / |
|  |  |  | 无组织 | 0.050 | 0.021 | / |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0.050 | 0.021 | / |  |  |

②磨粉粉尘

项目磨粉机通过刀盘区对破碎好的小团或小段粉碎成粒（较大颗粒继续撞击），然后通过抽风机抽至关风机，风通过风管排出，物料通过关风机的壳体落入下面的气力输送管路，再进入振动筛进行振动筛选，达到目标粒径的PPS塑胶粒子通过振动筛孔隙掉落收集，振动筛上遗留未破碎的纤维状物，即为PTFE纤维，关风机分离气料过程中会产生粉尘，粉尘发生量约占原料的1‰，则磨粉粉尘发生量约为5t/a；粉料在落料至振动筛上振动筛选过程中，经筛网孔自重落入料槽，极少量粉料因振动后上弹惯性力形成粉尘，在车间，发生量约为0.1‰，绝大部分会沉降在设备周围，少量逸散到车间排放，沉降率按90%计，则发生量为0.050t/a。

企业配套设置水膜除尘设施，磨粉气料分离粉尘经水膜除尘后引至楼顶排放，排放高度不低于15m。总风机风量为10000 m3/h，收集效率按100%计，水膜除尘效率按95%计，则磨粉粉尘产排情况见表所示。

- 磨粉粉尘产生及排放情况表

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 削减量 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 产生速率 | 排放方式 | 排放量 | 排放速率 | 排放浓度(mg/m3) | (t/a) |  |
|  | (t/a) | (kg/h) |  | (t/a) | (kg/h) |  |  |  |
| 颗粒物 （气料分离过程） | 5.000 | 2.083 | 有组织 | 0.250 | 0.104 | 10.4 | 4.750 | 2# |
|  |  |  | 无组织 | 0.000 | 0.000 | / |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0.250 | 0.104 | / |  |  |
| 颗粒物 （振动筛选过程） | 0.500 | 0.208 | 有组织 | 0.000 | 0.000 | / | 0.0450 | / |
|  |  |  | 无组织 | 0.050 | 0.021 | / |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0.050 | 0.021 | / |  |  |

项目磨粉粉尘排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准限值要求。

（5）木工粉尘

项目木材开料、木工、打磨等过程中会产生一定量的木屑粉尘，根据家具企业的相关资料，在开料、木工加工等过程，木屑粉尘的产生量约占板材用量的1%。本项目使用木材用量约为958.9m3/a（查询各种木材密度资料，木材之间密度范围值一般为0.44~0.57g/cm3，平均值0.54 g/cm3；密度板密度范围一般为0.50~0.88g/cm3，平均值0.65 g/cm3；薄片密度较轻，密度一般约0.4g/cm3，），根据相应密度折重约为547.4t/a，则木屑粉尘产生量约为5.474t/a，产生速率为2.281kg/h。

项目开料、木工加工、打磨等设备均设有木屑粉尘集气罩（加工工序半封闭或全封闭包住）和配套收集管道，木屑粉尘收集后经布袋除尘后，然后通过引风管引至厂房楼顶集中排放，排放高度不低于15m。平均风机风量20000m3/h，木屑的收集效率按90%计，布袋除尘器除尘效率约为95%，未收集的粉尘绝大部分在设备周边沉降，收集后可作为木屑固废，沉降率按80%计，则木屑粉尘产排情况见下表所示。

- 木工粉尘产生及排放情况表

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 削减量 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 产生速率 | 排放方式 | 排放量 | 排放速率 | 排放浓度(mg/m3) | (t/a) |  |
|  | (t/a) | (kg/h) |  | (t/a) | (kg/h) |  |  |  |
| 颗粒物 | 5.474 | 2.281 | 有组织 | 0.049 | 0.021 | 1.0 | 5.315 | 3# |
|  |  |  | 无组织 | 0.109 | 0.046 | / |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0.158 | 0.066 | / |  |  |

项目木工粉尘经收集处理后，颗粒物有组织排放浓度、排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准要求。

（6）胶水废气

项目在冷压拼接、贴面封边过程中要使用白胶进行粘合，因此有少量胶水废气产生。本项目采用环保型白胶(聚醋酸乙烯乳液)，主要成分为聚醋酸乙烯(EVA)树脂、增粘树脂、石蜡、可塑剂、阻燃剂、助剂等。类比同类型企业情况，非甲烷总烃产生量按胶水中挥发性有机物计算，约占胶水用量的0.2%。本项目白乳胶年用量为2t/a，故非甲烷总烃产生量为0.004t/a，以VOCs表征，则VOCs发生量约为0.004t/a。由于项目白胶使用量少，白胶中有机含量低，且拼接、封边工段在常温下进行，外购的白胶直接使用，不需要在调配桶中进行稀释调配，有害物质挥发量少，胶水废气经车间风机抽吸后作无组织排放。企业需加强车间通风换气，减少胶水废气在车间内对工人的影响。

（7）漆面打磨粉尘

底喷和修色后漆面均需打磨。打磨下来的漆膜颗粒经收集后经废气处理装置（布袋除尘器）处理后通过不低于15m高排气筒排放。根据油漆物料平衡可知，漆膜量约为0.72t/a，漆膜颗粒产生量为工件表面漆膜的1%，则漆膜颗粒产生量为0.007t/a。打磨区块设置移动式集气罩，风机风量按2000m3/h计，漆膜颗粒的收集效率按80%计，布袋除尘器除尘效率按95%计，则漆面打磨粉尘产生及排放情况见下表所示。

- 漆面打磨粉尘产生及排放情况表

| 污染物 | 产生情况 | 排放情况 | 削减量 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 产生速率 | 排放方式 | 排放量 | 排放速率 | 排放浓度(mg/m3) | (t/a) |  |
|  | (t/a) | (kg/h) |  | (t/a) | (kg/h) |  |  |  |
| 颗粒物 | 0.007 | 0.012 | 有组织 | 0.0003 | 0.0005 | 0.2 | 0.005 | 4# |
|  |  |  | 无组织 | 0.0014 | 0.0006 | / |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0.0017 | 0.0011 | / |  |  |

项目漆膜打磨粉尘经收集处理后，颗粒物有组织排放浓度、排放速率能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准要求。

（8）油漆废气

项目油漆车间在调漆、喷漆、晾干过程中，油漆、稀释剂和固化剂中的挥发有机溶剂会产生挥发，产生油漆有机废气，该有机废气主要成分为挥发醚类。

①油漆总挥发量核算

根据油漆、稀释剂和固化剂中挥发成分比例，核算得本项目喷漆过程中各挥发污染物的挥发量见下表所示。

- 有机废气挥发量核算表

单位：t/a

| 名称 | 油漆用量（t/a） | 固化分（t/a） | 其它溶剂（t/a） | 水（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 3.789 | 1.440 | 0.227 | 2.122 |
| 面漆 | 3.918 | 1.920 | 0.235 | 1.763 |
| 合计 | 7.708 | 3.360 | 0.462 | 3.885 |

注：*其他挥发成分，以非甲烷总烃（NMHC）进行表征。

②最大产生量

由于每日、每时的生产工况不同，因此污染物的排放速率和浓度变化幅度较大，环评在评价污染物对周围大气环境影响过程中，应选择最大负荷情况即最大小时排放速率和最大排放浓度进行影响分析及预测，则最大负荷情况下喷漆过程中各挥发污染物的挥发量见下表所示。

- 有机废气挥发量核算表

单位：t/a

| 名称 | 油漆用量（t/a） | 固化分（t/a） | 其它溶剂（t/a） | 水（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底漆 | 4.200 | 1.596 | 0.252 | 2.352 |
| 面漆 | 4.200 | 2.058 | 0.252 | 1.890 |
| 合计 | 8.400 | 3.654 | 0.504 | 4.242 |

注：*其他挥发成分，以非甲烷总烃（NMHC）进行表征。

③油漆挥发途径

本项目使用油漆在调漆、喷漆、流平表干和晾干固化实干过程中均会挥发。其中约2%的油漆挥发成分在调漆过程中挥发，约70%的油漆挥发成分在喷漆、流平表干过程中挥发，约28%左右油漆废气在晾干固化实干过程中挥发。

首先在调漆间完成调漆作业，主要根据颜色要求进行简单调配，调漆过程产生少量调漆废气。然后将调配好的油漆分别通过喷漆作业，本项目主要采用喷漆车间完成底漆和面漆喷漆作业。喷漆过程中约50%油漆(含油漆、稀释剂)能附着在构件上，附着在构件上的油漆在后续流平、晾干固化过程，有机废气陆续挥发至喷漆房内，进入喷漆房排风系统；另外约50%油漆在喷漆过程中不能附着在工件上，以油漆雾的形式挥发于喷漆房内，进入喷漆房排风系统。经喷漆后进入晾干间进行晾干固化。

④油漆废气收集及处理方式

企业在4#家具生产厂房3楼、4楼进行喷涂，设置底漆房、面漆房、晾干房、调漆间等喷涂间，要求设置水帘式除漆雾+水喷淋+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附脱附设施1套，单套风机风量为16000m3/h，喷漆前，开启废气收集、处理设施，同时以风口大小控制每个房间风量。

油漆废气处理方案：根据《“十三五”挥发性有机物污染防治防治工作方案》中第四点“主要任务”中第二项“加快实施工业源VOCs污染防治”第3小项“加大工业涂装VOCs治理力度”中第3条“木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶黏剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放”。本项目对调漆间设独立密闭间，喷漆和晾干均在密闭车间内操作，使调漆、喷漆和晾干均保持微负压状态，整体集气，最大程度减少无组织废气的逸散。调漆间和晾干间废气经室内风机收集后直接进入油漆净化设施净化处理；喷漆间废气则首先经水帘去除油漆雾后，再进入油漆废气进化设施净化处理。喷漆废气、调漆废气、晾干废气一起收集，进入“水喷淋+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附”系统进行处理，收集效率以95%计，有机废气处理效率不低于90%，漆雾有组织除去效率100%。

项目油漆废气经净化处理后，通过不低于15高排气筒有组织排放，其它约10%未进入喷漆房排气系统的油漆废气通过油漆车间门窗无组织排放。

⑤油漆废气源强核算

根据本项目油漆使用量情况、油漆挥发途径和废气收集、处置情况，项目喷漆过程中废气及排放情况统计见下表所示。

- 油漆废气产生及排放情况汇总表

| 单元 | 污染物 | 产生情况 | 有组织排放情况 | 无组织排放情况 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生速率 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 合计(t/a) |
|  |  | (t/a) | (kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| 调漆间 | 非甲烷总烃 | 0.009 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
| 喷漆间 | 非甲烷总烃 | 0.324 | 0.135 | 0.031 | 0.013 | 0.801 | 0.016 | 0.007 | 0.047 |
|  | 漆雾 | 1.176 | 0.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 0.035 | 0.196 |
| 烘干间 | 非甲烷总烃 | 0.129 | 0.054 | 0.012 | 0.003 | 0.320 | 0.006 | 0.002 | 0.019 |
| 合计 | 非甲烷总烃 | 0.462 | 0.204 | 0.044 | 0.018 | 1.144 | 0.023 | 0.009 | 0.067 |
|  | 折VOC | 0.462 | 0.204 | 0.044 | 0.018 | 1.144 | 0.023 | 0.009 | 0.067 |
|  | 漆雾 | 1.176 | 0.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 0.035 | 0.084 |

根据喷枪数量、喷涂速率、喷涂工况，油漆挥发途径和废气收集、处置情况，本项目喷漆过程油漆废气最大产生量及排放速率、排放浓度情况统计见下表。

- 油漆废气最大产生及排放情况汇总表

| 单元 | 污染物 | 产生情况 | 有组织排放情况 | 无组织排放情况 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 产生速率 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 合计(t/a) |
|  |  | (t/a) | (kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| 调漆间 | 非甲烷总烃 | 0.010 | 0.017 | 0.001 | 0.002 | 0.025 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 喷漆间 | 非甲烷总烃 | 0.353 | 0.147 | 0.034 | 0.014 | 0.873 | 0.018 | 0.007 | 0.051 |
|  | 漆雾 | 1.279 | 0.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 0.038 | 0.213 |
| 烘干间 | 非甲烷总烃 | 0.141 | 0.059 | 0.013 | 0.004 | 0.349 | 0.007 | 0.002 | 0.020 |
| 合计 | 非甲烷总烃 | 0.504 | 0.223 | 0.048 | 0.019 | 1.247 | 0.025 | 0.010 | 0.073 |
|  | 折VOC | 0.504 | 0.223 | 0.048 | 0.019 | 1.247 | 0.025 | 0.010 | 0.073 |
|  | 漆雾 | 1.279 | 0.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 0.038 | 0.091 |

本项目油漆废气污染因子非甲烷总烃排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关标准要求， VOCs排放浓度、排放速率能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 家具制造业》（DB36/1101.6-2019）相关排放限值。

### 噪声

项目噪声主要为各类机械设备的运行噪声，设备噪声级50~75dB之间。主要噪声源噪声级见下表所示。

- 项目主要噪声源噪声级

| 产品名称 | 序号 | 设备名称 | 排放方式 | 等效声级(dB(A)) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种纤维 | 1 | 打料机 | 间断性 | 55~65 | 距离设备1m处 |
|  | 2 | 开松机 | 连续性 | 70~80 | 距离设备1m处 |
|  | 3 | 电热导热油炉 | 连续性 | 50~60 | 距离设备1m处 |
|  | 4 | 棉纺梳理机 | 连续性 | 60~70 | 距离设备1m处 |
|  | 5 | 离心机 | 间断性 | 65~75 | 距离设备1m处 |
| PPS高分子材料 | 6 | 塑料单螺旋挤出机 | 连续性 | 55~65 | 距离设备1m处 |
|  | 7 | 塑料双螺旋挤出机 | 连续性 | 55~65 | 距离设备1m处 |
|  | 8 | 破碎机 | 间断性 | 70~80 | 距离设备1m处 |
|  | 9 | 磨粉机 | 连续性 | 70~80 | 距离设备1m处 |
| 木制家具 | 10 | 单轴立铣 | 间断性 | 60~70 | 距离设备1m处 |
|  | 11 | 推台立铣 | 间断性 | 60~70 | 距离设备1m处 |
|  | 12 | 45°开榫机 | 间断性 | 65~75 | 距离设备1m处 |
|  | 13 | 300螺旋平刨 | 间断性 | 65~75 | 距离设备1m处 |
|  | 14 | 630螺旋压刨 | 间断性 | 65~75 | 距离设备1m处 |
|  | 15 | 200高速压刨 | 间断性 | 65~75 | 距离设备1m处 |
|  | 16 | 木线机 | 间断性 | 50~60 | 距离设备1m处 |
|  | 17 | 140带锯 | 间断性 | 65~75 | 距离设备1m处 |
|  | 18 | 85红外线单片锯 | 间断性 | 65~75 | 距离设备1m处 |
|  | 19 | 45°推台锯 | 间断性 | 65~75 | 距离设备1m处 |
|  | 20 | 90°推台锯 | 间断性 | 65~75 | 距离设备1m处 |
|  | 21 | 窜动砂光机 | 间断性 | 60~70 | 距离设备1m处 |
|  | 22 | 1米砂光机 | 间断性 | 60~70 | 距离设备1m处 |
|  | 23 | 大吊镂 | 间断性 | 60~70 | 距离设备1m处 |
|  | 24 | 地镂 | 间断性 | 60~70 | 距离设备1m处 |
|  | 25 | 气动铰链机 | 间断性 | 60~70 | 距离设备1m处 |
|  | 26 | 双头烙花机 | 间断性 | 50~60 | 距离设备1m处 |
|  | 27 | 空压机 | 间断性 | 65~75 | 距离设备1m处 |
|  | 28 | 半自动封边机 | 间断性 | 50~60 | 距离设备1m处 |

### 固废

项目固废主要为特种纤维烘干收集的烘干粉尘、梳理产生的残次品；PPS高分子磨粉、筛选产生的纤维；木制家具制造过程产生的木材边角料、废胶桶、收集木工粉尘、废漆桶、废活性炭、收集漆膜颗粒、漆渣、油漆废气处理废水、废过滤棉、生活垃圾、废催化剂、注塑废气处理喷淋废水隔油油污、注塑废气处理喷淋废水、油漆废气处理废水压滤污泥等。

（1）残次品

项目梳理过程中会梳理出残次品，少量收集的烘干粉尘（主要为短纤维）作为残次品一并出售，根据企业提供资料，残次品发生量约为原料的4.5%，则残次品发生量约为236t/a，综合利用或处置。

（2）筛选纤维

项目破碎、磨粉工序沉降在设备周边的粉料经收集后回用于生产。磨粉、筛选过程中会产生PTFE纤维，根绝企业提供资料，发生量约为原料的1%，则PTFE纤维年发生量约为50t/a，综合利用或处置。

（3）木材边角料

项目按订单生产，尺寸设计合理，因此木材边角料产生量较少，本次评价按木材用量的5%计，木材用量约为547.4t/a，则木材边角料产生量为27.4t/a，综合利用或处置。

（4）废胶桶

项目在使用白胶过程中会产生废胶桶，主要为冷压和贴面工序产生。项目白胶桶规格为25kg/桶，白胶用量为2t/a，则废胶桶产生量为80只/年，废胶桶按1kg/只计，则废胶桶折重0.08t/a。因沾染有害化学物质，作为危险固废处置，危废类别属于HW49其他废物，编号为900-041-49，委托有资质单位处置。

（5）收集的木工粉尘

项目木工车间开料、齐边、打磨等设备均设有木屑粉尘收集管道，木屑经风机收集后经布袋除尘器处理后排放，未收集的粉尘则部分沉降在地面，定期清扫。根据废气污染源强核算，收集木工粉尘即为去除的粉尘，产生量为5.315t/a，综合利用或处置。

（6）漆桶

项目使用油漆过程中会产生废漆桶，企业使用的水性漆包装桶规格均为25kg/桶，水性漆用量为7.71t/a，则废漆桶产生量为309只/年，废漆桶按1kg/只计，则废漆桶折重0.31t/a。对照《国家危险废物名录》“HW12燃料、涂料废物，非特定行业，编号900-252-12 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，本项目漆桶属于使用水性漆喷漆过程中产生的废物，不属于危险固废，但参照危险固废进行管理，综合利用或处置。

（7）废活性炭

根据工程实践相关资料，活性炭吸附废气的吸附量：30kg/100kg•C，根据废气分析可知，本项目约有0.10t/a有机物被吸附，共需活性炭0.33t/a，则废活性炭（含吸附的废气）产生量约为0.43t/a。由于按活性炭吸附容量计算的废活性炭会有较大偏差，因此本项目采用填装量和更换时间进行核算，活性炭一次装填量（填装的盒子大小为1.0m×0.5mm×0.5m）按0.12t计，每3个月更换一次，则废活性炭产生量为0.48t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属危险废物，危废类别为HW49其他废物，编号900-041-49，委托有资质的单位处置。

（8）收集的漆磨颗粒

漆膜颗粒产生于底磨、色磨等工序。底磨和色磨产生的漆膜颗粒经布袋除尘器处理后排放，则收集的漆膜颗粒则为布袋除尘器去除的漆膜颗粒，产生量为0.005t/a。对照《国家危险废物名录》“HW12燃料、涂料废物，非特定行业，编号900-252-12 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，本项目收集的漆膜颗粒属于使用水性漆喷漆过程中产生的废物，参照一般固废进行管理，综合利用或处置。

（9）漆渣

项目水帘喷漆循环水和水喷淋油漆净化设施用水循环使用，定期清理循环水中的油漆渣，产生废漆渣，主要为油漆成膜不挥发部分，平均每月产生量约为0.2t，则年产生量约2.4t/a。对照《国家危险废物名录》“HW12燃料、涂料废物，非特定行业，编号900-252-12 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，本项目漆渣属于使用水性漆喷漆过程中产生的废物，不属于危险固废，但参照危险固废进行管理，综合利用或处置。

（10）油漆废气处理废水

项目油漆废气处理废水约为4t/a，由于水帘废水具有浓度高、产生量少的特点，故本环评建议将水帘废水委托外单位处置，既能有效解决水帘废水的处理问题，且更节约成本。对照《国家危险废物名录》“HW12燃料、涂料废物，非特定行业，编号900-252-12 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，本项目油漆废气处理废水属于使用水性漆喷漆过程中产生的废物，不属于危险固废，但参照危险固废进行管理，综合利用或处置。

（11）废过滤棉

项目废过滤棉平均3个月更换1次，更换量约为0.2t/次，则年发生量约为0.8t/a，对照《国家危险废物名录》“HW12燃料、涂料废物，非特定行业，编号900-252-12 使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，本项目废过滤棉属于使用水性漆喷漆过程中产生的废物，不属于危险固废，但参照危险固废进行管理，综合利用或处置。

（12）生活垃圾

项目劳动定员100人，生活垃圾产生量按0.5kg/p•d，年工作日300天，则产生量约为15t/a，收集后委托环卫部门定期清运。

（13）废催化剂

项目采用光催化氧化设施来净化油漆废气，设施中采用纳米催化网（主要用以固化催化剂-TIO2），一般情况下，家具喷漆油漆废气不会使得该类催化剂发生中毒而导致催化效果降低，但是长久使用情况下，考虑老化、固化效率降低导致剥落等原因，为保证正常的催化效果，建议一年更换一次催化网，预计更换量约为10kg，危废类别为HW50废催化剂，编号参照为772-007-50，委托有资质单位处置。

（14）隔油油污

项目注塑废气经水喷淋塔喷淋去除烟尘后，循环水箱表层会有油污，经隔油后，下层喷淋水循环使用，为保证喷淋水正常有效使用，平均1个月隔油1次，每次隔油约1kg，则隔油油污发生量约为0.012t/a。根据《国家危险废物名录》，隔油油污属于危险废物，类别HW08废矿物油与含矿物油废物，编号900-210-08，委托有资质单位处置。

（15）注塑废气处理喷淋废水

项目注塑废气经水喷淋塔喷淋去除烟尘后，喷淋水经隔油后循环使用，水喷淋塔平均6个月更换1次，1次更换量约0.369t，则年发生量约为0.738t/a。按危险固废委托有资质单位处置，参照《国家危险废物名录》，危废类别为HW49其他废物，编号900-041-49。

（16）污泥

项目设置一体化污水处理设施1套，用于处理浸泡废水、直接冷却水，废水处理过程中会产生污泥，经压滤机压滤后产生压滤污泥，预计污泥发生量约为1.4t/a；企业设置水帘喷房和水喷淋塔，配套一个沉淀池2m×2m×1m，用以喷漆废气处理废水沉淀和循环使用，沉淀物用压滤机压滤后产生污泥，根据漆雾产生情况和去除情况，预计污泥发生量约为2.2t/a。合计污泥发生量约为3.6t/a。一体化污水处理设施主要用于处理悬浮物，产生的污泥无其他有毒有害物质，不属于危险固废；喷漆废气处理废水压滤产生的污泥属于使用水性漆喷漆过程中产生的废物，不属于危险固废。本次评价要求污泥参照危险固废进行管理，综合利用或处置。

项目在喷涂过程中换色、预喷前需对喷枪、管道进行清洗，采用对应的少量溶剂进行清洗。根据与业主单位核实，水性漆喷枪、管道采用自来水进行清洗，用于下一次调漆时使用，不外排。

综上所述，项目固废产生量及处置去向详见下表所示。

- 建设项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 残次品 | 梳理、烘干 | 固态 | 不合格特种纤维 | 236 |
|  | 筛选纤维 | 磨粉、筛选 | 固态 | PTFE纤维 | 50 |
|  | 边角料 | 开料 | 固态 | 木材 | 27.4 |
|  | 废胶桶 | 原料包装 | 固态 | 塑料 | 0.08 |
|  | 收集的木工粉尘 | 木工粉尘处理 | 固态 | 木 | 5.315 |
|  | 废漆桶 | 原料包装 | 固态 | 铁 | 0.31 |
|  | 废活性炭 | 喷漆废气处理 | 固态 | 有机物、炭 | 0.48 |
|  | 收集的漆膜颗粒 | 底磨、色磨废气处理 | 固态 | 油漆固份 | 0.005 |
|  | 漆渣 | 喷漆 | 固态 | 油漆固份 | 2.40 |
|  | 油漆废气处理废水 | 废气处理 | 液态 | / | 4 |
|  | 废过滤棉 | 废气处理 | 固态 | 油漆固份 | 0.8 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 塑料等 | 15 |
|  | 废催化剂 | 废气处理设施 | 固态 | TIO2 | 0.01 |
|  | 隔油油污 | 注塑喷淋废水隔油 | 液态 | 油脂类 | 0.012 |
|  | 注塑废气处理喷淋废水 | 注塑废气喷淋 | 液态 | / | 0.738 |
|  | 压滤污泥 | 油漆废气处理废水压滤 | 固态 | 污泥 | 3.6 |

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330 2017）的规定对上述固废的属性进行判定，具体见下表所示。

- 固体废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 是否属固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 残次品 | 梳理、烘干 | 固态 | 是 | 4.1a在生产过程中产生的因为不符合国家、地方制定的或行业同行的产品标准（规范），或者因为质量原因，而不能再市场出售、流通或者不能按照原用途使用的物质。 |
|  | 筛选纤维 | 磨粉、筛选 | 固态 | 是 | 4.2a产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等。 |
|  | 边角料 | 开料 | 固态 | 是 | 4.2a产品加工和制造过程中产生的下脚料、边角料、残余物质等。 |
|  | 废胶桶 | 原料包装 | 固态 | 是 | 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质。 |
|  | 收集的木工粉尘 | 木工粉尘处理 | 固态 | 是 | 4.3a烟气和废气净化、除尘处理过程中收集的烟尘、粉尘，包括粉煤灰。 |
|  | 废漆桶 | 原料包装 | 固态 | 是 | 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质。 |
|  | 废活性炭 | 喷漆废气处理 | 固态 | 是 | 4.3l烟气、臭水和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质。 |
|  | 收集的漆膜颗粒 | 底磨、色磨废气处理 | 固态 | 是 | 4.3a烟气和废气净化、除尘处理过程中收集的烟尘、粉尘，包括粉煤灰。 |
|  | 漆渣 | 喷漆 | 固态 | 是 | 4.3e水净化和废水处理产生的污泥及其他废弃物质。 |
|  | 油漆废气处理废水 | 废气处理 | 液态 | 是 | 4.3f废水或废液（包括固体废弃物填埋场产生的渗滤液）处理产生的浓缩液。 |
|  | 废过滤棉 | 废气处理 | 固态 | 是 | 4.3l烟气、臭水和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质。 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 是 | 5.1b焚烧处置5.1c填埋处理 |
|  | 废催化剂 | 废气处理设施 | 固态 | 是 | 4.1d在消费或使用过程中产生的，因为使用寿命到期而不能继续按照原用途使用的物质。 |
|  | 隔油油污 | 注塑喷淋废水隔油 | 液态 | 是 | 4.3e水净化和废水处理产生的污泥及其他废弃物质 |
|  | 注塑废气处理喷淋废水 | 注塑废气喷淋 | 液态 | 是 | 4.3l烟气、臭水和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质。 |
|  | 压滤污泥 | 油漆废气处理废水压滤 | 固态 | 是 | 4.3e水净化和废水处理产生的污泥及其他废弃物质 |

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表所示。

- 危险废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 残次品 | 梳理、烘干 | 否 | - |
|  | 筛选纤维 | 磨粉、筛选 | 否 | - |
|  | 边角料 | 开料 | 否 | - |
|  | 废胶桶 | 原料包装 | 是 | HW49其他废物900-041-49 |
|  | 收集的木工粉尘 | 木工粉尘处理 | 否 | - |
|  | 废漆桶 | 原料包装 | 否 | - |
|  | 废活性炭 | 喷漆废气处理 | 是 | HW49其他废物900-041-49 |
|  | 收集的漆膜颗粒 | 底磨、色磨废气处理 | 否 | - |
|  | 漆渣 | 喷漆 | 否 | - |
|  | 油漆废气处理废水 | 废气处理 | 否 | - |
|  | 废过滤棉 | 废气处理 | 是 | - |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 否 | - |
|  | 废催化剂 | 废气处理设施 | 是 | HW50废催化剂772-007-50 |
|  | 隔油油污 | 注塑喷淋废水隔油 | 液态 | HW08废矿物油与含矿物油废物 900-210-08 |
|  | 注塑废气处理喷淋废水 | 注塑废气喷淋 | 液态 | HW49其他废物900-041-49 |
|  | 压滤污泥 | 油漆废气处理废水压滤 | 固态 | - |

综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见下表所示。

- 建设项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 属性判别 | 废物 代码 | 预测产生量 （吨/年） | 处置方式 | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 残次品 | 梳理、烘干 | 一般固废 | - | 236 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 筛选纤维 | 磨粉、筛选 | 一般固废 | - | 50 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 边角料 | 开料 | 一般固废 | - | 27.4 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 废胶桶 | 原料包装 | 危险固废 | HW49其他废物（900-041-49） | 0.08 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 收集的木工粉尘 | 木工粉尘处理 | 一般固废 | - | 5.315 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 废漆桶 | 原料包装 | 一般固废 | - | 0.31 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 废活性炭 | 喷漆废气处理 | 危险固废 | HW49其他废物（900-041-49） | 0.48 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 收集的漆膜颗粒 | 底磨、色磨废气处理 | 一般固废 | - | 0.005 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 漆渣 | 喷漆 | 一般固废 | - | 2.40 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 油漆废气处理废水 | 废气处理 | 一般固废 | - | 4 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 废过滤棉 | 废气处理 | 一般固废 | - | 0.8 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | - | 15 | 由环卫部门统一清运 | 是 |
|  | 废催化剂 | 废气处理设施 | 危险固废 | HW50废催化剂 772-007-50 | 0.01 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 隔油油污 | 注塑喷淋废水隔油 | 危险固废 | HW08废矿物油与含矿物油废物 900-210-08 | 0.012 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 注塑废气处理喷淋废水 | 注塑废气喷淋 | 危险固废 | HW49其他废物900-041-49 | 0.738 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 压滤污泥 | 油漆废气处理废水压滤 | 一般固废 | - | 3.6 | 综合利用或处置 | 是 |

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物分析结果汇总见下表所示。

- 危险废物分析结果汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 （吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废胶桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.08 | 原料包装 | 固态 | 塑胶 | 胶水 | 3天 | T/In | 密闭暂存 委托处置 |
|  | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.48 | 废气处置 | 固态 | 炭 | 有害有机物 | 每月 | T/In | 密闭暂存 委托处置 |
|  | 废催化剂 | HW50废催化剂 | 772-007-50 | 0.01 | 废气处理设施 | 固态 | 金属化合物 | TIO2 | 每年 | T | 密闭暂存 委托处置 |
|  | 隔油油污 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 0.012 | 废气处理设施 | 液态 | 油脂类 | 油脂类 | 每月 | T，I | 密闭桶装委托处置 |
|  | 注塑废气处理喷淋废水 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.738 | 废气处理设施 | 液态 | / | 油脂类 | 半年 | T/In | 密闭桶装 委托处置 |

本项目危险废物贮存场所（设施）情况见下表所示。

- 危险废物贮存场所（设施）情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危废堆场 | 废胶桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 4#楼楼顶 单独密闭房 | 20m2 | 桶密闭 | 0.02 | 1年 |
|  | 危废堆场 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 |  |  | 废塑料袋密闭袋装 桶内密封暂存 | 0.8 | 1年 |
|  | 危废堆场 | 废催化剂 | HW50废催化剂 | 772-007-50 |  |  | 桶密封暂存 | 0.5 | 1年 |
|  | 危废堆场 | 隔油油污 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 |  |  | 桶密封暂存 | 0.5 | 1年 |
|  | 危废堆场 | 注塑废气处理喷淋废水 | HW49其他废物 | 900-041-49 |  |  | 桶密封暂存 | 1 | 1年 |

注：企业使用水性油漆进行喷涂，根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，废漆桶、废漆渣、废过滤棉、水性油漆喷涂废气处理废水属于一般固废，但要求企业参照危废进行管理。

## 项目污染源汇总

本项目污染源强汇总详见下表所示。

- 本项目污染源强汇总表

| 内容类型 | 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 1572 | 0 | 1572 |
|  | CODCr | 0.622 | 0.528 | 0.094 |
|  | NH3-N | 0.036 | 0.023 | 0.013 |
|  | SS | 0.748 | 0.717 | 0.031 |
|  | 石油类* | 0.00087 | / | 0.005 |
| 废气 | 烘干 | 粉尘 | 极少量 | / | 极少量 |
|  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 3.000 | 2.565 | 0.435 |
|  |  | 氯苯类 | 0.040 | 0.034 | 0.006 |
|  |  | 硫化氢 | 0.040 | 0.034 | 0.006 |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 1 | 0.095 | 0.050 |
|  | 磨粉 | 颗粒物 | 5.500 | 5.200 | 0.300 |
|  | 木工 | 粉尘 | 5.474 | 5.315 | 0.159 |
|  | 涂胶 | 非甲烷总烃 | 0.004 | 0.000 | 0.004 |
|  | 漆面打磨 | 粉尘 | 0.007 | 0.005 | 0.002 |
|  | 喷涂 | 非甲烷总烃 | 0.462 | 0.395 | 0.067 |
|  |  | 漆雾 | 1.176 | 1.092 | 0.084 |
|  | 合计 | 非甲烷总烃 | 3.466 | 2.960 | 0.506 |
|  |  | VOCs | 3.506 | 2.994 | 0.512 |
|  |  | 颗粒物 | 13.157 | 11.707 | 0.595 |
| 固废 | 残次品 | 236 | 236 | 0 |
|  | 筛选纤维 | 50 | 50 | 0 |
|  | 边角料 | 27.4 | 27.4 | 0 |
|  | 废胶桶 | 0.08 | 0.08 | 0 |
|  | 收集的木工粉尘 | 5.315 | 5.315 | 0 |
|  | 废漆桶 | 0.31 | 0.31 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.48 | 0.48 | 0 |
|  | 收集的漆膜颗粒 | 0.005 | 0.005 | 0 |
|  | 漆渣 | 2.40 | 2.40 | 0 |
|  | 油漆废气处理废水 | 4 | 4 | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0.8 | 0.8 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 15 | 0 |
|  | 废催化剂 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 隔油油污 | 0.012 | 0.012 | 0 |
|  | 注塑废气处理喷淋废水 | 0.738 | 0.738 | 0 |
|  | 压滤污泥 | 3.6 | 3.6 | 0 |

注：*发生浓度小于外环境排放浓度，因此发生量计算值小于外环境排放计算值。

## 总量控制

根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）文件，建设项目主要污染物控制指标为：CODCr、NH3-N、 SO2、NOX、烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物。

根据工程分析，本项目总量控制指标为：CODCr、NH3-N、烟粉尘、VOCs。

本项目总量控制建议值见下表所示。

表8.5-1 本项目总量控制建议值

| 序号 | 项目 | 本项目总量控制建议值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODCr（t/a） | 0.094 |
| 2 | NH3-N（t/a） | 0.013 |
| 3 | 烟粉尘（t/a） | 0.595 |
| 4 | VOCs（t/a） | 0.512 |

# 4 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

4.1.1地理位置

广丰区隶属江西省上饶市，位于江西省东北部，东接江山市，北邻玉山县，西毗上饶市、信州区，南接福建省浦城、崇安两县。区境南北长62.5千米，东西宽45千米。广丰始建于唐，原称永丰，清雍正十年（1732年）改称广丰。

广丰工业园区成立于1996年12月，于2014年12月经省政府批准正式更名为“广丰经济开发区”。多年来，按照“开放立区、工业强区、经营活区”的发展思路，现已建成功能完善、配套齐全、环境优美、宜业宜居的现代化经济开发区，并多次荣获 “江西省先进园区”、“六大指标综合先进单位”等多项荣誉，被省政府评为“省级一类园区”、“省级民营科技园”、“省生态工业园区试点单位”、“省级重点工业园区”，一直处于全省工业园区第一方阵地位。

本项目位于广丰工业区芦洋产业园A区，根据现场踏勘情况，周围环境情况见下表所示。

    - 项目周围环境状况

| 方位 | 本项目场界四周主要建构筑物/敏感点 |
| --- | --- |
| 东 | 规划工业用地 |
| 南 | 江西瑞盛新型材料开发有限公司 |
| 西 | 工业六路 |
| 北 | 江西耀发玻璃有限公司 |

具体项目地理位置见附图1，厂区周围环境详见附图2。

4.1.2地形、地貌

芦洋产业园：洋口工业组团地势较平坦，地势西高东低，未开发的土地林地、山地较多。区内有二条灌溉渠东西向横贯规划区，南北向有二条主要的泄洪渠与丰溪河汇合，水系较为发达。区内地形以成片工厂、山地、农田、农宅、水塘、水渠为主。收费站工业组团地势起伏较大，地势北高南低，未开发的土地林地、山地较多。区内地形以成片工厂、山地、农田、农宅、水塘为主。

4.1.3气象、气候特征

广丰县境属中亚热带季风湿润气候带。气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长。年平均气温为17.9℃，极端最低气温为-9.1℃，极端最高气温为40.5℃；常年主导风向为东北风，夏季多东南风，年平均风速1.8m/s，最大风速22m/s，年平均降水量为1626.9毫米，年最多降水量2446.9毫米，年最少降水量923.7；年日照时数平均为1881.5小时，年日照百分率平均为42%，日照时数最多的8月份为259小时，日照时数最少的12月份为94.4小时，日照百分率最低3月份最小为28%；年平均太阳辐射量为108.8千卡/平方厘米。

气候温和湿润，四季分明，属亚热带地区。年平均气温17.9℃，日极端最高气温40.5℃，最低气温-9.1℃；年平均降雨量1665.0mm，最大降雨量2509.6mm，最小降雨量923.7mm，年平均无霜期266天。

4.1.2水文地质

区域内主要的河流有信江和丰溪河。

壶峤镇水系属信江水系，信江自东北向西南流迳，在境内长约6km，信江属鄱阳湖第三大水系，发源于浙赣过境的怀玉山山脉一带。湖丰镇在信江上游地段，根据信江玉山水文站水文资料，该河段宽约200m，水深最深处12m，浅处1～2m，平均水深4.45m，最大流量大多出现在5～6月份，最小流量出现在11～12月份，最大流量为5880 m3/s，多年平均流量91.2 m3/s，最小流量为2..25 m3/s。

丰溪河为广丰县城主要地表河流，属信江水系，发源于福建的仙霞岭，自东南向西北流经县城汇入信江，县境内全长88公里，最大流量为1260m3/s，多年平均流量68.3 m3/s，最小流量为0.73m3/s，最高洪水位为93.36m，最大流速为3.69m/s。

土壤中性偏酸，丘陵山地以红壤、黄壤为主，低丘岗地多紫色土，沿河谷地多沙土。地下资源以煤、磷为主，其次有膨润土、珍珠岩、萤石等。

4.1.5地下水、地质

规划区暂未做地质勘察工作，从现场踏勘及附近已建成的建筑施工揭露，该区工程地质条件好，地层简单，下卧粉土、卵石、强风化砂岩均为天然的地基持力层。规划区地下水资源较丰富，地下水对建、构筑物一般无侵蚀影响。

依据国家新颁《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，上饶区域地震裂度小于Ⅵ度，故可不考虑抗震设防。

区域工程地质情况如下：该场址区域内无新构造运动及断裂发生，地质构造基本稳定，属拗陷盆地的三级阶地，由中更新统冲击层组成，具二元结构，上部为蠕虫状亚粘土，第四残坡积层，厚度0.5m至1m，下部为砂岩和砾石岩，厚为2－6m，砾石上部胶结松，往下胶结趋紧，无滑坡、沼泽、岩溶、无沉陷大地分布。

4.1.6植被及土壤

境内已发现27个矿种，100多处产地。黑色金属矿藏有磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、钒矿、叶腊石等。非金属矿藏有磷矿、石灰石、花岗岩等。

地表有280万亩杉、松、竹等林木，且有红豆杉、银杏、水杉等珍稀名贵树种分布。森林覆盖率达68%，是江西省油茶、茶叶的重点产区，活立竹达1600万株，是全国的“毛竹之乡”， 自古盛产芝麻、雪梨、板栗、洋葱、大蒜、生姜、笋等“绿色”农副土特产品。以果大皮薄、内质细嫩、着称的“上饶早梨”，曾被列为清宫贡品；“上饶白眉”、“信州龙翠”、“雪菇”系列绿茶珍品，多次荣获部优、省优和中国农业博览会金、银奖。建立了一定规模的淡水鱼虾、珍珠、泥鳅等特种水产养殖基地。

## 环境质量现状调查与评价

4.4.1环境空气质量现状评价

（1）基本污染物环境质量现状数据

根据《2018年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中上饶县的基本因子的监测数据，上饶市2018年环境空气质量情况如下表所示。

    - 基本污染物环境质量现状数据

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 20 | 60 | 33.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 26 | 40 | 65 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 68 | 70 | 97.14 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 35 | 100 | 达标 |
| CO | 95%日平均质量浓度 | 2.6 | 4 | 65.00 | 达标 |
| O3 | 90%8h平均质量浓度 | 152 | 160 | 95 | 达标 |
| 单位：µg/m3（CO为mg/m3） |

根据上述监测数据，基本污染物年均浓度、百分位数均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在评价区域为达标区。

（2）其他污染物环境质量现状数据

为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本项目其他污染因子引用《江西宦舟橱具有限公司年产3000套实木橱柜、衣柜生产基地建设项目》环评监测数据，另委托江西粤环科检测技术有限公司对VOCs因子进行实测。

①环境监测点位情况

    - 环境空气监测点位情况表

| 编号 | 监测点位 | 方位 | 监测因子 | 监测时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 青桥村 | NW 约1500m | 非甲烷总烃 | 2017年8月5日11日 | 引用《江西宦舟橱具有限公司年产3000套实木橱柜、衣柜生产基地建设项目》环评监测数据 |
|  |  |  | VOCs | 2018年6月4日10日 | 实测 |
| A3 | 茅山底 | SW 约1000m | 非甲烷总烃 | 2017年8月5日11日 | 引用《江西宦舟橱具有限公司年产3000套实木橱柜、衣柜生产基地建设项目》环评监测数据 |
|  |  |  | VOCs | 2018年6月4日10日 | 实测 |
| A2 | 项目所在地 | - | VOCs | 2018年6月4日10日 | 实测 |

②监测频次

连续监测7天，每天监测4次（分别为02、08、14、20时），每次至少有45min采样时间。

（3）监测及分析方法

采样及监测分析方法按国家有关标准和原国家环保总局颁布的《空气和废气监测分析方案》（第四版）及《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）中相关规定。

（4）环境空气质量现状评价方法

采用单因子指数法进行评价，其表达式为：

式中：Pi——i类污染物单因子指数；

Ci——i类污染物实测浓度mg/m3；

Coi——i类污染物的评价标准值。 mg/m3

根据污染因子指数计算结果，分析环境空气质量现状，论证其是否满足功能规划的要求，为工程实施后对环境空气的影响预测提供依据。

（3）特征污染影子空气环境现状级评价结果

根据引用《江西宦舟橱具有限公司年产3000套实木橱柜、衣柜生产基地建设项目》环评监测数据，区域内特征污染因子（非甲烷总烃）监测数据和评价结果见下表所示。

    - 特征因子监测结果表（非甲烷总烃）

单位：mg/m3

| 时间 监测项目 | 8.05 | 8.06 | 8.07 | 8.08 | 8.09 | 8.10 | 8.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青桥村 | 02:00~03:00 | 0.49 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.58 | 0.61 | 0.65 |
|  | 08:00~09:00 | 0.51 | 0.61 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.70 | 0.67 |
|  | 14:00~15:00 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.61 |
|  | 20:00~21:00 | 0.77 | 0.57 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.66 |
| 茅山底 | 02:00~03:00 | 0.81 | 0.79 | 0.85 | 0.64 | 0.83 | 0.88 | 0.81 |
|  | 08:00~09:00 | 0.80 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.77 | 0.84 | 0.82 |
|  | 14:00~15:00 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.91 |
|  | 20:00~21:00 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.86 | 0.93 | 0.89 |

    - 环境空气质量监测及评价结果表（非甲烷总烃）

| 污染因子 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |
| 青桥村 | 浓度值范围（小时值） | 0.49~0.77 |
|  | 二级标准值 | 2.0 |
|  | 污染指数范围 | 0.245~0.385 |
|  | 超标率 | 0 |
|  | 是否达标 | 达标 |
| 茅山底 | 浓度值范围（小时值） | 0.64~0.93 |
|  | 二级标准值 | 2.0 |
|  | 污染指数范围 | 0.320~0.046 |
|  | 超标率 | 0 |
|  | 是否达标 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域各监测点位监测数据中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求。

根据委托的江西粤环科检测技术有限公司特征因子（VOCs）监测数据，区域内特征污染因子（（VOCs））监测数据和评价结果见下表所示。

    - 环境空气质量监测结果表

单位：mg/m3

| 时间 监测项目 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青桥村 | VOCs | 0.097 | 0.079 | 0.068 | 0.117 | 0.080 | 0.079 | 0.073 |
| 项目所在地 | VOCs | 0.102 | 0.098 | 0.077 | 0.113 | 0.071 | 0.121 | 0.080 |
| 茅山底 | VOCs | 0.088 | 0.087 | 0.073 | 0.108 | 0.083 | 0.111 | 0.069 |

    - 环境空气质量评价结果表

| 污染因子 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- |
|  | VOCs |
| 青桥村 | 浓度值范围 | 0.068~0.117 |
|  | 二级标准值 | 0.60 |
|  | 污染指数范围 | 0.113~0.195 |
|  | 超标率 | 0 |
|  | 是否达标 | 达标 |
| 项目所在地 | 浓度值范围 | 0.077~0.121 |
|  | 二级标准值 | 0.60 |
|  | 污染指数范围 | 0.128~0.202 |
|  | 超标率 | 0 |
|  | 是否达标 | 达标 |
| 茅山底 | 浓度值范围 | 0.069~0.111 |
|  | 二级标准值 | 0.60 |
|  | 污染指数范围 | 0.115~0.185 |
|  | 超标率 | 0 |
|  | 是否达标 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域各监测点位VOCs能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值要求。

4.4.2 地表水环境质量现状评价

为了了解项目附近地表水环境质量现状，本次评价引用《江西宦舟橱具有限公司年产3000套实木橱柜、衣柜生产基地建设项目》环评监测数据。

（1）环境监测点布设位置

共布设4个地表水监测断面，位置详见附图3现状监测点位示意图，监测点相对于项目拟建址的方位、距离见下表所示。

    - 监测断面相对于厂址的方位、距离

| 序号 | 监测断面名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | 污水处理厂排污口上游500米 | 对照断面 |
| SW2 | 污水处理厂排污口 | 削减断面 |
| SW3 | 排污口下游500米 | 削减断面 |
| SW4 | 排污口下游1500米 | 控制断面 |

（2）监测项目

pH、BOD5、CODCr、NH3-N、SS、LAS。

（3）监测频次

监测3天，监测1次。

（4）监测时间

2017年5月10日~12日。

（5）采样及监测分析方法

采样及监测分析方法按国家有关标准和国家环保局颁布的《水和废水监测分析方法》有关规定执行，地表水污染因子检测方法见下表所示。

    - 水环境检测项目分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01（无量纲） |
| 3 | CODCr | 重铬酸钾法 | GB/T 11914-1989 | 10mg/L |
| 4 | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
| 5 | NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535—2009 | 0.025mg/L |
| 6 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 1mg/L |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-1987 | 0.001mg/L |

（6）评价方法

采用单因子指数法进行评价。单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数：

式中：   Ci,j—水质评价因子i在第j取样点浓度，mg/L；

Csi—水质评价因子i的评价标准浓度值，mg/L。

pH的标准指标为：

pH≤7.0

pH>7.0

式中：    pHj—j取样点pH值；

pHsd—评价标准规定下限值；

pHsu—评价标准规定上限值。

经计算，评价因子的标准指数值如果≤1，表明该因子符合水 质评价标准，满足功能区使用要求；如果评价因子的标准指数值>1，表明该因子超过了水质评价标准，已经不能满足使用要求，也说明水质已受到该因子的污染，指数值越大，污染程度越重。

（7）监测结果及评价

监测统计及评价结果见下表所示。

    - 水环境质量现状监测统计表

单位：，mg/L

| 监测 时间 | 监测 项目 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 园区污水排放口上游500m | 园区污水排放口 | 园区污水排放口下游500m | 园区污水排放口下游1500m |
| 2017年 5月10日 | pH | 6.52 | 7.15 | 7.25 | 7.34 |
|  | CODCr | 11 | 13 | 13 | 13 |
|  | BOD5 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.9 |
|  | 氨氮 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.39 |
|  | SS | 12 | 14 | 16 | 17 |
|  | LAS | 0.009 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| 2017年 5月11日 | pH | 6.94 | 7.03 | 6.85 | 7.01 |
|  | CODCr | 9 | 11 | 12 | 12 |
|  | BOD5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
|  | 氨氮 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
|  | SS | 8 | 17 | 13 | 13 |
|  | LAS | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 017 |
| 2017年 5月12日 | pH | 6.76 | 7.36 | 7.11 | 7.24 |
|  | CODCr | 10 | 11 | 12 | 12 |
|  | BOD5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
|  | 氨氮 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |
|  | SS | 10 | 15 | 11 | 16 |
|  | LAS | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |

    - 水环境质量现状监测评价表

| 污染因子 | pH | CODCr | NH3-N | BOD5 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区污水 排放口上游500m | 浓度值范围 | 6.52~6.94 | 9~11 | 0.34~0.39 | 2.1~2.4 | 0.009~0.12 |
|  | 标准值 | 6-9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤4 | ≤0.2 |
|  | 标准指数 | 0.06~0.08 | 0.45~0.55 | 0.34~0.39 | 0.525~0.56 | 0.045~0.6 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 水质类别 | III类 | III类 | III类 | III类 | III类 |
| 园区污水排放口 | 浓度值范围 | 7.03~7.15 | 11~13 | 0.35~0.41 | 2.3~2.7 | 0.12~0.16 |
|  | 标准值 | 6-9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤4 | ≤0.2 |
|  | 标准指数 | 0.015~0.075 | 0.55~0.65 | 0.35~0.41 | 0.575~0.675 | 0. 6~0.8 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 水质类别 | III类 | III类 | III类 | III类 | III类 |
| 园区污水 排放口下游500m | 浓度值范围 | 6.85~7.11 | 12~13 | 0.33~0.42 | 2.2~2.8 | 0.14~0.18 |
|  | 标准值 | 6-9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤4 | ≤0.2 |
|  | 标准指数 | 0.055~0.15 | 0.60~0.65 | 0.33~0.42 | 0.55~0.70 | 0.7~0.9 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 水质类别 | III类 | III类 | III类 | III类 | III类 |
| 园区污水 排放口下游1500m | 浓度值范围 | 7.01~7.34 | 12~13 | 0.39~0.43 | 2.5~2.9 | 0.13~0.17 |
|  | 标准值 | 6-9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤4 | ≤0.2 |
|  | 标准指数 | 0.05~0.17 | 0.60~0.65 | 0.39~0.43 | 0.625~0.725 | 0.65~0.85 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 水质类别 | III类 | III类 | III类 | III类 | III类 |

由上表4可知，各监测断面各项指标均够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准限值要求。

4.4.3 地下水环境质量现状评价

为了解项目所在地地下水水环境质量现状，本次评价引用《江西宦舟橱具有限公司年产3000套实木橱柜、衣柜生产基地建设项目》环评监测数据。

（1）环境监测点布设位置

共布设3个地下水监测点位，位置详见附图现状监测点位示意图，各监测点相对于项目拟建址的方位、距离见下表所示。

    - 表4.4-15监测断面相对于厂址的方位、距离

| 编号 | 监测点名称 | 相对项目方位/距离（m） |
| --- | --- | --- |
| GW1 | 青桥村 | NE/约2000 |
| GW2 | 金家 | E/约650 |
| GW3 | 茅山底 | SW/约1500 |

注：本次评价监测点位主要采用周边居民压水井进行监测。

（2）监测项目

①K+、Na+、Ca2+、Mg2+ 、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；

②pH值、氮氨、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物。

（3）监测频次

监测1天，监测1次。

（4）监测日期

2017年8月05日。

（5）采样及监测分析方法

采样及监测分析方法按国家有关标准和国家环保局颁布的《水和废水监测分析方法》和《生活饮用水标准检验方法》有关规定执行，地下水污染因子检测方法见下表所示。

    - 地下水环境检测项目分析方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01（无量纲） |
| 2 | NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535—2009 | 0.025mg/L |
| 3 | 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 346-2007 | 0.08mg/L |
| 4 | 亚硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定分光光度法 | HJ/T 7493-1987 | 0.001mg/L |
| 5 | 氰化物 | 容量法和分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.001mg/L |
| 6 | 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.0003mg/L |
| 7 | 汞 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 4×10-5mg/L |
| 8 | 总硬度 | EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 5mg/L |
| 9 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L |
| 10 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | 0.5mg/L |
| 11 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法(试行) | HJ/T 342-2007 | 8 mg/L |
| 12 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 13 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度 | 法HJ 503-2009 | 0.0003mg/L |
| 14 | 铅、镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.0025 mg/L |
|  |  |  |  | 0.001 mg/L |
| 15 | 铁、锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.01 mg/L |
|  |  |  |  | 0.01 mg/L |
| 16 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | 10 mg/L |
| 17 | 溶解性总固体 | 溶解性总固体称重法 | 生活饮用水标准监测方法 | 4mg/L |
| 18 | 钾、钠 | 火焰原子吸收分光光度 | GB 11904-1989 | 0.07mg/L |
|  |  |  |  | 0.03mg/L |
| 19 | 钙、镁 | 原子吸收分光光度法 | GB 11905-1989 | 0.02mg/L |
|  |  |  |  | 0.02mg/L |
| 20 | 碳酸根、重碳酸根 | 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | DZ/T 0064.49-1993 | 5mg/L |
|  |  |  |  | 5mg/L |

（6）评价方法

采用单因子指数法进行评价。

（7）监测结果及评价

监测及评价结果见下表所示。

表4.4-17 地下水质量现状监测结果表                        单位：离子：mol/L；pH：无量纲；其余：mg/L

| 采样点位 | 样品性状 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | pH值 | 氮氨 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青桥村 | 澄清无色 | 1.34 | 1.49 | 40.7 | 7.01 | - | 105 | ND | ND | 6.86 | 0.056 | 0.35 | <0.001 | <0.0003 |
| 2 | 蒋家 | 澄清无色 | 3.16 | 3.08 | 3.00 | 1.21 | - | 12.4 | 11 | ND | 6.78 | 0.067 | 4.87 | <0.001 | <0.0003 |
| 3 | 茅山底 | 澄清无色 | 7.28 | 8.57 | 20.2 | 4.07 | - | 63.8 | 27 | 30 | 6.83 | 0.047 | 3.66 | <0.001 | <0.0003 |
| 采样点位 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性 总固体 | 高锰酸盐 指数 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 1 | 青桥村 | <0.05 | <0.0003 | <4.0×10-5 | <0.004 | 274 | <0.0025 | 0.24 | <0.001 | <0.01 | <0.01 | 263 | 1.6 | ＜8 | ＜0.05 |
| 2 | 蒋家 | <0.05 | <0.0003 | <4.0×10-5 | <0.004 | 23.1 | <0.0025 | 0.13 | <0.001 | 0.02 | 0.05 | 249 | 1.6 | ＜8 | 11 |
| 3 | 茅山底 | <0.05 | <0.0003 | <4.0×10-5 | <0.004 | 143 | <0.0025 | 0.18 | <0.001 | 0.05 | 0.09 | 255 | 2.5 | 30 | 27 |

    - 地下水质量现状评价结果表

| 采样点位 | 样品性状 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | pH值 | 氮氨 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ级标准值 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.5~8.5 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.02 | ≤0.002 |
| 1 | 青桥村 | 无色 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.28 | 0.018 | <0.05 | <0.15 |
| 2 | 蒋家 | 无色 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.335 | 0.244 | <0.05 | <0.15 |
| 3 | 茅山底 | 无色 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.235 | 0.183 | <0.05 | <0.15 |
| 采样点位 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 总硬度 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| Ⅲ级标准值 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 | ≤250 |
| 1 | 青桥村 | <1 | <0.006 | <0.04 | <0.08 | 0.608 | <0.0125 | 0.24 | <0.1 | <0.033 | <0.1 | 0.263 | 0.533 | ＜0.032 | <0.0002 |
| 2 | 蒋家 | <1 | <0.006 | <0.04 | <0.08 | 0.051 | <0.0125 | 0.13 | <0.1 | <0.067 | 0.5 | 0.249 | 0.533 | ＜0.032 | 0.044 |
| 3 | 茅山底 | <1 | <0.006 | <0.04 | <0.08 | 0.318 | <0.0125 | 0.18 | <0.1 | <0.167 | 0.9 | 0.255 | 0.833 | 0.12 | 0.108 |

由上表可知，单因子标准指数均小于1，则项目附近区域地下水监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-17）水质标准限值要求。

（8）地下水化学类型

本次评价采用库尔洛夫分类对地下水中阴阳离子分别计算毫克当量百分比，并按照地下水阴阳离子含量大于25meq%的顺序排列确定地下水化学成分类型。现取监测点位阴阳离子毫克当量百分比及化学成分类型确定结果见下表所示。

    - 地下水化学成分类型分析表

| 离子浓度（mol/L） |
| --- |
| 监测点位 离子 | 青桥村 | 蒋家 | 茅山底 |
| 阳离子 | K+ | 1.34 | 3.16 | 7.26 |
|  | Na+ | 1.49 | 3.08 | 8.57 |
|  | Ca2+ | 40.7 | 3.00 | 20.2 |
|  | Mg2+ | 7.01 | 1.21 | 4.07 |
| 阴离子 | HCO3- | 105 | 12.4 | 63.8 |
|  | CO32- | - | - | - |
|  | Cl- | ND | 11 | 27 |
|  | SO42- | ND | ND | 30 |
| 离子毫克当量（meq/L） |
| 监测点位 离子 | 青桥村 | 蒋家 | 茅山底 |
| 阳离子 | K+ | 0.034 | 0.081 | 0.186 |
|  | Na+ | 0.065 | 0.134 | 0.373 |
|  | Ca2+ | 2.035 | 0.150 | 1.010 |
|  | Mg2+ | 0.584 | 0.101 | 0.339 |
| 阴离子 | HCO3- | 1.721 | 0.203 | 1.046 |
|  | CO32- | - | - | - |
|  | Cl- | - | 0.310 | 0.761 |
|  | SO42- | - | - | 0.625 |
| 离子当量毫克百分比（meq%） |
| 监测点位 离子 | 青桥村 | 蒋家 | 茅山底 |
| 阳离子 | K+ | 0.77 | 8.28 | 4.29 |
|  | Na+ | 1.46 | 13.68 | 8.59 |
|  | Ca2+ | 45.84 | 15.32 | 23.27 |
|  | Mg2+ | 13.16 | 10.30 | 7.81 |
| 阴离子 | HCO3- | 38.78 | 20.76 | 24.10 |
|  | CO32- | - | - | - |
|  | Cl- | - | 31.65 | 17.52 |
|  | SO42- | - | - | 14.40 |
| 总矿化度 | 155.54 | 33.85 | 160.90 |
| 地下水化学类型 | HCO3-·Ca2+型水 | Cl-型水 | - |

4.4.4 声环境质量现状评价

（1）监测点设置

为了解拟建项目厂址周围声环境现状，在厂区四周及敏感点布置了声环境监测点，监测依据《环境监测技术规范》进行，分昼、夜两个时段监测，各监测点的具体位置见附图所示。

（2）监测结果与评价

本次评价委托江西省粤环科检测技术有限公司于2018年6月4日对项目所在地声环境进行了监测，后对敏感点（金家）进行声环境检测（2019年9月3日，自有噪声仪），监测数据及统计分析结果见下表所示。

    - 厂界噪声监测及评价结果表

| 监测点位 | 测量值dB(A) | 标准值dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧 | 昼间 | 55.9 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 46.6 | 55 | 达标 |
| 厂界南侧 | 昼间 | 55.2 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 48.3 | 55 | 达标 |
| 厂界西侧 | 昼间 | 55.5 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 47.6 | 55 | 达标 |
| 厂界北侧 | 昼间 | 56.6 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 46.1 | 55 | 达标 |
| 敏感点 （金家） | 昼间 | 52.1 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 44.1 | 50 | 达标 |

由上表可知，厂区四周昼、夜间声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求；敏感点能够满足2类标准。

4.4.4 土壤质量现状评价

为了解拟建项目所在地区域土壤环境质量现状，企业委托江西华检检测技术有限公司对厂区内、外进行检测。

（1）监测点位及监测项目

    - 土壤环境质量现状监测点位

| 编号 | 经纬度 | 检测时间 | 样品类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | E118°3′5″，N28°23′38″ | 2019.11.26 | 柱状样 |
| 2# | E118°3′4″，N28°23′42″ | 2019.11.26 | 柱状样 |
| 3# | E118°3′7″，N28°23′40″ | 2019.11.26 | 柱状样 |
| 4# | E118°3′8″，N28°23′38″ | 2019.11.26 | 表层样 |
| 5# | E118°3′9″，N28°23′36″ | 2019.11.26 | 表层样 |
| 6# | E118°3′7″，N28°23′37″ | 2019.11.26 | 表层样 |

    - 土壤环境质量现状监测项目

| 编号 | 类别名称 | 污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1#、4# | 重金属和无机物 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 |
|  | 挥发性有机物 | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-3氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 |
|  | 半挥发性有机物 | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  | 特征因子 | 土壤pH、石油烃 |
| 2#、3#、5#、6# | 特征因子 | 土壤pH、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、总石油烃 |

（2）监测方法：土壤样品采样按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）和《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）执行，检测项目检测及分析结果见下表所示。

    - 土壤环境质量现状检测结果（全指标监测）

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 第二类建设 用地筛选值 | 达标情况 | 检测结果 | 第二类建设 用地筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#监测点 |  |  | 4#监测点 |  |  |
| 采样深度 | m | 0.2 | 1 | 2 |  |  | 0.2m |  |  |
| 样品性状 | / | 红棕色、干、 少量根系 | 红棕色、潮、 少量根系 | 红棕色、潮、 无根系 | / | / | 红棕色、干、 少量根系 | / | / |
| pH | / | 5.94 | 5.80 | 6.01 | / | / | 6.33 | / | / |
| 砷 | mg/kg | 24.2 | 5.45 | 3.58 | 60 | 达标 | 11.9 | 60 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 65 | 达标 | 0.28 | 65 | 达标 |
| 六价铬 | mg/kg | <0.64 | <0.64 | <0.64 | 5.7 | 达标 | <0.64 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 30 | 31 | 29 | 18000 | 达标 | 20 | 18000 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 28.2 | 35.9 | 28.4 | 800 | 达标 | 27.8 | 800 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.053 | 0.055 | 0.062 | 38 | 达标 | 0.052 | 38 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 38 | 23 | 42 | 900 | 达标 | 32 | 900 | 达标 |
| 石油烃 | mg/kg | <10 | 16 | <10 | 4500 | 达标 | 20 | 4500 | 达标 |
| 四氯化碳 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2.8 | 达标 | <1.3 | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 0.9 | 达标 | <1.1 | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37 | 达标 | <1.0 | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9 | 达标 | <1.2 | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5 | 达标 | <1.3 | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66 | 达标 | <1.0 | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596 | 达标 | <1.3 | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54 | 达标 | <1.4 | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616 | 达标 | <1.5 | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5 | 达标 | <1.1 | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10 | 达标 | <1.2 | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6.8 | 达标 | <1.2 | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53 | 达标 | <1.4 | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840 | 达标 | <1.3 | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8 | 达标 | <1.2 | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8 | 达标 | <1.2 | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 0.5 | 达标 | <1.2 | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 0.43 | 达标 | <1.0 | 0.43 | 达标 |
| 苯 | μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4 | 达标 | <1.9 | 4 | 达标 |
| 氯苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270 | 达标 | <1.2 | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560 | 达标 | <1.5 | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20 | 达标 | <1.5 | 20 | 达标 |
| 乙苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28 | 达标 | <1.2 | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290 | 达标 | <1.1 | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200 | 达标 | <1.3 | 1200 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570 | 达标 | <1.2 | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640 | 达标 | <1.2 | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 | μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 260 | 达标 | <1.0 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 | <0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a, h]蒽 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 | mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 | <0.09 | 70 | 达标 |
| 总石油烃（C10-C40） | mg/kg | <0.120 | <0.120 | <0.120 | 4500 | 达标 | <0.120 | 4500 | 达标 |

    - 土壤环境质量现状检测结果（柱状样）

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 第二类建设 用地筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2#监测点 | 3#监测点 |  |  |
| 采样深度 | m | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 |  |  |
| 样品性状 | / | 红棕色、干、 少量根系 | 红棕色、潮、 少量根系 | 红棕色、潮、 无根系 | 红棕色、干、 少量根系 | 红棕色、潮、 少量根系 | 红棕色、潮、 无根系 | / | / |
| pH | / | 6.50 | 6.47 | 6.59 | 6.24 | 6.27 | 6.33 | / | / |
| 石油烃 | mg/kg | ＜10L | ＜10L | 14 | ＜10L | 19 | ＜10L | 4500 | 达标 |

    - 土壤环境质量现状检测结果（表层样）

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 第二类建设 用地筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5#监测点 | 6#监测点 |  |  |
| 采样深度 | m | 0.2 | 0.2 |  |  |
| 样品性状 | / | 红棕色、干、 少量根系 | 红棕色、干、 少量根系 | / | / |
| pH | / | 6.58 | 6.41 | / | / |
| 石油烃 | mg/kg | 18 | ＜10L | 4500 | 达标 |

由上表格可知，检测点位各检测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）中风险筛选值要求。

## 区域污染源调查

本项目位于广丰工业区芦洋产业园A区，周围主要为闲置工业用地和工业企业。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》中的条款说明与实施问答(环保部环境工程评估中心，2009年6月)有关“污染源调查与分析”的说明：现状监测值中能反映评价范围内除评价项目外的现状污染源的贡献值的，都可以不做调查。本次环评环境现状数据已基本反应评价区域现状污染源的主要情况，引用的环境数据已反应评价区域现状污染源的贡献值，故不做周边污染源的具体调查。

# 5环境影响预测及评价

## 施工期环境影响

施工期对周围的环境影响在施工结束后消除，根据现场踏勘，本项目主体生产厂房已经建成，仅需进行厂房设备安装，施工期设备安装时间短，污染物排放较少。厂区内1#厂房位置目前为上饶市太明家具有限公司生产厂房，2层，根据根据协商，太明家具2020年底搬迁，遗留的厂房作为本项目仓库过渡性使用，待经济条件允许情况下，按规划拆除后重建4层厂房。拆除重建的施工期对周围的环境影响在施工结束后消除，本次评价不再对施工期影响分析进行评价。

## 营运期环境影响

    - 地表水环境影响预测及评价

根据调查及工艺分析，项目项目用水情况主要为：生活用水；特种纤维浸泡用水；PPS高分子材料直接冷却用水，除尘用水；木制家具喷淋用水。

项目废水主要为生活污水；浸泡废水；直接冷却废水，除尘废水；喷淋废水。除尘废水、家具喷淋废水委托有资质单位处置。

（1）废水处理达标可行性分析

①生活污水

根据工程分析，项目生活污水产生量约为1200t/a，染物物产生浓度为CODCr350mg/L，NH3-N 30mg/L，SS200 mg/L，经化粪池预处理达上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂纳管标准后纳入市政污水管网，污水纳管要求：CODCr500mg/L，NH3-N 35mg/L，SS400mg/L。

②浸泡废水、冷却废水

1、浸泡池中会添加0.5%浓度的柔软剂（主要成分为硅油），用以纤维变软，浸泡水中柔软剂组分主要由原料带走，少量残留于水中，长期使用后，水质会逐渐恶化，CODCr、SS等指标会增加，平均每3个月排放1次，浓度范围约为：CODcr200~400 mg/L（按400 mg/L计），SS1200~1800 mg/L（按1500 mg/L计）；浸泡废水经企业配套循环水池沉淀后，上清液循环使用，沉淀效率能达80%以上，处理后SS发生浓度约300 mg/L。	2、直接冷却废水循环使用，定期补充自来水，冷却水长期直接接触产品进行冷却后，水质会逐渐恶化，CODCr等指标会增加，平均3个月更换一次，浓度范围约为：CODCr300~500mg/L（按400 mg/L计），SS50~150mg/L（按100 mg/L计）。

3、注塑废气喷淋废水循环使用，定期补充自来水，长期使用后，水质会逐渐恶化，CODCr、SS等指标会增加，平均6个月更换1次，单次更换量约为0.369t/次，全年更换量约为0.738t/a，浓度范围约为：CODCr300~500mg/L（按400 mg/L计），SS50~150mg/L（按100 mg/L计），因该股废水中可能含有氯苯类和硫化物，建议按危险固废委托有资质单位处置。

为防止浸泡水、直接冷却水因过度循环导致污染物浓度超标现象发生，建议企业设置一体化污水处理设施，经一体化污水处理设施预处理后，能够满足上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂纳管标准要求。

③油漆废气处理废水

项目油漆废气处理废水主要包括水帘除漆雾废水和水喷淋塔废水，油漆废气处理废水为高浓度有机废水，考虑到有机废水处理困难，处理成本高，且项目废水更换时间较长，水量较少，故油漆废气处理废水委托有资质单位处理。

（2）废水接管可行性分析

根据上饶市广丰区工业园区芦洋产业园A区收费站片区规划，园区排水体制采用雨、污分流制。工厂企业内部管道严格按雨污分流、清污分流的要求设计建设。排水体制为雨污分流。园区内雨水由雨水系统收集后就近排放。污水通过污水收集系统收集、处理后达标排放。

项目选址位于上饶市广丰区工业园区芦洋产业园A区收费站片区，位于工业园区，属于上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂纳污范围，根据纳管证明，项目能纳入市政污水管网。

（3）污水处理站处理能力分析

江西广丰工业园区管理委员会在广丰工业园区洋口镇和尚渡村建设工业园区污水处理厂，占地42亩，总投资2500万元。建设规模为日处理污水20000吨，分期建设，污水处理厂一期工程于2014年12月份开工建设，工程建设投资达1850万元，2015年六月份主体工程建成，七月份开始试运行，集中广丰区芦洋产业园的工业废水和生活污水，污水处理采用预处理+水解酸化+AO工艺+生物滤池处理工艺。目前可日处理工业污水达5000吨，尚有余量范围约1000m3/d，项目实施后全厂废水排放量为1572t/a（5.24t/d），项目废水量只占上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂日处理能力的1.24‰。另外上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂污水处理工艺技术成熟，运行稳定，尾水能做到稳定排放。项目废水经处理后能达到纳管标准，且水质简单，故不会对上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂进水水质及运行造成冲击。因此，污水站的处理能力能满足全厂的废水处理要求。

（4）废水预测分析

项目生活污水、浸泡废水、冷却水经预处理达标后通过市政污水管网进入上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂处理，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）内容，废水间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅对废水类别、污染物及污染治理设施信息进行填写。废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表所示。

    - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理 设施编号 | 污染治理 设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 浸泡废水、冷却水、 生活污水 | CODCr NH3-N SS | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001 | 工业污水处理系统 | 水解酸化、A/O+ +CAST； | DW001 | 是 否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口 |

废水间接排放口基本情况见下表所示。

    - 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标a* | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 602990.00 | 3141312.00 | 0.1572 | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 8:00-17:00 | 上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂 | CODCr | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N* | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 20 |
| 注：a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。*采用UTM坐标体系。 |

废水污染物排放执行标准见下表所示。

    - 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂 | 6~9 |
|  |  | CODCr |  | 500 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | 氨氮 |  | 45 |
| 注：a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定的建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 |

废水污染物排放信息见下表所示。

    - 废水污染物排放信息表(新建项目)

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L）* | 全厂日排放量/（t/d） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 340 | 3.17E-04 | 9.50E-02 |
|  |  | NH3-N | 23 | 4.22E-05 | 1.27E-02 |
|  |  | SS | 476 | 1.06E-04 | 3.17E-02 |

（5）水环境影响分析

项目废水最终经处理后达标纳入市政污水官网，排水量较小，水质简单，不排入附近水体，不改变周围环境功能等级，对周边地表水环境无影响。

（6）地表水环境影响自查表

项目地表水环境影响评价自查如下表所示。

    - 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护 目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放☑；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水温要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状 调查 | 区域污染源 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 已建☑；在建□；拟建□；其他□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测☑；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季☑；冬季□ | 生态环境保护主管部门☑；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （） | 监测断面或点位个数（） |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、LAS） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ☑；Ⅳ□；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季☑；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标☑；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□ |
|  | 预测情景 | 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□； |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |
| 影响 评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | （0.094） | （60） |
|  |  | （氨氮） | （0.013） | （8） |
|  | 替代源排放 情况 | 污染源 名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施☑；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动☑；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （废水排放口） |
|  |  | 监测因子 | （） | （pH、CODCr、NH3-N） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

    - 地下水环境影响预测及评价

（1）区域水文地质

本项目选址位于广丰工业区芦洋产业园，属于杨子淮地台，下扬子-钱塘台拗，弋阳-玉山台陷，信江凹陷内，萍乡-广丰深断裂北侧。本区内基岩岩性主要为白垩系上统南雄组粉砂岩、砂岩。据区测资料，本区内无深大断裂通过。第四纪以来，新构造活动微弱，未见断裂活动迹象。本区区域稳定性较好。

（2）场地水文地质

①地貌

拟建场地位于构造侵蚀低山丘陵区，山顶最大标高约93.44米，山顶多为浑圆状，山坡坡度较平缓，植被较发育。

②地质

根据钻探资料，拟建场地岩土层勘探深度内由第四系人工填土层（Q4ml）、第四系上更新统残坡积层（Q3el+dl）及白垩系上统南雄组（k）组成。按其言行及工程特性，自上而下可依次划分为：①素填土（Q4ml）、②粉质粘土（Q3el+dl）、③-1强风化砂岩（K）、③-2中风化砂岩(K)。现将各岩土层由新至老分述如下：

a第四系人工填土层 (Q4ml)

素填土：人工堆填而成，成份主要为奉化砂岩块及粘土。该层于场地内广泛分布。揭露层厚0.3～6.3米，平均厚度1.96米。层顶高程81.65～93.44米，层底高程77.25～92.34米，层顶埋深0米，层底埋深0.3～6.3米。

b第四系上更新统冲积层（Q3al）

粉质粘土（Q3el+dl）：灰色、黄褐色，软～可塑性，其主要成分以粉粘粒为主，稍有光泽，中等干强度，中等韧性，底部含少量砂粒，灰褐色。揭露层厚0.5～4.3米，平均厚度1.49米。层顶高程77.25～90.46米，层底高程74.35～89.96米，层顶埋深0～6.3米，层底埋深0.5～9.1米。

c白垩系上统南雄组 (K)

强风化砂岩：棕红色，红褐色，泥质胶结，岩石风化强烈，裂隙发育，岩芯破碎，多呈沙土状、碎块状、块状，碎片（块）用手易这段，遇水易软化崩解。该层全场地分布岩体基本质量等级为V级。为相对隔断层。该层全场地分布。揭露层厚0.8～2.9米，平均厚度1.69米。层顶高程74.35～92.4米，层底高程72.55～91.3米，层顶埋深0～9.1米，层底埋深1.1～10.9米。

中风化砂岩：棕红色，红褐色，岩石中等风化，砂质结构，中～厚层构造，泥质胶结，局部钙质胶结，节岩石裂隙一般发育，岩芯较完整，多呈短柱状、柱状，锤击声脆，较易击碎。硬度4级～5级。岩石坚硬程度属软岩～较软岩，岩体较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ级。RQD=65-80%。该层全场地分布。揭露层厚2.3～5.8米，平均厚度4.32米。层顶高程72.55～91.3米，层底高程78.54～69.05米，层顶埋深1.1～10.9米，层底埋深5.6～14.3米。

因文件大小，隐藏图件

    - 项目所在区域地质图

③水文赋存特性

根据勘察，场地地下水主要赋存于上部松散的素填土层中，接受大气降水及地表水的补给，以蒸发的方式排泄，水位随场区降水量、蒸发量及地表特性的变化而变化，勘察期间水位均为上层滞水，初见水位1.0～1.6米，高程为82.20～85.53米。据调访，场地范围地下水随季节变化的年变幅平均约在1.00～2.00m。

根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）的有关规定，拟建场地内地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；场地土对对凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。场地环境类型为Ⅱ类。

④场地抗震性能

依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），本区地震设防类别为丙类，本区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震参数周期值为0.35s，场地类别为Ⅱ类，为抗震有利地段，设计时可不考虑砂土液化问题。

⑤场地地质稳定性

场地工程地质条件和水文地质条件简单，场地内未发现活动性断裂，周边无地下开采矿井，无采空区，据调查，场地  内无对工程不利的地下埋藏物，场地不存在滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等地质灾害，场地稳定，适宜本工程的建设。

（3）地下水与地下水补给

勘察期间测得地下水位在1.0～1.6米之间，地下水位标高在82.20～85.53米之间，年变化幅度在1.00～2.00米，地下水整体流向由东北向西南。地下水水量受季节性影响较大，主要接受大气降水和地表水的渗透性补给。

因文件大小，隐藏图件

    - 项目所在区域地下水资源图

（4）地下水开发利用情况

区内未见热水、温泉、矿泉水等特殊地下水资源。本项目不取用地下水，对地下水资源影响不大。

（5）地下水污染现状

地内地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；场地土对对凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。根据本次环评现状监测结果，地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准限值。

综合分析，区内地下水目前基本上未受污染。

（7）地下水影响分析

①地下水污染预测情景设定

本项目潜在的地下水污染源主要包括生活污水处理池，固废堆场（废胶桶、漆桶、废活性炭、漆渣、油漆废气处理废水暂存区）、一体化污水处理设施等。根据企业总平面布置和车间平面布置，涉及液体的固废堆场、油漆原料堆场设有专门暂存车间，地面设有防渗层，外围设有小围挡，原料和液体固废一般由密封桶暂存，如发生泄露，也可在围挡内及时收集起来，不会流至地面，渗入地下。车间喷漆车间喷台后方设置水喷淋，设有专门循环池，如发生泄露，可在车间内及时收集起来，不会流至地面，渗入地下；厂房楼顶设有水喷淋设施，周边设有围堰，配套设有防雨、防晒、防渗漏，水喷淋设施如发生泄露，可在围堰内进行暂存，企业停产后再对喷淋设施进行维修，处理废水，不会流至地面，渗入地下。浸泡水池、循环水池池内硬化，且设置防渗，明沟硬化、防渗，位于车间内，浸泡水经管沟收集至循环水池，经沉淀后上清液回用，一般不会渗入地下。冷却水主要在车间地面上桶内或槽内，桶或槽体的容积较小，如发生泄漏，可及时在车间内收集。本项目最大可能地下水污染的情景主要为地埋式化粪池废水发生泄露。

注：注塑过程中，因加热熔融，会使得部分包裹于聚合连中的单质溢出，以废气形式排放，被废气处理设施收集，又因为注塑后进行水直接冷却，可能存在溢出瞬间的单质进入水质的情况，因此评审专家建议水中考虑氯苯类和硫化物。根据本次评价估算（见3.4.2章节），注塑过程中溢出的氯苯类和硫化物较少，且主要以废气形态存在，进入水体中的氯苯类与硫化物发生量极少。本项目直接冷却水主要为小槽或小桶装，该股废水纳入市政污水管网，水量较少，并且设置了污水处理设施进行预处理以进行预防，不会排入附近水体，且该股废水位于车间内，如发生泄漏，可及时在车间内收集，对地下水环境无影响，因此本次评价不再进行定量分析，只提出预防措施。

②评价范围

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定。公式计算如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L-下游迁移距离m；

α-变化系数，α≥1，一般取2；

K-渗透系数，m/d，常见渗透系数表见附录B表B.1；

I-水力坡度，无量纲；

T-质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne-有效孔隙度，无量纲。

项目所在区域含水岩组主要为第四系冲击层，根据附录B表B1渗透系数K值为5.79×10-5-1.16×10-4cm/s，平均值8.69×10-5cm/s（约0.075m/d），水力坡度取厂区平均水力坡度1%。

预测计算中孔隙度取值为给水度，即有效孔隙度，据预测计算经验，本次有效孔隙度取经验值0.48，经计算，L=1562m。

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中评价范围示意图要求，场地上游距离根据评价需求确定（以L/5计），场地两侧不小于L/2，则评价范围面积约为2.9km2。

评价范围示意图见下图所示。

因文件大小，隐藏图件

    - 项目地下水评价范围图

（8）地下水开发利用现状

经现场调查访问，调查区范围内存在分散式居民取水点，主要以压水井取水为主，用途主要为家庭用水（如洗衣服、洗米、洗菜等），生活饮用水均由政府自来水供水系统供应，评价范围内调查区部分水井利用情况见下表所示。

    - 评价范围内调查区部分水井利用情况表

| 序号 | 水井类型 | 水井深度 | 主要用途 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压水井 | 约7.0m | 洗衣服、洗米、洗菜等 | 老屋村 | 直径0.6m |
| 2 | 压水井 | 约6.0m | 洗衣服、洗米、洗菜等 | 许家 | 直径0.6m |

（9）预测因子识别

根据工程分析结果，可能造成地下水污染的特征因子主要为CODCr和氨氮，污染物瞬时注入浓度分别取CODCr 350/L、氨氮30mg/L。

（10）预测模型

①预测方法的选取

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）的，本项目生活污水主要为连续排放；不存在固废渗滤液或表面淋滤水产生。本次评价采用导则中推荐的解析法进行预测对地下水的影响。

②预测模型的选取

根据项目情况，本项目生活污水处理设施、废水管网各处皆有可能存在废水下渗地下水，因此本次评价采用解析法中的“一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入”模型进行预测，具体预测模型如下：

式中：x—距注入点的距离，m;

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

w—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

本次模拟计算，采用GMS软件求解，用MODFLOW计算模块求解水流运动数学模型，用MT3DMS模块求解污染物运移数学模型。

③预测参数

污染物瞬时注入浓度分别取CODCr 350mg/L、氨氮30mg/L。

正常工况：根据GB 50141和GB 50268，正常状况下，建设项目是有允许渗漏量的，单位时间单位面积泄露量取2L/m2•d，泄露面积取3m2，则泄露量为6L/d。

非正常工况：当发生防渗层老化时泄露情况或未设置防渗层，泄露量一般取正常泄露量的10倍~100倍，本次评价按100倍进行预测，则泄露量为600L/d。

计算参数见下表所示。

    - 地下水含水层参数

| 含水层 | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（%） | 有效孔隙度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂质粉土 | 0.075 | 1 | 0.48 |

根据含水层中砂石砾颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况，类比取得的水文地质参数见下表所示。

    - 含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13.0 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 16.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数确定按下列方法取得：

u=K·I/n

DL=аL·um

式中：u—地下水实际流速（m/d）；

K—渗透系数（m/d）；

I—水力坡度；

n—有效孔隙度；

DL—弥散系数（m2/d）；

аL—弥散度（m）；

m—指数。

根据钻孔试验，含水岩层土质一般直径2mm，部分大于2mm，因此粒径范围取2-3mm范围，计算参数结果见下表所示。

    - 计算参数一览表

| 含水层 | 地下水实际流速u（m/d） | 弥散系数(m2/d) |
| --- | --- | --- |
| 砂质粉土含水层 | 0.016 | 0.044 |

④ 预测时段

地下水环境影响预测时段选取可能产生地下水污染的关键时段，分别为污染发生后100d、1000d。

⑤预测结果

通过导则推荐的公式，CODCr和氨氮预测的结果见下表所示。

（1）正常工况

    - 地下水CODCr预测结果表（mg/L）

| 时间 距离 | 时间（t）d |
| --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| 距注入点的距离，m | 10 | 0 | 4.25E-05 | 1.70E-02 | 2.81 | 5.43 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.00E-10 | 4.76E-04 |
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - 地下水氨氮预测结果表（mg/L）

| 时间 距离 | 时间（t）d |
| --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| 距注入点的距离，m | 10 | 0 | 3.64E-06 | 1.46E-03 | 2.4E-01 | 0.47 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.43E-11 | 4.08E-05 |
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（2）非正常工况

    - 地下水CODCr预测结果表（mg/L）

| 时间 距离 | 时间（t）d |
| --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| 距注入点的距离，m | 10 | 0 | 4.25E-03 | 1.70 | 280.58 | 350 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.00E-08 | 4.76E-02 |
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - 地下水氨氮预测结果表（mg/L）

| 时间 距离 | 时间（t）d |
| --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
| 距注入点的距离，m | 10 | 0 | 3.64E-04 | 1.46E-02 | 24.05 | 30 |
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.43E-09 | 4.08E-03 |
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据预测结果可知，预测因子贡献值浓度满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中标准Ⅲ类要求，对地下水影响较小。

    - 大气环境影响预测及评价

（1）大气污染物达标排放分析

根据调查及工艺分析，项目废气主要为烘干粉尘（主要为短纤维），PPS注塑废气，PPS破碎、磨粉产生的粉尘；家具木工粉尘，胶水废气，漆面打磨粉尘，喷涂废气。项目有组织排放情况如下：

①项目注塑废气经引风机引至水喷淋+活性炭装置处理后通过不低于15m高排气筒引至楼顶排放；

②项目磨粉粉尘经引风机引至水膜除尘装置处理后通过不低于15m高排气筒引至楼顶排放；

③项目木工粉尘经引风机引至水布袋除尘装置处理后通过不低于15m高排气筒引至楼顶排放；

④项目漆面打磨粉尘经引风机引至水布袋除尘装置处理后通过不低于15m高排气筒引至楼顶排放；

⑤项目油漆废气经收集进入“水帘+水喷淋+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附”系统处理后通过不低于15m高排气筒高空排放。

项目烘干粉尘（主要为短纤维）经布袋收集后通过车间换气排放。

项目破碎粉尘、胶水废气通过车间换气排放。

项目各废气收集、治理及排放措施情况见下表所示，处理工艺见下图所示。

    - 项目废气收集、治理及排放措施情况表

| 排气筒序号 | 车间/生产线 | 风量 （m3/h） | 排气筒高度（m） | 收集方式 | 收集效率 | 治理措施 | 处理效率 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑 | 12000 | 20 | 半封闭集气罩收集 | 95% | 水喷淋+活性炭吸附 | 90% | 达标排放 |
| 2 | 磨粉 | 10000 | 20 | 封闭管路气料分离收集 | 100% | 水膜除尘 | 95% | 达标排放 |
| 3 | 木工 | 20000 | 20 | 半封闭集气罩收集 | 95% | 布袋除尘 | 95% | 达标排放 |
| 4 | 漆面打磨 | 2000 | 20 | 可移动式集气罩收集 | 95% | 布袋除尘 | 95% | 达标排放 |
| 5# | 油漆车间 | 调漆废气 | 16000 | 20 | 全密闭，经室内风机收集 | 95% | 水帘+水喷淋+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附 | 有机废气90% | 达标排放 |
|  |  | 喷漆废气 |  |  | 全密闭，经喷漆台管道收集 |  |  |  |  |
|  |  | 晾干废气 |  |  | 全密闭，经室内风机收集 |  |  |  |  |

    - 废气处理工艺流程图

本项目各废气污染物有组织排放参数与相应标准对比见下表。

    - 废气污染物有组织排放参数与相应标准对比表

| 排气筒 | 废气种类 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本项目 | 标准值 | 本项目 | 标准值 |  |
| 1# | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 0.119 | - | 9.9 | 20 | DB36/1101.6-2019 |
|  |  | 氯苯类 | 0.002 | - | 0.132 | 50 | GB31572-2015 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | - | 0.132 | 5 |  |
| 2# | 磨粉粉尘 | 颗粒物 | 0.104 | - | 10.4 | 30 | GB31572-2015 |
| 3# | 木工粉尘 | 颗粒物 | 0.021 | 3.5 | 1.0 | 120 | GB16297-1996 |
| 4# | 漆面打磨粉尘 | 颗粒物 | 0.0005 | 3.5 | 0.2 | 120 | GB16297-1996 |
| 5# | 油漆废气 | 非甲烷总烃 | 0.018 | - | 1.144 | 35 | DB36/1101.6-2019 |

由上表可知，本项目各废气污染物排放均符合相关标准要求，本项目工艺废气经处理后其有组织废气能够做到达标排放。

（2）预测模式、方案及参数

①模型选择

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。

②参数选择

评价因子和评价标准表见下表所示。

    - 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（PM10）* | 24小时平均 | 150 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |
| 颗粒物（TSP）* | 24小时平均 | 300 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 氯苯类 | 1小时平均 | 100 | 《前苏联居民区大气有害物质最大允许浓度》(CH245-71) |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

注：*小时标准按日平均值的3倍值计。

估算模型参数表见下表所示。

    - 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 681.07万 |
| 最高环境温度/℃ | 43.3 |
| 最低环境温度/℃ | -14.3 |
| 土地利用类型 | 城市 |
| 区域湿度条件 | 湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是□否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90×90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

③源强及预测参数

本项目预测源强参数及选项见下表所示。

    - 点源污染源排放参数一览表

| 点源 名称 | 排气筒底部 中心坐标* | 排气筒 底部 海拔 高度 | 排气筒 高度 | 排气筒 内径 | 烟气 速度 | 烟气 温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷 总烃 | 颗粒物 | 氯苯类 | 硫化氢 |
| / | m | m | m | m | m | m/s | ℃ | h | / | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |
| 1#排气筒 | 603098.00 | 3141387.00 | / | 20 | 0.6 | 16.11 | 20 | 2400 | 正常 | 0.119 | / | 0.002 | 0.002 |
| 2#排气筒 | 603079.00 | 3141438.00 | / | 20 | 0.6 | 13.42 | 20 | 2400 | 正常 | / | 0.104 | / | / |
| 3#排气筒 | 602977.00 | 3141397.00 | / | 20 | 0.8 | 15.10 | 20 | 2400 | 正常 | / | 0.021 | / | / |
| 4#排气筒 | 603013.00 | 3141356.00 | / | 20 | 0.3 | 10.74 | 20 | 2400 | 正常 | / | 0.0005 | / | / |
| 5#排气筒 | 602966.00 | 3141376.00 | / | 20 | 0.8 | 12.08 | 20 | 2400 | 正常 | 0.018 | / | / | / |

注：采用UTM坐标体系。

    - 面源污染源排放参数一览表

| 面源名称 | 面源起点坐标 | 面源 海拔 高度 | 长度 | 宽度 | 与正北夹角 | 面源 初始 高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 非甲烷总烃 | 颗粒物 | 氯苯类 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m | m |  |  |  |  |  |  |  | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h |
| 2#厂房 | 注塑 | 603037.00 | 3141384.00 | 94 | 68 | 50 | 45 | 5 | 2400 | 正常 | 0.063 | 0.042 | 0.001 | 0.001 |
| 4#厂房 | 木工 | 602935.00 | 3141351.00 | 94 | 68 | 50 | 45 | 5 | 2400 | 正常 | 0.002 | 0.046 | / | / |
|  | 喷漆 | 602935.00 | 3141351.00 | 94 | 68 | 50 | 45 | 10 | 2400 | 正常 | 0.009 | 0.035 | / | / |

④估算模式计算结果

各污染因子的最大占标率和最大预测结果见下表。

    - 估算模式预测结果

| 污染源 | 污染因子 | 源强 (kg/h) | 执行标准 (mg/m3) | 最大落地点距离 （m） | 最大落地点 浓度(μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.119 | 2.0 | 26 | 3.8897 | 0.19 | 0 | 三级 |
|  | 氯苯类 | 0.002 | 0.1 | 26 | 0.0660 | 0.07 | 0 | 三级 |
|  | 硫化氢 | 0.002 | 0.01 | 26 | 0.0660 | 0.66 | 0 | 三级 |
| 2#排气筒 | 颗粒物 | 0.104 | 0.45 | 25 | 3.9890 | 0.89 | 0 | 三级 |
| 3#排气筒 | 颗粒物 | 0.021 | 0.45 | 28 | 0.5763 | 0.13 | 0 | 三级 |
| 4#排气筒 | 颗粒物 | 0.0005 | 0.45 | 20 | 0.0353 | 0.01 | 0 | 三级 |
| 5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.018 | 2.0 | 26 | 0.5895 | 0.03 | 0 | 三级 |
| 2#厂房 | 非甲烷总烃 | 0.063 | 2.0 | 38 | 60.901 | 3.05 | 0 | 二级 |
|  | 氯苯类 | 0.001 | 0.1 | 38 | 0.9743 | 0.97 | 0 | 三级 |
|  | 硫化氢 | 0.001 | 0.01 | 38 | 0.9743 | 9.74 | 0 | 二级 |
|  | 颗粒物 | 0.042 | 0.90 | 38 | 40.7180 | 4.52 | 0 | 二级 |
| 4#厂房 | 木工 | 非甲烷总烃 | 0.002 | 2.0 | 38 | 1.9488 | 0.10 | 0 | 三级 |
|  |  | 颗粒物 | 0.046 | 0.90 |  | 44.544 | 4.95 | 0 | 二级 |
|  | 喷漆 | 非甲烷总烃 | 0.009 | 2.0 | 48 | 4.7173 | 0.24 | 0 | 三级 |
|  |  | 颗粒物 | 0.035 | 0.90 |  | 18.3031 | 2.03 | 0 | 二级 |

（3）大气环境影响分析

由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为9.74%，污染因子为注塑车间产生的硫化氢，污染源为注塑车间硫化氢无组织排放。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级。根据导则，本评价的大气环境评价工作等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。本项目废气污染物排放量见下表所示。

    - 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率 | 核算年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （kg/h） | （t/a） |
| 主要排放口 |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 | / | / | / | / |
| 一般排放口 |
| 1 | 1# | 非甲烷总烃 | 9896 | 0.1190 | 0.2850 |
|  |  | 氯苯类 | 132 | 0.002 | 0.004 |
|  |  | 硫化氢 | 132 | 0.002 | 0.004 |
| 2 | 2# | 颗粒物 | 10400 | 0.0104 | 0.2500 |
| 3 | 3# | 颗粒物 | 1000 | 0.0205 | 0.0493 |
| 4 | 4# | 颗粒物 | 240 | 0.0005 | 0.0003 |
| 5 | 5# | 非甲烷总烃 | 1144 | 0.0177 | 0.0439 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 0.2996 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.3289 |
|  | 氯苯类 | 0.0040 |
|  | 硫化氢 | 0.0040 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.2996 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.3289 |
|  | 氯苯类 | 0.0040 |
|  | 硫化氢 | 0.0040 |

    - 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产物环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
|  |  |  |  |  |  | （ug/m3） |  |
| 1 | A1 | 塑胶车间 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+活性炭 | 《挥发性有机物排放标准》（塑料制造业） | 1500 | 0.1500 |
|  |  |  | 氯苯类 |  | 《大气污染物综合排放标准》 | 400 | 0.0020 |
|  |  |  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》 | 60 | 0.0020 |
|  |  |  | 颗粒物 | 水喷淋 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 | 1000 | 0.1000 |
| 2 | A2 | 木工车间 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 《大气污染物综合排放标准》 | 1000 | 0.1095 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》 | 4000 | 0.0040 |
| 3 | A3 | 喷漆车间 | 非甲烷总烃 | 水帘+水喷淋+过滤棉+光催化+活性炭 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分 家具制造业》 | 2000 | 0.0231 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》 | 1000 | 0.0854 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.2949 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1771 |
|  | 氯苯类 | 0.0020 |
|  | 硫化氢 | 0.0020 |

    - 项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.595 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 0.506 |
| 3 | 氯苯类 | 0.006 |
| 4 | 硫化氢 | 0.006 |

    - 污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（ug/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒5# | 废气处理设施维护 | 非甲烷总烃 | 12469 | 0.193 | 4 | 4 | 停止生产 |

（4）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式（ARESCREEN模式）计算本项目大气环境防护距离，计算结果见下表所示。

    - 大气环境防护距离计算结果

| 产生位置 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 评价标准（mg/m3） | 最大超标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# 厂房 | 塑胶车间 | 非甲烷总烃 | 0.063 | 2.0 | 无超标点 |
|  |  | 氯苯类 | 0.001 | 0.1 | 无超标点 |
|  |  | 硫化氢 | 0.001 | 0.01 | 无超标点 |
|  |  | 颗粒物 | 0.042 | 0.9 | 无超标点 |
| 4# 厂房 | 木工车间 | 非甲烷总烃 | 0.002 | 2.0 | 无超标点 |
|  |  | 颗粒物 | 0.046 | 0.9 | 无超标点 |
|  | 喷漆车间 | 非甲烷总烃 | 0.009 | 2.0 | 无超标点 |
|  |  | 颗粒物 | 0.035 | 0.9 | 无超标点 |

从上表的计算结果可知，本项目无超标点，可确定本项目不需设置大气环境防护距离。

（5）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算：

式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L──卫生防护距离，m；

r──生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D──计算系数，从GB/T3840-91中查取。

依据本项目废气污染物的排放源强，以及对应的环境标准和当地气象资料，按（GB/T3840-91）中规定的卫生防护距离划分原则，本项目大气有毒有害污染物无组织排放卫生防护距离见下表所示。

    - 无组织排放废气源强以及卫生防护距离

| 车间 | 污染物 | Cm （mg/m3） | Q （kg/h） | 计算结果 （m） | 取值 （m） | 卫生防护距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# 厂房 | 注塑 车间 | 颗粒物 | 2.0 | 0.063 | 0.88 | 50 | 100 |
|  |  | 氯苯类 | 0.1 | 0.001 | 0.23 | 50 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.01 | 0.001 | 3.49 | 50 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.9 | 0.042 | 1.41 | 50 |  |
| 4# 厂房 | 木工 车间 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.002 | 0.01 | 50 | 100 |
|  |  | 颗粒物 | 0.9 | 0.046 | 1.57 | 50 |  |
|  | 喷漆 车间 | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.009 | 0.09 | 50 | 100 |
|  |  | 颗粒物 | 0.9 | 0.035 | 1.13 | 50 |  |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840--91）“Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。当按式（31）计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。” “两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。”

根据上表计算结果，项目2#厂房设置100m卫生防护距离；4#厂房设置100m卫生防护距离。根据项目平面布置、周围环境情况以及测绘报告，周边最近敏感点（金家）距离喷漆车间最近距离约202.6m，项目卫生防护距离能够满足防护要求。

本环评建议当地规划部门在本项目卫生防护距离内禁止新建住宅、学校、医院等敏感建筑。本项目卫生防护距离具体由卫生主管部门核定。卫生防护距离包络线图见下图。

因文件大小，隐藏图件

    - 卫生防护距离包络线图

（6）大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查如下表所示。

    - 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50 km( | 边长5~50 km( | 边长=5 km( |
| 评价 因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000 t/a( | 500~2000 t/a( | <500 t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（二氧化硫、二氧化氮、颗粒物） 其他污染物（非甲烷总烃） | 包括二次 PM2.5( 不包括二次 PM2.5( |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准( |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区( | 一类区和二类区( |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( | 拟替代的污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源( |
| 大气环境影响预测与评价* | 预测模型 | AERMOD ( | ADMS( | AUSTAL( | EDMS/ AEDT ( | CALLPUFF( | 网格 模型( | 其他( |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50 km ( | 边长5~50 km ( | 边长= 5 km ( |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、非甲烷总烃） | 包括二次 PM2.5( 不包括二次 PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% ( | C本项目最大占标率＞100% ( |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%( | C本项目最大占标率＞10% ( |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%( | C本项目最大占标率＞30% ( |
|  | 非正常排放1 h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h | C非正常占标率≤100% ( | C非正常占标率＞100% ( |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标( | C叠加不达标( |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% ( | K＞-20% ( |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（颗粒物、非甲烷总烃） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测( |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（/） | 监测点位数（/） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受(不可以接受( |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a | NOx（/）t/a | 颗粒物（0.595）t/a | VOCs（0.512）t/a |
| 注：“(”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项 |

注：*项目大气环评等级为二级，未进行进一步预测模式作预测

    - 声环境影响预测及评价

本次报告根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定模式预测项目对周边环境的影响。

（1）固定声源

当已知某点的A声级时，预测点位置的声压级可按下列公式近似计算：

可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

式中：

—总衰减，dB；

—几何发散引起的衰减，dB；

—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

— 声屏障引起的衰减，dB；

—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

各衰减模式采用以下公式计算

①几何发散

②大气吸收

a—为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。

③地面效应

r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；

④声屏障

N1、N2、N3——相应的菲涅尔数

在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑几何发散引起的衰减和声屏障引起的衰减，其它因素的衰减，如地面效应、大气吸收等均作为预测计算的安全系数而不计。

（2）室内声源

若声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式近似求出：

式中：

TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

然后按公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：

—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

—室内 声源 倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）设备源强

本项目噪声源强噪声级50~75dB（A），其生产设备噪声源强见表3.4-11。

（4）影响分析及评价

本项目设计采取以下噪声防治措施：

①选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转；

②合理布局生产车间；

③加强设备的维护保养及日常管理，防止设备故障形成非正常生产噪声；

④根据噪声源特点，采取相应降噪隔声措施，设备在安装时采取加固减震措施，以防震减噪。

经采取以上隔声降噪及减振措施后，本项目各厂界噪声预测结果见下表所示。

    - 厂界噪声影响预测结果一览表

| 预测点 | 贡献值dB（A） | 本底值dB（A） | 叠加值dB（A） | 标准值dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  |  | 昼间 |  |
| 东厂界 | 54.6 | / | / | 65 | 达标 |
| 南厂界 | 53.3 | / | / | 65 | 达标 |
| 西厂界 | 55.8 | / | / | 65 | 达标 |
| 北厂界 | 56.5 | / | / | 65 | 达标 |
| 敏感点 | 40.2 | 52.1 | 52.4 | 60 | 达标 |

由预测结果可知，企业正常生产时，项目厂界四周昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求；敏感点昼间噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

    - 固废影响预测及评价

（1）项目固废产生及处置情况

本项目固废产生量与处理处置方法见下表所示。

    - 固体废物处置

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 属性判别 | 废物 代码 | 预测产生量 （吨/年） | 处置方式 | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 残次品 | 梳理、烘干 | 一般固废 | - | 236 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 筛选纤维 | 磨粉、筛选 | 一般固废 | - | 50 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 边角料 | 开料 | 一般固废 | - | 27.4 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 废胶桶 | 原料包装 | 危险固废 | HW49其他废物 （900-041-49） | 0.08 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 收集的木工粉尘 | 木工粉尘处理 | 一般固废 | - | 5.315 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 废漆桶 | 原料包装 | 一般固废 | - | 0.31 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 废活性炭 | 喷漆废气处理 | 危险固废 | HW49其他废物 （900-041-49） | 0.48 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 收集的漆膜颗粒 | 底磨、色磨废气处理 | 一般固废 | - | 0.005 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 漆渣 | 喷漆 | 一般固废 | - | 2.40 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 油漆废气处理废水 | 废气处理 | 一般固废 | - | 4 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 废过滤棉 | 废气处理 | 一般固废 | - | 0.8 | 综合利用或处置 | 是 |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | - | 15 | 由环卫部门统一清运 | 是 |
|  | 废催化剂 | 废气处理设施 | 危险固废 | HW50废催化剂 772-007-50 | 0.01 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 隔油油污 | 注塑喷淋废水隔油 | 危险固废 | HW08废矿物油与含矿物油废物 900-210-08 | 0.012 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 注塑废气处理喷淋废水 | 注塑废气喷淋 | 危险固废 | HW49其他废物900-041-49 | 0.738 | 委托有资质单位处置 | 是 |
|  | 压滤污泥 | 油漆废气处理废水压滤 | 一般固废 | - | 3.6 | 综合利用或处置 | 是 |

（2）安全贮存的技术要求

本项目产生的固废分为一般固废和危险废物。对于一般固体废物，首先要资源化利用，并建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。一般工业固废要严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单有关规定，要求设置贮存场所，建设单位不能在厂区内焚烧，产生二次污染，更不能将其随意抛弃，影响自然景观，并且不可通过雨淋、风吹等作用，使固体废物中的有机成分腐败产生有毒有害物质，污染周围大气环境。

对于危险废物，在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建造专用的危险废物暂存场所。将危险废物分类存入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。危废暂存库必须防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离；危险废物暂存库必须设有排水沟，以便废渣中渗出的水纳入污水处理设施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1mm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。危险废物在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理。此外，危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。

对于危险废物管理，应配备专职的管理人员，建立规范的台帐制度，如实记录危废的产生，包括危险废物的产生、贮存、利用和处置等各个环境的情况，如危险废物交接记录台帐，危险废物贮存情况记录台帐、危险废物处理/利用情况记录台帐。对危险废物的转移处理须严格按照国家环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》，在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。

本项目产生的固废种类明确，危险废物在和有资质的危废处置单位签订危废处置协议后，可以得到及时的合理的处置。综上所述，只要建设单位严格进行分类收集，堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。

根据分析，项目固废的利用处置方式符合环保要求。同时，企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染物污染环境防治法》和《江西省污染环境防治条例》中的规定进行储存和管理。

    - 生态环境影响分析

本项目选址位于工业集聚区内，且厂房已建成，只需安装设备后即可投入生产，在正常情况下，本项目对周围生态环境的影响不大。但如果出现污水未经处理排入附近河道的重大事故，会使水域水质降低，给河道的水生生物带来影响，因此，企业应加强管理，杜绝污水事故性排放的发生。

    - 环境风险影响分析

（1）评价依据

①建设项目风险源调查

本项目为PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产项目，涉及到的风险物质为油漆，储存方式为桶装，常温常压下储存，油漆主要危险成分为醚类，各物质理化性质见表3.2-4。

②环境风险潜势初判

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本次报告按原辅材料及危险废物中含有的有害物质来计算临界量比值，本项目厂区内涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q见下表所示。

    - 厂区涉及风险物质比值Q

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 标准临界量（t） | 最大储存总量（t） | 辨识结果（Q） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二乙二醇单丁醚* | 112-34-5 | 50 | 0.0128 | 0.0003 |
| 2 | 乙二醇丁醚* | 111-76-2 | 50 | 0.0322 | 0.0006 |
| 项目Q值Σ | 0.0009 |

注：上述物质未在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中查询得到，考虑到单组分可燃性和低毒性，存储量参考表B.2“其他危险物质临界量推荐值”中“健康危险记性毒性物质（类别2，类别3）”临界量。注：最大存储量按1个月计。

终上所述，Q值为0.0009＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为І。

③评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分见下表。

    - 评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

本项目环境风险潜势为І，环境风险评价等级为：简单分析。

（2）环境敏感目标概况

本项目环境敏感目标概况见表2.6-1。

（3）环境风险识别

①物质危险性识别

本项目涉及原辅材料及危险废物中含有的有害物质危险特性见下表所示。

    - 项目有害物质危险特性情况表

| 序号 | 物质 名称 | 相态 | 比重 | 易燃、易爆性 | 毒性 | 危险 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 燃点 (℃) | 闪点 (℃) | 沸点 (℃) | 爆炸极限% (vol) | 危险 分类 | LD50 (mg/kg) | 慢性 | 毒物 分级 |  |
| 1 | 二乙二醇单丁醚 | 液 | 0.9536 | 228 | 172 | 230.4 | - | 丙 | LD50 6560 | 刺激性 | IV | 易燃 |
| 2 | 乙二醇丁醚 | 液 | 0.9019 | 472 | 73.89 | 171.1 | - | 丙 | - | 刺激性 | IV | 易燃 |

②生产系统危险性识别

根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要包括喷漆车间、油漆仓库、危废暂存间、废气处理设施、废水处理设施、浸泡车间。

油漆仓库中油漆内含有醚类，属于易燃、可燃物质，挥发后增加车间有机物浓度，若收集不合理，管理不善情况下，在遇明火条件下可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响，有毒有害物质泄露危害人体健康；仓库储存的油漆桶受外力影响有破裂或损坏的危险，工人操作不当或不慎，均可导致物料泄漏的风险；“三废”突发性事故排放导致环境污染。

废气废水、废水处理设施管理不善导致泄露， “三废”突发性事故排放导致环境污染。

③危险物质向环境转移的途径

火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；油漆泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。

④风险识别汇总

项目风险识别汇总见下表。

    - 建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要风险物质 | 环境风险类型 | 环境影响 途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆车间 | 油漆泄露、易燃物质挥发可能发生火灾爆炸 | 醚类 | 泄露、火灾 | 大气扩散、地表径流 | 周边大气环境、杭甬运河 |
| 2 | 危废间 | 危险物质泄露 | 危险废物 | 泄露 | 地下水、土壤下渗 | 周边地下水、土壤 |
| 3 | 废水处理设施 | 危险物质泄露 | 危险废物 | 泄露 | 地下水、地表径流、土壤 | 周边地下水、土壤 |
| 4 | 废气处理设施 | 事故排放 | 颗粒物 | 泄露 | 排气管道 | 周边大气环境 |

（4）环境风险分析

①泄漏风险分析

全厂涉及油漆储存于油漆仓库，当油漆等助剂发生泄漏时，泄漏物料进入仓库地面，由于储存量不大，原料储存去设置托盘，不会对地表水环境产生影响。泄漏物料进入托盘会有部分挥发，及时发现，一般10分钟可解除事故状态，但在短时间内可能会对厂区外空气环境造成一定影响。

3#车间设置浸泡水池和循环水质以及相应的导流沟，按要求设置相应围堰、地面防渗，基本不会造成泄露；危废暂存区配套设置防晒、防雨棚，场地硬化、防腐、防渗、围堰，地面设置导流沟；一般固废暂存区，配套设置地面硬化、防腐、防渗；不会通过厂房管道进入地表径流或地面土壤，基本不会对周围水环境、土壤产生影响。

②环保设施故障风险分析

项目废气处理设施故障，废气按原始浓度排放，根据工程分析，本项目事故状态下，仅排放浓度升高，未造成超标排放，但从十三五减少有机废气排放要求，设置废气处理设施，减少废气排放量，减少对周围大气环境的影响。

（5）环境风险防范措施及应急要求

①物料泄露事故防范措施

项目泄漏的少量有害物质可通过物料铲收集至空桶内，液体类物料通过导流沟进入污水处理设施。日常危险固废暂存，要求暂存点设置围堰、做好防腐防渗。

②废气处理系统事故防治措施

项目定期对废气处理设施和通风管道进行检查、检修和维护工作，定期更换布袋。

（6）分析结论

①厂区内涉及危险物质主要为油漆，组分中含有的醚类，涉及风险单元主要包括喷漆车间、油漆仓库、危废暂存间。

②为进一步建立健全企业突发环境事故应急机制，确保突发性环境事故应急处理高效、有序的进行，本评价要求，企业尽快建立相关环保管理制度、废气、废水处理设施运行管理制度、危废及一般固废堆场运行及管理制度。

③建立相应的环境突发事件应急管理制度。

在有效落实风险防范措施前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可行的，本项目环境风险简单分析内容见下表。

    - 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | (江西)省 | （上饶）市 | （广丰）区 | (高新区) | （芦洋产业）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 118° 3'4.64"E | 纬度 | 28°23'38.84"N |
| 主要危险物质及分布 | 原料：油漆，位于油漆仓库； 危险废物（或参照危险废物管理的）：废活性炭，废过滤棉，喷漆废水处理废水，化学品包装桶、漆渣，位于危废暂存间。 |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；油漆等泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。 |
| 风险防范措施要求 | 建立严格的危化品管理制度，设置专门危化品贮存场所；物料泄露事故防范措施：项目泄漏的少量有害物质可通过物料铲收集至空桶内，污泥滤液通过导流沟进入污水处理设施。。日常危险固废暂存，要求暂存点设置围堰、做好防腐防渗。废气处理系统事故防治措施：项目定期对布袋除尘器和通风管道进行检查、检修和维护工作，定期更换布袋。 |
| 填表说明 | 项目从事PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产加工，生产过程中涉及有害物质主要为油漆， Q值＜1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。 |

    - 土壤环境影响分析

（1）环境影响识别

根据现场踏勘及工程分析，建设项目土壤环境影响类型与影响途径见下表所示。

    - 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 | 生态影响型 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |

项目运营期污染物通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等途径对土壤环境产生影响。

（2）等级判定

项目进行特种纤维、PPS高分子材料和木制家具生产，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ 964-2018）》，企业属于污染影响型企业，项目家具行业类别属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，项目类别属于“有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”，判定为I类；项目特种纤维、PPS高分子材料行业类别属于“环境和公共设施服务业”，项目类别属于“一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”，判定为III类。

企业占地面积约50亩，折0.5公顷，根据土壤导则中建设项目占地规模分类，企业占地类型属于小型（≤5hm2）；项目选址位于工业集聚区，根据土壤导则中污染影响型敏感程度分级表，土壤环境敏感程度为：不敏感。

根据土壤导则污染影响型评价工作等级划分表，判定土壤环境影响评价工作等级为二级。评价等级判定依据见下表所示。

    - 土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |
| --- | --- |
|  | I类 | II类 | III类 | Ⅳ类 |
| 制造业 | 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 | 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌 | 有化学处理工艺的 | 其他 | - |
| 环境和公共设施服务业 | 危险废物利用及处置 | 采取填埋和焚烧方式的一半工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置 | 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的） | 其他 |

    - 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草度、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

    - 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

（3）土壤影响预测

正常工况下，由于车间及厂区地面均由水泥硬化，且废水处理区、应急池、危废间等区域均采取了防渗措施，一般情况下不会发生废水泄露污染土壤及地下水的情况。非正常工况下，如涉水构筑物破损，废水可能发生地面漫流，进而由裂缝渗入地下，对土壤造成污染。另外废气也会通过大气沉降来影响土壤环境质量。本环评采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E.1中的方法进行预测。本项目生产涉及 GB 36600-2018 中的土壤指标中“总石油烃”指标，选取油漆废气处理废水中的总石油烃作为预测因子。

采用如下公式计算单位质量土壤中间总石油烃的增量：

△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）

式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

ρb--表层土壤容重，kg/m3；

A--预测评价范围，m2；

D--表层土壤深度，一般取0.2m； n--持续年份，a。

    - 本项目取值参数及依据

| 项目 | 取值 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| Is | 总石油烃 | 4.8g | 假设生产废水有1%漫流至车间地面（实际不允许），由裂缝渗入地下，则废水漫流量为24t/a，废水中石油类为：20mg/L。 |
| Ls | 总石油烃 | 0g | 地面已硬化，不考虑土壤淋溶排出量 |
| Rs | 总石油烃 | 0g | 地面已硬化，不考虑土壤径流排出量 |
| ρb | 1362.7kg/m3 | 检测结果平均值 |
| A | 341040m2 | 项目废气最大落地点浓度最远为48m，故本次报告评价范围为占地范围内及其外侧200m范围内 |
| D | 0.2m | 导则推荐取值 |
| n | 5a | 取 5年 |

将上述参数代入计算公式可得，对评价区域内拟建项目达产运营后事故状态下（事故频率1次/年）1~5年后，土壤中污染物质累积量预测结果见下表所示。

    - 评价区域内土壤中污染物累积量预测结果一览表

| 累积时间 | 评价指标 | 单位增量∆S（g/kg） | 背景值 （mg/kg） | 预测值 （mg/kg） | 第二类用地筛选值（mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年 | 总石油烃 | 1.46E-09 | <0.120 | 0.120 | 4500 | 达标 |
| 2年 | 总石油烃 | 2.91E-09 | <0.120 | 0.120 | 4500 | 达标 |
| 3年 | 总石油烃 | 4.37E-09 | <0.120 | 0.120 | 4500 | 达标 |
| 4年 | 总石油烃 | 5.82E-09 | <0.120 | 0.120 | 4500 | 达标 |
| 5年 | 总石油烃 | 7.28E-09 | <0.120 | 0.120 | 4500 | 达标 |

项目投产运营后， 5 年内间总石油烃在评价区域土壤中的累积量（叠加背景值后）均在《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值范围内。在做好废水处理设施防渗及废气处理设施维护工作，保证处理设施正常运行，项目投产对土壤环境影响较小。

（4）土壤环境影响评价自查表

项目土壤环境影响评价自查如下表所示。

    - 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |
|  | 土地利用类型 | 建设用地☑；农用地□；未利用地□ |
|  | 占地规模 | （0.5）hm2 |
|  | 敏感目标信息 | 无 |
|  | 影响途径 | 大气沉降☑；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他( ) |
|  | 全部污染物 | 非甲烷总烃、颗粒物、COD、氨氮、SS |
|  | 特征因子 | 石油类 |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类□；II类☑；III类□；IV类□ |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较为敏感□；不敏感☑ |
| 评价工作等级 | 一级□；二级☑；三级□ |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a) ☑；b) ☑；c) ☑；d) ☑ |
|  | 理化特征 | 土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度 |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0.-0.2m |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | / | 0-3m |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2,3-3氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、总石油烃 |
| 现状评价 | 评价因子 |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□； 其他( ) |
|  | 现状评价结论 | 检测点位各检测因子均能满足《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）和《执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中风险筛选值要求。 |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油类 |
|  | 预测方法 | 附录E☑；附录F□；其他( ) |
|  | 预测分析内容 | 影响范围(占地范围及厂界外200m的范围内) 影响程度(影响程度较小，可以接受) |
|  | 预测结论 | 达标结论：a) ☑；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□； |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他(防渗、措施正常运行) |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |
|  |  | 1 | 石油烃 | 1次/3年 |
|  | 信息公开指标 | 检测报告 |
| 评价结论 | 在做好废水处理设施防渗及废气处理设施维护工作，保证处理设施正常运行，项目投产对土壤环境影响较小。 |

## 退役期环境影响分析

    - 生产线退役环境影响分析

项目退役后，生产线将完全停止生产，因此将不再产生废水、废气、废渣和设备噪声等环境污染物。退役后的公用设施可能仍会为下一个项目运转，该公用设施产生的“三废”也应处理达标后方可排放。

对尚未用完的原料必须经妥善包装后由原料生产厂家回收或外售，不得随意倾倒，对固废中有回收价值的固废应综合利用，不可排入外环境中。

    - 设备退役环境影响分析

项目退役后遗留的设备不含放射性、易腐蚀或剧毒性物质，但会有原辅料等残馀物遗留在上面，因此，设备应经处理干净后方可进行拆除，处理物应按三废相关要求进行合理处置。对于一些届时落后和应淘汰设备应拆除，设备的主要材料为金属，对废弃设备材料作拆除回收利用。

    - 厂房退役环境影响分析

本项目退役后，遗留的厂房可作其它用途或拆除重建，废弃的建筑废渣可作填埋材料进行综合利用。采取上述处理方法后，本项目退役后对环境基本无影响。同时，要求企业退役期委托有资质单位对厂区土壤进行监测，如出现超标现象，应由建设单位负责土壤修复工作。

# 6 环境保护措施及其可行性分析

## 废水污染防治措施

项目废水处理达标后纳入市政污水管网进入处理达标排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级为三级B，评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

①生活污水

项目生活污水产生量约为1200t/a(4t/d)，污染物产生浓度为CODCr350mg/L，NH3-N 35mg/L，经化粪池预处理后，可达到上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂纳管要求。

②浸泡废水、清洗废水

1、浸泡池中会添加0.5%浓度的柔软剂（主要成分为硅油），用以纤维变软，浸泡水中柔软剂组分主要由原料带走，少量残留于水中，长期使用后，水质会逐渐恶化，CODCr、SS等指标会增加，平均每3个月排放1次，浓度范围约为：CODcr200~400 mg/L（按400 mg/L计），SS1200~1800 mg/L（按1500 mg/L计）；浸泡废水经企业配套循环水池沉淀后，上清液循环使用，沉淀效率能达80%以上，处理后SS发生浓度约300 mg/L。	2、冷却废水循环使用，定期补充自来水，冷却水长期直接接触产品进行冷却后，水质会逐渐恶化，CODCr等指标会增加，平均3个月更换一次，浓度范围约为：CODCr300~500mg/L（按400 mg/L计），SS50~150mg/L（按100 mg/L计）。

3、注塑废气喷淋水循环使用，定期补充自来水，长期使用后，水质会逐渐恶化，CODCr、SS等指标会增加，平均6个月更换1次，单次更换量约为0.369t/次，全年更换量约为0.738t/a，浓度范围约为：CODCr300~500mg/L（按400 mg/L计），SS50~150mg/L（按100 mg/L计）。根据评估专家意见，该股废水中可能含有氯苯类和硫化物，建议按危险固废委托有资质单位处置。

为防止循环废水、冷却水因过度循环导致污染物浓度超标现象发生，建议企业设置一体化污水处理设施，经一体化污水处理设施预处理后，能够满足上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂纳管标准要求。

废水处理工艺主要为：

    - 废水处理工艺流程图

一体化处理设施工艺流程如下：

    - 废水处理工艺流程图

工艺流程说明：浸泡废水、直接冷却废水统一收集到调节池中暂存均质，然后泵入反应絮凝沉淀池中，在絮凝池中添加PAC、PAM等混凝剂、絮凝剂后再进行沉淀,可去除污水中大部分大部分悬浮物和CODCr，上清水再经过过滤器过滤后于清水池中暂存，调节pH值达标后纳入市政污水管网。

（2）依托污水处理设施的环境可行性评价

项目位于江西省上饶市广丰高新区芦洋产业园，属于上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂纳污范围。项目废水经处理后能达到纳管标准，且水质简单，故不会对上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂进水水质及运行造成冲击。另外上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂采用改良水解算话+AO工艺，该工艺技术成熟，运行稳定，尾水能做到稳定排放。故项目依托上饶市广丰经济开发区工业污水处理厂处理后达标排放环境可行。

（3）其他要求与建议

①严格执行清污分流、雨污分流，采用便于区分的沟渠或管道系统，分质转移输送。

②为了减少废水的跑冒滴漏，并对沟渠、管道进行防渗、防腐处理；同时做好收集系统的维护工作，以避免渠道受腐蚀而泄露，防止废水渗入地下水和清下水系统。渠上应盖石板，管道连接处设置开孔向上的三通，便于环保部门的采样和监督。

③一旦区域污水收集管网出现爆裂等风险事故情况，公司须立即停车停产并启用应急预案，避免废水直排区域地表水体的污染事故。

## 地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

本项目对产生的废水进行合理的治理，选用合适有效的工艺，良好的管道、设备和污水储存、处理设施，尽可能从源头上减少污染物产生。严格按照国家相关要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降至最低。

（2）干湿区分离要求

本项目生产车间内实施干、湿区分离，湿区地面建议敷设网格板，湿件作业在湿区进行，湿区废水单独收集。

（3）地面分区防渗措施

本项目地下水污染防治分区可分为重点污染防治区、一般污染防治区及非污染防治区。重点污染防治区包括危险废物暂存区，水池区、污水管沟、喷涂区、液体原料区等；一般污染防治区包括车间、一般仓库等；其余区域为非污染防治区。

①一般规定

一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区的防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗材料组成。

②地面防渗

地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE)膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。

③水池、管沟防渗

混凝土水池、污水沟和井的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。

一般污染防治区水池的防渗层要求；结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8。

重点污染防治区水池的防渗层要求：结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。

一般污染防治区污水沟的防渗层要求：结构厚度不应小于150mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8。

重点污染防治区污水沟的防渗层要求：污水沟的结构厚度不应小于150mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且污水沟的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。

④地下管道

当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤；管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐；管道的外防腐等级应采用特加强级；管道的连接方式应采用焊接；当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

## 废气污染防治措施

（1）废气治理措施

项目废气治理措施情况如下：

①项目注塑废气经引风机引至水喷淋+活性炭装置处理后通过不低于15m高排气筒引至楼顶排放；

②项目磨粉粉尘经引风机引至水水膜除尘装置处理后通过20高排气筒引至楼顶排放；

③项目木工粉尘经引风机引至水布袋除尘装置处理后通过20高排气筒引至楼顶排放；

④项目漆面打磨粉尘经引风机引至水布袋除尘装置处理后通过20m高排气筒引至楼顶排放；

⑤项目油漆废气经收集进入“水帘+水喷淋+过滤棉+光催化氧化+活性炭吸附”系统处理后通过20m高排气筒高空排放。

⑥项目烘干粉尘（主要为短纤维）经布袋收集后通过车间换气排放。

⑦项目破碎粉尘、胶水废气通过车间换气排放。

    - 废水处理工艺流程图

（2）废气治理措施可行性分析

①布袋除尘设施

布袋除尘器具有以下优点：A、带式除尘器对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达到99%；B、含尘气体浓度在相当大的范围内变化对带式除尘器的除尘效率和阻力影响不大；C、布袋除尘器可做成小型的，安装在散尘设备上或散尘设备附近，这种小巧、灵活的带式除尘器特别适用于分散尘源的除尘。

袋式除尘器是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。项目木工、漆面打磨产生的粉尘均为细小干燥比重轻的粉尘，收集后可外卖利用，因此选择袋式除尘器具有可行性。

②水喷淋除尘设施

水喷淋除尘设施具有以下优点：A、工艺简单，造价低，运行费用少，安装方便；B、性能稳定，除尘效率高，脱*效果好；C、使用寿命长，维修方便，操作管理简单，无特别技术要求；D、适应性强，特别适应水溶性含尘气体；E、选用广泛，适用各风量及各行业；F、对含尘气体无要求。

水喷淋塔是使特定容器内含水率增加并改变气流方向、降低气流速度，让其与含尘气体充分混合，使尘的比重增加并粘附，水尘由空气中脱离出来的一种除尘装置。本项目注塑废气含有一定烟尘的有机废气，油漆喷涂过程中漆雾为水性漆雾，采用水喷淋方式，可以有效除去颗粒物。因此注塑废气、油漆喷涂采用水喷淋塔具有可行性。

③水膜除尘设施

水膜除尘设施具有以下优点：A、对于比重大于水的不溶于水的细小颗粒物具有很好的除尘效率；B、结构相对比较简单，操作和维护方便；C、价格便宜。

本项目磨粉粉尘废气经气料分离后进入水池中，通过水池水膜除尘后引至楼顶排放，粉尘主要为PPS塑料，水池中收集的粉尘可作为产品外售。因此磨粉粉尘采用水膜除尘具有可行性。

④油漆废气治理措施可能性分析

根据《关于引发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》要求，部分相关行业参照执行。

1、加快推进化工行业VOCs综合治理：

A、推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。

B、参照石化行业VOCs治理任务要求，全面推荐化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶黏剂、燃料等行业逐步推广LDAR工作。

2、加大工业涂装VOCs治理力度

A、全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装VOCs 排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs 排放控制。

B、木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；全面使用水性胶粘剂，到2020年底前，替代比例达到100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附、燃烧等高效治理设施，实现达标排放。

3、因地制宜推进其他工业行业VOCs 综合治理

木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs 排放治理。

目前对于气态有机物污染物种类繁多，采用的治理方法也有多种，常用的主要有：吸收法、吸附法、催化燃烧法、燃烧法等等。根据江西省挥发性有机废气整治要求，废气处理率要达到75%以上，靠着一级废气处理工艺不能达到排放要求，故提出废气处理工艺相结合的方式，主要针对喷漆废气处理工艺进行对比，见下表所示。

    - 废气处理工艺选择对比表

| 工艺类型 特点 | 吸附浓缩+催化燃烧法 | 等离子+光催化设备净化法 | 光催化设备+活性炭吸附净化法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净化技术原理 | 有机的结合了活性炭吸附法和催化燃烧法的各自优势，达到节能、降耗、环保、经济等目的。 | 利用高压电极发射的等离子及电子，裂解和氧化有机物分子结构，生成无害化的物质。再利用高能UV紫外线的光能裂解和氧化有机物质。 | 利用高能UV紫外线的光能裂解和氧化有机物质分子链，作为废气预处理，降低废气浓度，减轻后续活性炭用量。 |
| 净化效率 | 可稳定保持在 90%以上。 | 正常运行情况下净化效率可达70%左右。 | 正常运行情况下净化效率可达75%以上。 |
| 进出口浓度 | 进口浓度：100mg/m3 出口浓度：10mg/m3 | 进口浓度：100mg/m3 出口浓度：30mg/m3 | 进口浓度：100mg/m3 出口浓度：20mg/m3 |
| 初期投资 | 200万 | 80万 | 60万 |
| 运行费用 （预估） | 65万元/年 | 38万元/年 | 48万元/年 |
| 优势 | 运行方便，设备无二次污染 | 运行方便，设备无二次污染，初期投资较低 | 安全性高，初期投资较低 |
| 劣势 | 初期投资大，后期运行费用高 | 对于废气中含颗粒物，易燃易爆气体存在安全隐患，需定期维护 | 活性炭需进行更换，产生二次污染 |

通过对以上三种工艺的分析，在考虑到催化燃烧初期投资大、等离子设备存在安全隐患等多方原因后，本方案采用光催化设备+活性炭吸附净化法处理。

光催化氧化是在外界可见光的作用下发作催化作用，光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂，以光为能量，将有机物降解为CO2和H2O及其它无毒无害成份。在半导体光催化氧化反应中，经过真空紫外光照射在纳米TiO2催化剂上，纳米TiO2催化剂吸收光能发生电子跃进和空穴跃进，经过进一步产生电子-空穴对，与废臭气体中的水份（H2O）和氧气O2）反应生成氧化性极强的氢氧自由基（OH-）和超氧离子自由基（O2-、O-）。能够把废臭气体中的醛类、苯类、氨类、胺类、硫化物以及其它VOC类有机物及无机物在光催化氧化的作用下反应还原成二氧化碳（CO2）、水（H2O）以及其它无毒无害物质，经过净化之后的废臭气体分子被活化降解，臭味也同时消失，起到了废气除臭的作用，同时对管道内繁殖的细菌病毒都可以有用的去除。由于在光催化氧化反响过程中无任何添加剂，所以不会发生二次污染，运行成本方面仅仅用到电能，无需常常替换配件，对于企业来说是相当的经济适用、节能环保。光催化氧化技术原理图见下图所示：

    - 光催化氧化技术原理图

活性炭吸附原理：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。由于分子之间拥有相互吸引的作用力，当一个分子被活性炭内孔捕捉进入到活性炭孔隙中后，由于分子之间相互吸引的原因，会导致更多的分子不断被吸引，知道添满活性炭内孔隙为止。

对于漆雾净化处理，现国内外应用较为普遍和成熟的方式为水帘吸收处理漆雾、干式过滤棉除漆雾。水帘吸收处理对漆雾有一定的去除效果，含有漆雾的空气经过前面水帘后进行第一次的拦截，随即进入“沸腾搅拌通道”，气流经通道下方的水面时由于抽风机高速作用将水带起进入通道内，气流到达通道的上方后由于流速的降低，被带起的水因为重力的作用会有一部分水落回致通道口下方，这样就会与继续带起的水产生撞击从而形成沸腾状，呈沸腾状的水珠与气流充分混合搅拌后，颗粒物将被彻底清洗到水中，从而达到对漆雾颗粒清洗净化的目的。

对于油漆喷涂废气，水喷淋主要用于去除漆雾和部分水溶性有机物，水喷淋+光催化氧化处理效率在70%以上，活性炭处理效率在70%以上，综合处理效率在90%以上。项目调漆、喷涂、晾干在密闭车间内，采用负压式抽吸排放系统，收集效率在90%以上，能够满足“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案中家具行业VOC污染防治规范要求和达标排放要求。

项目采取措施后，项目废气防治设施能够满足环保设置要求，废气能够达标排放。从技术经济角度而言，废气污染防治措施是可行的。

## 噪声污染防治措施

本项目噪声主要为各类生产设备运行产生的设备噪声。

（1）声源自身控制

①在设备选型和采购时，尽量采用较先进、低噪声的生产设备；平时加强对生产设备的保养和维护。

②车间合理布局，重视总平面布置。对于某些设备运行时，由于振动产生的噪声，可考虑对设备基础进行隔振、减振，以此减少噪声；对于属于空气动力产生噪声的设备，在设计时将在风机吸气口装设消声过滤器。

③对经常接触高噪声源的劳动人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞等。

（2）传播途径控制

①对生产车间进行降噪设计，如生产车间窗户改为双层隔音窗户等。

②日常生产车间关闭门窗生产，设置消声百叶窗进行通风。

（3）日常管理要求

①定期检查设备，加强设备维护，及时添加润滑油，使设备处于良好运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染，做到文明生产。

②为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。

③）运营管理人员集中在车间控制室内。控制室门窗设置隔声装置（如密闭隔音门窗等）、机房内墙设置吸声材料，以减少噪声对操作人员的影响。

④项目试生产期间委托当地有资质检测单位对厂界噪声进行实测，必须确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准后方能正式投产。

## 固废污染防治措施

本项目固废主要为特种纤维烘干收集的粉尘（主要是短纤维）、梳理产生的残次品；PPS高分子材料磨粉、筛选产生的纤维；木制家具制造过程产生的木材边角料、废胶桶、收集木工粉尘、废漆桶、废活性炭、收集漆膜颗粒、漆渣、油漆废气处理废水、废过滤棉、生活垃圾、废催化剂、注塑废气处理喷淋废水隔油油污、注塑废气处理喷淋废水、油漆废气处理废水压滤污泥等。

残次品（含短纤维）、筛选纤维、边角料、木工粉尘、废漆桶、漆膜颗粒、漆渣、废过滤棉、油漆废气处理废水、油漆废气处理废水压滤污泥等一般固废收集后综合处置或送相关单位处置；废胶桶、废活性炭、废催化剂、注塑废气处理喷淋废水隔油油污、注塑废气处理喷淋废水为危险固废，需送有资质的单位处置；废抹布及废手套混入生活垃圾与生活垃圾一起由环卫部门收集清运；现对固废贮存、转移和处置提出如下几条措施：

（1）固废收集

厂区建立固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。

（2）固废暂存

厂区应建有专门的危废暂存库、物品回收库和垃圾房，将危险固废与一般固废分开堆放、生活垃圾与工业固废分开堆放。暂存库按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修订版）的要求进行设置。

对于危险废物，在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单建造专用的危险废物暂存场所。将危险废物分类存入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。暂存库必须防风、防雨、防晒并配备照明设施等，并与厂区内其他生产单元、办公生活区严格区分、单独隔离；危险废物暂存库必须设有排水沟，以便废渣中渗出的水或油纳入污水处理设施；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1mm厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。危险废物在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理。此外，危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。

对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。

（3）固废处置

项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。

①项目一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行。项目危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托相关单位进行处理。

②根据《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号），国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。

③国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到别处处置还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，同时建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

## 土壤污染防治措施

项目污染防治分区可分为重点污染防治区、一般污染防治区及非污染防治区。重点污染防治区包括危险废物暂存区，水池区、污水管沟、喷涂区、液体原料区等；一般污染防治区包括车间、一般仓库等；其余区域为非污染防治区。

①一般规定

一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区的防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗材料组成。

②地面防渗

地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE)膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。

## 风险防治措施

    - 事故风险防范措施

（1）选址、总图布置及建筑安全防范措施

①厂区总平面布置应根据厂内各生产系统及安全、卫生要求，按照功能合理分区，各功能分区之间及功能分区内部要按照安全评价的有关规范保持足够的安全距离。

②厂区内道路应按照交通、消防和分区的要求合理布置，设置环形通道，通道上不能堆放产品。

③厂区内各厂房，库房的耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的要求，按照所使用的无聊不同的火灾危险类别确定要求。

④易燃易爆区应与员工生活区保持一定的安全距离。

（2）工艺技术设计安全防范措施

①加强各生产装置区的生产操作人员的培训教育，熟悉生产操作规程，工艺控制参数以及原料、产品、中间产物的危险特性，防止操作失误。

②严格按照工艺操作规程进行操作，生产过程中不允许擅自改变生产工艺，不得违章作业。对于原料、产品有严格的质量检查制度。

③生产车间的电器设备应防爆，保持良好的通风，设备宜密闭。

（3）应急池的设置

事故发生时，为保证废水(包括消防水以及泄漏的物料等)不会排到环境水体当中，本项目需要建设有相应的事故废水收集暂存系统，及配套泵、管线，收集生产装置发生重大事故进行事故应急处理时产生的废水，再对收集后的废水进行化验分析后根据废水的受污染程度逐渐加入正常污水中稀释处理。

全厂雨水和清下水排放口附近设应急池，应急池体积由以下公示计算

V总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目以单个浸泡水池泄露量计，为14 m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，根据消防用水量设计，按20L/s用水量计，1小时最大需水量72m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，不考虑其他存储设施，本项目为0；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，此处事故池不包括污水站调节池，因此本项目V4=0 m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，废水主要发生在车间内，不考虑降雨量，本项目V5=0 m3；

通过计算本项目应建设合计容积不小于86m3的事故废水收集暂存系统才能确保将事故废水控制在厂区内，不污染周围内河水环境质量。

要求企业在厂区雨水排放口设置切换阀作为紧急切换措施，当发生火灾时把消防用水引入应急池暂存。

（4）电气、电讯安全防范措施

①电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。

②设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准的要求，电气控制设备和导线应尽可能的远离易燃物质。

③建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，加强对电气设备的维护、保养和检修，保持电气设备的正常运行。

④采取防止静电荷积聚的措施，如接地：在易燃易爆区内，凡是可能产生静电的装置、设备、管道等 都要进行有效的静电地接，绝缘管本身应在管道外部或内部绕以金属线并接地。

⑤做好配电室、电气线路和单项电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维修保养；定期进行安全检查。

（5）消防及火灾报警系统

①按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制定动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器等设施。

②消防用水量、消防给水管道、消防的配置、消防水池的配置应符合GB50016- 2006《建筑设计防火规范》的相关要求。

③建筑消防设施应进行检查，并按有关规定，组织竣工验收。

（6）管理对策措施

①加强员工的安全、环保知识和风险事故的安全教育，提高职工的风险意识，较少风险发生的概率。所有从业人员应当掌握本职工作所需的化学品安全知识和技能，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施。厂区内严禁烟火。

②企业应建立环境管理机构，建立健全各项环境管理制度，制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测、纪录运行和监测数据，规范厂区排污口，设置明显的标志。

③加强安全管理的领导，建立健全各项安全、消防管理网络。建立健全各项安全管理制度。

④按照企业可能存在的环境风险事故，编写环境突发事故应急救援预案，并制定相应的培训计划和演练计划。

（7）火灾防控错

项目环境风险主要来自于原料废塑料、产品塑料粒子等在其储存、使用过程中由于自然或人为原因可能造成火灾风险事故。

根据报告书分析，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目不构成重大危险源。必须严格按照《废塑料加工利用企业污染控制规范》、《建筑设计防火规范》（2014）和《仓库防火安全管理规则》的要求建设；塑料仓储区及生产加工区应分开布设，仓储区与生产区的塑料应分组、分类堆放，并留出必要的防止间距；堆场的总储量以及与建筑物之间的防火距离，必须符合建筑设计防火规范的规定；塑料堆场应配置灭火器，灭火器的设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求。制定严格的安全管理制度和规范的安全操作规程。一旦发生事故，应首先和所在厂区业主取得联系，利用本企业及厂区业主的应急物资进行应急处置；事故较严重时，应与当地有关化学事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会（地区应急联动中心）救援中心或人防办组织救援。项目设置了一座容积为86m3的消防废水池（兼事故池）。

    - 应急预案

（1）应急预案主要内容

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）文件，应急预案的主要内容和要求见下表所示。

    - 应急预案主要内容和要求

| 序号 | 主要内容和要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总则：编制目的、编制依据、事件分级、工作原则、应急预案关系说明 |
| 2 | 基本情况 |
| 3 | 环境敏感点 |
| 4 | 环境危险源及其环境风险：环境危险源的确定、环境危险源的环境风险 |
| 5 | 环境风险等级评估 |
| 6 | 应急能力建设：应急处置专业队伍；应急设施（备）和物资 |
| 7 | 组织机构和职责 |
| 8 | 预防与预警：建立健全预案体系、环境危险源监控、监测与预警 |
| 9 | 应急响应：响应流程、分级响应、启动条件、信息报告与处置、应急准备、现场处置措施、次生灾害防范、应急终止 |
| 10 | 后期处置 |
| 11 | 应急保障：应急安全保障、应急交通保障、应急通信保障、其他保障 |
| 12 | 监督管理：预案培训、预案演练、预案修订、预案备案 |
| 13 | 附则：预案的签署和解释、预案的实施； |

风险事故应急组织系统基本框图见下图所示。

    - 风险事故应急组织系统框图

（2）应急预案编制和落实要求

企业目前尚未编制应急预案，本环评建议企业尽快委托相关单位按照《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）等文件要求编制应急预案，并进行应急演习。应急演习的目的是评估应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案应急可能出现的各种环境污染事故的适应性，提高整体应急反应能力。

## 污染防治措施汇总

项目营运期污染防治措施汇总情况见下表所示。

    - 项目营运期污染防治措施汇总表

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 烘干 | 颗粒物 | 布袋收集后通过车间排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集后通过水喷淋+活性炭设施处理后，尾气通过不低于15m高排气筒（1#）高空排放。 | 《挥发性有机物排放标准 第4部分 塑料制造业》（DB36/1101.6-2019） |
|  |  | 氯苯类 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 加强车间通风 |  |
|  | 磨粉 | 颗粒物 | 经集气罩收集后通过水膜除尘设施处理后，尾气通过不低于15m高排气筒（2#）高空排放 |  |
|  | 木工加工 | 颗粒物 | 经集气罩收集通过布袋除尘器处理后，尾气通过不低于15m高排气筒（3#）有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 涂胶 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  |
|  | 漆面打磨 | 颗粒物 | 经集气罩收集通过布袋除尘器处理后，尾气通过不低于15m高排气筒（4#）有组织排放 |  |
|  | 调漆、喷漆、晾干 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 经“水帘+水喷淋+过滤棉+光催化+活性炭吸附”油漆废气净化设施处理后，尾气通过不低于15m高排气筒（5#）有组织排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分 家具制造业》（DB36/1101.6-2019）中标准 |
| 水 污染物 | 浸泡 | 浸泡废水 | 间歇性排放：浸泡废水经循环水池沉淀后，与冷却水一起进入一体化污水处理设施处理达标后纳入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管要求 |
|  | 注塑冷却 | 直接冷却水 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网 |  |
| 固体 废物 | 梳理 | 残次品 | 综合利用或处置 | 资源化、无害化 |
|  | 磨粉、筛选 | 筛选纤维 | 综合利用或处置 |  |
|  | 开料 | 边角料 | 综合利用或处置 |  |
|  | 原料包装 | 废胶桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 木工粉尘处理 | 收集的木工粉尘 | 综合利用或处置 |  |
|  | 原料包装 | 废漆桶 | 综合利用或处置 |  |
|  | 喷漆废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 底磨、色磨废气处理 | 收集的漆膜颗粒 | 综合利用或处置 |  |
|  | 喷漆 | 漆渣 | 综合利用或处置 |  |
|  | 废气处理 | 油漆废气处理废水 | 综合利用或处置 |  |
|  | 废气处理 | 废过滤棉 | 综合利用或处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
|  | 废气处理设施 | 废催化剂 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 注塑喷淋废水隔油 | 隔油油污 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 注塑废气喷淋 | 注塑废气处理喷淋废水 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 油漆废气处理废水压滤 | 压滤污泥 | 综合利用或处置 |  |
| 噪声 | （1）选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； （2）合理布局生产车间； （3）加强设备的维护保养及日常管理，防止设备故障形成非正常生产噪声； 在此基础上，本项目正常生产时噪声对周围环境影响在可接受范围内。 |

# 7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分。与工程经济分析不同，在环境经济损益分析中除了需计算用于环境保护所需的投资费用外，还要核算环境保护投资可能收到的环境经济效益、社会环境效益。通过对建设项目环境的损益分析，综合反映项目投资的社会环境效益和环境经济效益。

## 环保投资分析

    - 环保设施投资

企业主要污染防治设施及环保投资估算汇总见下表所示。

    - 主要污染防治设施及环保投资估算汇总一览表（单位：万元）

| 项目 | 内容 | 一次性 （万元） | 运行费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 烘干废气 | 4套布袋 | 0.1 | 0 |
|  | 注塑废气 | 1套水喷淋+活性炭吸附设施，配套集气罩、风机、风管 | 10 | 1 |
|  | 磨粉废气 | 1套水膜除尘设施，配套风机、风管 | 0.7 | 0.3 |
|  | 木工粉尘 | 4套布袋除尘设施，配套风、风管 | 6 | 1.2 |
|  | 破碎、涂胶 | 加强车间通风 | - | 0.2 |
|  | 漆面打磨 | 2套布袋除尘设施，配套风机、风管 | 1 | 0.2 |
|  | 油漆废气 | 1套“水喷淋+过滤棉+光催化+活性炭吸附”油漆废气净化设施，配套水帘漆房、风机、风管 | 15 | 2 |
| 废水治理 | 生活污水 | 化粪池，污水管道、标排口等 | 2 | 0 |
|  | 生产废水 | 收集管道、一体化污水处理设施、标排口等 | 5 | 0.5 |
| 噪声治理 | 隔声降噪、维护设备等 | 1 | 0.2 |
| 固废处置 | 固废堆场、定点收集、委托处置等 | 2 | 0.5 |
| 合计 | 42.8 | 6.1 |

由上表可知，项目环保设施一次性投资估算费用约42.8万元，项目总投资15000万元，环保投资占总投资的0.285%。

    - 环保运行费用

建设工程的环保运行费用主要包括四部分，即设备折旧费、环保设施运行电费、检修维护费、人工费。

设备折旧费：设备折旧以10年计，则年设备折旧费约4.28万元。

环保设施运行费：环保设施年运行费用约6.1万元。

检修维护费：检修维护费主要是指环保设施的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的5%计算，则全年合计约2.14万元。

人工费：新增环保设施管理人员计1人，年开支4万元。

建设工程的环保运行费用总计16.52万元。

    - 其他环保费用

项目实施过程及后续日常营运过程中环保投资除了环保工程投资、运行费用外，还包括直接为建设项目服务的环境管理与监测费用以及相关科研费用等，该部分费用每年约3.0万元。

## 环境效益分析

环境工程和环保设施的资金投入是建设项目控制污染、保护环境的重要组成部分。虽投入一定的治理资金增加了单位产品的成本，但所产生的环境效益确实不容忽视的。本项目建成运行后主要环保设施的环境效益分析如下：

（1）废气排放

项目建成投产后，采用清洁生产工艺，生产过程中排放的废气中污染物的浓度均低于国家相关标准，对当地环境空气及生态系统影响较小。

（2）废水排放

项目生活污水和生产废水经厂区污水处理设施处理达标后纳管，因此对项目所在地区域水环境影响不大。

（3）固废处置

项目生产过程中产生的危险废物委托有资质单位处理，一般固废综合利用或委托相关单位处置。各项处置措施既可减少废物对外的排放量，又最大限度的减轻了对环境的污染。

（4）噪声控制

项目产生噪声采用隔声、减振等措施后，减轻了对厂区周围环境的影响，周围声环境可以维持现状。

项目通过清洁生产和污染治理，使废水达到排放标准。清污分流以及废水处理后达标排放既防止了对内河的污染，保护了区域地表水水质和水生生态环境，也保护了群众的身体健康和经济效益。通过废气治理大大减轻了本项目废气排放对周围环境空气质量的影响，减缓对区域内人体健康和农业生态的影响，同时资源的回收利用取得了较好的经济效益。危险废物的综合利用和安全处置减轻了对周围水体、环境空气、土壤等环境的影响。

## 经济效益分析

项目总投资15000万元，预计实现年产值4000万元，利税800万元。具有较好的经济效益和社会效益。项目建设有利于当地的经济发展，增加当地就业机会，本项目的工艺技术先进、成熟、可靠，产品市场前景良好，有较好的经济效益和社会效益，抗风险能力较强，在技术上、经济上和市场上都是可行的。

## 环保措施的经济损益

（1）环境污染经济损失

环境污染经济损失指不采取环保措施而造成的损失。

①环境污染的事故损失费用

主要指污染事故造成的对周围空气的影响，以及废水、噪声对周围的影响。这部分费用实际表现为罚款、赔偿费及超标排污费等，是带有风险性的备用费用，很难预测。本次评价严禁企业偷排、漏排，超标排放现象。但从长远考虑事故性排放造成的环境污染损失费用，考虑为：10万元/年。

（2）污染物对人体健康影响的损失：

主要表现在以下几方面：

因环境污染引起的疾病、劳动者在病期间净产值的损失；

由于环境污染引起的疾病和死亡，从社会福利基金支付的费用；

医疗部门用于治疗因污染而患病的人员的开支。

这部分费用通常以污染物对周围环境造成的经济损失的两倍计算，约为20万元/年。

综合上述两项费用，若本生产项目不采取有效的环保措施，会造成一定程度的经济损失，估计可达30万元/年。

## 经济损益分析

（1）环保投资费用与该工程总投资比例(HJ)分析

HJ ＝(ET/JT)×100%

式中：ET—环保投资费用(万元)

JT—该项目总投资费用(万元)，本项目为15000万元。

本工程HJ = (42.8/15000)×100% =0.285%

（2）环保投资费用与年生产总值比例(HZ)分析

HZ =(ET/CE)×100%

式中：CE —年生产总值(万元)，本项目投产后年生产总值为4000万元。

HZ = (42.8/4000)×100% =1.07%

（3）环保年运行费与年生产总值的比例(EI)分析

EI＝(EY/CE)×100%

式中：EY—环保年运行费(万元)。

EI＝(6.1/4000)×100% =0.152%

（4）环保投资费用与污染损失的比例(HS)分析

HS = ET/WS×100%

式中：WS — 不进行环保措施所造成的污染损失费用(万元)。

HS＝37.8/30×100% =143%

环保设施实施后，经济损益与环境损益基本持平。

## 环境经济损益分析小结

通过对项目社会经济效益和环境经济效益分析可以看出，项目产生的污染物通过污染治理、合理布局、绿化等措施基本可以消除。从社会效益方面来看，在目前经济形势下，加大投资，增加就业机会，在一定程度上可缓解当地的就业压力，项目建成后经济效益较好，促进当地的经济发展，具有良好的社会效益；从环境效益方面来看，在企业投入资金实施各项环保措施的基础上，项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响很小，周围环境可以维持现状。

因此从社会、环境经济效益方面看，本项目的建设可以带来一定的效益，在企业投入资金实施各项环保措施的基础上，本项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响很小。本项目建设在环境经济损益分析上是可行的。

# 8 环境管理与监控计划

## 环境管理

    - 日常环境管理制度

（1）保护环境人人有责，公司各级管理人员要自觉学习遵守国家、地方环境保护法律法规及有关规定，正确看待和处理生产与保护环境之间的关系，提倡车间清洁生产、循环利用，从源头上尽量消灭污染物，并认真执行谁污染谁治理的原则。

（2）把环境保护工作纳入日常经营活动之中，实现全过程、全天候、全员的环境保护管理，在布置、检查、总结、评比工作业绩时必须有环保工作内容，普及员工环保知识，提高环保意识，重点做好4.22世界地球日和6.5世界环境日宣传工作。

（3）对生产中产生的废水、废气、废物要进行处理或回收，防止资源浪费和对环境的二次污染。对暂时不能利用而须转移给其它单位利用的三废，必须有公司环境保护主管部门负责人批准，严格执行逐级审批手续，防止污染转移造成污染事故。

（4）开展节水减污活动，采取一水多用，循环使用，提高废水处理后的综合利用率，在生产过程中要加强与环境保护因素有关的监督检查，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生。对检修清洗中出现的污泥等要妥善收集处理，防止二次污染发生。

（5）在生产中因突发性事件造成排污异常，要立即采取应急措施，防止污染扩大，并及时向环境保护主管部门负责人汇报，以便做好协调配合工作；对于具有挥发性及产生异味的物品，要采取措施防止污染环境或扰民事件的发生或投诉。

（6）凡在生产过程中，开停工、检修过程产生噪声和震动的部位，如空调机、引风机等动力设备应采取消音、隔音、防震等措施，使噪声排放达到或满足有关标准。建立完善环境污染事故应急预案或处理措施，并定期对员工进行宣传培训。

（7）加强生产技术和设备维护保养管理，避免跑、冒、滴、漏发生或出现，充分利用好本公司的各种资源和能源，提高各种原料、能源利用率，尽量避免或产生废弃物。凡是通过检修、更换设备能够解决污染问题的，要及时停产检修、更换设备。

（8）危险化学用品要与原料供应方、协作方签订的原料供应服务协议中，要按照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》以及其他有关法律、法规要求，明确危险化学品包装、运输、装卸等过程中的安全措施和环保要求。

（9）公司产生的固体废物必须严格进行分类，固体废物在本公司内的临时贮存场应设置防止渗漏、密闭防止异味气体挥发以及污水、废气回收处理设施。固体废弃物应及时清运处置，工业固体废物和危险废物安全处置率均达到100％。

（10）对生产和设备检修中产生的废气、废水要统一收集处理。

（11）本公司环境保护工作由分管领导主要负责，搞好公司内的环保工作，并直接向总经理负责，环境保护人员要重视防治三废污染，保护环境。要把环境保护工作作为经营管理的重要组成部分，纳入到日常生产管理中去，实行生产环保一齐抓。

（12）环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及本公司生产发展，本公司员工必须严格执行环境保护管理制度，任何违反环境保护管理制度的行为，或造成事故责任者，必根据事故程度和责任追究相关管理人员的经济和行政责任。

（13）防止三废污染的再次发生，所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划有步骤地加以实施，对环保设施、设备等要妥善进行管理，建立定期检查、维修和验收制度，保证环保设备、设施的完好和运转正常。

（14）凡新建、扩建、改造项目中的三废治理和综合利用工作所需资金、设备材料，必须同时列入计划，切实予以保证，在施工过程中不得以任何理由为借口排挤三废治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力资源等。

（15）发生污染事故后必须立即采取应急处理措施，控制污染事态的发展，并立即上报本公司环境保护主管负责人，开展事故调查等工作将按有关事故处理规定分级负责，逐级上报，接受处理。对污染事故迟报或隐瞒不报者

（16）各级管理人员对放松管理、玩忽职守造成的环保事故，挪用治理污染费用、设备和物资者，对监督检查及检举人进行打击报复，有污染防治设施无故停用或任意拆除造成污染者，滥用职权徇私舞弊、玩忽职守的人员一律予以严惩。

（17）凡外来施工的承包单位，在签订工程合同时，签订双方要明确环保要求及规定，施工队伍主管部门要监督检查，发生污染事故，一切后果由责任方承担，本公司管理人员不认真履行监督职责的要给予相应经济或行政处理。

环境管理是企业日常工作的重要组成部分。建立必要的环境管理制度有利于保证企业的正常生产，避免事故性排放的发生，保护生态环境。本项目营运期会对环境产生一定影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求的经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。

    - 组织结构

根据环境保护法，企业应设置环境保护和环境监测机构，企业环保技术人员全面负责本企业环境保护工作的管理和监测任务，改善企业环境状况，减少企业对周围环境的污染，并协调企业与政府环保部门的工作。

建立企业环境保护网，有企业领导和企业环保员组成，定期召开企业环保情况报告会和专题会议，负责贯彻会议决定，共同搞好本企业的环境保护工作。

企业环境保护机构应配备环保专业技术人员，并保持相对稳定。设置一名厂级领导来分管环境保护工作，并指定若干名专职环保技术员，协助领导工作。环保机构只能加强，不能削弱。

    - 环境管理台帐相关要求

建立健全企业环境管理台账和资料：

（1）环境影响评价文件，包括环境影响报告书（表）、环境影响评价批文；

（2）企业环境保护职责和管理制度；

（3）各类污染物处理装置设计、施工资料、竣工验收资料；

（4）企业环保“三同时”验收资料；

（5）企业污染物牌坊总量控制指标和排污申报登记表；

（6）废水和废气污染物处理装置日常运行状况和监测记录、报表，包括现状处理量、处理效率、运行时间、处理前和处理后牌坊情况、日常运行存在问题及解决措施落实情况；

（7）废水排放管网和在线自动检测仪器日常维护保养记录；

（8）分析监测仪器和设备日常维护和计量记录；

（9）工业固废委外处理协议，危险固废安全处理五联单据；

（10）企业主要噪声污染源数量、噪声级和厂界噪声监测数据；

（11）防范环境风险事故措施和环境风险事故应急预案、事故应急演练组织实施方案、记录；

（12）环境风险事故总结材料；

（13）安全防护和消防设施日常维护保养记录；

（14）企业环境管理工作人员专业技术培训登记情况；

（15）适用于本企业的环境保护法律、法规、规章制度及相关政策性文件；

（16）环境影响评价文件中规定的环境监控监测记录；

（17）企业总平面布置图和污水管网线路图，总平面布置图应包括废气污染源和污水排放口位置。

    - 环境保护措施建设、运行及维护费用保障计划

制订环保管理制度和责任制，健全各环保设备的安全操作规程和岗位管理责任制；设置各种设备运行台帐记录，规范操作程序；明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划；同时应制定相应的经济责任制，实行工效挂钩。每月考核，真正使管理工作落到实处，有效地提高各环保设备的运转率和净化效率，同时要按照环保部门的要求，按时上报环保设施运行情况及排污申报表，以接受环保部门的监督。

## 环境监测计划

    - 污染源监测计划

公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展监测。

（1）营运期污染源常规监测计划

营运期污染源常规监测计划见下表所示。

①废水

    - 废水污染源监测计划

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区总排放口 | 流量、pH、CODCr、NH3-N、SS、LAS、色度、石油类 | 次/季度 | 委托 |
| 雨水排放口 | pH、CODCr、NH3-N、SS、LAS、色度、石油类 | 次/季度 | 委托 |
| 地下水监控点 | 石油类 | 次/5年* | 委托 |

注：地下水流方向上，厂区外。参照预测周期进行监测监测。

②废气

    - 有组织废气监测计划

| 监测点位 | 污染物 | 监测项目 | 监测频率 | 监测部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 注塑粉尘 | 非甲烷总烃、氯苯类、硫化氢 | 次/半年 | 委托 |
| 2#排气筒 | 磨粉粉尘 | 颗粒物 | 次/半年 | 委托 |
| 3#排气筒 | 木工粉尘 | 颗粒物 | 次/半年 | 委托 |
| 4#排气筒 | 漆面粉尘 | 颗粒物 | 次/半年 | 委托 |
| 5#排气筒 | 油漆废气 | 非甲烷总烃 | 次/半年 | 委托 |

*注：废气处理设施须监测进、出口参数，并核算处理效率。

    - 无组织排放监控计划

| 监测项目 | 监控点 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物、非甲烷总烃、氯苯类、硫化氢、VOCs | 周界外最高浓度点 | 次/半年 |
| 注：建议企业或相关主管部门对项目周边环境敏感点进行抽样监测，监测项目及频率同上。 |

③噪声

    - 厂界噪声监测计划

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 等效连续A声级 | 次/季度，每次监测1天，昼间 | 委托 |

（2）监测分析方法

监测的采样分析方法全部按照国家环保部制定的操作规范执行。

（3）监测机构

监测工作主要由企业自行承担。若自身监测设备不能满足需要时，大气和水质部分因子的监测可委托有资质单位监测。

另外，环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时组织抢修并向环保部门报告，并立即采样监测。

    - 环境质量监测计划

（1）空气质量监测

监测点位：项目所在地附近。

监测项目：颗粒物、非甲烷总烃、氯苯类、硫化氢、VOCs。

监测频次：每年监测一次。

（2）地下水环境质量监测

监测点位：项目污水处理站附近。

监测项目：COD、SS、NH3-N、色度、石油类。

监测频次：每年监测一次。

（3）土壤环境质量监测

监测点位：项目污水处理站附近及南侧农田处。

监测项目：石油烃

监测频次：每3年监测一次。

## 排污口设置及规范化管理

    - 排污口设置

在本项目建设过程中，需同时对总排污口进行规范建设，根据本工程实际，主要包括以下内容：

（1）废水排放

要求企业按相关规范要求建设标准排放口，同时设一个雨水排放口。

（2）废气排放

项目废气处理排气筒设置采样口和采样平台，设立标志。

（3）固定噪声源

对噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物存储场

危险废物堆放场地必须有防流失、防渗漏等措施。

（5）标志牌设置

环境保护图形标志牌由相关部门统一定点制作，公司可通过环保部门统一订购。企业污染物排污口（源），应设置提示式标志牌，排放有毒有害污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。

在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1—1995、GB15562.2—1995执行。环境保护图形符号见下表所示，环境保护图形标志的形状及颜色见下表所示。

    - 环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 危险废物贮存、处置场 |

    - 环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

    - 排污规范化管理

（1）本项目投产后，公司应如实向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物（或产生公害）的种类、数量、浓度、排放去向等情况。

（2）本项目的废水排放实现清污分流，冷却水设雨水排放口。

（3）废气排气筒设置便于采样，附近设置环境保护标志。

（4）项目固废贮存在室内，固体废物贮存（处置）场所在醒目处设置标志牌。

## 污染物排放清单

为便于当地行政主管部门管理，便于对社会公开项目信息，根据导则要求，制定项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。项目污染物排放清单具体见表所示。

    - 项目污染物排放清单

| 单位基本情况 | 单位名称 | 江西启洋高分子材料有限公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 | 91361122MA36WHXL00 |
|  | 单位住所 | 江西省上饶市广丰高新区芦洋产业园 |
|  | 建设地址 | 江西省上饶市广丰高新区芦洋产业园 |
|  | 法定代表人 | 曾贵东 | 联系人 | 曾贵东 |
|  | 联系电话 | 13182630076 | 所属行业 | 211木质家具制造 292 塑料制品业 422 非金属废料和碎屑加工处理 |
|  | 项目所在地所属环境功能区划 | 非管控区 |
|  | 排放重点污染物及特征污染物种类 | COD、NH3-N、烟粉尘、VOCS |
| 项目建设内容概况 | 工程建设内容概况 | 企业拟投资15000万元，在江西省上饶广丰经开区芦洋产业园A区编号173地块，新购工业用地33333.3m2（50亩），新建厂房、办公用房等生产辅助用房共73256.92m2，新购搅拌机、开松机、梳理机、挤出机、破碎机、推台锯、雕刻机、喷漆台等设备，进行特种纤维、PPS高分子材料、木制家具生产生产。项目实施后，形成年产5000吨特种纤维、10000PPS高分子材料、2000套木制家具的生产能力。 |
|  | 产品 方案 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 备注 |
|  |  | 特种纤维 | 吨/年 | 5000 | / |
|  |  | PPS高分子材料 | 吨/年 | 10000 |  |
|  |  | 木制家具 | 套/年 | 2000 |  |
| 主要原辅材料情况 | 序号 | 原料名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
|  |  | 除尘滤袋边角料 | 吨/年 | 5236 | / |
|  |  | 柔软剂 | 吨/年 | 25 | / |
|  |  | PPS除尘滤袋边角料 | 吨/年 | 10051 | / |
|  |  | 水性底漆 | 吨/年 | 3.789 | / |
|  |  | 水性面漆 | 吨/年 | 3.918 | / |
|  |  | 橡木 | 立方米/年 | 200 | / |
|  |  | 赤杨 | 立方米/年 | 100 | / |
|  |  | 红樱桃 | 立方米/年 | 150 | / |
|  |  | 花梨木 | 立方米/年 | 10 | / |
|  |  | 多层复合实木板 | 张/年 | 5000 | / |
|  |  | 橡胶脂接木 | 张/年 | 2000 | / |
|  |  | 白乳胶 | 吨/年 | 2 |  |
|  |  | 木皮 | 平方/年 | 100 |  |
| 污染物排放要求 | 排污口/排放口设置情况 |
|  | 序号 | 污染源 | 排放去向 | 排放方式 | 排放时间 |
|  | 1 | 注塑粉尘 | 1#排气筒，20m高排气筒 | 连续排放 | 2400h |
|  | 2 | 磨粉粉尘 | 2#排气筒，20m高排气筒 | 连续排放 | 2400h |
|  | 3 | 木工粉尘 | 3#排气筒，20m高排气筒 | 连续排放 | 2400h |
|  | 4 | 漆面粉尘 | 4#排气筒，20m高排气筒 | 连续排放 | 2400h |
|  | 5 | 油漆废气 | 5#排气筒，20m高排气筒 | 连续排放 | 2400h |
|  | 6 | 生产废水、生活污水 | 废水排放口，纳管 | 连续排放 | 2400h |
|  | 污染物排放情况 |
|  | 污染源 | 污染因子 | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 排放标准 |
|  |  |  |  |  | 浓度限值mg/m3 | 标准名称 |
|  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 0.2850 | 9.896 | 20 | 挥发性有机物排放标准（塑料制造业） |
|  |  | 氯苯类 | 0.006 | 0.132 | 50 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 |
|  |  | 硫化氢 | 0.006 | 0.132 | 5 |  |
|  | 磨粉 | 颗粒物 | 0.0500 | 2.083 | 30 |  |
|  | 木工 | 颗粒物 | 0.0493 | 1.026 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》 |
|  | 漆面打磨 | 颗粒物 | 0.0003 | 0.240 | 120 |  |
|  | 喷漆 | 非甲烷总烃 | 0.0439 | 1.144 | 35 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分 家具制造业》 |
|  | 污染物排放特别控制要求 |
|  | 排污口 编号 | 特别控制要求 |
|  | - | - |
| 固废处置利用要求 | 一般工业固态废弃物利用处置要求 |
|  | 序号 | 固体废物名称 | 产生量基数（t/a） | 利用处置方式 |
|  | 1 | 残次品 | 236 | 综合利用或处置 |
|  | 2 | 筛选纤维 | 50 | 综合利用或处置 |
|  | 3 | 边角料 | 27.4 | 综合利用或处置 |
|  | 4 | 收集的木工粉尘 | 5.315 | 综合利用或处置 |
|  | 5 | 废漆桶 | 0.31 | 综合利用或处置 |
|  | 6 | 收集的漆膜颗粒 | 0.005 | 综合利用或处置 |
|  | 7 | 漆渣 | 2.40 | 综合利用或处置 |
|  | 8 | 废过滤棉 | 0.8 | 综合利用或处置 |
|  | 9 | 油漆废气处理废水 | 4 | 综合利用或处置 |
|  | 10 | 生活垃圾 | 15 | 由环卫部门统一清运 |
|  | 11 | 污泥 | 3.6 | 综合利用或处置 |
|  | 危险废物利用处置要求 |
|  | 序号 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量基数（t/a） | 利用处置要求 |
|  |  |  |  |  | 利用处置方式 | 是否符合要求 |
|  | 1 | 废胶桶 | 900-041-49 | 0.08 | 委托有资质单位处置 | 符合 |
|  | 2 | 废活性炭 | 900-041-49 | 0.48 |  |  |
|  | 3 | 废催化剂 | 772-007-50 | 0.01 |  |  |
|  | 4 | 隔油油污 | 900-210-08 | 0.012 |  |  |
|  | 5 | 注塑废气处理喷淋废水 | 900-041-49 | 0.738 |  |  |
| 噪声 排放 控制 要求 | 序号 | 边界处声环境功能区类型 | 工业企业厂界噪声排放标准 |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
|  | 1 | 3 | 65 | 55 |
| 污染治理措施 | 序号 | 污染源名称 | 治理措施 | 主要参数/备注 |
|  |  | 烘干废气 | 4套布袋 | / |
|  |  | 注塑废气 | 1套水喷淋+活性炭吸附设施，配套集气罩、风机、风管 | 设计风量12000m3/h |
|  |  | 磨粉废气 | 1套水膜除尘设施，配套风机、风管 | 设计风量10000m3/h |
|  |  | 木工粉尘 | 4套布袋除尘设施，配套风、风管 | 设计风量20000m3/h |
|  |  | 破碎、涂胶 | 加强车间通风 | / |
|  |  | 漆面打磨 | 2套布袋除尘设施，配套风机、风管 | 设计风量2000m3/h |
|  |  | 油漆废气 | 1套“水帘+水喷淋+过滤棉+光催化+活性炭吸附”油漆废气净化设施，配套风机、风管 | 设计风量16000m3/h |
|  |  | 浸泡废水 | 间歇性排放：浸泡废水经循环水池沉淀后，与冷却水一起进入一体化污水处理设施处理达标后纳入市政污水管网 | 1.12 m3/d |
|  |  | 直接冷却水 |  | 0.12m3/d |
|  |  | 注塑喷淋废水 | 作为危险固废委托处置 | 0.738t/a |
|  |  | 生活污水 | 经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网 | 4m3/d |
|  |  | 噪声 | ⑴设备在采购时，选择高效低噪音设备。 ⑵车间墙体为砖混结构，尽可能减少噪声外扬。 ⑶合理布局，尽可能将高噪声设备布置在厂区中部位置，增加与厂界的距离。 ⑷高噪声设备加装减震基础，电机加装隔声罩。 ⑸建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 ⑹面向厂界窗户设置为隔音玻璃，日常加强生产管理，面向厂界门窗不开启。 | 厂界噪声贡献值满足 GB12348-2008中的3类标准要求。 |
|  |  | 固废 | 见上文“固废处置利用要求” | / |
| 排污单位重点污染物排放总量控制要求 | 排污单位重点水污染物排放总量控制指标 |
|  | 重点污染物名称 | 年许可排放量（吨） | 减排时限 | 减排量（吨） |
|  | 废水 | 1572 | - | - |
|  | CODCr | 0.094 | - | - |
|  | NH3-N | 0.013 | - | - |
|  | 排污单位重点大气污染物排放总量控制指标 |
|  | 重点污染物名称 | 年许可排放量（吨） | 减排时限 | 减排量 |
|  | 烟粉尘 | 0.595 | - | - |
|  | 挥发性有机物（VOCs） | 0.512 | - | - |
| 环境风险防范措施 | 具体防范措施 | 效果 |
|  | 1、厂区合理布局，建筑安全符合要求； 2、工艺技术设计安全防范； 3、设置不小于86m3应急池； 4、电气、电讯安全防范； 5、设置消防及火灾报警系统； 6、加强事故安全管理对策； 7、编制应急预案； 8、做好事故应急检测工作。 | 防范于未然，减少事故发生，当事故发生时能尽快控制，防止蔓延。 |
| 环境监测 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
|  | 废气 监测 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃、氯苯类、硫化氢 | 次/半年 | 委托有资质的检测公司进行检测 |
|  |  | 2#排气筒 | 颗粒物 | 次/半年 |  |
|  |  | 3#排气筒 | 颗粒物 | 次/半年 |  |
|  |  | 4#排气筒 | 颗粒物 | 次/半年 |  |
|  |  | 5#排气筒 | 非甲烷总烃 | 次/半年 |  |
|  |  | 厂界无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃、VOCs 、氯苯类、硫化氢 | 次/半年 |  |
|  | 废水 监测 | 污水处理设施出水口 | 流量、pH、CODCr、NH3-N、SS、LAS、色度、石油类 | 次/季度 |  |
|  |  | 雨水排放口 | pH、CODCr、NH3-N、SS、LAS、色度、石油类 | 次/季度 |  |
|  | 噪声 监测 | 四周厂界 | LAeq | 次/季度 |  |

## “三同时”竣工验收建议方案

建设项目竣工环境保护验收，是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。项目环境保护设施建设完毕后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告文件的环境保护行政主管部门申请项目配套建设的环境保护设施竣工验收，对环境保护设施的运行情况和建设项目对环境的影响进行监测，建议的具体监测项目及监测点位见下表所示。

    - “三同时”验收监测建议方案

| 环境要素及设施 | 监测内容 | 排气筒编号 | 监测频次 | 调查内容 | 处理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 水喷淋+活性炭处理设施 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 1# | 1期，连续监测2天，每天2次 | 注塑废气：1套水喷淋塔+活性炭处理设施，配套风机、风管，排气筒高度＞15m，设置规范采样口和采样平台，配备标志。 | 达标排放 | 《挥发性有机物排放标准 第4部分 塑料制造业》（DB36/1101.6-2019） |
|  |  |  | 氯苯类 |  |  |  |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |
|  | 水膜除尘处理设施 | 磨粉粉尘 （颗粒物） | 2# | 1期，连续监测2天，每天2次 | 磨粉粉尘：1套水膜除尘设施，配套风机、风管，排气筒高度＞15m，设置规范采样口和采样平台，配备标志。 | 达标排放 |  |
|  | 布袋除尘处理设施 | 木工粉尘 （颗粒物） | 3# | 1期，连续监测2天，每天2次 | 木工粉尘：多套布袋除尘设施，收集后集中排放，配套风机、风管，排气筒高度＞15m，设置规范采样口和采样平台，配备标志。 | 达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 布袋除尘处理设施 | 漆面打磨 （颗粒物） | 4# | 1期，连续监测2天，每天2次 | 漆面打磨粉尘：1套布袋除尘设施，配套风机、风管，排气筒高度＞15m，设置规范采样口和采样平台，配备标志。 | 达标排放 |  |
|  | 水帘+水喷淋+过滤棉+光催化+活性炭吸附处理设施 | 喷漆 （非甲烷总烃） | 5# | 1期，连续监测2天，每天2次 | 喷漆废气：1套水帘+水喷淋+过滤棉+光催化+活性炭吸附处理设施，配套风机、风管，排气筒高度＞15m，设置规范采样口和采样平台，配备标志。 | 达标排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分 家具制造业》（DB36/1101.6-2019）中标准 |
|  | 厂界四周 | 颗粒物 | / | 1期，连续监测2天，每天2次 | / | 达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / |  | / | 达标排放 | 《挥发性有机物排放标准 第4部分 塑料制造业》（DB36/1101.6-2019） |
|  |  | 氯苯类 | / |  | / | 达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 硫化氢 | / |  | / | 达标排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值 |
|  |  | VOCs | / |  | / | 达标排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分 家具制造业》（DB36/1101.6-2019）中标准 |
| 废水 | 生活污水处理设施 | 流量、pH、CODCr、NH3-N、SS、LAS、色度、石油类 | / | 1期，连续监测2天，每天2次 | 废水排放口标志 生活污水经生活污水处理设施 一体化污水处理设施 | 达标排放 | 上饶市广丰区工业污水处理厂纳管标准 |
|  | 一体化污水处理设施 |  | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废、生活垃圾 | / | / | 每个生产厂房各设置1个约20m2一般固废贮存场所，共设置3个。 | 一般固废处置* | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
|  | 危险固废 | / | / | 4#厂房设置1个约20m2危险固废贮存场所，并按要求做好防晒、防雨淋、防腐、防渗、围堰、导流沟等要求，设置1个。 | 危险固废处置** | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 噪声 | 厂界四周噪声，Leq dB(A) | / | / | 噪声防治措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008） |

# 9 项目建设环境可行性

## 产业政策符合性分析

《江西省人民政府办公厅转发省发改委省环保局关于加强高能耗高排放项目准入管理实施意见的通知》（江西省人民政府办公厅文件，赣府厅发[2008]58号）中规定高耗能、高排放项目范围：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和行业能耗标准，高能耗、高排放行业项目范围为：钢铁（铁合金）、电石、水泥、造纸（制浆）、农药（原药生产）、电镀、皮革、焦化、有色金属冶炼、化工、印染、陶瓷、化纤（黏胶）、医药原料药。本项目从事PPS高分子材料、特种纤维、木制家具等生产，不属于“赣府厅发[2008]58号”文中规定的高能耗、高排放行业。且国家未对项目所属行业专门制定行业准入条件，因此，本项目不存在行业准入方面的障碍。

本项目主要从事PPS高分子材料、特种纤维、木制家具等生产，对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)，项目PPS高分子材料、特种纤维属于指导目录中“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用：15、“三废”综合利用及治理工程”；木制家具不属于指导目录中鼓励类、限制类、淘汰类；同时根据广丰区发改委备案通知，原则上同意项目备案。因此，本项目建设符合国家产业政策和地方备案要求。

## 选址可行性分析

结合当地经济发展状况、上饶市工业发展规划、用地性质、区域规划环评符合性、环境保护规划、区域环境质量现状和总量控制要求、环境影响预测结果以及项目建设条件等因素对厂址的可行性进行论述。

（1）当地经济发展状况

上饶市国民经济和社会发展规划提出：

①均衡有序，优化空间发展格局：坚定不移落实主体功能区制度，依据区域战略格局和资源环境承载力，构建疏密有致、健康有序的空间总体格局，强化空间用途管制，为全面建成小康社会提供合理有效的空间支撑。以广丰县、上饶区作为重点开发区域。

②构建“一核两轴两板块”的总体空间格局：东部信江板块，包括广丰区、上饶市等区块，推进组团发展、资源共享、设施共建、功能互补，努力建设成为全省一流、富有上饶特色的森林城镇簇群。

③大力发展高附加值：新兴产业发展导向，以广丰区等县为重点，推进新材料向多功能、智能化方向发展及上下游融合。

项目位于广丰工业区芦洋产业园A区，主要从事PPS高分子材料、特种纤维、木制家具等生产，选址位于广丰区重点开发区域，属于东部信江板块，符合新兴产业发展导向要求。因此，项目选址符合上饶市国民经济和社会发展规划的要求。

（2）用地性质

项目选址位于芦洋产业园A区，根据建设项目规划意见（广规字【2017】147号）：“广丰经开区工业173号地块建设项目位于广丰经开区芦洋产业园，用地面积约为33333.3平方米，计50亩，用途为工业用地。”

可知项目用地类型为工业用地，符合用地性质。

（3）相关规划环评及批复

根据《江西广丰工业园区扩区和调整区位规划环境影响报告书》及批复内容，项目选址位于芦洋产业园A区，项目选址位于芦洋产业园A区，属于芦洋产业园下收费站组团，该组团属于综合性工业产业组团，用地性质为工业用地，项目主要进行特种纤维、pps高分子材料及木制家具生产，家具行业属于广丰区新兴工业产业的配套产业，特种纤维和PPS高分子材料属于再生资源利用行业，属于主导产业，符合规划环评中产业准入要求；项目废气主要为喷漆废气和造粒废气，经废气处理设施处理后达标排放，满足规划环评提出的废气防治措施要求。综上，项目符合规划环评的要求。

（4）区域保护规划

根据《上饶市生态红线区划》，项目选址不属于生态红线区一、二级管控区；不属于水源涵养、水源涵养与生物多样保护、信江流域水源涵养与生态保护红线区、信江流域水源涵养与生物多样性保护生态保护红线区。项目选址位于产业园区内，即属于允许建设区。因此，项目选址符合生态红线区划要求。

（5）区域环境质量

由环境质量现状可知，项目所在地区环境空气、地表水、声环境质量现状均能达到相应的功能区划的要求。项目营运过程中产生的生活废水、废气以及噪声、固体废物经妥善治理后，均能达标排放，对外环境影响较小，项目建设不会使区域环境功能发生改变。

（6周围环境敏感程度

项目位于广丰工业区芦洋产业园A区，不占用基本农田，该选址不属于生活饮用水源和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，项目所在区域环境敏感程度一般。

项目无需设置大气防护距离，卫生防护距离（100米）内无敏感点；项目最近敏感点（南侧金家）距离厂界约215m，能够满足卫生防护距离要求。

（7）区域总量控制要求

项目建成投产后，只要落实报告中提出的各项环保设施正常运行，则污染物可实现达标排放，主要污染物的排放总量将小于上饶市环境保护局批准的总量控制指标，不会使区域环境空气、地表水和声等环境功能发生变化。

（8）总图布置合理性

项目选址位于江西省上饶市广丰高新区芦洋产业园A区内，厂区内主要厂房生产区并排分列，布置紧凑，各生产流程分工明细，满足生产要求，生产流程顺畅；办公布置在厂区的适当位置，项目生产区和办公生活区相对分开，最大程度满足了闹静分离的原则，厂区绿化面积较大，有助于美化环境；项目总体功能分区明确，生产分工详细，相互协调。总体来看，项目总平面布置较合理。

## “三线一单”符合性分析

根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环境保护部，环环评[2016]95号）和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）文件要求，需落实 “生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。

（1）生态保护红线

项目选址位于江西省上饶市广丰高新区芦洋产业园A区内，对照上饶市生态红线区划，项目不在生态红线区划管控区，项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地等敏感点存在，满足生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，根据上饶市2018年环境质量公报，上饶市属于达标区；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的3类标准。项目按环评要求设置污染物治理措施后，各类污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小，能保持区域环境质量现状。

（3）资源利用上线

项目原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上限。

（4）环境准入负面清单

根据《上饶县轻工项目负面清单》、《上饶县其他项目负面清单》（现在为上饶市），企业主要进行PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产、加工，选址位于工业集中区，行业不属于负面清单中禁止类行业项目，生产工艺、生产设备不属于负面清单中禁止类生产工艺、生产设备项目。综上所述，项目建设不在上饶市环境准入负面清单内。

因此，项目符合“三线一单”要求。

## 其他符合性分析

    - 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》

（1）重点行业挥发性有机物综合治理方案

根据生态环境部发布的《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】53号）原文内容：

“（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。”

“（二）全面加强无组织排放控制。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。”

“（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。”

（2）符合性分析

①企业根据市场需求和环保需求，拟采用丙烯酸树脂水性涂料配方替代原油漆配方（涉及苯系物），根据油漆配方组分分析，VOCs总含量低于10%，属于低VOCs含量涂料，从源头上减少VOCs发生量。

②企业各项废气发生源，都相应采取了废气收集或处理设施，经处理后以有组织形式进行排放，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，减少废气无组织排放量。

③经过必选，企业采用“水帘+水喷淋+光催化+活性炭”去除喷涂过程中产生的VOCs，符合推进建设适宜高效的治污设施。

综上所述，企业采购的原料，实施的污染防治措施，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》文件要求。

    - 《废塑料综合利用行业规范条件》

根据工信部颁布的《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告 2015年第81号，2015年12月4日颁布）内容：废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。本项目属于塑料再生造粒类企业。

本次评价对照《废塑料综合利用行业规范条件》中再生造粒类企业相关条件进行符合性分析，具体明细见下表所示。

    - 废塑料综合利用行业规范符合性分析

| 序号 | 《废塑料综合利用行业规范条件》文件中相关内容 | 企业实际建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 内容 |  |  |
| 1 | 一、企业的设立和布局 | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 上游生产除尘滤袋的无纺布厂提供的滤袋边角料，禁止以使用过的废布袋作为原料。注塑原料为PPS。不涉及文件中包含的塑料类别 | 符合 |
|  |  | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 根据产业政策及选址可行性分析，企业选址符合国家及地方产业政策，符合相关规划。 | 符合 |
|  |  | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。 | 企业选址位于工业集中区，周边不涉及生态红线一二类管控区。 | 符合 |
| 2 | 二、生产经营规模 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 企业PPS高分子材料年产能为10000t，超过最低要求 | 符合 |
| 3 | 三、资源综合利用及能耗 | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 根据企业估算，单位小时能耗量约为250度/吨废塑料，低于限值要求。 | 符合 |
| 4 | 四、工艺与装备 | 3.塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 企业配备自动化注塑设施，配套废气收集处理设施和水膜除尘设施。 | 符合 |
| 5 | 五、环境保护 | （十六）企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 （十七）企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 企业设置有原料和固废暂存场所。原料为固态，固废综合利用或处置。 | 符合 |

综上所述，企业PPS高分子材料项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》相关要求。

# 10 环境影响评价结论及建议

## 建设项目概况

企业拟投资15000万元，在江西省上饶广丰经开区芦洋产业园A区编号173地块，新购工业用地33333.3m2（50亩），新建厂房、办公用房等生产辅助用房共73256.92m2，新购搅拌机、开松机、梳理机、挤出机、破碎机、推台锯、雕刻机、喷漆台等设备，进行特种纤维、PPS高分子材料、木制家具生产生产。项目实施后，形成年产5000吨特种纤维、10000PPS高分子材料、2000套木制家具的生产能力。

## 环境质量现状评价

（1）地表水水环境质量现状评价

项目所在区域各监测断面各项指标均够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准限值要求。

（2）地下水水环境质量现状评价

项目所在区域各监测点位各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类水质标准限值要求。

（3）大气环境质量评价

项目所在区域各监测点位监测数据中常规污染因子年均浓度，特征污染因子日均浓度值能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

（4）声环境质量评价

项目厂区四周昼、夜间声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值要求。

（5）土壤环境质量评价

项目厂区内、外土壤环境质量能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）相关标准限值要求。

## 工程分析结论

根据工程分析，建设项目营运后主要的污染物产生及排放情况见下表所示。

    - 本项目污染源强汇总表

| 内容类型 | 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 1572 | 0 | 1572 |
|  | CODCr | 0.622 | 0.528 | 0.094 |
|  | NH3-N | 0.036 | 0.023 | 0.013 |
|  | SS | 0.748 | 0.717 | 0.031 |
|  | 石油类* | 0.00087 | / | 0.005 |
| 废气 | 烘干 | 粉尘 | 极少量 | / | 极少量 |
|  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 3.000 | 2.565 | 0.435 |
|  |  | 氯苯类 | 0.040 | 0.034 | 0.006 |
|  |  | 硫化氢 | 0.040 | 0.034 | 0.006 |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 1 | 0.095 | 0.050 |
|  | 磨粉 | 颗粒物 | 5.500 | 5.200 | 0.300 |
|  | 木工 | 粉尘 | 5.474 | 5.315 | 0.159 |
|  | 涂胶 | 非甲烷总烃 | 0.004 | 0.000 | 0.004 |
|  | 漆面打磨 | 粉尘 | 0.007 | 0.005 | 0.002 |
|  | 喷涂 | 非甲烷总烃 | 0.462 | 0.395 | 0.067 |
|  |  | 漆雾 | 1.176 | 1.092 | 0.084 |
|  | 合计 | 非甲烷总烃 | 3.466 | 2.960 | 0.506 |
|  |  | VOCs | 3.506 | 2.994 | 0.512 |
|  |  | 颗粒物 | 13.157 | 11.707 | 0.595 |
| 固废 | 残次品 | 236 | 236 | 0 |
|  | 筛选纤维 | 50 | 50 | 0 |
|  | 边角料 | 27.4 | 27.4 | 0 |
|  | 废胶桶 | 0.08 | 0.08 | 0 |
|  | 收集的木工粉尘 | 5.315 | 5.315 | 0 |
|  | 废漆桶 | 0.31 | 0.31 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0.48 | 0.48 | 0 |
|  | 收集的漆膜颗粒 | 0.005 | 0.005 | 0 |
|  | 漆渣 | 2.40 | 2.40 | 0 |
|  | 油漆废气处理废水 | 4 | 4 | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0.8 | 0.8 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 15 | 0 |
|  | 废催化剂 | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 隔油油污 | 0.012 | 0.012 | 0 |
|  | 注塑废气处理喷淋废水 | 0.738 | 0.738 | 0 |
|  | 压滤污泥 | 3.6 | 3.6 | 0 |

注：*发生浓度小于外环境排放浓度，因此发生量计算值小于外环境排放计算值。

## 环境影响预测与评价

（1）地表水环境影响

项目废水量在上饶市广丰广丰区工业污水处理厂处理能力之内，对污水处理厂污染负荷及正常运行影响不大。项目废水不排入附近水体，不会改变附近水体水质，不会改变项目所在区域的环境功能等级，能满足当地的环境质量要求，对周围水环境无影响。

（2）地下水环境影响

项目所在厂区用地均为工业用地，非地下水环境敏感区，附近无地下水取水口及供水水源。企业废水不进入周边地表、地下水体，且废水水质简单、无重金属、持久性污染物。经过预测评价可知，只要企业在落实好防渗、防漏等切实可行的工程措施后，项目不会恶化项目所在地地下水水质，建设项目对地下水影响是可接受的。

（3）环境空气影响

根据工程分析，项目废气主要为特种纤维烘干粉尘（主要为短纤维）；PPS注塑废气，PPS破碎，磨粉产生的粉尘；家具木工粉尘，胶水废气，漆面打磨粉尘，喷涂废气，经本次环评提出的处理措施处理后，可做到达标排放。

根据预测结果可知，正常工况下本项目排放的各污染物贡献浓度均不大，预测浓度均小于相应标准限值要求，区域内最大浓度点能满足标准要求。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织废气的防护距离，计算结果为无超标点，无需设置大气防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201--91）中推荐的卫生防护距离计算公式计算无组织废气的卫生防护距离，根据计算结果，对于2#厂房设置100m卫生防护距离；4#厂房设置100m卫生防护距离。根据项目平面布置和周围环境情况，根据项目平面布置和周围环境情况，根据测绘，周边最近敏感点（金家）距离喷漆车间的距离大于卫生防护距离要求，能够满足防护要求。有关部门不得在卫生防护距离范围内不得批建居民居住点或其他敏感建筑物。另卫生防护距离由卫生部门监督执行。

（4）声环境影响

项目噪声各类机械设备的运行噪声，其噪声源强在50~75dB之间，采取隔声降噪措施后，经预测，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（5）固废环境影响

项目运营后产生的固废种类明确，一般固废综合利用或处置，危险废物在和有资质的危废单位签订危废处置协议后，可以得到及时的合理的处置，对周边环境不会产生明显的影响。

## 污染防治对策

企业污染防治措施、污染物排放达标或污染治理效果情况的要求建议见下表所示。

    - 项目“三同时”环保措施及其治理效果表

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 烘干 | 颗粒物 | 布袋收集后通过车间排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集后通过水喷淋+活性炭设施处理后，尾气通过不低于15m高排气筒（1#）高空排放。 | 《挥发性有机物排放标准 第4部分 塑料制造业》（DB36/1101.6-2019） |
|  |  | 氯苯类 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 加强车间通风 |  |
|  | 磨粉 | 颗粒物 | 经集气罩收集后通过水膜除尘设施处理后，尾气通过不低于15m高排气筒（2#）高空排放。 |  |
|  | 木工加工 | 颗粒物 | 经集气罩收集通过布袋除尘器处理后，尾气通过不低于15m高排气筒（3#）有组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 涂胶 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  |
|  | 漆面打磨 | 颗粒物 | 经集气罩收集通过布袋除尘器处理后，尾气通过不低于15m高排气筒（4#）有组织排放 |  |
|  | 调漆、喷漆、晾干 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 经“水帘+水喷淋+过滤棉+光催化+活性炭吸附”油漆废气净化设施处理后，尾气通过不低于15m高排气筒（5#）有组织排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分 家具制造业》（DB36/1101.6-2019）中标准 |
| 水 污染物 | 浸泡 | 浸泡废水 | 间歇性排放：浸泡废水经循环水池沉淀后，与冷却水一起进入一体化污水处理设施处理达标后纳入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管要求 |
|  | 注塑冷却 | 直接冷却水 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网 |  |
| 固体 废物 | 梳理、烘干 | 残次品 | 综合利用或处置 | 资源化、无害化 |
|  | 磨粉、筛选 | 筛选纤维 | 综合利用或处置 |  |
|  | 开料 | 边角料 | 综合利用或处置 |  |
|  | 原料包装 | 废胶桶 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 木工粉尘处理 | 收集的木工粉尘 | 综合利用或处置 |  |
|  | 原料包装 | 废漆桶 | 综合利用或处置 |  |
|  | 喷漆废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 底磨、色磨废气处理 | 收集的漆膜颗粒 | 综合利用或处置 |  |
|  | 喷漆 | 漆渣 | 综合利用或处置 |  |
|  | 废气处理 | 油漆废气处理废水 | 综合利用或处置 |  |
|  | 废气处理 | 废过滤棉 | 综合利用或处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
|  | 废气处理设施 | 废催化剂 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 注塑喷淋废水隔油 | 隔油油污 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 注塑废气喷淋 | 注塑废气处理喷淋废水 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 油漆废气处理废水压滤 | 压滤污泥 | 综合利用或处置 |  |
| 噪声 | （1）选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； （2）合理布局生产车间； （3）加强设备的维护保养及日常管理，防止设备故障形成非正常生产噪声； 在此基础上，本项目正常生产时噪声对周围环境影响在可接受范围内。 |

## 控量控制要求

本项目实施后，全厂总量控制值为：CODCr0.094t/a，NH3-N0.013t/a，烟粉尘0.595t/a，VOCs0.512t/a，上饶县环境保护局已批准本项目污染物排放总量。

综上，本项目污染物排放符合当地总量控制要求。

## 公众参与要求

建设单位根据《环境保护公众参与办法》等文件要求，项目在上饶市人民政府（http://www.gfx.gov.cn/xwdt/ztbd/xxgk/zdlygk/hjbh/2233651.html 第一次公示；http://www.gfx.gov.cn/xwdt/ztbd/xxgk/zdlygk/hjbh/2234451.html 第二次公示）对《江西启洋高分子材料有限公司PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产项目》进行了公示，项目公示期间未收到反对意见。

## 建议

（1）建议提前开展劳动安全卫生技术措施和管理对策，操作人员必须经过培训，取得上岗证方可上岗；公司内应有专职废水治理人员和兼职环境监测人员，密切同当地环保部门联系，定期上报“三废”处理情况及排放量。

（2）加强对厂内有机废气收集系统的建设，尽可能消减少无组织废气的排放。同时加强检修，确保厂内废气收集系统稳定正常运行。

（3）严格执行“三同时”制度，加强“三废”末端治理与综合利用，对生产过程中产生的废水、废气和固废按对策要求进行治理，使各污染符合总量控制要求，减少对周围环境的影响，并应有专人负责该厂的环境保护工作，及时将“三废”处理情况上报当地环保行政主管部门。

（4）着力做强高技术产业，深化循环经济，实施水资源节约，推进资源综合利用，全面推进清洁生产，加强交流合作，广泛开展节能减排技术合作。广泛宣传节能减排的重要性、紧迫性以及采取的政策措施，宣传节能减排取得的阶段性成效，大力弘扬“节约光荣，浪费可耻”的社会风尚，提高全厂节约环保意识。

## 环评总结论

江西启洋高分子材料有限公司PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产项目选址位于上饶市广丰区芦洋产业园A区，新建厂房及辅助用房进行PPS高分子材料、特种纤维、木制家具生产、加工。项目建设符合国家相关产业政策，用地符合广丰区总体规划、土地利用规划和环境功能区规划要求。项目采用了先进的工艺技术，体现了一定的清洁生产水平，符合清洁生产要求，实施后可取得良好的社会效益和经济效益。项目废水、废气、噪声和固废能达标排放，符合总量控制要求，符合“三线一单”要求，不会对周边环境造成大的影响，能维持周边环境功能区要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。

说明：上述评价结果是在建设单位提供的有关资料基础上得出的，建设单位对所提供资料真实性负责。一旦项目规模、工艺、用途等发生变化，建设单位应根据有关规定重新委托有资质单位进行环境影响评价并重新申报。