# 建设项目环境影响报告表

# （报批稿）

项目名称：年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱建设项目

建设单位（盖章）：   桐乡市怡同纺织有限公司

# 编制单位：浙江环耀环境建设有限公司

编制日期：二〇二〇年七月

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 | 年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱建设项目 |
| 环境影响评价文件类型 | 环境影响报告表 |
| 建设项目类别 | 六、纺织业/20、纺织品制造 |
| 项目建设地点 | 桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号 |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） | 桐乡市怡同纺织有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330483MA2CWQLQ38 |
| 法定代表人（签章） | 沈祖达 |
| 主要负责人（签字） | 潘阳 |
| 直接负责的主管人员（签字） | 潘阳 |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） | 浙江环耀环境建设有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330000674790571X |
| 三、编制人员情况 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 赵煜 | 2017035330352016332702000003 | BH000805 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |
| 赵煜 | 报告全文 | BH000805 |  |

目  录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

3、环境质量状况	24

4、评价适用标准	33

5、建设项目工程分析	38

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	51

7、环境影响分析	53

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	73

9、结论与建议	75

附件

1、附件1-浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

2、附件2-企业营业执照

3、附件3-不动产权证

4、附件4-用地规划图、规划条件变更通知书

5、附件5-城市排水意向申请表

附图

1、附图1-建设项目地理位置图           2、附图2-桐乡市环境功能区划图

3、附图3-水环境功能区划图

4、附图4-嘉兴市环境空气质量功能区划分图

5、附图5-控制性详细规划图

6、附图6-1-建设项目周围环境图

7、附图6-2-建设项目平面布置图

8、附图7-建设项目周围环境状况图

建设项目环评审批基本信息表

建设项目环境影响评价文件确认书

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 桐乡市怡同纺织有限公司 |
| 法人代表 | 沈祖达 | 联系人 | 潘阳 |
| 通讯地址 | 桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号 |
| 联系电话 | 15958384849 | 传真 | / | 邮政编码 | 314512 |
| 建设地点 | 桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号 |
| 备案机关 | 桐乡市经济和信息化局 | 项目代码 | 2020-330483-17-03-101509 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C178 产业用纺织制成品制造 |
| 总用地面积 (平方米) | 12744.0 | 总建筑面积 (平方米) | 25227 |
| 总投资 (万元) | 7445 | 其中：环保 投资(万元) | 160 | 环保投资占 总投资比例 | 2.15% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2021年1月 |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目由来与概况 桐乡市怡同纺织有限公司年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱建设项目选址于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号。该厂区原为嘉兴市名典鞋业有限公司用地，由于经营不善等各种原因嘉兴市名典鞋业有限公司现将该地块整体转让给桐乡市怡同纺织有限公司。桐乡市怡同纺织有限公司拟利用该地块原有厂房10227平方米，新建15000平方米厂房，并购置梳棉机60台、并条机5台、气流纺机5台、纺织纱线机20台、抓棉机5台、清花多仓机3台、除尘机3台、精开棉机3台、二和一机9台、加湿器2台、压缩机2台等设备，项目建成后形成年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱的生产能力。桐乡市经济和信息化局于2020年1月9日对该项目完成备案，项目代码为2020-330483-17-03-101509。本项目实施后，该厂区内嘉兴市名典鞋业有限公司原审批的生产项目不再实施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第24号）及国务院《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第364号）的有关规定，本建设项目需进行环境影响评价。根据2017年6月29日发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）、2018年4月28日发布的《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部第1号令）及对本项目的工艺分析，本项目环评类别判别如下： 表1-1 环评类别判别表 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 六、纺织业 20 纺织品制造 有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的 其他（编织物及其制品制造除外） 编织物及其制品制造 / 根据企业提供的资料，本项目主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，不涉及洗毛、染整、脱胶工艺，生产过程不产生缫丝废水、精炼废水。如上表所示，本项目属于“六、纺织业”中的“20、纺织品制造”中的“其他（编织物及其制品制造除外）”，根据名录相关规定，环评类别可确定为报告表。 我公司受桐乡市怡同纺织有限公司委托，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，依据国家环保部颁布的《环境影响评价技术导则》及其他有关文件的要求，编制了本环境影响报告表，现报请审查批准。 1.1.2编制依据 1.1.2.1 国家相关的法律法规及文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)，2014.4.24修订，2015.1.1施行； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修改并施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订； (4)《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27修订，2018.1.1施行； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修改并施行； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.4.29修订，2020.9.1施行； (7)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1实施； (8)《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1施行； (9)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2016.12.7通过，2017.9.1施行； (10)《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令第1号，2018.4.28施行； (11)《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011.12.1施行； (12)《国家危险废物名录(2016年版)》，2016.8.1修订后实施； (13)《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2013]37号，2013.9.10； (14)《关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2015]17号，2015.4.2； (15)《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，环办[2014]48号，2014.5.22； (16)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》，环发[2015]4号，2015.1.8； (17)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012.7.3； (18)《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号，2014.12.31； (19)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.3.19修订通过，2015.6.1施行； (20)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016.10.26； (21)《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）； (22)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.6.27。 1.1.2.2地方法律法规 (1)《浙江省大气污染防治条例》(2016年修订)，2016.7.1施行； (2)《浙江省水污染防治条例》2017年11月30日修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议通过，2018年1月1日施行； (3)《浙江省固体废物污染环境防治条例》2017年9月30日修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过； (4)《浙江省建设项目环境保护管理办法》(修正)，浙江省人民政府令364号，2018.3.1施行； (5)《浙江省水土保持条例(2017年修正)》，2017.9.30实施； (6)《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发[2014]86号，2014.7.10发布，2014.7.25实施； (7)《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2012]10号，2012.2.24； (8)《关于印发浙江省土壤污染污染防治工作方案的通知》，浙江省人民政府浙政发[2016]47号，2016.12.29； (9)《浙江省工业污染防治“十三五”规划》，2016.10.17起实施； (10)《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》，浙发改规划[2017]250号，2017.3.22； (11)《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》，浙环发[2014]28号，浙江省环保厅，2014.5.19； (12)《浙江省环境保护厅关于发布<省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2015年本)>及<设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单(2015年本)>的通知》，浙环发[2015]38号，2015.9.23； 1.1.2.3技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）； (2)《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）； (3)《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）； (4)《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）； (5)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； (6)《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）； (7)《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）； (8)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； (9)《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）； (10)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.4修订，2005.5施行； (11)《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告2017年43号； (12)《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）； (13)《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）； (14)《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）。 1.1.2.4相关产业政策及规划 (1)《产业结构调整指导目录》（2019年本），中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1施行； (2)《关于印发<桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录>的通知》（桐政发[2011]63号）； (3)《关于印发<桐乡市工业产业结构调整指导目录>的通知》（桐政发[2007]72号）； (4)《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，2015.6.29； (5)《浙江省环境空气质量功能区划分》； (6)《桐乡市环境功能区划》（2015年9月）； (7)《桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划》。 1.1.2.5项目技术文件 (1)浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书，项目代码为2020-330483-17-03-101509； (2)桐乡市怡同纺织有限公司提供的其他相关技术资料。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 桐乡市怡同纺织有限公司年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱建设项目选址于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，该厂区原为嘉兴市名典鞋业有限公司用地，由于经营不善等各种原因嘉兴市名典鞋业有限公司现将该地块整体转让给桐乡市怡同纺织有限公司。桐乡市怡同纺织有限公司拟利用该地块原有厂房10227平方米，新建15000平方米厂房，并购置梳棉机60台、并条机5台、气流纺机5台、纺织纱线机20台、抓棉机5台、清花多仓机3台、除尘机3台、精开棉机3台、二和一机9台、加湿器2台、压缩机2台等设备，项目建成后形成年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱的生产能力。本项目厂区平面布置图见附图5-2。建设项目工程组成见表1-2，主要产品方案见表1-3。 表1-2 建设项目工程组成表 工程类别 主要内容 主体工程 包括抓棉、开棉、清花、梳棉、纺纱、并线、络筒等生产工序，项目建成后形成年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱的生产能力。 辅助工程 办公室等 环保工程 废水处理 生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入区域污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达标排放 废气处理 开棉、清花、梳棉、纺纱、并线、络筒工序产生的粉尘收集后经布袋除尘设备处理后，最终汇合至一根15m高以上排气筒高空排放 噪声处理 隔声、设备减震等 固废处理 废棉料、废纱线、回收粉尘经收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运 公共工程 给水 当地自来水厂统一供给 排水 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道，生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入区域污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排放钱塘江 供电 由当地供电所统一提供 表1-3 项目产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产量 1 高档纯纺混纺家纺用纱 t/a 8000 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单见表1-4。 表1-4 主要生产设备 序号 设备名称 单位 数量 1 梳棉机 台 60 2 并条机 台 5 3 气流纺机 台 5 4 纺织纱线机 台 20 5 抓棉机 台 5 6 清花多仓机 台 3 7 除尘机 台 3 8 精开棉机 台 3 9 二和一机 台 9 10 加湿器 台 2 11 压缩机 台 2 1.2.3主要原辅材料及能源消耗 企业原辅材料及能源消耗量见表1-5。 表1-5 主要原辅材料及能源年耗量 序号 原辅材料名称 消耗量 1 棉花 7040t/a 2 化纤丝 1001t/a 3 水 2400t/a 4 电 300万kWh/a 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员为80人，实行单班制生产，每班工作时间8小时，年工作300天，企业设置有员工食堂。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.3.1地块原有污染源情况 本项目选址于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，该地块原为嘉兴市名典鞋业有限公司用地，嘉兴市名典鞋业有限公司成立于2006年，主要从事皮鞋的生产与销售。目前嘉兴市名典鞋业有限公司已停产，该厂区处于空置状态，根据2006年12月桐乡市环境保护局对《嘉兴市名典鞋业有限公司建设项目》环评报告进行审批的建设项目环保审批表（编号：06-3808）中的相关内容，嘉兴市名典鞋业有限公司生产设备清单见表1-6。 表1-6 嘉兴市名典鞋业有限公司生产设备清单 序号 设备 数量 单位 1 缝纫机 16 台 2 配皮机 2 台 3 压磨机 2 台 嘉兴市名典鞋业有限公司生产工艺流程见图1-1。 图1-1 嘉兴市名典鞋业有限公司生产工艺流程图 嘉兴市名典鞋业有限公司生产项目的污染情况主要为生活污水、噪声污染和废皮料，由于嘉兴市名典鞋业有限公司现已停产，根据原环评中的相关内容，嘉兴市名典鞋业有限公司原有污染排放情况见下表。 表1-7 嘉兴市名典鞋业有限公司原有污染源及其治理情况汇总表 单位：t/a 污染源 污染物名称 产生量 排放量 治理情况 废水 生活污水 水量 540 540 企业内实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达标后排放。 CODCr 0.173 0.027 NH3-N 0.019 0.003 废气 工艺废气 / / / 无工艺废气产生 固废 一般固废 废皮料 1.2 0 收集后外卖综合利用 生活垃圾 6.0 0 委托当地环卫部门及时清运并无害化处理。 噪声 LAeq 73dB（A）左右 达标排放。 1.3.2企业目前在污染物治理中存在的问题及整改措施 嘉兴市名典鞋业有限公司在污染物治理中均达到相关环保要求，现有项目已停产，设备均已拆除，原有的污染源也不再存在，企业已将原址清理复原。 1.3.3主要环境问题 1、水环境问题 本项目附近水体为大羔羊港和长山河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月）划分，选址区域所属水功能区为长山河桐乡农业、工业用水区，根据《2019年桐乡市环境状况公报》，2019年长山河两个地表水监测断面全年水质均可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准要求。 2、大气环境问题 根据《2019年桐乡市环境状况公报》，2019年桐乡市区空气质量综合指数为4.08，O3百分位（90%）8h平均质量浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域属于非达标区。今后随着“五气共治”、“工业污染物防治专项行动”等工作的推进区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3、声环境问题 根据监测，本项目所在区域环境噪声质量较好，能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的相应标准。 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况： 2.1.1项目地理位置 桐乡市怡同纺织有限公司年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱建设项目选址于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号。 桐乡市位于浙江省北部杭嘉湖平原，地理坐标北纬30°28′~30°47′、东经120°17′~120°39′。东连嘉兴市秀洲区，南邻海宁市，北毗德清县、杭州市余杭区，西北接湖州市南浔区，北界江苏省吴江区。 详见附图1-建设项目地理位置图。 2.1.2选址周围环境概况 图2-1 本项目周围环境概况 本项目选址于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号。本项目厂区周围环境概况如下： 东面：为大羔羊港支流，再往东为桐乡市宏泰鞋业有限公司和锦园路沿街商铺； 南面：为盛园路，再往南为桐乡市广煜针织有限公司和桐乡市南日印刷厂等园区工业厂房； 西面：为桐乡市九恒纸塑有限公司和浙江杭钱门业有限公司厂区，再往西为秀园路； 北面：为濮家浜村零散居民住宅（3户），距本项目厂界最近距离约20m，距本项目最近生产车间距离约70m，再往北为濮园路和濮家浜村居民住宅（距本项目厂界最近距离约70m）； 本项目周围环境概况见图2-1，具体位置及周边环境照片见附图5-1、附图7。 2.1.3地形地貌 桐乡市所处的杭嘉湖平原在区域构造上属华夏系第二隆起带、钱塘江拗陷区、杭嘉湖平原拗陷带。由于沉隆区基底为第四系沉积物掩盖，形成杭嘉湖平原。 境内基底构造由一系列规模巨大的并东向断裂带切割，形成中生代隆起与拗陷带相同，主要为下舍桐乡拗陷带沉积白垩纪地层。桐乡为长江三角洲冲积平原的一部分，境内地势平坦，无一山丘，大致呈东南高、西北低，略向太湖倾斜，平均海拔5.3米。从微地形看，由于开挖运河，疏竣河道，挑土栽桑，对土地施行了强烈的人力切割，形成了许多低洼封闭的圩田和高隆的桑埂地，两者高差可达2米左右，地势可谓“大平小不平”，为杭嘉湖平原中部特有的桑基圩田人工地貌。 2.1.4气候特征 桐乡隶属于嘉兴市范围，嘉兴地处北亚热带南缘，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，是典型的亚热带季风气候。 嘉兴市全年盛行风向以东(E)─东南(SE)风向为主，次多风向为西北(NW)。风向随季节变化明显，全市3～8月盛行东南风，11～12月以西北风为主。全年平均风速2.8m/s。 另外，据浙江省气象档案馆提供的资料，嘉兴市近30年来的气象要素如下： 平均气压(百帕)：1016.4 平均气温(度)：15.9 相对湿度(%)：81 降水量(mm)：1185.2 蒸发量(mm)：1371.5 日照时数(小时)：1954.2 日照率(%)：44 降水日数(天)：137.9 雷暴日数(天)： 29.5 大风日数(天)： 5.6 各级降水日数(天)： 0.1≤r<10.0 100.1 10.0≤r<25.0 25.6 25.0≤r<50.0 9.3 50.0≤r 2.9 年平均风向、风速玫瑰图具体见图2-2和图2-3。 图2-2 年平均风向玫瑰图(每圈=4%) 图2-3 年平均风速玫瑰图(每圈=1m/s) 2.1.5水文特征 桐乡市属长江流域太湖区的运河水系，境内河道纵横密布，河道总长2398.3千米。京杭大运河横贯全境，是该市水利、水运的大动脉，境内河长41.77千米，其它骨干河道有康泾塘、金牛塘、白马塘、长安塘和长山河等。桐乡市水系也是杭嘉湖平原排水走廊，境外山洪主要从西部余杭、德清、湖洲市郊区方向入境，海宁上塘河也有少量水溢入。洪水向北经乌镇市河澜溪塘排泄；向南经长山河排入杭州湾。干旱时引太湖水补充河水不足。 桐乡市河网的主要特点是： 1、河道底坡平缓、流量小、流速低。 2、河水流向、流量多变，受自然因素（如降雨、潮汛和风生流等）和人为因素（如闸门、泵站等）的影响，流向变化不定，一般可分为顺流、滞流和逆流三种，同一河网，不同流向组合成多种流型，水质随河流流向及流量变化而变化。 3、水环境容量小，尤其在较长时间滞流条件下，“污水团”往往在某一范围内回荡，河道自净能力越低，累积污染时间越长，污染范围也越大，故水环境污染控制难度很大。 2.1.6生态环境 桐乡市属华中、华东湖沼平原，常绿夏绿混交林区长江三角洲亚区，本区域平原或为大江冲积或为湖泊所淤积而成，山区只成为丘陵低山。桐乡地处北亚热带南缘的常绿阔叶林植被带，全市天然植被的主要类型有阔叶林和针阔混交林、针叶林、灌木草本植被和水生植被四种，人工植被有作物植被和防护林植被二种。 根据浙江省林业区划，桐乡地区属浙北平原绿化农田防护林区。由于开发和人类活动频繁，原生植被早已被人工植被和次生林所取代。区域内平原网旁常见植被有桑、果、竹园，以及柳、乌桕、泡桐、杨等，还营造了不少以水杉、池杉、落羽杉为主的农田防护林。但防护林发展不平衡，树种单一，未成体系，破网断带现象普遍，防护功能不高。区域内的野生动物主要有田鼠、蝙蝠、水蛇、花蛇等，刺猬、野兔等已很少见，没发现珍稀动物。 2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、交通等） 2.2.1桐乡市概况 桐乡市位于浙江省北部杭嘉湖平原腹地，总面积727平方公里，户籍人口为70.47万人（2019年）。桐乡市东距上海131公里，北离苏州74公里，西邻杭州65公里，居沪、杭、苏金三角之中；境内地势平坦，河网密布，气候四季分明，自然环境优美，一派江南水乡景象，素有“鱼米之乡、丝绸之府、百花地面、文化之邦”之美誉。 2019年全年实现生产总值（GDP）968.17亿元，较上年怎张7.0%。城镇和农村居民人均可支配收入分别达到60880元和38197元，年均增长7.4%和9.5%；城乡居民本外币储蓄存款余额821.70亿元，城乡居民人民币储蓄存款余额818.63亿元。城镇登记失业率为1.83%，养老保险累计参保人数43.00万人，医疗保险累计参保人数36.92万人，城乡居民社会养老保险参保人数达14.15万人。世界互联网大会永久落户，使桐乡成为全球瞩目的焦点。成功承办六届世界互联网大会·乌镇峰会，凝聚了人心、赢得了点赞，获得了习近平总书记“耳目一新，刮目相看”的高度评价。桐乡知名度、美誉度和吸引力大幅提升，已转化为推动新一轮发展的内生动力。 2.2.2石门镇概况 石门镇位于浙江桐乡市中部，东距梧桐镇10公里。总面积63.25平方公里（2017年），其中镇区面积2平方公里。镇地处京杭运河畔，交通便利。石门镇是桐乡市西北部的中心城镇、农副产品的集散中心，辐射面涉及毗邻的各个乡镇及湖州郊区等地，集市贸易十分活跃，先后辟有湖羊、木材、小商品、蔬菜副食品等专业市场。城镇建设以运河航运改造工程为契机，进入加快建设与发展阶段。石门大桥、新南高桥、新东高桥相继建成，一个以中心路为轴心，以中兴路南段综合区，中兴路中段商贸旅游区、中兴路北段经济区开发建设为重点的城建格局已全面展开。一轴（中兴路为主轴）二区（运河南北两岸两个居住小区）三片（城镇东北、东南、西部三大工业仓储集中区）的城镇总体布局初步形成。 桐乡市石门工业区成立于1999年10月。多年来，着眼于高品位、高起点、高标准的建设目标，完善基础设施，强化功能建设，细化产业布局，加快集约发展，工业区的开发建设得到了有序推进。目前已呈现“一区二园”的格局，即镇西新区、石门工贸园区和羔羊特色鞋业区。 2.3桐乡市石门工业区羔羊园区规划及规划环评概况 2.3.1桐乡市石门工业区羔羊园区规划概况 桐乡市石门工业区羔羊园区最初成立于1999年，2013年桐乡市石门镇政府委托桐乡市城乡规划设计院编制了《石门工业区羔羊园区控制性详细规划》，桐乡市人民政府以桐政函[2013]55号出具了该控规的批复。随着工业区新企业的入驻和园区发展环境的变化，以及桐乡市石门镇政府对羔羊园区发展规划的调整等，2015年桐乡市石门镇政府桐乡市城乡规划设计院编制了《石门工业区羔羊园区控制性详细规划（修改）》，桐乡市人民政府以桐政函[2015]46号出具了该控规的批复。 园区在发展过程中出现了部分用地性质与城镇总体规划不一致，用地布局与路网框架难以适应园区进一步发展等现象问题。为此，结合目前城镇工业发展需求以及开发建设意向，桐乡市石门镇人民政府委托桐乡市城乡规划设计院编制了《桐乡市桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划》(2019.2)以指导桐乡市石门工业区羔羊园区的开发建设和管理。桐乡市人民政府以桐政函[2019]17号同意《桐乡市桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划》(2019.2)的实施，规划概况如下： （1）地理位置及规划范围 桐乡市石门工业区羔羊园区位于桐乡市石门镇南部，规划范围东至羔羊路、蔡家桥港，南至洲甸公路，西至创园路，北至先马公路、大羔羊港，用地总面积约为134.53公顷。 （2）规划规模 用地规模：规划范围总面积134.53公顷，其中城市建设用地126.90公顷。规划居住人口1.16万人。 （3）规划期限 近期：2019～2025年；远期：2026～2035年。 （4）功能定位 本区块功能定位：中国女鞋新市镇中鞋业产业示范区。 规划区规划的主导产业为制鞋业，并适当引进配套所需的塑料制品业、金属制品业、纺织面料产业、包装印刷等相关产业。 （5）规划结构 规划以功能为基础，以道路为骨架，结合自然地貌条件，形成了“一轴、三点、四区”的用地功能格局。 “一轴”：沿银杉大道形成的南北向产业发展轴。 “三点”：为规划内的三个功能节点，分别位于羔羊路与长园路交叉口，兴业路与银杉大道交叉口和银杉大道与洲甸公路交叉口，为羔羊园区提供服务配套。 “四区”：为规划区内一个工业片区、一个商贸片区、两个商住片区。 （6）用地规划 居住用地：规划区内居住用地总面积31.11公顷（其面积包括商住用地），占规划区城市建设用地的24.52%，其中规划二类居住用地0.77公顷，商住用地30.34公顷。 公共管理与公共服务设施用地：规划区内公共管理与公共服务设施用地总面积0.27公顷，占规划区城市建设用地的0.21%，医院用地0.27公顷。 商业服务设施用地：规划区内商业服务设施用地总面积7.32公顷，占规划区城市建设用地的5.77%。其中规划商业用地2.50公顷，商务用地0.11公顷，商业商务用地4.45公顷，公共设施营业网点用地0.26公顷。 工业用地：规划区内工业用地面积为56.65公顷，占规划区城市建设用地的44.64%，主要为一类工业用地。 道路与交通设施用地：规划区内道路与交通设施用地总面积20.95公顷，占规划区城市建设用地面积的16.51%,其中城市道路用地20.61公顷，社会停车场用地0.34公顷。 公用设施用地：规划区内公用设施用地总面积0.76公顷，占规划区城市建设用地面积的0.60%。其中规划供电用地0.51公顷，通信用地0.25公顷。 绿地与广场用地：规划绿地与广场用地主要为公园绿地和防护绿地，用地面积为9.84公顷，占规划区城市建设用地面积的7.75%。其中公园绿地7.89公顷，公园兼广场用地1.95公顷 （7）规划符合性分析 本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，属于桐乡市石门工业区羔羊园区内，属于“一轴、三点、四区”的用地功能格局“四区”中的工业片区，用地性质为工业用地，项目主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，属于二类工业项目，因此符合《桐乡市石门工业区控制性详细规划》的要求。 2.3.2桐乡市石门工业区羔羊园区规划环评概况 （1）桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划环评审查情况 为充分考虑和预防规划实施可能对环境造成的各种影响， 尽可能减轻在园区建设及运营过程中对环境产生的负面效应，切实协调经济增长、社会进步与环境保护的关系，桐乡市石门镇人民政府委托浙江天川环保科技有限公司编制了《桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划环境影响报告书》，并于 2019年 10月 20日取得了嘉兴市生态环境局桐乡分局出具的《关于<桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划环保意见>的函》（嘉环桐建函[2019]第0065号）。 （2）桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划环评总结论 根据《桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划环境影响报告书》，桐乡市石门工业区羔羊园区在规划目标、功能定位、规模及资源利用等方面上与上层规划、政策等总体协调；在规划层面上水资源和能源供应能够得到保障，通过区域削减可以满足环境质量底线和污染物排放总量要求；从资源环境保护角，规划的实施是可行的，也有利于促进区域经济、社会的协调、可持续发展。 （3）环境准入条件清单 根据《桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划环境影响报告书》，本环评摘录与本项目行业相关的环境准入条件清单，见下表。

表2-1 桐乡市石门工业区羔羊园区环境准入条件清单（节选本项目相关行业） 类别 国民经济分类 大类 中类 小类 行业清单 工艺清单 产品清单 制定依据 禁止准入产业 C制造业 17纺织业 171 1713 棉印染精加工 有染整工段的 / 桐乡市环境功能区规划 172 1723 毛染整精加工 / 173 1733 麻染整精加工 / 174 1743 丝印染精加工 / 175 1752 化纤织物染整精加工 / 176 1762 针织或钩针编织物印染精加工 / 限制准入产业 C制造业 17纺织业 171 1712 棉织造加工 喷水织机项目 / 桐乡市企业投资项目负面清单甲类 1713 棉印染精加工 洗毛、水洗、缩绒、磨毛、烫金、涂层、复合、湿法印花等项目或生产线（符合园区发展要求的烫金、涂层、复合等新建项目和高档织物面料的织染及后整理加工新技术除外），植绒加工 / 172 1722 毛织造加工 喷水织机项目 / 1723 毛染整精加工 洗毛、水洗、缩绒、磨毛、烫金、涂层、复合、湿法印花等项目或生产线（符合园区发展要求的烫金、涂层、复合等新建项目和高档织物面料的织染及后整理加工新技术除外），植绒加工 / 173 1732 麻织造加工 喷水织机项目 / 1733 麻染整精加工 洗毛、水洗、缩绒、磨毛、烫金、涂层、复合、湿法印花等项目或生产线（符合园区发展要求的烫金、涂层、复合等新建项目和高档织物面料的织染及后整理加工新技术除外），植绒加工 / 174 1741 缫丝加工 缫丝绢纺前道项目 / 1742 绢纺和丝织加工 喷水织机项目，机制丝棉 / 1743 丝印染精加工 洗毛、水洗、缩绒、磨毛、烫金、涂层、复合、湿法印花等项目或生产线（符合园区发展要求的烫金、涂层、复合等新建项目和高档织物面料的织染及后整理加工新技术除外），植绒加工 / 175 1751 化纤织造加工 喷水织机项目 / 1752 化纤织物染整精加工 洗毛、水洗、缩绒、磨毛、烫金、涂层、复合、湿法印花等项目或生产线（符合园区发展要求的烫金、涂层、复合等新建项目和高档织物面料的织染及后整理加工新技术除外），植绒加工 / 176 1762 针织或钩针编织物印染精加工 洗毛、水洗、缩绒、磨毛、烫金、涂层、复合、湿法印花等项目或生产线（符合园区发展要求的烫金、涂层、复合等新建项目和高档织物面料的织染及后整理加工新技术除外），植绒加工 / 178 1781 非织布织造 单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线 /

（4）规划环评符合性 本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，不属于该环境准入条件清单中的禁止准入产业和限制准入产业；项目废水、废气和噪声均能达标排放，固废加强管理按要求做到零排放；废气污染物和废水污染物排放总量较少。因此，本项目的建设符合桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划及其规划环评的要求。 2.4项目所在地环境功能区划 本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，根据《桐乡市环境功能区划》（2015.09），本项目位于桐乡市粮食及优势农作物安全保障区（0483-Ⅲ-0-1），属于农产品安全保障区。 1、区域特征 包括桐乡市大部分耕地和基本农田保护区及农村生产生活区；面积约 456.20 km2，占全市国土面积的62.72％。 2、功能定位 主导环境功能：粮食等农产品供给。 3、主导环境功能目标 保护基本农田和耕地，保护、改良土壤。以绿色、有机农产品生产基地为环境保护目标，重点保障有毒有害环境污染不对农产品基地产生影响，确保农产品质量安全和产量。 4、环境质量目标 区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。一般农田土壤质量达到《土壤环境质量标准》和（GB15618-1995）二级标准。重点粮食蔬菜基地达到《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ 332-2006）一级标准。 5、管控措施 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。 对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。 6、负面清单 本项目所在地环境功能区划负面清单如下： 表2-2 本项目所在地环境功能区划负面清单 二类工业项目 27、煤炭洗选、配煤；29型煤、水煤浆生产；46、黑色金属压延加工； 50、有色金属压延加工； I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）； J、非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素） K机械、电子（除属于一类工业项目外的）； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）； 86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）； M医药（不含“90、、化学药品制造；生物、生化制品制造”）中的化学药品制造）； N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）； 119、化学纤维制造（单纯纺丝）； 120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）； 121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）； 122、鞋业制造（使用有机溶剂的）；140、煤气生产和供应（煤气生产）； 155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等。 三类工业项目 30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢； 45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 49、有色金属合金制造（全部）； 51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）； 58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品； 69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素； 84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）； 86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）； 87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造； 96、生物质纤维素乙醇生产； 112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）； 119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。 7、环境功能区划符合性分析 本项目与该环境功能区划中的管控措施及负面清单对照分析见表2-3，由表可知，本项目的建设符合该环境功能区划中的相关要求。 表2-3 本项目与该环境功能区划中的管控措施及负面清单对照分析 序号 管控措施及负面清单 本项目内容 符合性分析 1 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。 本项目属于二类工业项目，不涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放。 符合 2 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。 本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，为新建项目，且属于桐乡市石门工业区羔羊园区内。 符合 3 对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，属于桐乡市石门工业区羔羊园区内，主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，属于二类工业项目。 符合 4 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 本项目位于工业园区内，与周边居住商业区之间设置绿化防护带。 符合 5 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。 本项目不涉及畜禽养殖。 符合 6 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 本项目不会占用水域，不会对堤岸进行改造，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 符合 7 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 本项目不新增用地，不涉及耕地占用。 符合 8 加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。 本项目主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，属于二类工业项目，不涉及农业污染，不涉及水产养殖。 9 负面清单（详见负面清单表中内容） 本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，属于桐乡市石门工业区羔羊园区内，主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，属于工业功能区内的二类工业新建项目，符合该环境功能区划中“禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目”的情形。 符合 本项目主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，属于二类工业项目，项目选址位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，属于桐乡市石门工业区羔羊园区内，不属于桐乡市粮食及优势农作物安全保障区“负面清单”范畴，且符合所在环境功能区划各项管控措施要求。因此，本项目的实施符合所属环境功能区规划要求。 2.5区域污水处理工程概况 2.5.1桐乡市城市污水处理有限责任公司 桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理工程建于1999年，现有处理规模为5万吨/日，目前实际处理量为4.7万吨/日。主要负责桐乡市城区的污水处理。污水处理系统采用A2/O工艺，设计进水水质CODCr为500mg/l，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的B标准，尾水最终排入钱塘江。 2014年桐乡市城市污水处理有限责任公司实施提标改造工程，并委托浙江环科环境咨询有限公司编制了《桐乡市城市污水处理厂提标改造项目环境影响报告书》，改造前后污水处理规模不变，仍为5万吨/日，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提标至一级A标准。该提标改造工程已完成，正式运行。桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理工艺流程见下图。 图2-4 桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理工艺流程图 本报告收集了浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台发布的桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口监督性监测数据，具体数据见表2-4。 表2-4 桐乡市城市污水处理有限责任公司水质监测情况 检测项目 样品日期 pH BOD5 CODCr 氨氮 总氮 悬浮物 TP 出水口 2019.10.13 7.52 <2 21 0.571 8.48 7 0.04 2020.2.24 7.31 <0.5 26 0.16 10.6 5 0.056 2020.4.13 7.15 <0.5 18 0.84 7.62 8 0.015 最高容许排放浓度 6～9 10 50 5 15 10 0.5 出厂水质评价结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 注：单位除pH（无量纲）外，其余均为mg/L。 从监测结果可知桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口水质能达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。 2.5.2桐乡市污水处理尾水排江工程 （1）工程概况 根据浙江省发展和改革委员会“浙发改设计[2008]156号”文件批复，桐乡市污水处理收集系统及尾水外排工程，采用污水区域性分散收集，集中处理，借到海宁专管外排钱塘江。项目由区域污水管网、城镇二级管网、尾水外排管网和排江口工程四部分组成。项目服务范围为桐乡市行政辖区，重点为中心城区和各镇区。其中区域污水管网总长69.40公里，沿线设污水泵站9座；城镇污水二级管网总长155.40公里，设污水泵站7座；尾水输送管线总长69.51公里，设污水泵站7座及运行管理中心、应急抢修站各1座；排江工程管线长2.2公里，其中入江管为0.61公里，设高位井1座。桐乡市污水处理尾水排放工程尾水排放管、排江系统远期按30万m³/d建设，近期排江水量为22万m³/d。 （2）环评及批复情况 2007年12月，浙江省环境保护科学设计研究院编制了《桐乡市污水处理尾水外排工程环境影响报告书（报批稿）》，2008年1月，原浙江省环保局以浙环建[2008]6号文对环评报告书进行了批复；后期由于经济的发展及桐乡市高铁火车站的建设等原因，工程进行了部分调整，因此桐乡市汇合水质净化有限公司委托浙江环科环境咨询有限公司编制了《桐乡市污水处理尾水外排工程调整环境影响报告书（报批稿）》，浙江省环境保护厅以浙环建[2013]70号文对环评报告书进行了批复。 （3）运行情况 外排工程自投入试运行以来，取得了较好的环境效益和社会效益。2015年至2016年，全市累计排放尾水14100万吨，按平均削减量COD56mg/L、氨氮1.33mg/L计算，累计较少排入内河污染物COD7896吨，氨氮188吨。充分发挥了尾水外排工程在节能减排、改善内河水质方面的作用，为确保桐乡及下游嘉兴、海宁流域的饮用水水源安全，改善环太湖流域水环境起到了良好的促进作用。

# 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1地表水环境质量现状 根据《2019年桐乡市环境状况公报》，2019年全市地表水环境质量总体保持稳定，总体水质为III-IV类水质，全面消除V类水质，除芝村断面外，其余监测断面均符合水域环境功能标准，主要污染因子为化学需氧量。其中III 类水质断面11个，占比为91.7%，IV类水质断面1个，占比8.3%。与2018年相比，IV类断面减少3个，III类断面增加3个。 2019年全市12个常规监测断面高锰酸盐、氨氮、总磷和化学需氧量平均浓度分别为4.49mg/L、0.622mg/L、0.168mg/L和16.8mg/L，相比去年同期，高锰酸盐平均浓度改善9.1%，氨氮平均浓度改善2.7%，总磷平均浓度改善6.7%，化学需氧量平均浓度恶化5.9%。具体监测断面评价结果见下表3-1。 表3-1 2019年地表水监测断面评价结果表 所属河流 断面名称 功能类别 水质类别 超标项目（类别） 京杭运河桐乡段 大麻渡口 Ⅳ类 Ⅲ类 - 崇福市河 Ⅳ类 Ⅲ类 - 西双桥 Ⅲ类 Ⅲ类 - 单桥 Ⅲ类 Ⅲ类 - 长山河 长山河入口 Ⅲ类 Ⅲ类 - 屠甸市河 Ⅲ类 Ⅲ类 - 康泾塘 梧桐北 Ⅲ类 Ⅲ类 - 梧桐南 Ⅲ类 Ⅲ类 - 澜溪塘 乌镇北 Ⅲ类 Ⅲ类 - 横塘港 晚村 Ⅲ类 Ⅲ类 - 泰山桥港 上市 Ⅲ类 Ⅲ类 - 大红桥港 芝村 Ⅲ类 Ⅳ类 化学需氧量 根据上述监测结果，本项目所在地附近的长山河水系两个地表水监测断面全年水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 3.1.2地下水环境质量现状 根据《桐乡市怡同纺织有限公司厂区新建车间岩土工程勘察报告》（工程编号：2019-TX45），本项目场地地下水可分为上层滞水和孔隙承压水两种。潜水主要赋存于浅部土层中，水量贫乏，接受大气降水补给，径流迟缓，主要以蒸发方式排泄，受大气降水及地表水影响显著。测得其稳定水位为地面下0.90m～1.40m（对应黄海高程为1.83～1.95m），地下水年变化幅度约为1.00m。工程勘探点位见图3-1，勘探点主要数据见表3-2。 图3-1 岩土工程取土孔勘探点位 表3-2 岩土工程取土孔勘探点主要数据 序号 编号 类型 高程（m） 孔深（m） 地下水位（m） 深度 高程 1 Z1 取土孔 2.87 35.00 1.00 1.87 2 Z2 取土孔 3.03 35.00 1.20 1.83 3 Z5 取土孔 3.35 35.00 1.40 1.95 4 Z7 取土孔 2.96 35.00 1.10 1.86 5 Z8 取土孔 2.74 35.00 0.90 1.84 6 Z10 取土孔 3.08 35.00 1.20 1.88 7 Z11 取土孔 2.90 35.00 1.00 1.90 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级。区域地下水尚未划分功能区，参照地表水使用功能进行评价，本项目地下水质量标准执行GB/T14848-2017《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 为了解项目选址区域地下水环境质量现状，本环评引用了《桐乡市羔羊石油有限公司羔羊加油站环境影响报告表》中浙江首信检测有限公司对桐乡市羔羊石油有限公司羔羊加油站附近区域的地下水监测数据。具体监测内容如下： 监测点位：1#张家兜居名点、2#羔羊加油站、3#杨泥司居民点； 监测项目：K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、细菌、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅； 监测时间及频次：2018年10月17日，采样一次。 监测点位及监测点位与本项目厂界距离见图3-2。 图3-2 地下水监测点位图 地下水现状水质监测情况见表3-3，地下水阴阳离子监测数据换算情况见表3-4。 表3-3 地下水现状水质监测情况 参数 单位 1#点位 水质类别 2#点位 水质类别 3#点位 水质类别 pH值 无量纲 7.56 Ⅲ类 7.54 Ⅲ类 7.60 Ⅲ类 亚硝酸盐（以N计） mg/L ＜0.005 Ⅰ类 ＜0.005 Ⅰ类 ＜0.005 Ⅰ类 硝酸盐（以N计） mg/L 0.105 Ⅰ类 2.61 Ⅳ类 0.313 Ⅰ类 F- mg/L 0.244 Ⅰ类 0.237 Ⅰ类 0.164 Ⅰ类 氨氮 mg/L 0.216 Ⅲ类 0.250 Ⅲ类 0.180 Ⅲ类 挥发酚 mg/L 0.0018 Ⅱ类 0.0016 Ⅱ类 0.0014 Ⅱ类 氰化物 mg/L ＜0.002 Ⅱ类 ＜0.002 Ⅱ类 ＜0.002 Ⅱ类 砷 μg/L 1.6 Ⅲ类 ＜0.4 Ⅰ类 2.0 Ⅲ类 汞 μg/L 0.36 Ⅲ类 0.20 Ⅲ类 0.13 Ⅲ类 硫化物 mg/L ＜0.02 Ⅲ类 ＜0.02 Ⅲ类 ＜0.02 Ⅲ类 六价铬 mg/L ＜0.004 Ⅰ类 ＜0.004 Ⅰ类 ＜0.004 Ⅰ类 总硬度（以CaCO3计） mg/L 351 Ⅲ类 373 Ⅲ类 408 Ⅲ类 铅 μg/L 7.7 Ⅲ类 8.7 Ⅲ类 7.2 Ⅲ类 镉 μg/L 0.50 Ⅱ类 0.48 Ⅱ类 0.41 Ⅱ类 铜 mg/L ＜0.05 Ⅱ类 ＜0.05 Ⅱ类 ＜0.05 Ⅱ类 锌 mg/L ＜0.02 Ⅰ类 ＜0.02 Ⅰ类 ＜0.02 Ⅰ类 铁 mg/L 0.598 Ⅳ类 0.248 Ⅲ类 1.68 Ⅳ类 锰 mg/L 0.600 Ⅳ类 0.103 Ⅳ类 0.674 Ⅳ类 溶解性总固体 mg/L 822 Ⅲ类 946 Ⅲ类 914 Ⅲ类 耗氧量 mg/L 1.9 Ⅱ类 1.5 Ⅱ类 2.2 Ⅲ类 阴离子表面活性剂 mg/L 0.058 Ⅰ类 0.056 Ⅰ类 0.060 Ⅰ类 细菌总数 CFU/ml 90 Ⅰ类 80 Ⅰ类 80 Ⅰ类 总大肠菌群 MPN/ 100ml 阴性 未检出 Ⅰ类 阴性 未检出 Ⅰ类 阴性 未检出 Ⅰ类 表3-4 地下水阳离子和阴离子换算 参数 单位 1#点位 2#点位 3#点位 阳离子 K+ mmol/L 0.120 0.157 0.165 Ca2+ mmol/L 4.41 4.22 4.04 Na+ mmol/L 3.66 3.22 3.74 Mg2+ mmol/L 2.49 2.65 2.46 阴离子合计 mmol/L 16.83 16.12 16.61 阴离子 CO32- mmol/L 11.0 9.50 11.8 HCO3- mmol/L 0.00 0.00 0.00 Cl- mmol/L 1.58 2.01 2.22 SO42- mmol/L 2.02 2.24 1.33 阴离子合计 mmol/L 16.62 15.99 16.68 阴阳离子平衡性相对误差 % 0.63 0.40 -0.23 由上表3-2监测结果标明，项目所在区域地下水中各监测点地下水各项指标中，除铁、锰达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类标准外，其余监测指标均满足GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准要求。 由表3-4阴阳离子换算可知，对K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等基本离子，将检测的mg/L换算成mmol/L，再乘以离子化合价得到离子当量数，再通过阴阳离子的相对误差来判断离子平衡，离子平衡检查公示为E=（∑mc-∑ma）/（∑mc+∑ma）×100%，式中E为相对误差，mc和ma分别为阳离子和阴离子的当量总数。由表3-5可知，相对误差小于±5%，该区域地下水水化学类型为CO3-- SO42--Ca2+型。 3.1.3空气环境质量现状 根据嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2019年）》，2019年桐乡市区空气质量综合指数为4.08，首要污染物为细微颗粒物（PM2.5）。大气中主要污染物年平均浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）0.035毫克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）0.062毫克/立方米；臭氧（O3）0.101毫克/立方米；一氧化碳（CO）0.7毫克/立方米。 本报告收集了2019年1月1日至2019年12月31日桐乡市环境质量指数日报相关统计数据，项目所在区域环境质量达标情况详见表3-5。 表3-5 桐乡市2019年区域环境质量标准情况统计一览表 污染物 年平均指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 百分位（98%）数日平均质量浓度 16 150 10.7 NO2 年平均质量浓度 32 40 80 达标 百分位（98%）日平均质量浓度 74 80 92.5 PM10 年平均质量浓度 62 70 88.6 达标 百分位（95%）日平均质量浓度 131 150 87.3 PM2.5 年平均质量浓度 35 35 100 达标 百分位（95%）日平均质量浓度 75 75 100 CO 百分位（95%）日平均质量浓度 1mg/m3 4mg/m3 25 达标 O3 百分位（90%）8h平均质量浓度 162 160 101.2 不达标 统计结果分析如下： ①二氧化硫（SO2）：桐乡市2019年SO2年均浓度、百分位（98%）数日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ②二氧化氮（NO2）：桐乡市2019年NO2年均浓度、百分位（98%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ③可吸入颗粒物（PM10）：桐乡市2019年PM10年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ④可吸入颗粒物（PM2.5）：桐乡市2019年PM2.5年均浓度、百分位（95%） 日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑤一氧化碳（CO）：桐乡市2019年CO百分位（95%）日平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑥臭氧（O3）：桐乡市2019年O3百分位（90%）8h平均质量浓度占标率为101.2%，超标倍数为0.1。百分位（90%）8h平均质量浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，不能满足环境空气功能区的要求。 综上可知， 2019年桐乡市空气质量不达标因子为O3，项目所在地区属于非达标区。桐乡市目前已编制完成《桐乡市大气环境质量限期达标规划实施方案》，同时随着《嘉兴市环境状况公报》大气污染物防治行动和措施、《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《桐乡市环境保护“十三五”规划》的实施，桐乡市空气质量将稳步改善。 3.1.4声环境质量现状 本项目实行单班制生产，每天生产时间8小时，夜间不生产。为了解项目所在地附近声环境质量现状，因此本环评于2020年6月26日对项目拟建地厂界及项目北侧20m处濮家浜村居民住宅和北侧70m处濮家浜村居民住宅昼间声环境进行了监测，共布设了6个测点，监测结果见下表。 表3-6 选址区域现状噪声监测评价结果 单位：dB（A） 测点 昼间 Leq 标准值 超标值 1#(东厂界) 56 65 0 2#(南厂界) 57 65 0 3#(西厂界) 59 65 0 4#(北厂界) 56 60 0 5#（厂界北侧20m处濮家浜村） 56 60 0 6#（厂界北侧70m处濮家浜村） 54 60 0 从上述噪声监测结果可见，企业拟建地厂界及周围环境敏感点昼间噪声都能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的相应标准。 3.1.5生态环境 根据实地踏勘，本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，该地区处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息产生较大的影响。 3.2主要环境保护目标 3.2.1环境空气主要保护目标 环境空气的保护目标为评价范围内的环境空气质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3.2.2水环境主要保护目标 水环境保护目标主要为大羔羊港和长山河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月），确定保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3.3.3声环境主要保护目标 声环境保护目标为本项目周围的声环境质量，本项目东侧、南侧、西侧厂界区域保护级别为GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，北侧厂界及敏感点区域保护级别为GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 项目主要环境保护目标详见表3-7和图3-3。 表3-7 环境主要保护目标汇总表 环境 环境保护目标 坐标* 相对厂址方位 相对厂界距离/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 X Y 空气 濮家浜 E 120.407214 N 30.583791 N 20 居住区 人群 《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准 濮家浜 E 120.407238 N30.584248 N 70 居住区 人群 谈木村 E 120.409561 N 30.596616 N 1245 居住区 人群 羔羊中心小学 E 120.414662 N 30.602932 NE 2200 教育 师生 羔羊乡 E 120.415175 N 30.589337 NE 780 居住区 人群 羔羊初级中学 E 120.416894 N 30.591532 NE 1210 教育 师生 胡家浜 E 120.419342 N 30.594209 NE 1400 居住区 人群 二大埭村 E 120.422049 N 30.597783 NE 1965 居住区 人群 燕墩村 E 120.429601 N 30.585487 NE 2020 居住区 人群 苏木浜 E 120.422638 N 30.581080 E 1450 居住区 人群 钟家门 E 120.429360 N 30.581925 E 1990 居住区 人群 杨泥司 E 120.410752 N 30.577975 SE 585 居住区 人群 汤家湾 E 120.422103 N 30.574243 SE 1475 居住区 人群 椿树下 E 120.416498 N 30.569021 SE 1525 居住区 人群 新联村 E 120.423670 N 30.567096 SE 2170 居住区 人群 厚塘村 E 120.415838 N 30.564170 SE 1920 居住区 人群 秀才村 E 120.405876 N 30.579931 S 290 居住区 人群 陈家浜 E 120.408882 N 30.561644 S 2150 居住区 人群 做絮浜 E 120.403380 N 30.568645 S 1335 居住区 人群 环桥头 E 120.395710 N 30.578422 SW 695 居住区 人群 青石村 E 120.385349 N 30.574850 SW 1880 居住区 人群 田地村 E 120.399579 N 30.583325 W 215 居住区 人群 范家桥村 E 120.389240 N 30.582177 W 1470 居住区 人群 洲泉实验学校 E 120.381625 N 30.582332 W 2260 教育 师生 旱水浜 E 120.384191 N 30.584376 W 1975 居住区 人群 酱园村 E 120.394231 N 30.592722 NW 1545 居住区 人群 羊会头村 E 120.387840 N 30.596135 NW 2165 居住区 人群 地表水 大羔羊港支流 / / E 8 地表水 水质 《地表水质量标准》中的Ⅲ类标准 大羔羊港 / / N 420 地表水 水质 长山河 / / S 2025 地表水 水质 声环境 濮家浜 E 120.407214 N 30.583791 N 20 居住区 人群 《声环境质量标准》中的2类标准 濮家浜 E 120.407238 N30.584248 N 70 居住区 人群 注：*本项目采用经纬度 图3-3 主要环境保护目标图

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 4.1.1地表水环境 本项目地处杭嘉湖平原，河道纵横，附近主要河流是大羔羊港和长山河，根据《浙江省水功能区划水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月），本项目附近地表水属于Ⅲ类功能区，地表水污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见下表。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：除pH外，其余均为mg/L 项目 pH(无量纲) DO CODCr BOD5 CODMn NH3-N TN TP Ⅲ类 6-9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤6 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.2 4.1.2环境空气 根据嘉兴市环境空气质量功能区划，项目所在区域属环境空气二类功能区，环境空气污染物基本项目及颗粒物限值执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准，标准限值见下表。 表4-2 环境空气质量标准 污染物项目 环境标准 标准限值（mg/Nm3） 1小时平均 日平均 年平均 SO2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准 0.5 0.15 0.06 NO2 0.2 0.08 0.04 PM10 / 0.15 0.07 PM2.5 / 0.075 0.035 CO 10 4 / 臭氧 0.2 0.16* / TSP / 0.3 0.2 备注：*臭氧（O3）0.16 mg/m3为日最大8小时平均浓度限值。 4.1.3声环境 本项目位于工业园区内，东侧、南侧、西侧厂界区域声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类区标准，北侧厂界及周围环境敏感点处声环境质量执行2类区标准，具体见下表。 表4-3 GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB（A） 功能区类别 适用区域 昼间 夜间 2类 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂 60 50 3类 以工业生产、仓储物流为主要功能 65 55 4.1.4地下水环境 区域地下水尚未划分功能区，根据地下水水质标准分类原则，本项目所在区域地下水质量参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体见表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L，pH值除外 项目 标准值 项目 标准值 常规指标 pH 6.5-8.5 总硬度（以CaCO3计） ≤450 溶解性总固体 ≤1000 硫酸盐 ≤250 氯化物（以Cl-计） ≤250 铁 ≤0.3 挥发性酚类（以苯酚计） ≤0.002 锰 ≤0.1 阴离子表面活性剂 ≤0.3 铜 ≤1.00 耗氧量（CODMn法，以O2计） ≤3.0 锌 ≤1.0 氨氮 ≤0.5 铝 ≤0.20 硫化物 ≤0.02 钠 ≤200 微生物指标 总大肠菌群（MPNb/100mL或CFUc/100mL） ≤3.0 菌落总数（CFU/mL） ≤100 毒理学指标 硝酸盐 ≤20 亚硝酸盐（以N计） ≤1.00 氰化物 ≤0.05 铬（六价） ≤0.05 氟化物（以F-计） ≤1.0 汞 ≤0.001 铅 ≤0.01 镉 ≤0.005 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2污染物排放标准 4.2.1废水 本项目运营期无生产废水产生，废水主要为员工生活污水，厕所污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，纳入区域污水管网，入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的相关要求，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排放，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，具体见下表。 表4-5 污水排放标准 指标 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 《污水综合排放标准》三级标准 pH（无量纲） 6~9 6~9 SS（mg/L） 10 400 CODCr（mg/L） 50 500 NH3-N（mg/L） 5（8）** 35* BOD5（mg/L） 10 300 总磷（mg/L） 0.5 8* 石油类（mg/L） 1 20 注：*氨氮、总磷入网值执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（浙江省人民政府2013年3月19日发布，2013年4月19日实施）。 **括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.2废气 本项目运营期废气主要为生产工序产生的粉尘以及食堂油烟废气。粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体见表4-6。 表4-6 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物项目 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 无组织排放监控 浓度限值 排气筒高度 二级 颗粒物 120mg/m³ 15m 3.5kg/h 周界外浓度最高点 1.0mg/m³ 企业劳动定员80人，基准灶头数为3个，食堂油烟废气排放标准参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的“中型”规模标准（基准灶头数≥ 3，＜6，油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³，净化设施最低去除效率75%），具体见下表： 表4-7 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 规模 小型 中型 大型 基准灶头数（个） ≥ 1，＜3 ≥3，＜ 6 ≥6 对应灶头总功率（108J/h） 1.67,＜ 5.00 ≥5.00,＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m²） ≥1.1,＜ 3.3 ≥3.3,＜6.6 ≥6.6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 4.2.3噪声 本项目施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的相关标准，具体指标见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位dB（A） 昼间 夜间 70 55 注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）； 2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10 dB（A）作为评价依据。 本项目位于工业园区内，营运期内北侧厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，其余三侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准，具体见下表。 表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 2类区标准 60 50 3类区标准 65 55 4.2.4固体废弃物 一般固体废弃物的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修正本）》中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 4.3总量控制指标 4.3.1总量控制原则 “十三五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至六项，即CODCr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）。 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020年）规划纲要》、国务院国发[2016]74号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法〉的通知》 、浙江省人民政府浙政发[2017]19号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号《浙江省大气污染防治“十三五”规划》等规定要求，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3- N、颗粒物。 依据浙环发[2012]10号文件要求：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减；另外，根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，企业实施后新增颗粒物排放量应按照建设项目所需污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。 本项目位于嘉兴市范围内，只排放生活污水，因此其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减，新增颗粒物的排放量需按“1:2”进行区域削减。 4.3.2总量控制实施方案 1、CODCr、NH3-N总量控制指标 本项目实施后无工艺废水产生，产生的只有职工生活污水。本项目投产后，废水排放量为2160t/a。企业区域内污水管网已经接通，项目废水可直接实现纳管排放，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中的一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放，则本项目废水中CODCr和氨氮污染物排放量为：0.108t/a和0.011t/a。建议将上述达标排放量作为总量控制指标。 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发【2012】10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 2、颗粒物总量控制指标 本项目在生产过程中产生的粉尘经收集处理设施处理后，排放量约为0.133t/a。故本项目实施后，企业颗粒物的总量控制值建议为0.133t/a。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，本项目颗粒物区域平衡削减量为0.266t/a，在桐乡市范围内调剂解决。 表4-10 本项目总量控制建议指标汇总表 单位：t/a 污染物名称 本项目总量 控制指标 区域削减量 削减替代来源 建议控制 总量指标 CODCr 0.108 / / 0.108 NH3-N 0.011 / / 0.011 粉尘 0.133 0.266 / 0.133 |

# 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目新建15000平方米工业厂房，施工期对周围环境存在一定的影响；经分析，在建设施工和装修期间，主要污染因子有：废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等。 施工期主要工艺过程及产污环节如下图所示： 图5-1 施工期主要工艺流程图 说明：附属工程包括道路、围墙、窨井、下水道、排污口等。 5.1.1废水 施工阶段对周围水环境产生影响的因素主要来自于施工人员的生活污水、混凝土保养水、地面冲洗水及设备清洗水，其中以生活污水中的污染物数量最高。根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，本项目建筑开发项目所需的工日可按1个工日/建筑面积(m2)计，本项目总扩建建筑面积为15000m2，则本工程需15000个工日，施工人员所需的生活用水量以120L/d·人计，则本项目施工期生活用水量共计约为1800m3，生活污水的排放量按用水量的90%计，则生活污水产生量为1620m3。该污水CODCr按320mg/L、NH3-N按35mg/L计，CODCr的产生量为0.518t， NH3-N的产生量为0.057t。 施工阶段产生的混凝土保养水、地面冲洗水、设备清洗水主要含SS，本项目施工时将在场地四周将敷设排水沟（渠），并修建临时沉淀池，对泥浆废水进行沉淀澄清处理后回用或纳入区域污水管网，不会对附近水体水质产生较大影响。 施工期污水纳入污水管网需执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定，最终输送至桐乡市城市污水处理有限责任公司，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放，则本项目施工期CODCr和氨氮的外排环境量分别为0.081t/a和0.008t/a。 5.1.2废气 施工期对环境空气的影响主要是建筑施工的扬尘、工地运输的道路扬尘、装修期的油漆废气。 ①扬尘 场地平整、土方运输、施工材料装卸和运输，混凝土水泥砂浆的配制等施工过程都会产生大量的毛尘，施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，主要污染因子为TSP。粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，其排放量较难定量估算。据调查，施工作业场地近地面毛尘浓度可达1.5～30mg/Nm³。 ②油漆废气 油漆废气主要来自于厂房的装修，油漆废气的排放属无组织排放。由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量、油漆品牌、稀释剂消耗量、稀释剂种类也不相同，因此该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本环评仅作一般估算。 根据市场调查，每100m²的公建装修时需耗油漆6组左右(包括地板漆、墙面漆、家具漆等)，每组油漆约5kg。油漆中约含40%的有机溶剂，在装修过程中全部挥发形成油漆废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有少量的汽油、丁醇、丙酮等，该废气中二甲苯和甲苯的含量约为30%。 该项目总扩建建筑面积15000m2，其中地上建筑面积为15000m²，全部为工业厂房及办公用房，油漆消耗量参照共建装修时所需的油漆，则本项目地上建筑共需消耗油漆4.50t，向围大气环境挥发油漆废气1.800t，其中二甲苯和甲苯约0.540t。而如果采用环保型的水性装饰漆，则挥发物（VOC）及苯系物的含量将低得多。同时，油漆稀释剂使用量及使用类型根据油漆种类的不同而区别较大，若全部使用苯系稀释剂，则苯系废气排放量较大。不过由于油漆废气的释放较缓慢，不会一次性排放，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显影响。 5.1.3噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中的交通噪声；此外装修时也会产生噪声。另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见表5-1。 表5-1 常见建筑机械的峰值噪声及其传播声级[dB(A)] 声 源 峰值 距 离(m) 15 30 60 120 载重车 95 84～89 78～83 72～77 66～71 混凝土搅拌机 105 85 79 73 67 装载机 93 80～89 74～82 68～77 60～71 推土机 107 87～102 81～96 75～90 69～84 打桩机 105 95 89 83 77 自卸机 108 88 82 76 70 气锤 108 88 82 76 70 叉式升降机 100 95 89 83 77 起重机 104 75～88 69～82 63～76 55～70 挖掘机 89 79 73 66 60 ☆装修切割机 95 71 65 59 53 注：标☆为只考虑距离衰减，不考虑建筑物屏障衰减等其他衰减。 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dBA。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3~8dBA。 5.1.4固体废物 本项目施工开挖产生的少量废土全部用于厂区建设回填，因此无弃土弃渣产生，则本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、装修垃圾和施工人员的生活垃圾。本项目施工过程产生的建筑垃圾、装修垃圾按每100m2建筑面积2.0t计，则将产生建筑垃圾300.0t。 根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，房地产开发项目所需的工日可按1个工日/建筑面积(m2)计，本项目总建筑面积为15000m2，则本工程共需15000个工日，每个施工人员产生的生活垃圾量以1kg/d·人计，则整个项目共计产生生活垃圾约为15.0t。 5.2运营期污染源分析 5.2.1工艺流程简述 高档纯纺混纺家纺用纱生产工艺流程如下： 图5-2 高档纯纺混纺家纺用纱生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 抓棉：企业购置棉花进厂后，先通过抓棉机将棉花投入开棉机内； 开棉：利用精开棉机将棉花进行均匀开散蓬松，便于后续清理除杂； 清花：利用清花多仓机将开棉后的棉花进行除杂，去除棉花中少量的废棉料； 梳棉：利用梳棉机将清理后的棉花，梳理成列，再使用并条机加工成一根根粗细结构均匀、具有一定单位重量的条状棉条； 纺纱：利用气流纺机、纺织纱线机将条状棉条加工成纱线； 并线：根据产品要求的不同，将纺纱后的纱线并为双股或多股，或者和化纤丝并为双股或多股，过程中设备自动检出断线、粗节、细节等不合格产品； 络筒：将并线后的纱线转移到筒子上，检测合格后包装入库，即为产品。 5.2.2主要污染工序 本项目主要污染工序及污染因子见下表。 表5-2 主要污染工序 项目 污染物类型 污染工序 编号 主要污染因子 废水 生活污水 职工生活 W1 CODCr，NH3-N 废气 粉尘废气 开棉、清花、梳棉、纺纱 G1 粉尘 食堂油烟 职工生活 G2 油烟废气 固体废物 一般固废 清花 S1 废棉料 纺纱、并线、络筒 S2 废纱线 废气处理 S3 回收粉尘 生活垃圾 职工生活 S4 生活垃圾 噪声 机械噪声 生产设备 N Leq（A） 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废水 本项目实施后无工艺废水产生，产生的只是职工生活污水。 本项目实施后预计员工80人，年工作时间300天，生活用水量按100L/（人·天）计，则用水量为2400t/a，生活污水按用水量的90%计，生活污水产生量约为2160t/a。生活污水中主要污染物浓度CODCr约320mg/L、NH3-N约35mg/L，则本项目全年CODCr和NH3-N产生量分别为0.691t/a和0.076t/a。 图5-3 项目年水平衡图 要求企业内实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池、隔油池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后，纳入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放，则本项目CODCr和氨氮的外排环境量分别为0.108t/a和0.011t/a。 表5-3 项目废水排放情况 项目 污染因子 产生情况 排放情况 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 排放浓度（mg/L） 产生量（t/a） 生活污水 水量 / 2160 / 2160 CODCr 320 0.691 50 0.108 NH3-N 35 0.076 5 0.011 5.2.3.2废气 本项目废气主要为生产过程中产生的粉尘和食堂油烟废气。 （1）粉尘G1 本项目粉尘主要集中产生在开棉、清花、梳棉、纺纱等工序中。根据对同类型企业的类比调查，粉尘产生量约占原料消耗量的1‰左右，本项目棉花总消耗量为7040t/a，则粉尘总产生量为7.040t/a。 企业厂区内原有工业厂房3栋，企业对原有工业厂房进行改造，北侧两幢工业厂房分别设置为仓库和办公用房，原1#工业厂房改造后主要用于并线、络筒工序等生产工序；在厂区南侧新建15000平方米厂房，设置为2#工业厂房，主要用于抓棉、开棉、清花、梳棉、纺纱生产工序，粉尘产生及排放主要集中在新建的2#生产车间内。 要求企业在生产过程中保持车间密闭，在产生粉尘的主要设备上均安装吸尘装置，粉尘经收集后通过密闭管道输送至除尘机装置净化处理，最后汇合至一根15m高以上排气筒高空排放。捕集率按90%计，处理效率按99%计，每台除尘机均配套单台额定风量为8000m³/h的风机，则3台除尘机额定总风量为24000m3/h。未收集到的粉尘主要为粒径较大的飘絮，企业通过在车间内安装加湿器的方法提高车间湿度，使绝大部分粉尘沉降在车间内，沉降粉尘由企业定期清扫收集，约有10%的未捕集粉尘通过无组织形式排放到大气环境中。 经过以上废气治理措施处理后，本项目粉尘废气排放总量为0.133t/a，其中有组织排放量为0.063t/a，无组织排放量为0.070t/a。 表5-4 项目粉尘废气产排情况一览表 污染物 产生量(t/a) 有组织 无组织 合计 工作时间(h) 排放量 (t/a) 排放速率(kg/h) 排放浓度(mg/m³) 排放量 (t/a) 排放速率(kg/h) 排放量 (t/a) 纤维粉尘 7.040 0.063 0.026 1.1 0.070 0.029 0.133 2400 （2）油烟废气G2 企业油烟废气主要是食堂厨房烹制过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。油烟废气的成份十分复杂，主要污染物有多环芳烃、醛、酮、苯并(a)芘等200多种有害物质。本项目劳动定员80人，年生产300天，根据当地的饮食习惯，每人每餐食用油消耗量按30g/(人·餐)，则本项目年消耗食油0.720t，烹饪过程中油的挥发损失按3%计，则本项目食堂油烟废气年产生量约为0.022t/a。 本项目基准灶头数为3个，餐饮规模为中型，建议企业安装DNN型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放，去除效率大于75%，则油烟废气排放量为0.006t/a，每日烹饪时间约2小时，油烟净化装置配套风机风量为6000m³/h，则油烟废气排放浓度为1.7mg/m³，小于2mg/m³。 5.2.3.3噪声 本项目的噪声源主要为梳棉机、并条机、气流纺机、纺织纱线机、抓棉机、清花多仓机、除尘机、精开棉机、二和一机、加湿器、压缩机等设备，根据对同类企业生产车间的调查，各设备声源见表5-5。 表5-5 生产设备噪声级一览表 序 号 名 称 数 量 空间位置 发声持续时间 声级/ dB(A) 监测位置 所在厂房结构 室内或室外 所在车间 相对地面高度 1 梳棉机 60 室内 生产车间 地面1层 间歇 75-85 距离设备1m处 砖混 2 并条机 5 间歇 70-80 3 气流纺机 5 间歇 85-90 4 纺织纱线机 20 间歇 85-90 5 抓棉机 5 间歇 70-80 6 清花多仓机 3 间歇 70-80 7 除尘机 3 连续 75-85 8 精开棉机 3 间歇 75-85 9 二和一机 9 间歇 70-80 10 加湿器 2 连续 70-80 22 压缩机 2 间歇 85-90 5.2.3.4固体废弃物 一、副产物的种类及产生量 本项目产生的副产物主要是废棉料、废纱线、回收粉尘和职工生活垃圾。 废棉料S1 本项目清花工序去除棉花中的少量杂质时有少量废棉料产生。根据企业提供的资料，废棉料产生量约为棉花使用量的0.4%，本项目棉花消耗量为7040t/a，则废棉料产生量为28.16t/a，由企业收集后外售综合利用。 废纱线S2 废纱线主要为在纺纱、并线工序中自动检出的断线、粗节、细节等不合格产品，以及络筒工序中检验不合格产品，根据企业提供的资料，本项目废纱线产生量约为5.933t/a，由企业收集后外售综合利用。 （3）回收粉尘S3 本项目生产工序产生粉尘7.040t，经收集处理后高空排放，排放总量为0.133t/a，则回收的纤维粉尘总量为6.907t/a，由企业收集后外售综合利用。 （4）生活垃圾S4 职工生活垃圾按1.0kg/（人·天）计，本项目职工80人，年工作天数为300天，则生活垃圾的产生量为24.0t/a。 本项目副产物产生情况汇总见表5-6。 表5-6 本项目副产物产生情况 序号 名称 产污过程 产生量 形态 主要成分 1 废棉料 清花 28.16t/a 固态 棉花 2 废纱线 纺纱、并线、络筒 5.933t/a 固态 纱线 3 回收粉尘 废气处理 6.907t/a 固态 粉尘 4 生活垃圾 职工生活 24.0t/a 固态 废纸张、垃圾等 二、固体废物属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，本项目副产物属性判定结果见表5-7。 表5-7 本项目副产物属性判定表 序号 副产物名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废弃物 判断依据 1 废棉料 清花 固态 棉花 是 4.2-a 2 废纱线 纺纱、并线、络筒 固态 纱线 是 4.2-a 3 回收粉尘 废气处理 固态 粉尘 是 4.3-a 4 生活垃圾 职工生活 固态 废纸张、垃圾等 是 4.1-h ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2016版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判断本项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表。 表5-8 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 是否属危险废物 废物代码 危废编号 1 废棉料 清花 否 / / 2 废纱线 纺纱、并线、络筒 否 / / 3 回收粉尘 废气处理 否 / / 4 生活垃圾 职工生活 否 / / 由上表可知，本项目产生的固体废物中废棉料、废纱线、回收粉尘、生活垃圾均属于一般固废。 三、固体废物分析情况汇总 本项目固体废物分析结果汇总见表5-9。 表5-9 本项目固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物代码 危废编号 形态 产生量 1 废棉料 清花 一般固废 / / 固态 28.16t/a 2 废纱线 纺纱、并线、络筒 一般固废 / / 固态 5.933t/a 3 回收粉尘 废气处理 一般固废 / / 固态 6.907t/a 4 生活垃圾 职工生活 一般固废 / / 固态 24.0t/a 本项目废棉料、废纱线、回收粉尘由企业收集后外售综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，由当地环卫部门统一清运。 5.3污染物产生排放量清单 根据上述工程分析，本项目施工期主要污染物产生和排放清单见表5-10，运营期主要污染物产生和排放清单见表5-11。 表5-10 本项目施工期污染物产生、排放清单 项目阶段 项目 污染物名称 产生量 削减量 排放量 施工期 废水 生活污水 废水量（t） 1620 0 1620 CODCr（t） 0.518 0.437 0.081 NH3-N（t） 0.057 0.049 0.008 泥浆废水 总量不确定 废气 粉尘 道路扬尘（t） 总量不确定 装修有机废气 油漆废气（t） 1.800 / 1.800 苯系物（t） 0.540 / 0.540 固废 生活垃圾（t） 15.0 15.0 0 建筑垃圾（t） 300.0 300.0 0 噪声（dB） 63-108 / 厂界达标 表5-11 本项目运营期污染物产生、排放清单 单位：t/a 污染物名称 产生量 削减量 排放量 处置方式 废水 职工生活 废水量 2160 0 2160 生活污水经化粪池、隔油池预处理达到纳管标准后，纳入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放 CODCr 0.691 0.583 0.108 NH3-N 0.076 0.065 0.011 废气 生产废气 粉尘 7.040 6.907 0.133 粉尘废气经收集后通过密闭管道输送至除尘机处理，最后汇合至一根15m高以上排气筒高空排放，捕集率为90%，除尘机除尘率可达99%以上。 油烟废气 食堂油烟 0.022 0.016 0.006 安装DNN型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放，去除效率大于75% 固废 一般固废 废棉料 28.16 28.16 0 收集后外售综合利用 废纱线 5.933 5.933 0 回收粉尘 6.907 6.907 0 生活垃圾 24.0 24.0 0 环卫部门清运 噪声 生产车间内噪声声压级一般在83dB(A)左右

5.4污染物源强核算汇总 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），对项目营运期产生的废水、废气、噪声及固废产排情况进行汇总。 5.4.1废水污染源强汇总 项目废水污染源强核算情况见下表5-12、5-13。 表5-12 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物纳管 排放时间/h 核算 方法 产生废水量(m3/h) 产生浓度(mg/L) 产生量 (kg/h) 工艺 效率 % 核算 方法 排放废水量(m3/h) 排放浓度 (mg/L) 排放量 (kg/h) 日常生活 生活 污水 CODCr 类比法 0.900 320 0.288 化粪池 / 类比法 0.900 320 0.288 2400 NH3-N 35 0.032 35 0.032 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 表5-13 综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序 污染物 进入城市污水处理厂污染物情况 治理措施 污染物排放 排放 时间/h 产生废水量(m3/h) 产生浓度(mg/L) 产生量 (kg/h) 工艺 综合处理效率/% 核算 方法 排放废水量(m3/h) 排放浓度 (mg/L) 排放量 (kg/h) 桐乡市城市污水处理有限责任公司 CODCr 0.900 320 0.288 沉淀+生化等 84 排污系数法 0.900 50 0.045 2400 NH3-N 35 0.032 86 5 0.005 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 5.4.2废气污染源强核算汇总 项目营运过程中废气污染源强核算情况见表5-14。 表5-14 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放 时间h 核算 方法 废气产生量(m3/h) 产生浓度(mg/m3) 产生量 (kg/h) 工艺 效率 % 核算 方法 废气排放量(m3/h) 排放浓度 (mg/m3) 排放量 (kg/h) 开棉、清花、梳棉、纺纱等 精开棉机、清花多仓机、梳棉机、纺织纱线机等 有组织排放 粉尘 产污系数法 24000 110.0 2.640 布袋除尘装置 99 排污系数法 24000 1.1 0.026 2400 无组织排放 粉尘 / / / 0.029 车间密闭+加湿 / / / / 0.029 2400 5.4.3噪声污染源汇总 项目营运过程中主要设备噪声污染源强核算情况见表5-15。 表5-15 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 噪声源 声源类型 (频发、偶发等) 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续 时间/h 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 噪声值 生产 车间 梳棉机 梳棉机 频发 类比法 75-85 加强车间管理 / 类比法 75-85 2400 并条机 并条机 频发 类比法 70-80 类比法 70-80 2400 气流纺机 气流纺机 频发 类比法 85-90 类比法 85-90 2400 纺织纱线机 纺织纱线机 频发 类比法 85-90 类比法 85-90 2400 抓棉机 抓棉机 频发 类比法 70-80 类比法 70-80 2400 清花多仓机 清花多仓机 频发 类比法 70-80 类比法 70-80 2400 除尘机 除尘机 频发 类比法 75-85 类比法 75-85 2400 精开棉机 精开棉机 频发 类比法 75-85 类比法 75-85 2400 二和一机 二和一机 频发 类比法 70-80 类比法 70-80 2400 加湿器 加湿器 频发 类比法 70-80 类比法 70-80 2400 压缩机 压缩机 频发 类比法 85-90 类比法 85-90 2400 5.4.4固废污染源汇总 项目营运过程中固废污染源强核算情况见表5-16。 表5-16 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 固体废物名称 固废属性 产生情况 处置措施 最终去向 核算方法 产生量(t/a) 处理工艺 处置量/(t/a) 清花 梳棉机 废棉料 一般固废 产物系数法 28.16 外售综合利用 28.16 外卖单位 纺纱、并线、络筒 纺织纱线机、二和一机、压缩机等 废纱线 一般固废 类比法 5.933 外售综合利用 5.933 外卖单位 废气处理 除尘机 回收粉尘 一般固废 产污系数法 6.907 外售综合利用 6.907 外卖单位 员工生活 员工生活 生活垃圾 一般固废 产物系数法 24.0 环卫部门清运 24.0 环卫部门

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 污水量 | 1620t | 1620t |
|  |  |  |  | CODCr（t） | 320mg/L，0.518t | 50mg/L，0.081t |
|  |  |  |  | NH3-N（t） | 35mg/L，0.057t | 5mg/L，0.008t |
|  |  |  | 泥浆废水 | 总量不确定 | 达标排放 |
|  | 大 气 污 染 物 | 施工过程 | 粉尘 | 道路扬尘 | 总量不确定 | 达标排放 |
|  |  | 装修 | 有机废气 | 油漆废气 | 1.800t | 1.800t |
|  |  |  |  | 苯系物 | 0.540t | 0.540t |
|  | 固 废 | 一般固废 | 生活垃圾 | 15.0t | 0 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 300.0t | 0 |
|  | 噪 声 | 施工机械 | 63-108dB（A） | 厂界噪声达标 |
| 运 营 期 | 大 气 污 染 物 | 生产过程 | 粉尘 | 有组织 | 6.336t/a，110.0mg/m³ | 0.063t/a，1.1mg/m³ |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.704t/a | 0.070t/a |
|  |  |  |  | 合计 | 7.040t/a | 0.133t/a |
|  |  | 职工生活 | 油烟废气 | 0.022t/a，6.1mg/m³ | 0.006t/a，1.7mg/m³ |
|  | 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 污水量 | 2160t/a | 2160t/a |
|  |  |  |  | CODCr | 320mg/L，0.691t/a | 50mg/L，0.108t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 35mg/L，0.076t/a | 5mg/L，0.011t/a |
|  | 固 体 废 弃 物 | 清花 | 废棉料 | 28.16t/a | 0 |
|  |  | 纺纱、并线、络筒 | 废纱线 | 5.933t/a | 0 |
|  |  | 废气处理 | 回收粉尘 | 6.907t/a | 0 |
|  |  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 24.0t/a | 0 |
|  | 噪 声 | 梳棉机、并条机、气流纺机、纺织纱线机、抓棉机、清花多仓机、除尘机、精开棉机、二和一机、加湿器、压缩机等设备 | 70-90dB(A) | 厂界噪声达标 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |

# 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 7.1.1废水 施工期主要有两股废水：一是施工建设过程中大量的保养水、设备清洗水和地面冲洗水，二是施工人员的生活污水。前者的废水不能无组织排放，应修建临时沉淀池，沉淀处理后考虑回用或纳入区域污水管网；施工场地应设置临时厕所、化粪池和食堂污水隔油池等设施，要求施工期生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达标后排放。 工程在施工期对露天堆放的建筑材料要采取防冲刷措施，堆场应合理选址，在堆场四周设截流沟，防止施工物质流失。 7.1.2大气 施工期大气污染物主要为扬尘和装修时的有机废气。本项目新建厂房位于企业厂区南侧远离居民住宅的一侧，新建厂房与企业厂界北侧居民住宅的最近距离为105m，为尽可能减少扬尘对本项目建设区域周围大气环境的污染程度，要求企业做到以下措施： 1、施工扬尘防治 （1）围挡、围栏及防溢座的设置 施工期间，土建工地在本项目四周边界应设置高度2.5 米以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 （2）土方工程防尘措施 土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）建筑材料的防尘管理措施 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：① 密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③ 采用防尘布苫盖；④其他有效的防尘措施。 （4）建筑垃圾的防尘管理措施 施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷洒抑尘剂；③定期喷水压尘；④其他有效的防尘措施。 （5）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10 米，并应及时清扫冲洗。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （7）施工工地道路防尘措施 施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：① 铺设钢板；②铺设水泥混凝土；③ 铺设沥青混凝土；④ 铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施，⑤其他有效的防尘措施。 （8）施工工地道路积尘清洁措施 可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （9）施工工地内部裸地防尘措施 施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：① 覆盖防尘布或防尘网；②铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；③植被绿化；④晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；⑤根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；⑥其他有效的防尘措施。 （10）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000 目/100 厘米）或防尘布。 （11）混凝土的防尘措施 施工期间需使用混凝土时，必须采用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土，并且将搅拌场尽量布置在场地南侧，尽量远离附近的环境敏感点。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 （12）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施 施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （13）大、中型工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督 各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （14）工地周围环境的保洁 施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20 米范围内。 2、堆场扬尘防治 （1）密闭存储 对于建筑材料的料堆，应利用仓库、储藏罐、封闭或半封闭堆场等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。 （2）密闭作业 对于装卸作业频繁的原料堆，应在密闭车间中进行。对于少量的搅拌、粉碎、筛分等作业活动，应在密闭条件下进行。 （3）喷淋 堆场露天装卸作业时，视情况可采取洒水或喷淋稳定剂等抑尘措施。 （4）覆盖 对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣、建材等，应采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理。 （5）防风围挡 临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等；长期存在的废弃物堆，可构筑围墙或挖坑填埋。 （6）硬化稳定 对于露天堆场的坡面、场坪、路面等，可采取铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。 另外，为提高室内空气质量，装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001)等十项国家标准要求。 7.1.3噪声 噪声是施工期间主要污染，本项目新建厂房与企业厂界北侧居民住宅的最近距离为105m，为了减少本项目噪声对周围环境的影响，要求企业做到以下措施： （1）建设单位应充分考虑周围环境的敏感性，在施工操作上要加强环保措施，选用低噪声施工设备，根据国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控［1997］066号)的规定，选用低噪声的施工机具和先进的工艺，基础打桩应采用静压桩，禁止使用冲击式打桩机。同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免多台施工机械同时作业。 （2）加强施工机械的维修、管理，保证其处于低噪声、高效率的工作状态。 （3）做好周围敏感点噪声防治工作，施工现场设置临时隔声屏障，特别是地块北侧必须设置有效的声屏障，声屏障应请有资质单位设计、安装，降低对周边居民的噪声影响。同时，也可在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏。 （4）在工地布置时应考虑将搅拌机等高噪声设备安置在敏感点较远处，水泵、电刨、搅拌机等强噪声设备安置于单独的工棚内，以减轻对周围的噪声影响。 （5）严格执行嘉兴市环境保护法规有关规定，合理安排高噪声施工作业时间。项目在施工、装修阶段，建设方必须加强相应的管理，夜间时段（22∶00-6∶00）及午间时段（12：00-14：00）禁止有噪声产生的施工、装修作业；装修时应注意尽量不在近外墙的位置作业，作业时应关闭门窗。 （6）运输车辆的进出口也要设置在较远离环境敏感点处，并规定进出路线且保持道路平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动。加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而引起车辆鸣号。必须合理安排运输线路，调整运输时间，尽量减少交通运输噪声对环境以及周边居民的影响。 （7）做好与周围团体及群众的协调工作。业主应加强与周边单位和居民的联系，说明项目建设后的环境正效益并及时通报施工进度，取得群众的谅解，减少人为噪声污染纠纷。 （8）根据国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治法>的通知〉(环控[1997]066号)的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”(《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条)，应严格执行夜间施工申报制度，并且必须公告附近居民。在高考和中考期间应按规定停止建筑施工。 总之，确保施工期噪声达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的噪声排放限值（即昼间≤70 dB（A），夜间≤55 dB（A））。 7.1.4固废 施工期间将产生大量废建筑材料、剩余土方，必须按城市卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，特别是不能倒入附近的排洪冲沟。本项目产生的剩余土方可用于低洼地的填方或作为制砖原料，建筑、装修垃圾可作为项目场地的回填土或用于低洼地的填方；生活垃圾委托城市环卫部门清运处理。 7.2营运期环境影响分析： 7.2.1地表水环境影响分析 7.2.1.1废水产生及排放情况 本项目实施后不产生生产废水，废水主要来源于职工生活污水，经化粪池、隔油池预处理，确保出水水质全面稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后，纳入市政污水管网，由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放。本项目实施后企业废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-1，废水间接排放口基本情况见表7-2。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生活 污水 CODCr NH3-N 进入城市污水集中处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 生活污水处理系统 化粪池、隔油池 DW001 (是 □ 否 (企业总排口 □ 雨水排放 □ 清净下水排放 □ 温排水排放 □ 车间或车间处理设施排放口 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排 放量/ 万m3/a 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 E120.40 7162 N30.58 2461 0.216 进入城市废水集中处理厂 间歇排放，排放期间流量稳定 日间 桐乡市城市污水处理有限责任公司 CODCr 50 NH3-N 5 7.2.1.2废水污染物排放标准 本项目实施后企业废水污染物排放执行标准见表7-3。 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物 种类 纳管标准 标准名称 浓度限值/（mg/L） 1 DW001 CODCr CODCr执行GB8978-1996表4中三级标准；NH3-N执行DB33/887-2013中相关规定。 500 NH3-N 35 7.2.1.3评价等级 根据工程分析，本项目实施后企业废水主要为员工生活污水，主要污染物为CODCr、NH3-N等，经化粪池、隔油池预处理确保出水水质达标。目前项目实施地周边的污水管网已经建成，项目废水可接入市政污水管网，最终送桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达标后排江。根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则－地表水环境》评价等级判定依据，企业废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B。 7.2.1.4环境影响评价 1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目实施后企业仅排放生活污水，生活污水主要来源于食堂废水、盥洗废水、冲厕废水等，排水水质CODCr 320mg/L，NH3-N 35mg/L，污水原始污染物浓度较低，经化粪池、隔油池预处理后能确保废水纳管水质满足桐乡市城市污水处理有限责任公司设计进水标准（CODCr≤500mg/L，NH3-N≤35mg/L）。企业所有废水均纳管排放，不会对于区（流）域水环境质量产生明显不利影响，也不会对实现改善区（流）域水环境质量的目标产生负面影响。 2、纳管可行性评价 企业位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，属于桐乡市城市污水处理有限责任公司的服务范围。目前项目周边的污水管网已经建成，项目废水具备纳管条件。 3、依托污水处理设施的环境可行性评价 桐乡市城市污水处理有限责任公司现有处理规模为5万吨/日，目前实际处理量为4.7万吨/日，尚有一定处理余量。污水处理系统采用A²/O工艺，设计进水水质CODCr为500mg/l，设计出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中的一级A标准，尾水最终排入钱塘江。 本项目排放的废水仅为生活污水，主要污染物包括pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N等常规水污染因子，企业总入网水量为7.2t/d，水质复杂程度简单，经化粪池、隔油池处理后污染物浓度较低不会对污水厂造成冲击。因此本项目废水纳管不会对污水处理厂污染负荷及正常运行产生不利影响。 4、对最终纳污水体影响分析 本项目污水经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达标后，通过尾水排江工程排放钱塘江。依据浙江省环境保护科学设计研究院编制的《桐乡市污水处理尾水外排工程环境影响报告书（报批稿）》中对水环境影响分析和预测的结论可知，对最终纳污水体的水质影响较小。 5、对内河水质影响分析 企业厂区实行雨污分流，污水经处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 7.2.1.5地表水环境影响评价结论 1、水环境影响评价结论 根据水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价结论，本项目地表水环境影响可接受。 2、污染源排放量核算结果 废水污染物排放量核算见表7-4。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（kg/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODCr 50 0.360 0.108 NH3-N 5 0.036 0.011 全厂排放口合计 CODCr 0.108 NH3-N 0.011 3、自行监测计划 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，企业需提出在生产运行阶段的水污染源监测计划，见表7-5。 表7-5 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物 名称 监测 设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 CODCr □ 自动 (手动 / / / / 混合采样（4个） 1次/季度 重铬酸钾法 NH3-N 水杨酸分光光度法 4、地表水环境影响评价自查表 建设项目地表水环境影响评价自查表见表7-6。 表7-6 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响 识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放(；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状 调查（不开展） 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季□；秋季□；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他□ 水域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ / ） 监测断面或点位个数（ / ） 现状 评价（不开展） 评价范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 评价因子 （pH、高锰酸盐指数、DO、耗氧量、五日生化需氧量、NH3-N、总磷） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ / ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季□；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □；达标 □；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □；达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区□ 影响预测（不开展） 预测范围 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 预测因子 （ / ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价（不开展） 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （CODCr） （0.108） （50） （NH3-N） （0.011） （5） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ / ） （ / ） （ / ） （ / ） （ / ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施(；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测( 手动(；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ / ） 厂区总排口 监测因子 （ / ） （CODCr、NH3-N） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 7.2.2地下水环境影响分析 1、地下水环境影响评价工作等级 本项目主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目地下水环境影响评价分类判定见下表。 表7-7 地下水环境影响评价分类表 环评类别 行业类别 报告书 报告表 评价项目类别 报告书 报告表 O 纺织化纤 120、纺织品制造 有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水的 其他（编织物及其制品制造除外） Ⅰ类 Ⅲ类 根据表7-7，本项目属于“O 纺织化纤”中的“120、纺织品制造”中的“其他（编织物及其制品制造除外）”，属于Ⅲ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表2确定地下水环境影响评价工作等级，具体见下表： 表7-8 评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 对照HJ610-2016表1“地下水环境敏感程度分级表”，确定项目所在地地下水环境敏感特征为“不敏感”，则本项目地下水评价工作等级确定为三级。 本项目不涉及开发利用地下水，且无生产废水产生，对地下水环境可能造成影响的污染源主要是隔油池、化粪池与生活污水管线等，主要污染物为生活污水。 2、地下水污染途径分析 本项目对地下水产生污染的途径主要是渗透污染，渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式。如果厂区内污水收集管线、污水处理设施防渗防漏措施不完善，则会导致废水经处理构筑物长期下渗进入含水层。 3、地下水环境影响分析 项目所在地孔隙潜水主要接受大气降水入渗补给，以侧向径流、居民生活用水及蒸发为主要排泄途径。项目周边居民基本采用自来水，不使用地下水作为生活用水项目，周边也无对项目建设敏感的水源地。因此发生地下水污染后，污染物通过侧向径流进入附近地表水，对周边地下水环境和居民生活影响较小。 由工程分析可知，企业厂区内严格落实雨污分流，废水经化粪池、隔油池预处理达标后纳入污水管网，不直接排入附近地表水体；只要建设单位严格按设计要求建设化粪池、隔油池及生活污水管线，化粪池、隔油池均严格采取防渗防漏措施（采用硬化混凝土浇筑），污水管道采用PE防渗管道输送污水。做好厂区内原料仓库地面硬化、防渗、防腐、防漏设计。本项目施工期、运营期要加强管理，注意污水收集，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 本次评价认为项目在采取了有效的地下水防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，在非正常情况下对地下水环境影响较小。 7.2.3大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为开棉、清花、梳棉、纺纱等生产工序产生的粉尘以及食堂油烟废气。 7.2.3.1废气排放达标性分析 根据工程分析，本项目生产过程有粉尘产生，产生量为7.040t/a。要求企业在生产过程中保持车间密闭，在产生粉尘的主要设备上均安装吸尘装置，粉尘经收集后通过密闭管道输送至除尘机净化处理，最后汇合至一根15m高以上排气筒高空排放，捕集率按90%计，处理效率按99%计，每台除尘机配套单台额定风量为8000m³/h的风机，则3台除尘机额定总风量为24000m3/h。未收集到的粉尘主要为粒径较大的飘絮，企业通过在车间内安装加湿器的方法提高车间湿度，绝大部分粉尘沉降在车间内，沉降粉尘由企业定期清扫收集，约有10%的未捕集粉尘通过无组织形式排放到大气环境中。则本项目粉尘废气排放总量为0.133t/a，其中有组织排放量为0.063t/a，无组织排放量为0.070t/a。 本项目生产工序产生的废气污染物经处理后的有组织排放情况见表7-9。 表7-9 有组织废气排放量及排放速率 区域 废气 产生工序 有组织排放量、排放速率 排放浓度 排气筒风量 1#排气筒 粉尘 开棉、清花、梳棉、纺纱 0.063t/a（0.026kg/h*） 1.1mg/m3 24000m3/h *注：本项目为一班制生产，工作时间为8小时，年工作300天。 由上表可知，本项目生产过程中产生的粉尘废气有组织排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）的相关要求。 根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》的要求，本项目油烟废气必须经处理达标排放，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，去除效率大于75%。本项目油烟废气建议采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后，通过厨房所在房屋屋顶高空排放，经处理后，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，对周围大气环境影响较小。 为进一步分析项目废气对周围环境的影响，环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对项目生产废气进行环境影响的量化分析。 结合本项目工程分析结果，选择主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度。本项目大气污染物主要为颗粒物（TSP、PM10、PM2.5）。 7.2.3.2评价因子和评价标准 结合项目工程分析，确定本项目大气环境影响评价因子和评价标准见下表。 表7-10 评价因子和评价标准表 污染源 评价因子* 平均时段 标准值/（µg/m3） 标准来源 有组织排放 PM10 1小时平均* 450 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准 PM2.5 225 无组织排放 TSP 900 PM10 450 PM2.5 225 备注：*1小时平均值以日均值的3倍计 7.2.3.4估算模型参数 估算模型参数详见表7-11。 表 7-11 估算模型参数表 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 83万 最高环境温度/℃ 39.5 最低环境温度/℃ -11 土地利用类型 工业 区域湿度条件 81%（湿润区域） 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸 线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 7.2.3.5污染源调查 根据工程分析，项目废气污染物排放源汇总如表7-12所示。 表7-12a 项目主要废气污染物排放强度（点源） 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度 m 排气筒高度 m 排气筒出口内径 m 烟气流速 m/s 烟气温度 ℃ 年排放小时数 h 排放工况 污染物排放速率 X m* Y m* kg/h PM10 PM2.5 DA 001 1#排气筒 E120.40 7404 N30.58 2907 6 15 0.8 13.3 25 2400 正常 0.026 0.008 *：本项目坐标采用经纬度 表7-12b 项目主要废气污染物排放强度（面源） 名称 面源起点坐标/m* 面源海拔高度 m 面源长度 m 面源宽度 m 与正北向夹角 ° 面源有效排放高度 m 年排放小时数h 排放 工况 排放 因子 污染物排放速率 kg/h X m Y m 2#生产车间 E120.40 7038 N30.58 2680 6 78 43 2 4 2400 正常 TSP 0.029 PM10 0.020 PM2.5 0.006 *：本项目坐标采用经纬度。 7.2.3.6主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表 7-13、表7-14。 表7-13 有组织排放污染源估算模型计算结果分析（正常工况） PM10 1#排气筒（DA001） 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率/% 4.34E-03 0.96 下风向最大质量浓度落地点/m 99 D10%最远距离/m 0 PM2.5 1#排气筒（DA001） 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率/% 1.34E-03 0.59 下风向最大质量浓度落地点/m 99 D10%最远距离/m 0 表7-14 无组织排放污染源估算模型计算结果分析（正常工况） TSP 2#生产车间 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率/% 4.43E-02 4.93 下风向最大质量浓度落地点/m 44 D10%最远距离/m 0 PM10 2#生产车间 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率/% 4.43E-02 9.85 下风向最大质量浓度落地点/m 44 D10%最远距离/m 0 PM2.5 2#生产车间 预测质量浓度/（mg/m3） 占标率/% 下风向最大质量浓度及占标率/% 9.19E-03 4.08 下风向最大质量浓度落地点/m 44 D10%最远距离/m 0 由表7-13、表7-14可知，项目排放废气最大地面浓度占标率 Pmax =9.85%，污染因子为PM10，污染源为2#生产车间无组织排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测和评价，仅对污染物排放量进行核算。 表7-15 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m³） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 颗粒物 1.1 0.026 0.063 有组织排放合计 颗粒物 0.063 表7-16 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值(µg/m3) 1 2#生产车间 开棉、清花、梳棉、纺纱 颗粒物 收集后经除尘机处理后通过15m高以上排气筒高空排放 《环境空气质量标准》中的二级标准 900 0.070 无组织排放合计 颗粒物 0.070 项目大气污染物年排放量核算见表7-17。 表7-17 项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 有组织 0.063 2 无组织 0.070 合计 0.133 7.2.3.7大气环境防护距离 大气环境防护距离是以污染源中心为起点的控制距离，结合厂区平面布局，确定控制范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准；对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的，应要求削减排放源强或调整工程布局，待满足厂界浓度限值后，再核算大气环境防护距离；大气环境防护距离之内不应有长期居住的人群。 根据导则内容，大气环境防护距离的确定需采用进一步预测模型模拟评价基准年内，预测本项目所有污染源（改建、扩建项目应包括全厂现有污染源）对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布（厂界外预测网格分辨率不应超过50 m），在预测底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。根据估算模型计算， 本项目排放废气最大地面浓度占标率 Pmax =9.85%，大于1%，小于 10%，大气环境影响评价工作等级为二级评价，不进行进一步预测和评价，本项目主要污染物的短期贡献浓度均不超过环境质量短期浓度标准值，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 7.2.3.8建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-18。 表7-18 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km( 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（PM10） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价 标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价（本项目不涉及） 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL□ EDMS/ AEDT□ CALLPUFF□ 模型网格□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（/）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 K≤ -20%□ K＞ -20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子（/） 监测点位数（/） 无监测□ 评价 结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2（/）t/a NOx（/）t/a 颗粒物（0.133）t/a VOCs（/）t/a 注：“□”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项 7.2.4声环境影响分析 1、噪声源强 本项目的噪声源主要为梳棉机、并条机、气流纺机、纺织纱线机、抓棉机、清花多仓机、除尘机、精开棉机、二和一机、加湿器、压缩机等设备噪声，其噪声声压级一般在70-90dB(A)左右。根据对同类企业生产车间的调查，车间内噪声声压级在83dB（A）左右。正常生产时对外环境有一定的影响，所以必须采取一定的噪声防治措施。 为了预测本项目噪声对厂界的影响，本评价把本项目生产车间按整体声源预测。要求企业生产车间设置双层中空隔声窗户，确保生产车间隔声量大于20dB，在严格做到上述的治理措施后，具体预测模式如下： 2、预测模式 整体声源声功率级的计算公式： 其基本思路是：将整个车间看作一个声源，预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算： Lp = Lw - ΣAi 式中：Lp ——受声点的预测声压级； Lw ——整体声源的声功率级； ΣAi ——声源传播途径上各种因素引起声能源的总衰减量； Ai ——第i 种因素造成的衰减量。 整体声源声功率级的计算公式： Lw=Lpi+10lg（2S） 式中：Lpi ——整体声源周围测量线上的声级平均值，dB(A)；本评价取Lpi=83dB。 ΣAi的计算方法： 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑距离衰减和屏障衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算安全系数而不计。 1）距离衰减Ad Ad=10lg（2πr²），其中r为受声点到整体声源中心的距离。 2）屏障衰减Ab 房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB，普通车间房屋隔声量取15dB，双层中空玻璃窗的隔声量约25dB，如该面密闭不设门窗，隔声量取30dB。一排房屋的声屏障隔声3-5dB，二排房屋的声屏障隔声6-10dB，三排房屋的声屏障隔声10-12dB，围墙的声屏障隔声3dB，建筑物最大声屏障取20dB。本评价按一排厂房降3dB，二排降8dB，三排或多排降10dB，墙体围墙的隔声按3dB计算。 总的衰减量：ΣAi=Ad+Ab 多个声源的迭加计算： 当有N个噪声源时，它们对同一个受声点声压级贡献应按下式进行计算： 式中：L ——总声压级，dB； Lpi ——第I个噪声源对某一受声点的声级贡献值，dB。 2、预测计算 本环评对生产车间进行预测，声源基本参数见表7-19、表7-20。 表7-19 噪声预测参数 噪声源 平均噪声级(dB) 车间面积(m2) 声源中心与预测点距离（m） 东厂界1# 南厂界2# 西厂界3# 北厂界4# 濮家浜居民住宅5# 濮家浜居民住宅6# 1#生产车间 83 1460.2 47 71 49 72 91 141 2#生产车间 83 2185.3 48 30 46 113 132 182 表7-20 源强及隔声量 单位：dB（A） 噪声源 源强 车间隔声量 围墙隔声量 建筑物隔声量 东厂界1# 南厂界2# 西厂界3# 北厂界4# 濮家浜居民住宅5# 濮家浜居民住宅6# 1#生产车间 117.7 20 3 0 3 0 8 8 8 2#生产车间 119.4 20 3 0 0 0 10 10 10 3、预测结果 企业夜间不生产，本项目厂界昼间噪声预测结果见表7-21。 表7-21 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 项 目 东厂界1# 南厂界2# 西厂界3# 北厂界4# 濮家浜居民住宅5# 濮家浜居民住宅6# 1#生产车间贡献值 53.3 46.7 52.9 41.6 39.5 35.7 2#生产车间贡献值 54.8 58.9 55.2 37.4 36.0 33.2 背景值 昼间 / / / / 56 54 预测值 昼间 57.1 59.2 57.2 43.0 56.1 54.1 评价标准 昼间 65 65 65 60 60 60 超标值 昼间 0 0 0 0 0 0 从上表可知，本项目在经过墙体隔声和距离衰减后，厂界区域及周围环境敏感点昼间声环境均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值的要求。 为进一步减少本项目厂界噪声对外环境的影响，要求企业在设备选型时，尽可能选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施，对于一些位于车间外的风机，设置隔声罩，加装防震垫，进出口装橡胶软接头；加强生产设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央，将厂区北侧厂房设置为仓库、办公等影响较小用房；对于厂区内进出的大型车辆加强管理，厂区内禁止鸣笛，限值车速，文明装卸；加强厂区绿化，在各厂界种植高密集树木，车间周围加大绿化力度，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，在厂区北侧设置绿化防护，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。 在此基础上，本项目实施后，对周边环境的噪声影响不大。 7.2.5固体废弃物环境影响分析 本项目的固体废物主要为废棉料、废纱线、回收粉尘和职工生活垃圾。本项目固体废物利用处置方式情况见表7-22。 表7-22 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物 名称 产生 工序 属性 废物代码 预测 产生量（t/a） 利用处置方式 委托利用处置的单位 是否符合环保要求 1 废棉料 清花 一般固废 / 28.16 外售综合利用 外卖单位 符合 2 废纱线 纺纱、并线、络筒 一般固废 / 5.933 符合 3 回收粉尘 废气处理 一般固废 / 6.907 符合 4 生活垃圾 职工生活 一般固废 / 24.0 交由当地环卫部门统一处置 当地环卫部门 符合 由上表可知，本项目固废均属于一般固废，均能得到相应处置，最终排放量为零，不会对周边环境产生影响。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A.1-土壤环境影响评价项目类别（详见表 7-23），确定本项目土壤环境影响评价项目类别。 表 7-23 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 I类 II类 III类 IV类 制造业 纺织、化纤、皮革等级服装、鞋制造 制革、毛皮鞣制 化学纤维制造；有洗毛、染整、脱胶工段及产生缫丝废水、精炼废水的纺织品；有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有机溶剂的制鞋业 其他 - 本项目主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，不涉及洗毛、染整、脱胶工段，不产生缫丝废水、精炼废水，属于“制造业”中的“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”中的“其他”，因此属于Ⅲ类项目。根据表 7-24 判定项目土壤工作等级。 表 7-24 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类项目 II类项目 III类项目 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 本项目占地面积为12744m2≤5hm2，属于小型建设项目，另外由于本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，属于桐乡市石门工业区羔羊园区内，但由于本项目厂界北侧20m处为濮家浜村零散居民住宅（3户），距本项目生产车间最近距离为70m，因此本项目周边范围土壤环境敏感程度为较敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表4“污染影响型评价工作等级划分表（具体见上表）”判定本项目土壤环境影响评价工作等级小于三级，可不开展土壤环境影响评价。 7.2.7建设项目环境风险评价 本项目主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目无环境风险物质，但是本项目使用的原料棉花、化纤丝属于易燃物，一旦遇火源或静电火花引燃，可能导致火灾爆炸事故；此外本项目除尘机装置内粉尘达到一定浓度而未及时收集清理时，也可能因遇火源或静电火花发生火灾及粉尘爆炸事故。因此，要求企业应做好日常的设施设备维护工作，严格现场操作管理规范与清理工作，同时，车间内应杜绝明火，特别是原料仓库、产品仓库，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设施的维护、检修，确保设备正常运行，杜绝安全事故的发生。 7.3环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和运营期常规监测，具体可参照如下： 表7-25 项目验收监测计划 监测内容 监测点位 监测项目 监测频率 废气 1#排气筒 颗粒物 每天3次，监测2天 厂界无组织监控点 颗粒物 每天每点3次，监测2天 废水 厂区总排放口 pH、化学需氧量、总磷、氨氮、五日生化需氧量、动植物油 每天4次，监测2天 噪声 厂界四侧 昼间Leq（A） 每天1次，监测2天 表7-26 营运期环境监测计划 项目 监测点位 监测项目 监测频率 废气 1#排气筒 颗粒物 半年/次 厂界无组织监控点 颗粒物 废水 厂区总排放口 pH、CODCr、氨氮 季度/次 噪声 厂界四侧 昼间Leq（A） 每年监测一次，每次测昼间噪声

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 开棉、清花、梳棉、纺纱 | 粉尘 | 生产过程中保持车间密闭，在产生粉尘的主要设备上均安装吸尘装置，粉尘经收集后通过密闭管道输送至除尘机净化处理，最后汇合至一根15m高以上排气筒高空排放，捕集率按90%计，处理效率按99%计。 | 粉尘排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级标准 |
|  | 职工生活 | 食堂油烟 | 企业安装DNN型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放，去除效率大于75%。 | 油烟废气排放达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》的“中型”规模标准 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | CODCr | 实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池、隔油池预处理达到入网标准后接入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理后达标排入钱塘江 | 达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 清花 | 废棉料 | 经收集后外售综合利用 | 资源化、减量化或无害化处理，一般固体废弃物排放达到GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修正本）》中的有关规定。 |
|  | 纺纱、并线、络筒 | 废纱线 |  |  |
|  | 废气处理 | 回收粉尘 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门及时清运并无害化处理 |  |
| 噪 声 | 生产 设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；对于一些位于车间外的风机，设置隔声罩，加装防震垫，进出口装橡胶软接头；加强生产设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央，将厂区北侧厂房设置为仓库、办公等影响较小用房；对于厂区内进出的大型车辆加强管理，厂区内禁止鸣笛，限值车速，文明装卸；加强厂区绿化，在各厂界种植高密集树木，车间周围加大绿化力度，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，在厂区北侧设置绿化防护，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。在各生产车间墙壁上设置双层中空隔声窗户，确保生产车间隔声量大于20dB。 | 厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的相应标准 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 运营期产生的废水、废气等污染物均处理达标排放，固体废弃物作资源化和无害化处理，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时防止水土流失。 环保投资估算： 本项目所采取的污染防治措施的投资估算见表8-1。 表8-1 环保投资估算表 项目 投资 建筑施工期间的扬尘防治、废水处理 15万元 建筑施工期间的噪声治理费用 20万元 建筑施工期间的固废处理、水土保持 15万元 绿化费用 15万元 噪声防治 25万元 废气防治 35万元 固废处理 10万元 污水管网建设、化粪池、隔油池及入网费 25万元 总计 160万元 本项目的总投资为7445万元，环保投资约160万元，占工程项目总投资的2.15%。通过采取上述各项环境保护措施，将在很大程度上减轻和降低本项目对周围环境的各种不利影响，并有效改善该区域的美学和生态环境。 |

# 9、结论与建议

9.1结论 9.1.1项目概况 桐乡市怡同纺织有限公司年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱建设项目选址于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号。该厂区原为嘉兴市名典鞋业有限公司用地，由于经营不善等各种原因嘉兴市名典鞋业有限公司现将该地块整体转让给桐乡市怡同纺织有限公司。桐乡市怡同纺织有限公司拟利用该地块原有厂房10227平方米，新建15000平方米厂房，并购置梳棉机60台、并条机5台、气流纺机5台、纺织纱线机20台、抓棉机5台、清花多仓机3台、除尘机3台、精开棉机3台、二和一机9台、加湿器2台、压缩机2台等设备，项目建成后形成年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱的生产能力。桐乡市经济和信息化局于2020年1月9日对该项目完成备案，项目代码为2020-330483-17-03-101509。本项目实施后，该厂区内嘉兴市名典鞋业有限公司原审批的生产项目不再实施。 9.1.2区域环境质量现状 1、地表水环境 根据《2019年桐乡市环境状况公报》，项目选址区域附近长山河水系的两个地表水监测断面全年的水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 2、环境空气 根据《2019年桐乡市环境状况公报》，2019年桐乡市区空气质量综合指数为4.08，O3百分位（90%）8h平均质量浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域属于非达标区。今后随着“五气共治”、“工业污染物防治专项行动”等工作的推进区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3、声环境 选址区域及周围环境敏感点声环境质量尚好，能达到GB3096-2008《声环境质量标准》相应标准。 9.1.3污染物排放量清单 本项目施工期主要污染物产生和排放清单见表9-1，运营期主要污染物产生和排放清单见表9-2。 表9-1 本项目施工期污染物产生、排放清单 项目阶段 项目 污染物名称 产生量 削减量 排放量 施工期 废水 生活污水 废水量（t） 1620 0 1620 CODCr（t） 0.518 0.437 0.081 NH3-N（t） 0.057 0.049 0.008 泥浆废水 总量不确定 废气 粉尘 道路扬尘（t） 总量不确定 装修有机废气 油漆废气（t） 1.800 / 1.800 苯系物（t） 0.540 / 0.540 固废 生活垃圾（t） 15.0 15.0 0 建筑垃圾（t） 300.0 300.0 0 噪声（dB） 63-108 / 厂界达标 表9-2 本项目运营期污染物产生排放清单 单位：t/a 污染物名称 产生量 削减量 排放量 废水 职工生活 废水量 2160 0 2160 CODCr 0.691 0.583 0.108 NH3-N 0.076 0.065 0.011 废气 生产废气 粉尘 7.040 6.907 0.133 职工生活 油烟废气 0.022 0.016 0.006 固废 一般固废 废棉料 28.16 28.16 0 废纱线 5.933 5.933 0 回收粉尘 6.907 6.907 0 生活垃圾 24.0 24.0 0 噪声 生产车间内噪声声压级一般在83dB(A)左右 9.1.4项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 本项目主要排放生活污水，要求企业实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池、隔油池预处理达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达标后排放。项目污染物排放较少，因此，本项目正常运行情况下对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目在开棉、清花、梳棉、纺纱等工序中均有粉尘产生。要求企业在生产过程中保持车间密闭，在产生粉尘的主要设备上均安装吸尘装置，粉尘经收集后通过密闭管道输送至除尘机净化处理，最后汇合至一根15m高以上排气筒高空排放，捕集率按90%计，处理效率按99%计。未收集到的粉尘主要为粒径较大的飘絮，企业通过在车间内安装加湿器的方法提高车间湿度，绝大部分粉尘沉降在车间内，沉降粉尘由企业定期清扫收集，约有10%的未捕集粉尘通过无组织形式排放到大气环境中。本项目粉尘废气排放总量为0.133t/a，其中有组织排放量为0.063t/a，无组织排放量为0.070t/a。 企业在采取以上治理措施后，本项目废气对大气环境影响较小。 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率PMAX为9.85%，污染因子为PM10，污染源为2#生产车间无组织排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定项目大气环境影响评价等级为二级，根据导则，不需进行进一步预测模式作预测。 3、声环境影响分析结论 根据预测结果，本项目建成后厂界北侧昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准，其余三侧厂界昼间噪声预测值满足GB12348-2008的3类功能区标准，项目周围环境敏感点昼间噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。企业在采取本环评要求的噪声冶理措施后，噪声对周围环境的影响不大，周围声环境维持现状。 4、固废环境影响分析结论 本项目的固体废物主要为废棉料、废纱线、回收粉尘和职工生活垃圾。 废棉料、废纱线、回收粉尘经收集后外售综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，交由环卫部门统一清运。在各类固废妥善处置的前提下，项目固废不会对周围环境产生不利影响。 9.1.5项目污染防治措施 1、地表水防治措施 企业实行清污分流、雨污分流；生活污水经化粪池、隔油池预处理达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理后达标排入钱塘江。 2、废气防治措施 要求企业在生产过程中保持车间密闭，在产生粉尘的主要设备上均安装吸尘装置，粉尘经收集后通过密闭管道输送至除尘机净化处理，最后汇合至一根15m高以上排气筒高空排放，捕集率按90%计，处理效率按99%计。 4、噪声防治措施 选用低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；对于一些位于车间外的风机，设置隔声罩，加装防震垫，进出口装橡胶软接头；加强生产设备的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央，将厂区北侧厂房设置为仓库、办公等影响较小用房；对于厂区内进出的大型车辆加强管理，厂区内禁止鸣笛，限值车速，文明装卸；加强厂区绿化，在各厂界种植高密集树木，车间周围加大绿化力度，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，在厂区北侧设置绿化防护，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。在各生产车间墙壁上设置双层中空隔声窗户，确保生产车间隔声量大于20dB。 5、固体废物防治措施 废棉料、废纱线、回收粉尘经收集后外售综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，交由环卫部门统一清运。 9.2环保审批原则符合性分析 环评根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第364 号）中相关要求进行环保审批原则相符性分析。 9.2.1建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目符合环境功能区划的要求 根据《桐乡市环境功能区划》（2015.09），本项目位于桐乡市粮食及优势农作物安全保障区（0483-Ⅲ-0-1），属于农产品安全保障区。该区禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，属于桐乡市石门工业区羔羊园区内，主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，属于国民经济行业分类中的“C178 产业用纺织制成品制造”，为二类工业项目，不属于该环境功能区负面清单中的项目，符合该环境功能区划中“禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目”的情形，因此选址基本符合该区环境功能区划。 2、排放污染物符合国家和本省规定的污染物排放标准 根据工程分析和环境影响分析结果，本项目实施后，在严格按照本报告提出的污染防治措施实施的前提下，本项目废水、废气和噪声均能满足国家和本省规定的污染物排放标准。固废均按照“资源化、无害化”的原则进行处置。因此，本项目污染物排放符合达标排放原则。 3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、颗粒物。 本项目实施后企业排放的废水为生活污水，无生产废水排放，根据（浙环发 [2012]10号文件）规定，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减，新增颗粒物排放量在桐乡市范围内调剂解决。 4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 9.2.2 建设项目其他部门审批要求符合性分析 1、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，属于桐乡市石门工业区羔羊园区内，根据企业提供的不动产权证[浙（2019）桐乡 不动产权第0026714号]，本项目地块用途为工业用地，环评据此认为本项目符合土地利用总体规划；另外根据《桐乡市石门工业区羔羊园区控制性详细规划（修改）》，本项目地块规划用途为工业用地。环评据此认为本项目符合当地城乡规划。 2、国家及本省产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的淘汰类和限制类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中的淘汰和禁止类项目，不属于《关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》(浙政办发2005-87号)中的禁止类和限制类，不属于《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》中禁止类和限制类，不涉及《桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录》中淘汰和禁止发展项目，也不属于《桐乡市工业产业结构调整指导目录》中规定的限制建设类、逐步转移类和禁止淘汰类项目。 因此，认为本项目符合国家及本省产业政策。 9.2.3“三线一单”符合性判定 本项目“三线一单”符合性分析见表 9-3 表9-3 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 符合性分析 是否符合 生态保护红线 本项目位于桐乡市粮食及优势农作物安全保障区（0483-Ⅲ-0-1），属于农产品安全保障区，不涉及自然保护区和饮用水水源地保护区。根据桐乡市生态保护红线划定分布图，项目周边无自然生态红线区，不触及生态保护红线，因此符合生态保护红线的要求。 符合 资源利用上线 本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不新增土地，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，且项目不使用高能耗、低效率的设备，符合资源利用上线的要求。 符合 环境质量底限 本项目附近声环境质量能够满足相应的标准，水环境达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，大气环境不能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小；废水经预处理达标后纳管，对周围环境影响很小。本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。 符合 负面清单 本项目位于桐乡市粮食及优势农作物安全保障区（0483-Ⅲ-0-1），属于农产品安全保障区，本项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，属于桐乡市石门工业区羔羊园区内，主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，属于国民经济行业分类中的“C178 产业用纺织制成品制造”，为二类工业项目，不属于该环境功能区负面清单中的项目，符合该环境功能区划中“禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建其它二类工业项目”的情形。 符合 综上所述，本项目的建设符合浙江省建设项目环保审批各项原则。 9.2.4建设项目环境保护管理条例（国务院令第682号）“四性五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号）“四性五不批”要求，本项目符合性分析具体见表9-4。 表9-4 “四性五不批”符合性分析 项目 类别 本项目情况 是否符合 “四性” 1、建设项目环境可行性 本项目主要从事高档纯纺混纺家纺用纱的生产，属于二类工业，项目位于桐乡市石门镇羔羊集镇盛园路356号，属于桐乡市石门工业区羔羊园区内，项目不属于该环境功能区的负面清单内。符合总体规划要求，符合环境功能区划，环保措施合理，污染物可稳定达标排放 符合 2、环境影响分析预测评估的可靠性 本项目水环境影响预测与评价根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求进行，大气环境影响预测与评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）要求进行，土壤、地下水、噪声、风险环境和固体废弃物环境影响分析根据相关要求进行 符合 3、环境保护措施的可靠性 本项目采取相应的环境保护治理措施后，各类污染物均可达标排放。项目采用的环境保护措施可靠、有效 符合 4、环境影响评价结论的科学性 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学 符合 “五不批” 1、建设项目类型及其选址、布局、规模等是否符合环境保护法律法规和相关法定规划 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合桐乡市环境功能区划 符合 2、所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 本项目生活污水经处理后纳管排放，不会对地表水环境造成影响；本项目采取各项污染防治措施后，废气、噪声等污染物均能达标排放，新增颗粒物按 1:2 进行区域替代削减，固废可得到妥善处置，根据影响分析可知，当地环境质量仍能维持现状，符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。随着《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《桐乡市环境保护“十三五”规划》的实施，桐乡市环境空气质量将稳步改善。因此，本项目不触及环境质量底线 符合 3、建设项目采取的污染防治措施无法确保污染排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏 符合 4、改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。 该地块原为嘉兴市名典鞋业有限公司用地，根据现状调查，嘉兴市名典鞋业有限公司在污染物治理中均达到相关环保要求，现有项目已停产，设备均已拆除，原有的污染源也不再存在，企业已将原址清理复原，地块无原有污染和生态破坏问题。 符合 5、建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得 符合 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、应进行合理布局，采用国家推荐的节能产品或同类产品设备中效率较高者，积极推行清洁生产，做好清污分流，提高能源利用率。 3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 4、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.4环评总结论 综上所述，桐乡市怡同纺织有限公司年产8000吨高档纯纺混纺家纺用纱建设项目符合产业政策要求，具有较好的经济效益。符合项目所在地环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，符合“三线一单”控制要求。项目营运期会产生一定的污染物，经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周边环境影响不大。 综上所述，从环保角度而言，项目的实施是可行的。

# Text boxes

成品

压磨

钳帮

原料

配帮

划料

恒巨

纸塑

卡丽贝尔鞋业

羔羊商贸中心

绿禾家纺

濮家浜村

长越制衣

70m

濮园路

濮家浜村

20m

悦丽娜鞋业

杭钱门业

宏泰

鞋业

锦

园

路

秀

园

路

沿街

商铺

九恒

纸塑

怡同纺织

项目选址

佳达鞋材

盛园路

广煜针织

南日印刷

沿街商铺

沿街商铺

欧典金属

银狐家具

680m

705m

770m

项目选址

5km×5km

500米

污水2160t/a

损失240t/a

自来水2400t/a

化粪池、隔油池

生活污水

生活用水

2160t/a